Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa

Dirección de Administración y Finanzas

Adquisición de materiales e insumos para el proyecto “Apoyo para Pie de Casa”

Solicitada por la Dirección de Desarrollo Comunitario

Anexo II

Anexo Económico

| MATERIAL PARA PIE DE CASA 2022 |
| --- |
| Partida | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| Partida 1 |  |
| 1.1 | Varilla corrugada de acero grado 42 de 3/8”,NORMA DE FABRICACIÓN NMX-B-506 CANACERO | Pieza | 1,200 |  |  |
| 1.2 | Alambre recocido calibre 16 | Kg | 600 |  |  |
| 1.3 | Armex 15x15/4, normas de Fabricación NMX-B-72 I B-253. | Pieza | 150 |  |  |
| 1.4 | Armex 15x20/4, normas de Fabricación NMX-B-72 I B-253. | Pieza | 300 |  |  |
| 1.5 | Clavo de acero std 2 ½” | Kilo | 150 |  |  |
| 1.6 | Clavo de acero std 4” | Kilo | 150 |  |  |
| 1.7 | Arena cribada lavada de rio | 14 M3 | 30 VIAJES |  |  |
| 1.8 | Grava de rio ¾” canto rodado | 14 M3 | 30 VIAJES |  |  |
| 1.9 | Mortero optimo 50 kgs.NMX-C-061 | saco | 240 |  |  |
| 1.10 | Cemento gris 50kg, Cpc 30R Extra, Norma NMX-C-414-ONNCCE | saco | 1,830 |  |  |
| 1.11 | Puerta Laminada con perfil cal. 20 para exterior de 0.90 x 2.10 mts, incluye marco de acero calibre 20. | Pieza | 30 |  |  |
| 1.12 | Puerta laminada para baño con perfil cal. 20 de 0.70 x 2,10 mts incluye marco de acero cal. 20. | Pieza | 30 |  |  |
| 1.13 | Ventana prefabricada de aluminio blanco de 1 1/2" para baño de 0.40 x 0.60 mts. Incluye: Carretillas, jaladera, vinil cristal transparente de 3mm. | Pieza | 30 |  |  |
| 1.14 | Ventana prefabricada de aluminio blanco de 1 1/2" para recamara principal de 1.20 x 1.00 mts Incluye: Carretillas, jaladera, vinil cristal transparente de 3mm. | Pieza | 30 |  |  |
| 1.15 | Paquete para baño completo: Sanitario con tasa y tanque, lavamanos de pedestal. | Lote | 30 |  |  |
| 1.16 | 1 Lote de Material Eléctricos: Incluye: 1 centro de carga de 2 circuitos, 1 interruptor térmico de 30 amps. 40 Mts Cable #10, 50 Mts. cable #12, 30 Mts de manguera Poliflex naranja de 3/4,3 contacto doble tipo modus, 4 apagador sencillo tipo modus, 1 contacto sencillo tipo modus,2 tapas de 2 ventanas para apagador, 1 tapa de una ventana y 3 tapas para contacto doble, 5 cajas de acero de 4" x 2" y 4 cajas de 4" x 4", 4 rosetas de porcelana de 4". | Lote | 30 |  |  |
| 1.17 | 1 Lote de accesorios de Plomería y Regadera. Incluye: Regadera con chapetón, juego de llaves monomando con chapetón, llave de empotrar para cpvc, tubo Cpvc de 1/2", Jgo. De mangueras coflex para W/C y lavamanos, juego de llaves para mangueras coflex para W/C y lavamanos, coladera universal de 4" tubo pvc de 4", tubo pvc de 2" codo de pvc de 4" a 90°, codo de 2" a 90° Cespol flexible para lavabo, codos y coples para tendido de tubería. | Lote | 30 |  |  |
| 1.18 | Cubeta de Impermeabilizante 20 Litros, Elastomerico base agua, elongación 200% min., Viscosidad: 35,000-45, 000 cps., Solidos en peso: 51-52 %., garantía 3 años, | Pieza | 30 |  |  |
| 1.19 | Saco de Multiplast de 40 kgs., ONNCCE Norma NOM-018-ENER-2011.Rendimiento Mínimo 8.5 m2 | saco | 180 |  |  |
| 1.20 | Cubeta Pintura blanca 20 litros vinil acrílica, Lavabilidad: 12,000 ciclos mínimo, Viscosidad: 100-110 U. Krebs., Solidos en peso: 46-48 %., compuestos orgánicos volátiles(COV)**:<50g/L. Garantía mínimo 4 años. | Pieza | 60 |  |  |
| 1.21 | Brocha de cerda natural 6" para todo tipo de pintura | Pieza | 60 |  |  |
| 1.22 | Rodillo completo de 3/4" para todo tipo de pintura | Pieza | 30 |  |  |
| 1.23 | Puntales de madera de pino de 2.80 metros | Pieza | 450 |  |  |
| 1.24 | Cimbraplay de 5/8 | Pieza | 48 |  |  |
| 1.25 | Barrotes de 2x4x12 (Calidad 2 y mejor) | Pieza | 72 |  |  |
| 1.26 | Tablas de madera de pino 1x10x10 (Calidad 2 y mejor) | Pieza | 72 |  |  |
| 1.27 | Fajillas de madera de pino 1x3x10 (Calidad 2 y mejor) | Pieza | 72 |  |  |
| Sub-total |  |  |
| I.V.A |  |  |
| Total |  |  |