TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR

01010017

DEFINICION Y EJECUCION.- SE ENTENDERÁ POR TRAZO Y NIVELACION A LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS CON EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN INSTALANDO BANCOS DE NIVEL Y EL ESTACADO NECESARIO EN EL ÁREA POR CONSTRUIR.

EN NINGÚN CASO LA COMISIÓN HARÁ MAS DE UN PAGO POR TRAZO Y NIVELACIÓN EJECUTADOS EN LA MISMA SUPERFICIE.

MEDICION Y PAGO.- PARA FINES DE PAGO SE MEDIRÁ EL ÁREA DE TRABAJO DE LA SUPERFICIE OBJETO TRAZO Y NIVELACIÓN, MEDIDA ÉSTA EN SU PROYECCIÓN HORIZONTAL, Y TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE

01060164

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN EL PROYECTO.

SE CONSTRUIRAN CON CONCRETO F’C=150 KG/CM2 BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

COLOCACION DE CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO DE LA RESISTENCIA INDICADA Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES, VIBRADO, ENRASE DEL CONCRETO, ACABADO ESOBILLADO EN LA PARTE SUPERIOR, RETIRO Y LIMPIEZA DE LAS FORMAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO LINEAL EJECUTADA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

PINTURA EN GUARNICIONES

01040108

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- SE ENTENDERÁ POR PINTURA EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOREAR CON UNA PELÍCULA ELÁSTICA Y FLUIDA LAS SUPERFICIES DE LIENZOS DE EDIFICACIONES, MUEBLES, ETC. CON LA FINALIDAD DE DARLE PROTECCIÓN CONTRA EL USO DEL INTEMPERISMO Y/O CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS.

TODOS LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE EJECUTE EL CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL INGENIERO.

MEDICIÓN Y PAGO.- LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA EJECUTE EN PINTURAS, SE MEDIRÁN, PARA FINES DE PAGO, EN METROS CUADRADOS CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO, AL EFECTO SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS SUPERFICIES PINTADAS CON APEGO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO; INCLUYÉNDOSE EN EL CONCEPTO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES CON MERMAS; DESPERDICIOS Y FLETES; LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EL EQUIPO NECESARIO Y LA LIMPIEZA FINAL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO “B”.

01010003

DEFINICION Y EJECUCION.- SON EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL; PARA EL DESPLANTE, CON LA FINALIDAD DE FORMAR LA SECCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA DIRECCION.

EL CORTE EN CAJA SE EJECUTARÁ DE MANERA QUE PERMITAN EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE. EL MATERIAL OBTENIDO DEL CORTE SE DESPERDICIARÁ.

MEDICION Y PAGO.- PARA EFECTOS DE PAGO, SE ESTIMARÁ EL VOLUMEN EXCAVADO DENTRO DE LA LÍNEA DE PROYECTO Y EXPRESADO EN METROS CÚBICOS.

ACARREO EN CARRETILLA.

01010350

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- SE ENTENDERÁ POR ACARREOS DE MATERIALES LA TRANSPORTACIÓN DE LOS MISMOS, CUANDO SEA SUMINISTRADO POR ÉSTE ÚLTIMO, HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN EN LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO.

MEDICIÓN Y PAGO.- EL ACARREO DE MATERIALES, SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO, LLEVARÁ INVOLUCRADO SU COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO.

DALA DE DESPLANTE

01030352, 01030353

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN EL PROYECTO.

SE CONSTRUIRAN CON CONCRETO F’C=150 KG/CM2 BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

COLOCACION DE CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO DE LA RESISTENCIA INDICADA Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES, VIBRADO, ENRASE DEL CONCRETO, ACABADO ESOBILLADO EN LA PARTE SUPERIOR, RETIRO Y LIMPIEZA DE LAS FORMAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO LINEAL EJECUTADA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

MUROS DE TABIQUE RECOCIDO O BLOCK DE CEMENTO.

01012078

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- MURO DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE ES LA OBRA DE ALBAÑILERÍA FORMADA POR TABIQUES UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, PARA FORMAR LIENZOS, MOCHETAS, REPISONES, ESCALONES FORJADOS, ETC. LOS TABIQUES PODRÁN SER COLORADO COMÚN, PRENSADO, O CUALQUIER OTRO TIPO ORDENADO POR EL PROYECTO Y/O POR EL INGENIERO.

EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS SE DEBERÁN HUMEDECER BIEN LOS TABIQUES ANTES DE COLOCARSE, SE NIVELARÁ LA SUPERFICIE DEL DESPLANTE, SE TRAZARÁN LOS EJES O PAÑOS DE LOS MUROS UTILIZANDO HILOS Y CRUCETAS DE MADERA. ES CONVENIENTE AL INICIAR EL MURO LEVANTAR PRIMERO LAS ESQUINAS, PUES ÉSTAS SIRVEN DE AMARRE A LOS HILOS DE GUÍA, RECTIFICÁNDOSE LAS HILADAS CON EL PLOMO Y EL NIVEL CONFORME SE VA AVANZANDO EL MURO O MUROS.

MEDICIÓN Y PAGO.- LOS MUROS Y MAMPOSTERÍAS DE TABIQUE COLORADO COMÚN RECOCIDO QUE FABRIQUE EL CONTRATISTA SERÁN MEDIDOS EN METROS CUADRADOS CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMAL, Y PARA EL EFECTO SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE LIENZO DE MURO O MAMPOSTERÍAS CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO. EN LA MEDICIÓN SE INCLUIRÁN LAS MOCHETAS Y CORNIZAS, PERO SE DESCONTARÁN LOS VANOS CORRESPONDIENTES A PUERTAS, VENTANAS Y CLAROS.

EL PAGO DE ESTOS CONCEPTOS SE HARÁ DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPESORES AQUÍ CONTEMPLADOS, INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS; ASIMISMO EL EQUIPO CUANDO SE REQUIERA, EL ANDAMIAJE Y LA MANO DE OBRA.

APLANADOS.

01070153

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- APLANADO ES LA OBRA DE ALBAÑILERÍA CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN MORTERO EN LA SUPERFICIE DE REPELLADO PARA AFINARLAS Y PROTEGERLAS DE LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y CON FINES DECORATIVOS.

EL PROPORCIONAMIENTO DEL MORTERO SERÁ EL ESPECIFICADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO.

PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DEL APLANADO LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS SE HUMEDECERÁN A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA EN LA MASA DEL MORTERO.

CUANDO SE TRATE DE APLANADOS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ÉSTAS DEBERÁN DE PICARSE Y HUMEDECERSE PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DEL MORTERO PARA EL APLANADO.

LA EJECUCIÓN DE LOS APLANADOS SERÁ REALIZADA EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA, O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA, A PLOMO Y REGLA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO DE QUE LOS REPELLADOS APLICADOS PREVIAMENTE A LOS LIENZOS DE LOS MUROS O EN LAS SUPERFICIES DE CONCRETO SE ENCUENTREN TODAVÍA HÚMEDOS.

MEDICIÓN Y PAGO.- LA MEDICIÓN DE SUPERFICIES PLANAS SE HARÁ EN METROS CUADRADOS, CON APROXIMACIÓN DE UN DÉCIMO Y DE ACUERDO CON LOS MATERIALES Y PROPORCIONAMIENTOS; AL EFECTO SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS SUPERFICIES APLANADAS SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO.

LOS EMBOQUILLADOS SE EJECUTARÁN BAJO LAS MISMAS NORMAS Y SE PAGARÁN POR METRO LINEAL. SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA, CON MERMAS, DESPERDICIOS, FLETES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE PINTURA.

01110001

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- SE ENTENDERÁ  POR PINTURA EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOREAR CON UNA PELÍCULA ELASTICA Y FLUIDA LAS SUPERFICIES DE LIENZOS DE EDIFICACIONES, MUEBLES, ETC., CON LA FINALIDAD DE DARLES PROTECCIÓN CONTRA EL USO DEL INTEMPERISMO Y/O CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS.

TODOS LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE EJECUTE EL CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ÓRDENES DEL INGENIERO.

TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE PINTURA OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO, NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES ACREDITADOS.

MEDICIÓN Y PAGO.- LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA EJECUTE EN PINTURAS, SE MEDIRÁN PARA FINES DE PAGO, EN METROS CUADRADOS CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO, AL EFECTO SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS SUPERFICIES PINTADAS CON APEGO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO; INCLUYÉNDOSE EN EL CONCEPTO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES CON MERMAS, DESPERDICIOS Y FLETES; LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EL EQUIPO NECESARIO Y LA LIMPIEZA FINAL.

NO SERÁN MEDIDAS, PARA FINES DE PAGO, TODAS AQUELLAS SUPERFICIES PINTADAS QUE PRESENTEN RUGOSIDADES,    ABOLSAMIENTOS, GRANULOSIDADES, HUELLAS DE BROCHAZOS, SUPERPOSICIONES DE PINTURA, DIFERENCIAS O MANCHAS, CAMBIOS EN LOS COLORES INDICADOS POR EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO, DIFERENCIAS EN BRILLO O EN EL "MATÉ"; ASÍ COMO LAS SUPERFICIES QUE NO HAYAN SECADO DENTRO DEL TIEMPO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE.

BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS F’C=200 KG/CM2

01060169

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE SE CONSTRUIRAN EN LA VIALIDAD DE LA SECCION PARA EL TRANSITO PEATONAL QUE FUERON DEMOLIDOS O DE NUEVA CONSTRUCCION DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN EL PROYECTO.

SE CONSTRUIRAN CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

COLOCACION DE CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO DE LA RESISTENCIA INDICADA Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES, VIBRADO, ENRASE DEL CONCRETO, ACABADO ESOBILLADO EN LA PARTE SUPERIOR, RETIRO Y LIMPIEZA DE LAS FORMAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO EJECUTADA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

01010008

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- POR EL PRECIO ESTIPULADO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES; ELIMINANDO VEGETACIÓN, ESCOMBRO, BASURA, CACHARROS Y CUALQUIER OTRO RESIDUO QUE EXISTAN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O AL FINAL DE LOS MISMOS.

MEDICIÓN Y PAGO.- EL ALCANCE QUE SE INCLUYE EN ESTE CONCEPTO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: TODOS LOS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, MANIOBRAS, OPERACIÓN Y LAS OBRAS DE PROTECCIÓN QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA SUPERVISIÓN.

LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE EJECUTEN CON CARGO A ESTE CONCEPTO, SE MEDIRÁN POR LOTE QUE SE HAYA EJECUTADO EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.

EL PRODUCTO DEL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y/O ANEXOS POR LA CANTIDAD DE LOTES, DARÁ EL IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN TOTAL AL CONTRATISTA Y QUE INCLUYE TODOS LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y UTILIDADES QUE SE INDIQUEN