GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 11/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE  SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO I

| PART. | SUB PARTIDA | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 24,390 | Mts | La totalidad de los componentes del proyecto deberán ser entregados, instalados, configurados, probados y operando en un periodo de 150 días a partir de la fecha de entrega del anticipo. Los requerimientos del sistema son los siguientes: Cable de Fibra Óptica Suministro de cable de fibra óptica en forma aérea sobre los postes de comisión federal de electricidad, con 12 hilos de fibra óptica mono modo, (9/125 micrones), auto soportada, con tensor mensajero de acero, protección contra roedores con armadura metálica, para intemperie y de uso rudo, resistente a las condiciones de humedad, con elemento de tracción central dieléctrico, con estándar de identificación universal, tubo relleno de gel, máxima atenuación de 0.4/0.3 db en un kilómetro en una ventana de 1310/1550, con capacidad de transmitir Gigabit Ethernet a más de 12 kilómetros y un periodo de durabilidad mínimo de 20 años, incluye herrajes de fijación, suspensión y tensión necesarios, obra civil, mano de obra para fijarla a 30 cms. bajo el nivel de instalación de secundarios de los postes de C.F.E., retenidas donde se requiera en línea recta o en cambio de dirección sobre la trayectoria, instalación de tierras físicas, señalizaciones y fincado de los postes de concreto reforzado que cumplan con las normas de C.F.E. necesarios para el soporte de la fibra sobre la trayectoria contemplada en el proyecto. Todos los hilos de fibra óptica de los cables deberán quedar unidos por empalme de fusión en la charola o en la caja de conexión correspondiente según los requerimientos necesarios, de los hilos de fibra óptica o con pigtails. Los sobrantes que se dejen para efectos de reparación deberán quedar de manera ordenada. |
|  | 1.2 | 4 | Pza | Radio Base Suministro de radios con capacidad para transmitir en las bandas de frecuencias licenciadas desde 4.9 GHz hasta 6.1 GHz, incluyendo las bandas de frecuencias libres de 5.25 GHz, 5.47 GHz y 5.8 GHz, con 802.11ac y también compatible con 802.11a/n. 720Mhz. CPU128 MB RAM. Que tenga un puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps, un puerto de comunicación inalámbrica con 1259 mW de salida, una antena sectorial tipo patch de 17 dBi, 90°, conectorizada, por conector SMA, doble polarización que transmita en la banda de frecuencias de 4.9 GHz, con un ancho de banda de al menos 10 Mbps, que garanticen un alcance de conexión de al menos 10 kilómetros para los nodos remotos. Software para configuración y administración del equipo del más alto nivel con extra channel, capacidad de encriptación de datos y manejo de priorización de paquetes de voz, datos y video para calidad de servicio, enrutamiento de direcciones IP, carcasa para instalación a la intemperie que cumpla con NEMA 4X, alimentación eléctrica para el equipo con Power Over Ethernet y cable UTP cable UTP CAT 5e con doble forro de plástico para uso a la intemperie, que se instalará desde el radio al equipo activo de red. |
|  | 1.3 | 12 | Pza | Radio Suscriptor Suministro de radios con capacidad para transmitir en las bandas de frecuencias licenciadas desde 4.9 GHz hasta 6.1 GHz, incluyendo las bandas de frecuencias libres de 5.25 GHz, 5.47 GHz y 5.8 GHz, con 802.11ac y también compatible con 802.11a / n. 720Mhz. CPU 128 MB RAM. Que tenga un puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps, un puerto de comunicación inalámbrica con 1259 mW de salida, una antena direccional tipo patch de 24 dBi, integrada, doble polarización que transmita en la banda de frecuencias de 4.9 GHz, con un ancho de banda de al menos 10 Mbps, que garanticen un alcance de conexión de al menos 10 kilómetros para los nodos remotos. Software para configuración y administración del equipo del más alto nivel con extra channel, capacidad de encriptación de datos y manejo de priorización de paquetes de voz, datos y video para calidad de servicio, enrutamiento de direcciones IP, carcasa para instalación a la intemperie que cumpla con NEMA 4X, alimentación eléctrica para el equipo con Power Over Ethernet y cable UTP CAT 5e con doble forro de plástico para uso a la intemperie, que se instalará desde el radio al equipo activo de red. |
|  | 1.4 | 2,340 | Mts. | Suministro de cable UTP cat 5e para exterior con doble forro de plástico, para instalar donde sea necesario para conectar los diversos componentes del proyecto. |
|  | 1.5 | 51 | Pza | Postes metálicos de 10 metros de altura Suministro de postes metálicos con las siguientes características: Poste o caña: Poste cónico circular de 10 metros de altura Debe incluir tapa superior para evitar que le entre agua por arriba. Diámetro de la base 180 mm. Diámetro de la corona 75 mm. Lado de la placa base 350 mm. Espesor de la placa base 12.7 mm. Distancia entre perforaciones 270 mm Diámetro de los barrenos 28.6 mm. Cada poste deberá quedar montado sobre una base piramidal de concreto que deberá cumplir al menos con las características siguientes: Base piramidal que deberá ser de concreto de 40 cm x 90 cm x 90 cm, con las siguientes especificaciones técnicas: Con 40 cm por lado en la parte superior. De 90 cm por lado en la parte inferior. Con una altura de 90 cm. Formada con concreto f’c=200 kg/cm2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de ¾” y estribos de alambrón de ¼” amarrados con alambre recocido. Los estribos a cada 15 cm solo en la varilla roscada de ¾” Terminado pulido aparente. Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla corrugada de ½” en forma de “l” hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla corrugada de al menos 20 cm amarradas con alambre recocido calibre 18.. Perforación y ducto en la base hacia arriba al centro y hacia dos lados para introducción de servicios al poste. |
|  | 1.6 | 13 | Pza | Postes metálicos de 15 metros de altura Suministro de postes metálicos con las siguientes características: Poste o caña: Poste cónico circular de 15 metros de altura Debe incluir tapa superior para evitar que le entre agua por arriba. Diámetro de la base 190 mm. Diámetro de la corona 100 mm. Lado de la placa base 350 mm. Espesor de la placa base 12.7 mm. Distancia entre perforaciones 270 mm Diámetro de los barrenos 28.6 mm. Cada poste deberá quedar montado sobre una base piramidal de concreto que deberá cumplir al menos con las características siguientes: Base piramidal que deberá ser de concreto de 40 cm x 90 cm x 90 cm, con las siguientes especificaciones técnicas: Con 40 cm por lado en la parte superior. De 90 cm por lado en la parte inferior. Con una altura de 90 cm. Formada con concreto f’c=200 kg/cm2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de ¾” y estribos de alambrón de ¼” amarrados con alambre recocido. Los estribos a cada 15 cm solo en la varilla roscada de ¾” Terminado pulido aparente. Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla corrugada de ½” en forma de “l” hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla corrugada de al menos 20 cm amarradas con alambre recocido calibre 18.. Perforación y ducto en la base hacia arriba al centro y hacia dos lados para introducción de servicios al poste. |
|  | 1.7 | 64 | Pza | Cámara PTZ: La cámara deberá ser del tipo domo con tecnología Digital IP, una resolución mínima de 2 MP (1080p), con una interfaz ONVIF que proporcione interoperabilidad con soluciones en plataformas abiertas. Lente: Varifocal Autoiris El zoom con el que debe contar la cámara debe ser de al menos 30X óptico, con una apertura de al menos 4.3 mm. WDR real (120 dB) Generales: La cámara deberá trabajar al menos a 30 fps. La compresión con la que deberá trabajar la cámara es al menos H.264. Contar con al menos 8 máscaras de privacidad programables Soportar almacenamiento local en tarjeta Micro-SD Velocidad de transferencia de datos ajustable y dinámica. Brillo, contraste y alta sensibilidad configurables. Balance de blancos. Zoom digital. Control de ganancia. Control de exposición. Velocidad de obturación mecánica. BLC (Compensación de Contraluz) Iluminadores de IR sincronizados e integrados a la cámara con un rango de al menos 350 metros Reducción Dinámica de Ruido (3DNR). Detección de movimiento (al menos 16 zonas). Notificación de eventos La cámara debe contar con tecnología Día/Noche real (filtro de corte IR) La seguridad deberá permitir uso de contraseña, filtro de dirección IP, cifrado HTTPS. Al ser una cámara PTZ debe permitir el movimiento horizontal de 360° y vertical de 0° a 90°. La cámara deberá contar con el herraje apropiado para su montaje. El peso de la cámara instalada deberá ser menor a 10 Kg. El intervalo de temperatura que deberá soportar la cámara debe encontrarse entre –30°C a 60°C. PoE (inyector PoE incluido) Audio bidireccional Materiales resistentes a entornos climáticos rigurosos tanto en interiores como exteriores, clasificación IP66 e IK10 |
|  | 1.8 | 659 | Pza | Cámara Fija: Suministro de cámaras fijas con las siguientes características: Resolución 2 MP, 30 fps H.264 Perfil principal + compresión M-JPEG Lente de 3.3mm – 10mm WDR Filtro IR removible día/noche PoE, 12-24 VDC, 24 VAC Carcaza exterior IP66/NEMA 4 Conforme con ONVIF Velocidad de obturador: Auto/Programable/Fija Ajustes de imágenes: Saturación, contraste, brillo, nitidez Exposición: Configurable por el usuario Balance de blancos: Auto/programable Compensación de contraluz: Auto (BLC) Detección de movimiento: Ventanas configurables por el usuario Protección de Contraseña: Segura multinivel Certificaciones: FCC Class A, UL, cUL, RoHS 2 |
|  | 1.9 | 66 | Kit | Caja NEMA: Suministro e instalación de caja metálica para intemperie tipo NEMA-4X, la cual deberá contener en su interior: Una caja con un contacto eléctrico doble polarizado, conectado a la red eléctrica de baja tensión de Comisión Federal de Electricidad, un Regulador de voltaje de 800 VA |
|  | 1.10 | 13 | Pza | Switch para enlaces: Suministro e instalación de switch industrial de uso rudo de 8 puertos 10/10/1000 base-T para montaje en pared, 4 de los puertos con PoE+ que soporte un rango de temperatura de -40 a 75 grados C |
|  | 1.11 | 58 | Pza | Switch para fibra: Suministro e instalación de switch industrial de uso rudo para intemperie con 8 Puertos Gigabit Ethernet POE+, 4 puertos para fibra óptica SFP de 1 Gb. Con fuente de poder industrial 240W/5A@48, entrada universal 85 a 264 VAC o 120-370 VDC temperatura de operación de -10~70°C (DRP-240-48) y protección de tormenta broadcast. Estándares soportados: IEEE 802.1D-2004 para Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w para Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s para Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging. Protocolos soportados: IPv4/IPv6, SNMP, LLDP, Telnet, SSH, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control, 802.1Q VLAN, IGMP, STP, RSTP, MSTP. En total se deben de incluir 310 módulos SFP de 1 Gb y 310 patch cord dúplex de fibra mono modo con conectores SC-LC |
|  | 1.12 | 2 | Software | Software Administrador de Video (VMS) Suministro e instalación de un VMS con las siguientes características: El VMS debe ser una aplicación basada en un browser (Navegador) de internet. Debe proveer al cliente de web con un solo punto de Administración para todo el sistema. El licenciamiento del software y de los componentes añadidos debe ser perpetuo, sin anualidades por renovación de licencias. El Sistema debe poder manejar un número de dispositivos ilimitado. El Sistema debe poder manejar un número ilimitado de usuarios concurrentes. Se deberá garantizar que las versiones futuras del Software serán compatibles con la actual, por al menos 5 años, esto es que, si en un futuro se expande el sistema y ya existe una versión nueva, no se tengan que actualizar los componentes existentes para que todo el sistema funcione de manera integral. La aplicación debe estar basada en estándares realmente abiertos (ONVIF) Los servidores de grabación, los servidores de aplicación, servidores web, así como las cámaras y codificadores IP, pueden ser agregados, configurados y operados utilizando la sección de configuración de la aplicación. La pantalla de monitoreo debe mostrar el área para desplegar video con una lista de los recursos disponibles. Diferentes tipos de vistas podrán ser configuradas y plantillas de visualización, ya pre-configuradas, deben estar disponibles. Debe soportar monitores múltiples. Debe de monitorear constantemente si hay un fallo en alguna cámara y desplegar una alerta en caso de encontrar un fallo. Zoom digital debe estar disponible en todos los videos desplegados. Para las cámaras PTZ, presets y tours pueden ser configurables. Los controles de la cámara para la reproducción, el control PTZ, el zoom digital, la desenmascarado, la exportación y los ajustes de configuración estarán accesibles Los controles de reproducción para realizar una revisión/repetición de una sección de vídeo, modo lento, reproducción desde tiempo, rebobinado, retroceso rápido, pausa, avance, avance rápido, retroceso al vídeo en directo e ir a la hora actual, serán visibles cuando las cámaras/video esté en reproducción.Una interface basada en WEB debe estar disponible para acceder al VMS desde cualesquier equipo que tenga un Navegador de Internet (Especificar en los navegadores que trabaja, al menos debe operar en Internet Explorer 11). La aplicación podrá exportar y grabar un video clip. Este video clip se debe grabar en formato MP4 y debe ser autentificado en el grabador de acuerdo a la especificación ONVIF. Debe contar con una aplicación móvil para las plataformas Android y Apple. Esta aplicación móvil debe ser capaz de transmitir video en vivo o video grabado. Soportar varios videos de manera simultánea, al menos hasta 3 en teléfonos y 6 en tabletas. La aplicación móvil debe tener control total de PTZ, incluyendo los presets, y reproducción simple y rápida. Zoom digital debe estar disponible en todos los videos. El enmascaramiento de vídeo estará disponible centralmente a través del VMS. Esto permitirá a los usuarios con la autoridad correcta desenmascarar el video según sea necesario usando un icono en la pantalla de visualización. El VMS ofrecerá integración con Active Directory (AD) para permitir que toda la gestión de usuarios sea realizada por AD El VMS debe soportar, al menos, cualquier resolución de video, jpeg y compresión H.264 El VMS se podrá integrar al CAD de los sistemas de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 del C4 Estatal y del CERI del Municipio de Culiacán, puedan obtener video, alarmas y el estado de los dispositivos que componen el sistema de video vigilancia. Así mismo, deberá contar un SDK o API que permita además la integración con otros componentes tecnológicos utilizados por dichos centros. Por cuestiones de integración, servicio, garantía y mantenimiento, el VMS, grabador y cámaras deberán ser de la misma marca del fabricante. El software debe ofrecer un proceso de autorización multiusuario completo para la aplicación de inicio de sesión. Se podrá configurar grupos de usuarios. Estos grupos se enumerarán en la lista de recursos en la pantalla de monitoreo. Se deberá ofrecer niveles de autorización basados en funciones para cada usuario, o grupo de usuarios. Esto es la autorización del usuario o grupo será configurable para operaciones específicas del sistema, como son: La visualización de vídeo, Configuración, Acceso a Tableros de Información, Exportación de vídeo y audio (medios), Anulación del enmascaramiento, etc. Todos los usuarios creados deben poder iniciar sesión en el sistema. Un usuario, dado el acceso apropiado, podrá configurar remotamente los componentes conectados a la red. Un reproductor integrado será opcional con cada clip de vídeo exportado / archivado para reproducción en cualquier máquina, si está configurado para hacerlo así. La grabación podrá ser programada en esquemas de horarios, de cámaras / codificadores y micrófonos. Estos esquemas podrán basarse en reglas que serán configurables para las acciones que el sistema tomará en un evento. Estos horarios estarán disponibles en la ficha de grabación en la configuración del dispositivo. Cuando un video de las cámaras sea exportado, debe presentar un símbolo de autenticación al reproducir el video a través del reproductor, cuando este requerimiento esté activado durante la exportación. Se mostrará un área de visualización que ofrece una amplia variedad de configuraciones de pantalla de más de 16 cuadros o ventanas de visión. Ver pantalla completa también estará disponible Los controles para cambiar el diseño, detener todas las pantallas, exportar y sincronizar la reproducción estarán disponibles y se podrá configurar la pestaña actual seleccionada. Se deberá proveer el hardware con las capacidades necesarias para grabar y mantener en línea el video de 30 dias a 10 fps, a resolución 2 MP y compresión H.264-L. El software VMS y las cámaras PTZ deberá ser una integración del mismo fabricante. El licitante deberá presentar carta del fabricante, no de mayoristas o distribuidores, que apoya a la empresa para este procedimiento en específico El software y los componentes de video del proyecto deberán ser de la misma marca instalada en las dependencias de seguridad pública del gobierno del estado para efectos de estandarización. Un software deberá ser completo para 30 cámaras El otro sistema será una extersión del sistema existente y serán solo grabadores para 300 cámaras |
|  | 1.13 | 84 | Pza | 54 Sistemas I de Reconocimiento de Placas Trabaja con Video en vivo, Video Grabado o Imágenes Detectar, reconocer y buscar Placas de Automóviles Cámara 2MP con Iluminador IR, Compatible con h.264 Buscar placas similares, en una o en múltiples cámaras Seguimiento de vehículos en múltiples cámaras y ubicaciones Ayuda en la construcción de una lista para seguir e identificar placas que han sido reportadas Registrar todas las placas en una escena para realizar una investigación Búsqueda automatizada, y revisión para ver si se encuentran en una base de datos de placas (Lista de placas con incidencias) Alertas en tiempo real cuando se detecta una placa reportada en una lista o base de datos. Tener disponibles SDK/API y Servicios Web para realizar integraciones Arquitectura abierta y una integración de alertas vía http/XML Sistema de Reportes detallados Servidores para procesamiento y almacenamiento de al menos 30 días de información 30 Sistemas II de LPR Trabajar con Video en vivo, Video Grabado o Imágenes Cámara 2MP con Iluminador IR, Compatible con h.264 Deberá reconocer placas a una distancia promedio de 20 metros Identificación de color de la unidad Reconocimiento de Marca de la unidad Deberá calcular la velocidad de los vehiculos Clasificar el tipo (por tamaño) de vehículo Clasificar el estilo de unidad (SUV, pickup, sedan, hatchback) El software deberá ser basado en WEB, contar interfase de usuario muy ligera, con capacidad de apilar los resultados de unidades captadas, filtrado por los metadatos de las cámaras en tiempo real Deberá contar con reportes históricos para búsquedas forenses Capacidad de búsqueda por incidencia reportada, mantenerse el sistema en búsqueda automática para detección de incidencias Servidores para procesamiento y almacenamiento de al menos 30 días de información |
|  | 1.14 | 11 | Pza | Monitores LED de 50” Full HD |
|  | 1.15 | 5 | Pza | Estaciones de Monitoreo Suministro de computadoras de escritorio con procesador Intel Core I7 (8 MB de cache, hasta 4.2 GHz), sistema operativo Windows 10 Pro, 64 bit en español, 16 GB de memoria DDR4 a 2400 MHz, tarjeta de gráficos integrados Intel, disco duro de 1TB 720 RPM de 3.5”, Chipset Intel Q270, 6 puertos USB, 1 puerto RJ45, 1 puerto serial, 1 puerto HDMI, 2 puertos PS2, gabinete Small Form Factor, monitor Led de 24” Full HD |
|  | 1.16 | 1 | Servicio | Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto: |
|  | 1.17 | 1 | Servicio | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continúa de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. La empresa licitante deberá tener un mecanismo para recibir reportes de fallas en el sistema. Deberá comprometerse a realizar un mantenimiento preventivo mensual a los equipos y un mantenimiento correctivo cada vez que reciba un reporte, bajo las siguientes categorías: Nivel bajo, intermitencia en los servicios, tiempo de atención en sitio de 5 a 6 horas, tiempo de solución de 24 a 48 horas, Nivel medio, denegación parcial del servicio, tiempo de atención en sitio de 3 a 4 horas, tiempo de solución de 24 a 36 horas, Nivel alto, denegación total del servicio, tiempo de atención en sitio de 1 a 2 horas, tiempo de solución de 24 horas. |
|  | 1.18 | 1 | Solución | Renovación tecnológica para el subcentro C4 Mazatlán que incluye: 43 Computadoras de escritorio 400 G3 core i5-6500 de 3.2GHz con 8 Gb en RAM, 1 TB en disco, Windows 10 Profesional 78 Monitores LED IPS Z22N Workstation profesional de 22 pulgadas FHD 1920x1080 energy star 43 licencias de MS Office standard 2016 1 Videowall Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de un sistema de videowall que cumpla al menos con las siguientes especificaciones: ViideoWall 4x3 (12 pantallas) con las siguientes características mínimas: Pantallas entre 54” y 58” Resolución Full HD 1920 x 1080p Ancho de bisel máximo de 3.5 mm RS232 (in/out) para control externo Puertos: Display Port 1, HDMI, DVI.D, RS232 Soporte para VideoWall El controlador del video Wall debe tener al menos las siguientes características mínimas: 12 canales de alta resolución de salida Procesador Intel® Core™ I7 o Xeón Software de Video Wall Control incluido Entrada de al menos 6 fuentes de video Sistema operativo Windows a 64 bits 8 GB de RAM 1 TB de almacenamiento Puerto Gigabit Ethernet |
|  | 1.19 | 1 | Servicio | Remodelación del edificio donde se ubican las oficinas del subcentro C4 mazatlán: |
| 2 |  | 1 | Sistema | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE LECTURA DE PLACAS (LPR) PARA EQUIPAR 20 PATRULLAS El Sistema deberá ser un desarrollo diseñado para ser implementado en fuerzas de seguridad, vehículos policiales, vigilancia privada, o para control de estacionamientos. Debe incluir Software de Administración Central y Software en cada patrulla que deberán operar integrados. Las características que deben de cumplir los componentes del sistema son las siguientes: Que puedan conectarse varias cámaras al mismo vehículo, la solución propuesta debe considerar al menos 2 cámaras por vehículo. Cada cámara debe ser capaz de monitorear hasta 2 carriles. Las cámaras deben cumplir con las siguientes características mínimas: Día/noche Iluminación IR IP67 Cámara monocromática con alta sensibilidad con luz IR y cámara escénica a color en un mismo housing Debe gestionar listas y buscar en tiempo real coincidencias para alertar al operador (vehículos robados, pedidos de captura, circulación sin seguro, etc.) Reconocer de forma continuada las matrículas de los vehículos que circulan o están estacionados. Soportar trasmisiones de datos por señal celular (3G, 4G / LTE). Transmitir de datos de manera encriptada. Tener la capacidad de asignar por vehículo búsquedas por diferentes tipos de listas (vehículos robados, sin seguro, reportados etc.) Capacidad de asignación de listas por vehículo. Alertas visuales y sonoras en tiempo real en el vehículo y en el software de Administración Central. Posibilidad de corrección de lectura errada y de registro manual de matrículas. Multi-zona, gestión de varias ciudades o municipios en un único servidor. Exportación de datos e imágenes. Reconocimiento de matrículas las 24h incluso en condiciones climatológicas adversas. Funcionamiento autónomo ante pérdida de comunicación con la central y recuperación automática. El CPU en cada patrulla debe de cumplir con las siguientes características mínimas: Intel Core i5 o superior 2 GB de Memoria RAM Pantalla de 1024 x 768 Incluir GPS Módem 3G/4G 1 Puerto USB 1 Puerto Ethernet Windows 7 o Windows 8 Uso rudo, certificado bajo las normas MIL-STD-810G (Caídas, Vibración, Líquidos, Arena/Polvo, Colisión, Temperaturas extremas, Corrosión, Humedad), MIL-STD-416F (Interferencia electromagnética) e IP65 Debe incluir el Docking station para la tableta El Servidor central debe tener las siguientes características: Intel® Xeon® E5-2640 v4, Windows Server® 2012 Standard, 32GB Memory RAM 16 TB disponibles en RAID 5 Incluir la Instalación, Configuración y puesta a punto del Sistema Incluir Capacitación al Personal Operativo y de Sistemas. A fin de garantizar las mejores condiciones para la Secretaría de Seguridad Pública en la adquisición del sistema, se deberá considerar una etapa de pruebas y validación de características y/o funcionalidades del sistema propuesto. Debe incluir todo el material y mano de obra necesarios para su correcta instalación, configuración y puesta en servicio. Incluir póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continúa de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. La empresa licitante deberá tener un mecanismo para recibir reportes de fallas en el sistema. Deberá comprometerse a realizar un mantenimiento preventivo trimestral a los equipos y un mantenimiento correctivo cada vez que reciba un reporte, bajo las siguientes categorías: Nivel bajo, intermitencia en los servicios, tiempo de atención en sitio de 5 a 6 horas, tiempo de solución de 24 a 48 horas, Nivel medio, denegación parcial del servicio, tiempo de atención en sitio de 3 a 4 horas, tiempo de solución de 24 a 36 horas, Nivel alto, denegación total del servicio, tiempo de atención en sitio de 1 a 2 horas, tiempo de solución de 24 horas. La instalación configuración y puesta en marcha del sistema deberá quedar concluida en un plazo máximo de 45 días, a partir de la entrega del anticipo. El monto del anticipo será del 50% del total del proyecto, el resto se entregará al finalizar, una vez que se firme el acta de entrega-recepción por las áreas involucradas. |
| 3 |  | 1 | Sistema | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PERSONALES PARA EQUIPAR A 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Las características que deben de cumplir los equipos son las siguientes: Deberán contemplarse 100 cámaras. Cámara con transmisión de Wifi Integrado (protocolo 802.11b/g). Video cifrado y visualización mediante visor de plataforma. Plataforma de visualización. Ángulo de Visión de al menos 95º grados. Capacidad de duración de la Batería 8 horas de grabación continua. Tiene capacidad de grabación de audio. Grabación de Video al menos en HD. Capacidad de Almacenamiento, al menos 32 GB. Debe incluir Clip para colocar cámara en la ropa, Cable USB y Cargador 110V. El Servidor central con las siguientes características: Intel® Xeon® E5-2620 v4, Windows Operating System, 8GB Memory, 2TB Hard Drive 16 TB de almacenamiento disponible en RAID 5 Debe incluir todo el material, soporte, mano de obra necesarios para su correcta instalación, configuración, puesta en servicio y capacitación. Incluir póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continúa de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. La empresa licitante deberá tener un mecanismo para recibir reportes de fallas en el sistema. Deberá comprometerse a realizar un manto. preventivo trimestral a los equipos y un mantenimiento correctivo cada vez que reciba un reporte, bajo las siguientes categorías: Nivel bajo, intermitencia en los servicios, tiempo de atención en sitio de 5 a 6 horas, tiempo de solución de 24 a 48 horas, Nivel medio, denegación parcial del servicio, tiempo de atención en sitio de 3 a 4 horas, tiempo de solución de 24 a 36 horas, Nivel alto, denegación total del servicio, tiempo de atención en sitio de 1 a 2 horas, tiempo de solución de 24 horas. La instalación configuración y puesta en marcha del sistema deberá quedar concluida en un plazo máximo de 45 días, a partir de la entrega del anticipo. El monto del anticipo será del 50% del total del proyecto, el resto se entregará al finalizar, una vez que se firme el acta de entrega-recepción por las áreas involucradas. |