SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS PARA RED ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN EN POSTE EXISTENTE.

ESPECIFICACIÓN				ESTRUCTURA TIPO

OE 01						RS1N

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para este concepto, el contratista proporcionara los materiales, equipo, herramienta, personal y la mano de obra necesaria para llevar a cabo el suministro y transporte de materiales para estructuras (sin incluir poste) para red aérea de alta tensión a 34.5 KV. Puestos en el lugar de la obra.

Este concepto incluye todos los herrajes de conexión los cuales serán galvanizados, aisladores y materiales misceláneos para línea aérea de alta tensión a 34.5 KV. y todos los demás materiales de acuerdo a las normas vigentes de C.F.E.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en este concepto para el suministro y transporte de materiales para estructuras para línea aérea de alta tensión a 34.5 KV., son los que a continuación se detallan:

Los materiales requeridos y que se han especificado,  puestos en el lugar de su utilización.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras, operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el  ingeniero apruebe o indique.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por  lote que se haya suministrado y transportado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato y/o anexos por la cantidad  de lotes, dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS PARA REDES ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSION EN POSTE.

ESPECIFICACIÓN				ESTRUCTURA TIPO

OE 02						RS1N-RS1N

OE 03						RS1N

OE 04						REMATE
OE 05						DOBLE REMATE

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para este concepto, el contratista proporcionara los materiales, equipo, herramienta, personal y la mano de obra necesaria para llevar a cabo el suministro y transporte de materiales para estructuras (incluye poste) para red aérea de alta tensión a 34.5 KV. Puestos en el lugar de la obra.

Este concepto incluye todos los herrajes de conexión los cuales serán galvanizados, aisladores y materiales misceláneos para red aérea de alta tensión a 34.5 KV. y todos los demás materiales de acuerdo a las normas vigentes de C.F.E.

También incluye todos los herrajes de conexión, los cuales serán galvanizados.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en este concepto para el suministro y transporte de materiales para estructuras para red aérea de alta tensión a 34.5 KV., son los que a continuación se detallan:

Los materiales requeridos y que se han especificado,  puestos en el lugar de su utilización.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras, operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el  ingeniero apruebe o indique.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por  lote que se haya suministrado y transportado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato y/o anexos por la cantidad  de lotes, dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALTA TENSIÓN MONOFÁSICA

OE 08

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para este concepto, el contratista proporcionara los  materiales, equipo, herramienta, personal y la mano de obra necesaria para llevar a cabo  el suministro,  transporte  e  instalación  de  cable  conductor tipo ACSR, calibre 1/0 AWG y tipo ACSR calibre 1/0 AWG, puestos en el lugar de la obra, para red aérea de alta tensión conforme indiquen los planos y el ingeniero supervisor. Se entenderá por instalación el tendido del conductor entre dos estructuras e hilo de guarda de línea aérea de alta tensión de 34.5 KV.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en este concepto para el suministro y transporte  de cable conductor tipo  AAC, calibre 3/0 AWG y tipo ACSR calibre 1/0 AWG. Para red aérea de alta tensión de 34.5 KV., son los que a continuación se detallan:

Los materiales requeridos y que se han especificado, puestos en el lugar de la obra.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo, de acuerdo a normas vigentes de la C.F.E.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras, operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el ingeniero apruebe o indique.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por metros lineales con aproximación al decimal que se hayan suministrado, transportado e instalado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato y/o anexos por la cantidad de metros lineales con aproximación al decimal, dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.

# OE 09

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN

Por el precio estipulado para este concepto, el contratista, proporcionara el cable neutranel 2+1 cal. 3/0 awg de acuerdo a normas vigentes de la C.F.E., los materiales, equipo, herramienta en el lugar de la obra, personal y mano de obra necesaria para llevar a cabo el suministro, transporte e instalación eléctrica de la red de fuerza y control para interconectar el equipo de medición desde la red eléctrica secundaria, hasta el interruptor general.

ALCANCE MEDICIÓN Y PAGO

Para llevar a cabo esta instalación se contempla la autorización de los materiales que se indican en el plano proporcionado desde el transformador hasta el interruptor general, este material se requiere para alimentar motores eléctricos hasta de 125 hp.

Los extremos de los tubos deberán escariarse antes de instalar los conductores, evitando así bordes cortantes.

Los tramos con tubos entre cajas serán una sola pieza para distancias de 3 metros o menores.

Las derivaciones o cambios de dirección de la tubería conduit se harán por medio de  cajas condulets con tapa y empaque.

Las conexiones que se realicen dentro de las cajas condulets se efectuaran por medio  de conectores de presión aisladas y cuando haya necesidad de efectuar el aislamiento de una conexión, se usara cinta scotch no. 33.

Las conexiones de los aparatos se harán mediante zapatas, terminales o conectores  de presión.

El contratista deberá considerar en su análisis de precios unitarios, el costo de todos  los materiales que se indican en el plano proporcionado correspondiente a la red de fuerza y control.

Este concepto incluye el suministro de todos los materiales eléctricos, misceláneos  como coples, conectores, abrazaderas, tornillos, taquetes, cinta aislante y todo lo que se requiera para dejar la instalación completa de acuerdo a las normas para instalaciones eléctricas.

El alcance que se incluyas en este concepto para el suministro, transporte e instalación de materiales de baja tensión desde el tablero de control hasta el motor  eléctrico, son los que a continuación se detallan:

Los materiales requeridos y que se han especificado,  puestos en el lugar de su utilización.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras,  operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La restitución parcial o total con cargo al contratista de la obra que no haya sido  correctamente ejecutada a juicio del ingeniero.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por metros lineales con aproximación al decimal que se hayan suministrado y transportado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato  y/o anexos por la cantidad  de metros lineales con aproximación al decimal, dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO “RDA” PARA RED AÉREA DE ALTA TENSIÓN.

OE 10

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para  este concepto, el contratista proporcionara los materiales, equipo, herramienta, personal y la mano de obra necesaria para llevara a cabo el suministro y transporte de materiales para doble retenida tipo “RDA” para red aérea de alta tensión de 34.5 KV., debiendo llevar a cabo la fabricación de dichos materiales, según normas vigentes de la C.F.E.

Este concepto incluye el cable de acero, aisladores, perno, ancla, amarres y todos los materiales requeridos mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a las normas vigentes de C.F.E., para este tipo de retenida.

También se incluye todos los herrajes de conexión, los cuales serán galvanizados.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en este concepto para el suministro y transporte de materiales  para  doble  retenida  tipo  “RDA”  para  línea y red  aérea  de  alta  tensión  de 34.5 KV., son los que a continuación se detalla:

Los materiales requeridos y que se han especificado,  puestos en el lugar de la obra.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación  este concepto de trabajo.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras, operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el ingeniero apruebe o indique.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por  lote que se haya suministrado y transportado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato y/o anexos por la cantidad  de lotes, dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO “RSA” PARA RED AÉREA DE ALTA TENSIÓN.

### OE 11

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para  este concepto, el contratista proporcionara los materiales, equipo, herramienta, personal y la mano de obra necesaria para llevar a cabo el suministro y transporte de materiales para retenida tipo “RSA” para red aérea de alta tensión de 34.5 KV., debiendo llevar a cabo la fabricación de dichos materiales, según normas vigentes de la C.F.E.

Este concepto incluye el cable de acero, aisladores, ancla, perno, ancla, amarres y todos los materiales requeridos mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a las normas vigentes de C.F.E., para este tipo de retenida.

También se incluye todos los herrajes de conexión, los cuales serán galvanizados.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en este concepto para el suministro y transporte de materiales para retenida tipo “RSA” para red aérea de alta tensión de 34.5 KV., son los que a continuación se detallan:

Los materiales requeridos y que se han especificado,  puestos en el lugar la obra.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras, operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que el ingeniero apruebe o indique.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por lote que se haya suministrado y transportado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato y/o anexos por la cantidad de lotes, dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

LIBRANZA C.F.E., INCLUYE TODOS LOS TRAMITES Y PAGOS DE HONORARIOS.

OE 13

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para este concepto el Contratista realizara todos los trámites ante la C.F.E., para obtener la liberación de la libranza de la red eléctrica.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en este concepto para obtener el trámite de liberación de la libranza de la línea eléctrica, ante las dependencias federales incluyendo firma de perito responsable, son los que a continuación se detallan:

El pago de honorarios para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación este concepto de trabajo.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a este concepto, se medirán por lote que se haya suministrado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato y/o anexos por la cantidad de lotes, dará el importe de la compensación total al Contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIONES DE:

ESPECIFICACION				CAPACIDAD

OE 						50 KVA

Estos conceptos incluyen el suministro y transporte de: transformador 33000YT/19050/240-127 V. unicornio y todos los materiales de alta tensión como aisladores, conectores, bus de cobre, tornilleria, varillas copperweld y herrajes; además los materiales requeridos para hacer la interconexión del equipo de medición de alta o baja tensión como cable, tubería conduit, bases de medición, block de pruebas, los cuales deberán ser galvanizados, según plano y normas vigentes de C.F.E. (sin block de pruebas para el caso de los pozos).

Los extremos de los tubos deberán escariarse antes de instalar los conductores, evitando así, bornes cortantes.

Los extremos de los tubos entre cajas serán una sola pieza para distancia de 3 m. o menores.

Las derivaciones o cambios de direcciones de la tubería conduit se hará por medio de cajas condulets, con tapa y empaque de acuerdo a normas de la C.F.E.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Por el precio estipulado para estos conceptos el contratista proporcionara los transformadores, y todos los materiales, equipo, herramienta, personal y la mano de obra necesaria para llevar a cabo el suministro puesto en obra  de subestaciones eléctricas.

ALCANCE, MEDICIÓN Y PAGO.

El alcance que se incluye en estos conceptos para el suministro y transporte de subestaciones eléctricas, son los que a continuación se detallan:

Los materiales requeridos y que se han especificado,  puestos en el lugar de la obra.

La mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación  estos conceptos de trabajo.

Todos los cargos derivados del uso de equipo, herramientas y accesorios, maniobras,  operación y las obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo  proponga el contratista y apruebe o indique el ingeniero.

La restitución parcial o total con cargo al contratista de la obra que no haya sido  correctamente ejecutada a juicio del ingeniero.

Las cantidades de obra que se ejecuten con cargo a estos conceptos, se medirán  por pieza que se haya suministrado y transportado en el sitio de su utilización.

El producto del precio unitario estipulado en el contrato  y/o anexos por la cantidad  de piezas dará el importe de la compensación total al contratista y que incluye todos los cargos directos, indirectos y utilidades que se indiquen.