Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 19/2019

Anexo I

(Especificaciones Técnicas)

Adquisición de mobiliario para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.

| Partida | Sub Partida | Cantidad | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01 | 64 | Pieza | Estación de trabajo con librero Hecho en estructura metálica con 4 patas de perfil cuadrado de 3” y travesaños en perfil cuadrado de 2” x 2”, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 2” x 2” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 14 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador 2" cromado al piso. Cubierta en MDP melaminico color teka ártico de 18 mm de espesor con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor unido a la estructura con pija de 5/8". La unión debe ser mediante un corte transversal que separe la altura de la pata con la altura de la cubierta en 2 cms en ambos extremos del perfil cuadrado de 2 pulgadas que actúa como larguero en la estructura del mueble unido mediante el proceso de soldadura MIG con un remate de lámina calibre 18 en forma de “U” para ocultar soldaduras. Mampara divisoria compartida sobre cubierta, en cristal satinado templado de 6 mm de espesor y 40 cm de alto en tres caras perimetrales de la cubierta, unido mediante herraje de sujeción en acero inoxidable Incluye archivero abajo de cubierta elaborado en MDP melaminico color teka ártico, tamaño carta con tres cajones, sistema de correderas de extensión reforzada, jaladeras de aluminio y chapa de seguridad, regaton nivelador color gris de 1". Librero montado en la parte superior elaborado con MDP melaminico de 15 mm de espesor color teka ártico, con una división central y dos puertas abatibles con mecanismo de apertura mediante pistón neumático con chapa de seguridad y jaladeras en aluminio de 160 mm montado en estructura metálica en forma de "I" con perfil de 2 1/4" x 3/4" en calibre 14 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico. Separado del escritorio y soportado por una estructura metálica. Dimensiones mesa: 140 x 75 x 78 cm (largo/fondo/alto) Dimensiones librero: 140 x 30 x 40 cm (largo/fondo/alto) Dimensiones mueble completo: 140 x 75 x 180 cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.02 | 4 | Pieza | Escritorio para copias certificadas Fabricado en estructura metálica con 4 patas de perfil cuadrado de 2” y 2 travesaños, uno en perfil cuadrado de 1 ½” X 1 ½” y el segundo en perfil rectangular de 1 ½” X 3" barrenado para la alimentación de cables e instalación de 3 contactos dobles, 2 para electricidad y uno para de red, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 1 ½” X 1 ½” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 18 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado al piso y cubiertas de cristal satinado templado de 9 mm de espesor unida a la estructura con chapetón de aluminio de 35 mm de diámetro atornillado a la estructura. La unión debe ser mediante un corte transversal que separe la altura de la pata con la altura de la cubierta en 2 cms en ambos extremos del perfil cuadrado de 2 pulgadas que actúa como larguero en la estructura del mueble unido mediante el proceso de soldadura MIG con un remate de lámina calibre 18 en forma de “U” para ocultar soldaduras. Dimensiones: 80 x 70 x 78cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.03 | 3 | Pieza | Escritorio para atención Fabricado en estructura metálica con 4 patas de perfil cuadrado de 2” y 2 travesaños, uno en perfil cuadrado de 1 ½” X 1 ½” y el segundo en perfil rectangular de 1 ½” X 3" barrenado para la alimentación de cables e instalación de 3 contactos dobles, 2 para electricidad y uno para de red, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 1 ½” X 1 ½” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 18 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado al piso y cubiertas de cristal satinado templado de 9 mm de espesor unida a la estructura con chapetón de aluminio de 35 mm de diámetro atornillado a la estructura. La unión debe ser mediante un corte transversal que separe la altura de la pata con la altura de la cubierta en 2 cms en ambos extremos del perfil cuadrado de 2 pulgadas que actúa como larguero en la estructura del mueble unido mediante el proceso de soldadura MIG con un remate de lámina calibre 18 en forma de “U” para ocultar soldaduras. Dimensiones: 140 x 70 x 78cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.04 | 13 | Pieza | Escritorio para sala de consulta Fabricado en estructura metálica con 4 patas de perfil cuadrado de 2” y 2 travesaños, uno en perfil cuadrado de 1 ½” X 1 ½” y el segundo en perfil rectangular de 1 ½” X 3" barrenado para la alimentación de cables e instalación de 3 contactos dobles, 2 para electricidad y uno para de red, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 1 ½” X 1 ½” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 18 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado al piso y cubierta de MDP melaminico de 18 mm de espesor con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor unido a la estructura con pija de 5/8", con mampara divisoria compartida sobre cubierta, en cristal satinado templado de 40 cm de alto a todo el perímetro del mueble unido mediante herraje de sujeción en acero inoxidable. La unión debe ser mediante un corte transversal que separe la altura de la pata con la altura de la cubierta en 2 cms en ambos extremos del perfil cuadrado de 2 pulgadas que actúa como larguero en la estructura del mueble unido mediante el proceso de soldadura MIG con un remate de lámina calibre 18 en forma de “U” para ocultar soldaduras. Color de la cubierta y cubrecanto deberá ser “teka ártico” Dimensiones: 100 x 50 x 78 cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.05 | 1 | Pieza | Mesa para sala de consulta Fabricado en estructura metálica con 6 patas de perfil cuadrado de 3” y travesaños en perfil cuadrado de 2” X 2”, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 2” X 2” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 14 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado al piso y cubierta de MDP melaminico de 18 mm de espesor con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor unido a la estructura con pija de 5/8", con mampara divisoria compartida sobre cubierta, en cristal satinado templado de 40 cm de alto en forma de cruz "+" unido mediante herraje de sujeción en acero inoxidable. Color de la cubierta y cubrecanto deberá ser “teka ártico” Dimensiones: 400 x 120 x 78 cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.06 | 40 | Pieza | Mesa de apoyo Fabricado en estructura metálica con 4 patas de perfil cuadrado de 2” y 2 travesaños en perfil cuadrado de 1 ½” X 1 ½”, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 1 ½” X 1 ½” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 18 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado al piso y cubierta de MDP melaminico de 18 mm de espesor con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor unido a la estructura con pija de 5/8". Color de la cubierta y cubrecanto deberá ser “teka ártico” Dimensiones: 150 x 60 x 78 cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.07 | 3 | Pieza | Mesa de trabajo tipo restirador Fabricado en estructura metálica de 4 patas de perfil cuadrado de 2” y 2 travesaños en perfil cuadrado de 1 ½” X 1 ½”, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 1 ½” X 1 ½” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 18 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado al piso y cubierta de MDP melaminico de 18 mm de espesor con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor unido a la estructura con pija de 5/8". Dimensiones: 420 x 150 x 78 cm (largo/fondo/alto). Color de la cubierta y cubrecanto deberá ser “teka ártico” |
| 1 | 1.08 | 9 | Pieza | Mesa circular Mesa de juntas circular de 1.20 metros de diámetro. Panel chapado en partículas de madera de diferente granulometría clase E1, a baja emisión de formaldehído. Panel de MDP: tablero de fibra de densidad media hecho de fibra de madera fina con adhesivos muy fuertes. Melamina papel impregnado con resina de melamina, recubierta en lado decorativo para dar una mejor apariencia y resistencia a la superficie. Recubrimiento de la superficie que se realiza durante la aplicación de la lámina de melamina con uso de hojas brillantes y semibrillantes, opacas y en relieve, termo endurecible. Borde ABS, copolimero de estireno de acrilonitrilo-buradieno, resina termoplástica sintética con buena resistencia a los ácidos, pero no a solventes clorados. El ABS no atrae polvo y no se deforma por eso se utiliza en bordes y accesorios de decoración en moldes o tiras de borde. PVC rígido resina termoplástica insensible a los ácidos, moldes y microorganismos en general con buenas características de versatilidad, durabilidad y resistencia |
| 1 | 1.09 | 12 | Pieza | Escritorio en "u" directivo Elaborado en MDP melaminico color teka ártico con escritorio recto con cajonera tamaño carta de 2 cajones con llave y sistema de correderas de extensión total, credenza básica con archivero de 3 cajones tamaño oficio y 1 entrepaño interno, librero sobre credenza con dos puertas abatibles mediante pistón neumático y puente de unión. Dimensiones de mueble completo: 200 x 230 x 180 (largo/profundo/alto) |
| 1 | 1.10 | 7 | Pieza | Sala de estancia (2 sillones) Dimensiones Alto: 82 cm Ancho: 75 cm Frente: 132 cm Características Técnicas Asiento con respaldo y descansa brazos acojinados. Base de madera resistente. |
| 1 | 1.11 | 1 | Pieza | Módulo de información CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Medidas: Ancho: 174 cm Profundidad: 57 cm Altura: 116 cm Melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 IN calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 IN calibre 18. Pintura epóxica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. MDP de 6 mm. Solera de 3 7/8 IN. Ensamble sin uso de herramientas. Tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regaton nivelador para ajustar la altura de su mueble. Cubiertas de melamina resistente a rayaduras y quemaduras. |
| 1 | 1.12 | 471 | Pieza | Sillas operativas BASE: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24”), nervada. Límite de carga de 730-790 kgs. Rodajas y/o regatones intercambiables. Material en nylon / fibra de vidrio. Color negro mate. Forma curva. Aro en acero para el asiento del pistón. RODAJAS: Doble de 50 mm de diámetro. Límite de carga 157 Kgs. Nylon 100%, nervada y concha protectora. Perno eje de acero. Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, para ensamble a presión. Giro de 360º. Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro mate SISTEMA DE ELEVACION: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Cubierta cilíndrica de acero. Balero de bolas para giro de 360º. Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon. PERILLAS: Para ajuste de profundidad del respaldo. MECANISMOS: En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. RESPALDO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm; con 4 tuercas inserto (“T” Nuts) para su fijación. Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 40 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m3) con retardante a la flama y de alta Resiliencia. ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm; tiene 10 tuercas inserto (“T” Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos. Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m3) con retardante a la flama y de alta Resiliencia. TAPIZ: Tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo. COLOR: Negro. RESISTENCIA: Peso mínimo 90 Kg. Regatones: De 50 mm de diámetro. Límite de carga de 157 kgs. Nylon 100%. Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, para ensamble a presión. Color negro mate. |
| 1 | 1.13 | 197 | Pieza | Archivero 2 gavetas Medidas: 64 cm (Al), 38 cm (An), 48 cm (Pr) Material: Lámina de acero calibre 24 Especificaciones: Chapa de presión con llave, color gris, acabado anticorrosivo fosfatizado, pintura electrostática en polvo, jaladera embutida. |
| 1 | 1.14 | 143 | Pieza | Archivero 4 gavetas Medidas: 118cm (Al.), 38cm (An.), 48cm (Pr.) Material: Lámina de acero calibre 24 Especificaciones: Chapa de presión con llave, color gris, acabado anticorrosivo fosfatizado, pintura electrostática en polvo, jaladera embutida. |
| 1 | 1.15 | 120 | Pieza | Escritorio metálico en "L" Escritorios ejecutivos de cristal en forma de “L” en estructura metálica con patas de perfil cuadrado de 2” calibre 18, largueros en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½” calibre 18 y travesaños para alimentación de cables en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½”. Acabado de pintura electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado y cubiertas de cristal satinado templado de 9 mm de espesor. La unión debe ser mediante un corte transversal que separe la altura de la pata con la altura de la cubierta en 2 cms en ambos extremos del perfil cuadrado de 2 pulgadas que actúa como larguero en la estructura del mueble unido mediante el proceso de soldadura MIG con un remate de lámina calibre 18 en forma de “U” para ocultar soldaduras. Dimensiones mesa: 140 x 75 x 78 cm (largo/fondo/alto) Dimensiones lateral: 80 x 40 x 78 cm (largo/fondo/alto) Cajón de puerta abatible hacia abajo para escritorio elaborado en MDP melaminico con cantos terminados en PVC de .45 mm de espesor, sistema de articulación de la puerta mediante dos bisagras bidimensionales que son activados mediante una jaladera metálica con acabado níquel satinado. Color “teka ártico”. Dimensiones: 40 x 40 x 10 cm (largo/profundo/alto) |
| 1 | 1.16 | 310 | Pieza | Escritorio de 1.2 x 0.75 m Escritorios ejecutivos de cristal en forma de “L” en estructura metálica con patas de perfil cuadrado de 2” calibre 18, largueros en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½” calibre 18 y travesaños para alimentación de cables en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½”. La unión debe ser mediante un corte transversal que separe la altura de la pata con la altura de la cubierta en 2 cms en ambos extremos del perfil cuadrado de 2 pulgadas que actúa como larguero en la estructura del mueble unido mediante el proceso de soldadura MIG con un remate de lámina calibre 18 en forma de “U” para ocultar soldaduras. Acabado de pintura electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado y cubiertas de cristal satinado templado de 9 mm de espesor. Dimensiones mesa: 120 x 75 x 78 cm (largo/fondo/alto) Dimensiones lateral: 80 x 40 x 78 cm (largo/fondo/alto) Cajón de puerta abatible hacia abajo para escritorio elaborado en MDP melaminico con cantos terminados en PVC de .45 mm de espesor, sistema de articulación de la puerta mediante dos bisagras bidimensionales que son activados mediante una jaladera metálica con acabado níquel satinado. Color “teka ártico”. Dimensiones: 40 x 40 x 10 cm (largo/profundo/alto) |
| 1 | 1.17 | 41 | Pieza | Escritorio de 1.6 x 0.90 m Escritorio de MDP color teka ártico en estructura metálica con patas de perfil cuadrado de 2” calibre 18, largueros en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½” calibre 18 y travesaños para alimentación de cables en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½”, acabado de pintura electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado y cubiertas de cristal satinado templado de 9 mm de espesor. Dimensiones mesa: 160 x 90 x 78 cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.18 | 303 | Pieza | Banca para impresora Elaborado en estructura metálica de perfil de 2x1 pulgadas calibre 20 y perfil de 1x1 pulgadas calibre. 20 en forma de “u”, uniones de los perfiles a base de soldadura de microalambre a gas CO2. Acabado de pintura electrostática en polvo curada al horno, cuerpo del mueble en dos repisas en material MDP melaminico con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor, soporte de estructura termina en 4 regatones niveladores de nylon con alma de tornillo rosca 5/16”. Resistencia de 80 kg. Dimensiones: 40 x 40 x 10 cm (largo/profundo/alto) |
| 1 | 1.19 | 137 | Pieza | Sillas ejecutivas BASE: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24”) nervada. Límite de carga de 730-790 kgs. Rodajas intercambiables. Material en solera de acero troquelada, calibre 16. Terminado en cromo. Forma plana. Terminales para el ensamble de las rodajas en lámina de acero troquelada, calibre 16. Con cubierta protectora en lámina de acero troquelada, calibre 16; terminada en cromo. Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO². RODAJAS: Doble de 50 mm de diámetro. Límite de carga 157 Kgs. Nylon 100%, nervada y concha protectora. Perno eje de acero. Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, para ensamble a presión. Giro de 360º. Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro mate. SISTEMA DE ELEVACION: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Cubierta cilíndrica de acero. Balero de bolas para giro de 360º. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora. MECANISMOS: En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. CARACTERISTICAS: Diseño ergonómico. Respaldo alto. Brazos de polipropileno semi-rígido. RESPALDO: Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas insertas (“T Nuts Nuts), para su fijación. Color gris. ASIENTO: Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto (“T” Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos. Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta Resiliencia. Con guardapolvo en tela en la parte inferior. TAPIZ: Respaldo de malla en color gris y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo. COLOR: Gris. RESISTENCIA: Peso mínimo de resistencia 90 Kgs. Regatones: De 50 mm de diámetro. Límite de carga de 157 kgs. Nylon 100%. Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, para ensamble a presión. Color negro mate. |
| 1 | 1.20 | 373 | Pieza | Sillas de visita ESTRUCTURA: De perfil redondo tubular de acero en 7/8˝ de diámetro, calibre 14. Soportes laterales en forma de ˝ X ˝ de perfil redondo tubular de acero en 3/4˝ de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos. El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras. Uniones de los tubos troquelados en ovalo. Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO2. Pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris. RESPALDO: Bastidor de polipropileno de alta densidad con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura. ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guías y pijas. Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura. Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta Resiliencia. REGATONES: En polipropileno de alta densidad. Tipo plano internos. Color negro. COLOR: Gris. TAPIZ: Respaldo en malla y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo. TAPIZ: En tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo. RESISTENCIA: Peso máximo de resistencia 300 Kgs. |
| 1 | 1.21 | 436 | Pieza | Cesto de basura Botes de basura en melamina. Elaborado en MDP melaminico, color teka ártico de 15mm de espesor, cantos terminados con cubrecanto melaminico y uniones ocultas. Dimensiones: 27x26x32cm. |
| 1 | 1.22 | 8 | Pieza | Escritorio para turnomático En estructura metálica con patas de perfil cuadrado de 2” calibre 18, largueros en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½” calibre 18 y travesaños para alimentación de cables en perfil cuadrado de 1 ½” x 1 ½”, acabado de pintura electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador cromado y cubiertas de cristal satinado templado de 9 mm de espesor. Dimensiones: 140 x 60 x 96 cm (largo/fondo/alto) |
| 1 | 1.23 | 8 | Pieza | Silla alta para turnomático BASE: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24”), nervada. Límite de carga de 730-790 kgs. Rodajas y/o regatones intercambiables. Material en nylon / fibra de vidrio. Color negro mate. Forma curva. Aro en acero para el asiento del pistón. RODAJAS: Doble de 50 mm de diámetro. Límite de carga 157 Kgs. Nylon 100%, nervada y concha protectora. Perno eje de acero. Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, para ensamble a presión. Giro de 360º. Vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro mate. SISTEMA DE ELEVACION: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Cubierta cilíndrica de acero. Balero de bolas para giro de 360º. Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon. PERILLAS: Para ajuste de profundidad del respaldo (sólo un tornillo). MECANISMOS: Plato de acero reforzado tipo articulado “synchro” con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. RESPALDO: Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto (“T” Nuts) para su fijación. Color negro mate. Diseño ergonómico y de respaldo bajo con soporte lumbar. ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 14 tuercas inserto (“T” Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 10 para fijar los brazos. Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resistencia. TAPIZ: Respaldo de malla al color de su elección de nuestra colección Malla Furny y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo. RESISTENCIA: Peso mínimo de resistencia 90 Kgs. ACCESORIOS OPCIONALES: De altura ajustable en 5 posiciones. Regatones: De 50 mm de diámetro. Límite de carga de 157 kgs. Nylon 100%. Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, para ensamble a presión. Color negro mate. KIT CAJERO: Especificaciones Técnicas: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 Newtons con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloque en diferentes alturas. Vida útil de 50 mil ciclos de uso continúo. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Cubierta cilíndrica de acero. Balero de bolas para giro a 360°. |
| 1 | 1.24 | 71 | Pieza | Banca de espera 4 plazas Travesaños de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2” X 3 1/2”, calibre 14; con dos barrenos a cada extremo para fijarlo con las patas, terminado con pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. Patas y base de las patas de lámina de acero troquelada, doblada, pulida y soldada, calibre 16; terminadas en cromo. Las patas se fijan a los brazos por medio de 4 tornillos a través del travesaño. Las patas contienen 4 niveladores de lámina de acero terminados en cromo. Asiento y respaldo de lámina de acero troquelada, perforada y doblada en forma de “ L “, calibre 16; terminado con pintura electrostática en polvo (epóxica) color olivo. Bastidor del asiento y respaldo doblado en forma de “ L “ en material de acero tubular rectangular de 1 1/8” X ½”, calibre 16; cuenta con una ranura en un costado para insertar el asiento y respaldo de lámina, también tiene 4 barrenos roscados de 5/16” para fijar el soporte; terminado en cromo (dos bastidores por asiento). Cada asiento contiene 2 soportes de soleras de acero dobladas en forma de media luna de ¼” de espesor, con 4 barrenos que son para su fijación con el bastidor y 2 barrenos roscados de 5/16” para fijarlo con el travesaño de la estructura. Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO2. RESISTENCIA: Peso máximo de resistencia: 1,000 Kgs. |
| 1 | 1.25 | 44 | Pieza | Lockers 5 puertas Locker metálico de 5 puertas color arena. Rejillas de ventilación. Jaladera con porta candado. Puertas abatibles unidas al cuerpo con bisagras tipo libro de 3.8 cm electro soldadas tanto en la puerta como en el cuerpo. Dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una colocadas una en la parte superior y otra en la parte inferior de cada puerta. Cada puerta con un refuerzo colocado de manera vertical. La jaladera y el portacandado son fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 24. Acabado con pintura epoxi-poliéster micro pulverizada (polvo) y termo endurecida a 200°c. Dimensiones: 180 x 36 x 37 cm (alto/ancho/frente). |
| 1 | 1.26 | 90 | Pieza | Estación de trabajo sin librero Hecho en estructura metálica con 4 patas de perfil cuadrado de 3” y travesaños en perfil cuadrado de 2” x 2”, con 2 largueros para soporte de cubierta en perfil de 2” x 2” alzados 2 cm con referencia a las patas para aparentar cubierta flotante, todos los perfiles en calibre 14 soldados mediante proceso MIG con gas CO2 y acabado de pintura en polvo electrostática horneada color gris metálico, regatón nivelador 2" cromado al piso. Cubierta en MDP melaminico color teka ártico de 18 mm de espesor con cantos terminados en PVC de 1 mm de espesor unido a la estructura con pija de 5/8". Mampara divisoria compartida sobre cubierta, en cristal satinado templado de 6 mm de espesor y 40 cm de alto en tres caras perimetrales de la cubierta, unido mediante herraje de sujeción en acero inoxidable Incluye archivero abajo de cubierta elaborado en MDP melaminico color teka ártico, tamaño carta con tres cajones, sistema de correderas de extensión reforzada, jaladeras de aluminio y chapa de seguridad, regaton nivelador color gris de 1". Dimensiones mesa: 140 x 75 x 78 cm (largo/fondo/alto) |