Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 09/2019

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas por el Instituto Estatal de Protección Civil.

A n e x o  I

Especificaciones Técnicas

| Part. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | AUTOMÓVIL SEDAN, MOTOR 1.6 L, 4 CILINDROS, POTENCIA MÍNIMO 104 HP, TORQUE MÍNIMO DE 105 Lb-Pie TRANSMISIÓN MANUAL STANDARD AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE FRENOS ABS 2 BOLSAS DE AIRE, CONDUCTOR Y PASAJERO NEUMÁTICOS PARA RIN 15 RINES DE ALUMINIO CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS VESTIDURAS EN TELA VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS ELÉCTRICOS VOLANTE CON AJUSTE EN ALTURA APERTURA CAJUELA Y TAPA COMBUSTIBLE INTERNA PINTURA COLOR BLANCO GARANTÍA 3 AÑOS 0 60,000 KM TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO 10 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE FIRMA DE CONTRATO |
| 2 | 2 | MOTOCICLETAS: CUATRIMOTO 4x4 MOTOR 4 TIEMPOS 2 VÁLVULAS CILINDRADA 420 CC TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES TIPO RETORNO, CON REVERSA ENFRIADO POR LÍQUIDO CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 200 KG 1 AÑO DE GARANTÍA COLOR AMARILLO CROMO INCLUIR CASCO DE PROTECCIÓN PERSONAL TIEMPO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMA DE CONTRATO |
| 3 | 5 | CAMIONETA PICK UP, MODELO 2019, 2 PUERTAS, TRACCIÓN 4x4 MOTOR V6 ECOTEC 4.3 L, POTENCIA MÍNIMA 285 HP, TORQUE DEL MOTOR MÍNIMO 305 LB LLANTAS 255/70 RIN 17, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN BIRLO DE SEGURIDAD EN LLANTA DE REFACCIÓN TAPA TRASERA CON LLAVE FRENOS SISTEMA ABS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES AIRE ACONDICIONADO VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS ASIENTOS EN TELA CONTROL CRUCERO SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA: TORRETA (BARRA DE LUCES) EN COLOR ROJO CODE 3, RGRCS-4744100-R/B CON TECNOLOGÍA TORUS (LIBRE DE MANTENIMIENTO) 12 MÓDULOS DE LEDS (8 ROJOS, 4 CLAROS) GENERACIÓN IV SOBRE BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, 20 MODOS DE FLASHEO, DE 47” x 32”, INCLUIR CAJA DE CONTROL DE ACCIONADO. SIRENA ELECTRÓNICA CODE 3 3932, OPERACIÓN DUAL (BOTONERA/CLAXON), 3 SONIDOS (WAIL, YELP, HYPER-YELP), SONIDO DE CORNETA DE AIRE, MICRÓFONO, BOCINA. MÓDULO DE 4 LUCES LEDS (DELANTERA/TRASERA) COLOR CLARO, CON DOMO DE POLICARBONATO, 20 PATRONES DE FLASHEO. SISTEMA DE JALÓN TRASERO: GANCHO RECIBIDOR DE PAQUETE DE ARRASTRE DE 4” DE LEVANTADO GM19245488, BOLA DE REMOLQUE DE ACERO DE 2 5/16” GM19245476 ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO PINTURA EN COLOR AMARILLO CROMO GARANTÍA DE 3 AÑOS O 60,000 KILÓMETROS TIEMPO DE ENTREGA 20 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMA DE CONTRATO. |
| 4 | 5 | VEHÍCULOS CAMIÓN CISTERNA CAMIÓN M2-106 35,000 LBS RABÓN MECÁNICO MODELO 2019 MOTOR MBE900-210 6.4L 210 HP @220 RPM, 2500 GOV, 520 LB/FT @ 1200 RPM FRENO DE COMPRESIÓN DE Y ESCAPE ON/OFF LOW/HIGH DISTANCIA ENTRE EJES 253” (6,425) 2,300MM (91 INCH) REAR FRAME OVERHANG LARGUERO ACERO 11/32” X 3-1/2” X 10-3/16” (8.73 MM X 258.8 MM/.344” X 10.19”) 120 KSI EMBRAGUE CERÁMICO AMORTIGUADO EATON FULLER 365 MM DE UN DISCO LIBRE DE MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN EATON FULLER FS-6406ª 6 VELOCIDADES FLECHA CARDÁN MXL 17 T MERITOR CON YUGOS REDONDOS EJE DELANTERO SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA 12,000 LBS EJE TRASERO ARS-23.0-4 SERIE R, 23,000 LBS RELACIÓN 4.30 DIRECCIÓN HIDRÁULICA TRW THP-60 SUSPENSIÓN DELANTERA HOJA ANGOSTA DE 12,000 LBS. SUSPENSIÓN TRASERA MULTI-LEAF 23,000 LBS LLANTAS DELANTERASS Y TRASERAS RADIALES XZE2 11R22.5 14 CAPAS PORTA LLANTA TIPO CESTRO CON LLANTA DE REFACCIÓN Y RIN DE ACERO RINES DELANTEROS Y TRASEROS DE ACERO TANQUES DE COMBUSTIBLE (2) DE ALUMINIO CON CAPACIDAD 50 GAL (189 LTS) C/U CON TAPONES DE CIERRE Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE EQUIFLO PAQUETE DE FRENOS DE AIRE ANTIBLOQUEO (ABS) WABCO 4S/4M ABS WITHOUT TRACTION CONTROL FRENOS DELANTEROS MERITOR 15” X4” Q PLUS TIPO LEVA FRENOS TRASEROS MERITOR 16.5” X 7” Q PLUS TIPO LEVA CRUCETA FUNDIDA DOBLE ANCLA CONTROL CRUCERO CON INTERRUPOTORES EN EL TABLERO IZQUIERDO COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE TELESCÓPICO Y DE INCLINACIÓN Y VOLANTE DE POSICIÓN CABINA CONVENCIONAL DE ALUMINIO NEUMATIA DE 106” BBC FLAT ROOF AIRE ACONDICIONADO A/C CON DESEMPEÑADOR Y CALEFACCIÓN CAMA ÚTIL 7.086 MTS CINTURÓN DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD COLOR ORANGE ALARMA DE REVERSA ESPEJO AUXILIAR VISTA HACIA ABAJO FAROS DE NIEBLA LUCES DE LED GARANTÍA DE 3 AÑOS ESPECIFICACIONES DEL TANQUE PARA AGUA: CISTERNA OVALADA EN PLACA A10 LARGUEROS DE CANAL DE 8” TRAVESAÑOS EN CANAL DE 4” ROMPEOLAS EN CAL. 10 CON ANGULO DE REFUERZOS ESTRIBO PARA ACCESO REGISTRO DE ENTRADA HOMBRE EN LA PARTE SUPERIOR DE 20” CON TAPA BASE PARA MOTOBOMBA CON BARANDAL ABRAZADERAS LAS NECESARIAS PINTURA EN GENERAL EN ESMALTE ANTICORROSIVO GARANTÍA DE 1 AÑO EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE FIRMA DE CONTRATO. |
| 5 | 5 | VEHÍCULO CONTRA INCENDIO ATAQUE RÁPIDO 2019, CON SISTEMA DE ESPUMA EN CHASIS CABINA, MODELO 2019 O SUPERIOR, TIPO 4X4, 4 PUERTA, GASOLINA CREW CAB.:. PESO BRUTO VEHICULAR 6,124 KILOS (13,500 LIBRAS) MÍNIMO DISTANCIA ENTRE EJES: 437 CM (172”) MÍNIMO,.PARACHOQUES Y PARRILLA: NEGRA GANCHO DE REMOLQUE: FRONTAL EJE DELANTERO Y SUSPENSIÓN: EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL, BARRA DE TRACCIÓN Y BARRA ESTABILIZADORA NEUMÁTICOS: DOS (2) NEUMÁTICOS RADIALES FRONTALES RUEDAS DELANTERAS: DOS (2) RUEDAS DE DISCO DE ACERO EJE TRASERO Y SUSPENSIÓN: MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA NEUMÁTICOS: CUATRO (4) NEUMÁTICOS RADIALES DE TAMAÑO AL EJE TRASERO RUEDAS TRASERAS: CUATRO (4) RUEDAS DE DISCO DE ACERO SISTEMA DE FRENOS: CUATRO (4) SISTEMA DE FRENOS DE DISCO DE LA RUEDA CON UN BLOQUEO CONTRA (ABS) MOTOR: V8 GASOLINA TORQUE DE 429 LB-FT A 4000 RPM POTENCIA MINIMA DE 400 HP SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: UNA MEZCLA DE REFRIGERANTE PROTEGIDA HASTA -30 GRADOS FAHRENHEIT SISTEMA DE ESCAPE: MONTADO HORIZONTALMENTE, DE DESCARGA EN EL LADO DERECHO DETRÁS DE LAS RUEDAS TANQUE DE COMBUSTIBLE: MINIMO 40 GALONES MONTAJE TRASERO, A LA IZQUIERDA EXTENSIÓN LATERAL DE RELLENO TRANSMISIÓN: MANUAL ( OPCIÓN AUTOMÁTICA) 4X4 : SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA BATERÍAS: DOS (2) BATERÍAS DE 12 VOLTIOS DE SERVICIO PESADO ALTERNADOR: DE 180 AMP CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA: CUATRO (4) PUERTAS DE ACERO, (2) PARASOLES, VIDRIOS POLARIZADOS, LUCES DE TECHO, MANIJAS INTERIORES ESPEJOS: (2) MANUALES TIPO TRÁILER EXTENDIDO PINTURA DE CABINA: UN SOLO COLOR (PONER COLOR) CONTROLES DE CLIMA: CONTROLES PARA EL CALENTADOR Y DESCONGELADOR CONTROLES DE PUERTA Y VENTANA: VENTANAS ELECTRICO INSTRUMENTOS EN CABINA: TIPO MÉTRICO ESTÁNDAR ASIENTOS DE CONDUCTOR Y PASAJEROS: ASIENTO Y CINTURONES DE SEGURIDAD (3) MANUALES IMPRESOS: UN (1) MANUAL IMPRESO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CHASIS, TIEMPO DE ENTREGA ES DE 60 DÍAS. JUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN DE BOMBEROS TAMBIÉN DEBERÁN INCLUIR DIBUJOS DE INGENIERÍA PARA EL MONTAJE EXACTO PROPUESTO. ESTOS DIBUJOS INCLUYEN LA ELABORACIÓN DE LOS CINCO (5) LADOS: LADO IZQUIERDO, LADO DERECHO, VISTA SUPERIOR, VISTA FRONTAL Y VISTA POSTERIOR, Y SE INDICAN TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES, SEGÚN SE INDICA EN ESTAS ESPECIFICACIONES. LOS DIAGRAMAS SON GENÉRICOS SE ENTREGARÁN POR SEPARADO. SE DEBERÁ DE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN PARA EL VEHÍCULO CONTRA INCENDIO SIENDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA. DENTRO DE LAS MODIFICACIONES QUE SE LE DEBERÁN REALIZAR AL CHASIS SE CONTEMPLA ASIENTOS Y PESO PERMITIDO EN CABINA: UNA ETIQUETA DE ADVERTENCIA ES INSTALADA EN LA CABINA PARA INDICAR LAS POSICIONES DE LOS ASIENTOS PARA SEIS (6) PERSONAS. UN LÍMITE DE PESO DE 250 LIBRAS SE CALCULA PARA CADA PERSONAY 6 PERSONAS MÁXIMO EN 4 PUERTAS) PLACA DE DATOS: UNA PLACA DE DATOS SE PROPORCIONA E INSTALA EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR. LA PLACA DE DATOS CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LOS COMPONENTES APLICABLES PARA EL VEHÍCULO, DE ACUERDO A LA NORMA NFPA: • ACEITE DEL MOTOR • REFRIGERANTE DEL MOTOR • LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN DEL CHASIS • LUBRICANTE DE LOS EJES • LIQUIDO DE LA DIRECCIÓN • LUBRICANTE DE LA BOMBA, GENERADOR U OTRO COMPONENTE • OTROS NIVELES DE LÍQUIDO APLICABLES CON LA NFPA O DATOS NECESARIOS • TIPO Y NÚMERO DE COLOR DEL FABRICANTE DE LA PINTURA LA UBICACIÓN ES EN EL PANEL DEL CONDUCTOR O EN LA PUERTA. ETIQUETA DE DIMENSIONES: EL ÁREA DEL TABLERO EN CABINA TIENE UNA ETIQUETA CON LAS DIMENSIONES DEL VEHÍCULO. LA ETIQUETA ES DE GRAN VISIBILIDAD, LA QUE INDICA LA ALTURA TOTAL, LONGITUD, ANCHO Y PESO DEL VEHÍCULO. ETIQUETA DE ADVERTENCIA - USO DE CINTURONES DE SEGURIDAD UNA ETIQUETA DE ADVERTENCIA, INDICA: “PELIGRO – EL PERSONAL DEBE ESTAR SENTADO Y LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEBEN SUJETARSE MIENTRAS EL VEHÍCULO ESTÁ EN MOVIMIENTO O LA MUERTE O LESIONES GRAVES PUEDEN RESULTAR”, SE COLOCA EN EL INTERIOR DE LA CABINA DEL VEHÍCULO. ESTÁ ETIQUETA SE SITÚA DE MANERA QUE SEA VISIBLE DESDE TODOS LOS ASIENTOS. ETIQUETA DEL FABRICANTE DEL VEHICULO: UNA ETIQUETA DEL FABRICANTE ES INSTALADA EN EL VEHÍCULO DE ACUERDO A LAS NORMAS APLICABLES DE VEHÍCULOS DE MOTOR. LOGOS DEL FABRICANTE CUATRO (4) PLACAS CON LA INSIGNIA DEL FABRICANTE SE INSTALAN EN EL CUERPO DEL VEHÍCULO. PLACAS DE ARRASTRE TRASERO DOS (2) PLACAS DE ACERO BOLT ON DE 0.500” SE INSTALAN EN LA PARTE TRASERA DEL CHASIS. MODIFICACIÓN AL SISTEMA DE ESCAPE EL TUBO DE ESCAPE DEL CHASIS ES MODIFICADO PARA SALIR DEL LADO DERECHO DEL VEHÍCULO ANTES DE LA RUEDA TRASERA. PROTECTOR DE CALOR EN ESCAPE LA PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO ESTÁ PROVISTO DE UN PROTECTOR DE CALOR. EL PROTECTOR DE CALOR SE INSTALA EN LAS ZONAS DONDE EL SISTEMA DE ESCAPE PASA. GUARDAFANGOS TRASERO EL VEHÍCULO TIENE GUARDAFANGOS NEGROS INSTALADOS DETRÁS DE LAS RUEDAS. PANEL REFLEXIVO EN PUERTA DE CABINA LAS PUERTAS DE CABINA TIENEN PANELES REFLEXIVOS EN CUMPLIMIENTO CON LA NFPA INSTALADOS. LUZ DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR UNA LUZ DE TRABAJO INCANDESCENTE CON INTERRUPTOR MANUAL ES INSTALADO EN EL COMPARTIMIENTO DEL ÁREA DEL MOTOR. ETIQUETAS DE PRESION DE NEUMATICOS DELANTEROS Y TRASEROS SE INSTALAN EN LA CABINA, LO QUE INDICA LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS RECOMENDADA PARA LA CONDICIÓN DE CARGA DEL VEHÍCULO. INSTALACION DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO BOMBA LA BOMBA CONTRA INCENDIO, ENSAMBLAJE DE LA BOMBA, TUBERÍAS, TOMAS, SALIDAS Y ACCESORIOS CUMPLE CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NFPA, COLOCADA EN EL TREN PRINCIPAL DEL CAMIÓN. BOMBA DE 500 GPM NFPA 1901 500 GPM A 150 PSI 500 GPM A 165 PSI 350 GPM A 200 PSI 250 GPM A 250 PSI CAMBIO DE BOMBA CONTRA INCENDIOS LA BOMBA CONTRA INCENDIOS DEBERÁ DE CONTAR CON CONTROL INSTALADO EN LA CABINA. EL SISTEMA DE BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE UN MEDIO PARA EVITAR EL MOVIMIENTO ACCIDENTAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE LA POSICIÓN ESTABLECIDA. EL SISTEMA INCLUIRÁ UNA PLACA DONDE SE INDICA LA TRANSMISIÓN DEL CHASIS CAMBIO DE POSICIÓN DEL SELECTOR QUE SE UTILIZARÁ PARA EL BOMBEO Y UBICADO DE MANERA QUE PERMITA UNA LECTURA FÁCIL DESDE LA POSICIÓN DEL CONDUCTOR. EL SISTEMA REQUERIRÁ DE INDICADORES Y SISTEMAS DE BLOQUEO Y SE INSTALARÁN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA BOMBA Y LAS NORMAS APLICABLES DE LA NFPA. PRIMER DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO LA BOMBA CONTRA INCENDIOS ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CEBADO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO SIN ACEITE. LA UNIDAD ES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO TIPO PALETAS. EL CONTROL DE CEBADO ENCUENTRA EN EL PANEL DEL OPERADOR DE LA BOMBA Y CUANDO SE TIRA DE ELLA SE ABRE LA VÁLVULA DE CEBADO Y ARRANQUE DEL MOTOR DE CEBADO. VALVULA DE SEGURIDAD LA BOMBA CONTRA INCENDIOS ESTÁ EQUIPADA CON UN DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CONTROL DE PRESIÓN. SELLO MECANICO DE AGUA EL EJE DE LA BOMBA TIENE SELLO MECANICO, AUTO AJUSTE, Y LIBRE DE MANTENIMIENTO DE CIERRE MECÁNICO. SISTEMA DE ANODOS DE LA BOMBA DE INCENDIO LA BOMBA DE INCENDIO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS CUENTA CON DE UN ÁNODO DE ZINC (1) PARA REDUCIR LA CORROSIÓN EN LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN. LA UNIDAD SERÁ TIPO PERNO O TORNILLO Y FÁCILES DE REEMPLAZAR. LINEA DE EQUILIBRIO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO LA LÍNEA DE EQUILIBRIO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO, ESTÁ DINÁMICAMENTE EQUILIBRADA DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA BOMBA, EN UN MÍNIMO DE 500 RPM. DRENAJE PRINCIPAL DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO EL SISTEMA DE TUBERÍAS DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS SE CANALIZA A UN PANEL DE LA BOMBA MONTADA EN EL CONJUNTO DE DRENAJE PRINCIPAL. LA VÁLVULA DE DRENAJE PRINCIPAL ES DE BRONCE CON UN SELLO DE GOMA DE DISCO, ACOPLE UNIVERSAL Y CONTROL EN EL PANEL DE LA BOMBA. EL DRENAJE PRINCIPAL TAMBIÉN CUENTA CON UN DRENAJE EN UN PUNTO MÁS BAJO EN LA BOMBA CONTRA INCENDIOS Y DISPOSITIVOS AUXILIARES. ROSCAS DE MANGUERA LAS ROSCAS DE LA MANGUERA SON NATIONAL HOSE STANDARD (NH) EN TODAS LAS ROSCAS SOBRE LA BASE DE LA TOMA DEL VEHÍCULO Y LAS DESCARGAS, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. FRENO MOTOR DE LA SEPARACIÓN DE DISPOSITIVOS CUANDO LA BOMBA CONTRA INCENDIOS ESTÁ ACTIVADO, EL FRENO DEL MOTOR SE DESACTIVA AUTOMÁTICAMENTE. ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS A LA BOMBA (SUCCIONES) ENTRADA CERRADA 4” – LADO IZQUIERDO UNA (1) SUCCIÓN CERRADA DE 4” SE INSTALA EN EL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS. LAS ROSCAS SON DE 4” NH MACHO Y EQUIPADO CON UNA PANTALLA DESMONTABLE. UN (1) TAPÓN CROMADO DE 4” CON ACCESORIO DE CADENA O CABLE SE INSTALA EN LA SUCCIÓN. CON CERRADURA MANUAL EN LA SALIDA. ENTRADA CERRADA 4” – LATERAL DERECHO UNA (1) SUCCIÓN CERRADA DE 4” SE INSTALA EN EL PANEL LATERAL DERECHO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS. LAS ROSCAS SON DE 4” NH MACHO Y EQUIPADO CON UNA PANTALLA DESMONTABLE. UN (1) TAPÓN CROMADO DE 4” CON ACCESORIO DE CADENA O CABLE SE INSTALA EN LA SUCCIÓN. CON CERRADURA MANUAL EN LA SALIDA. ENTRADA CERRADA - LADO IZQUIERDO 2-1/2" UNA (1) SUCCIÓN CERRADA DE 2-1/2" SE INSTALARÁ EN EL PANEL IZQUIERDO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS. LA VÁLVULA SERÁ DE BOLA DE ¼ DE VUELTA Y TENDRÁ ROSCA HEMBRA CON PANTALLA EXTRAÍBLE. TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA BOMBA CONTRA INCENDIOS UN TANQUE DE AGUA CON ALIMENTACIÓN A LA BOMBA CON VÁLVULA DE 3” DE FLUJO COMPLETO Y TUBERÍAS DE 4” SE INSTALA. LA TUBERÍA ESTÁ EQUIPADA CON UNA MANGUERA DE JOROBA CON ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE Y VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA EVITAR LA PRESURIZACIÓN DEL TANQUE DE AGUA. LA VÁLVULA ESTÁ EQUIPADA CON UNA BARRA DE TRACCIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA. ESPECIFICACIONES DE DESCARGAS TUBERIAS DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS AL TANQUE LA TUBERÍA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS DEL TANQUE DE AGUA SE INSTALA CON UNA VÁLVULA DE 1” DE CUARTO DE VUELTA Y CONEXIÓN A LA MANGUERA FLEXIBLE AL TANQUE. UNA ETIQUETA DE “RELLENO DE TANQUE” SE INSTALA CERCA DE LA MANIJA DE LA VÁLVULA. LA VÁLVULA ESTÁ EQUIPADA CON UNA RARILLA DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA. DESCARGA DE 2 ½” L ADO IZQUIERDO – DELANTE DEL PANEL DE LA BOMBA UN (1) DESCARGA DE 2 ½” SE INSTALA EN EL ÁREA DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO DE LA BOMBA CON CONTROL DE VÁLVULA DE BOLA. LA DESCARGA TIENE HILOS DE 2 ½” NH MACHO Y ETIQUETA AL LADO DE LA PALANCA DE CONTROL. UN ASCENSOR DE CONTROL DE MANEJO DE ¾” DE DRENAJE Y VÁLVULA DE PURGA SE INSTALA EN LA VÁLVULA DE DESCARGA. LA VÁLVULA ESTÁ EQUIPADA CON UNA BARRA DE TRACCIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA. UN (1) CODO CROMADO DE 30 GRADOS CON ROSCA DE 2.5” GIRATORIO HEMBRA X ROSCA MACHO DE 2.5” CON TERMINALES DEL EJE DE BALANCÍN SE INSTALA EN LA DESCARGA. UN (1) TAPÓN CROMADO DE 2.5” CON CADENA O CABLE DE SUJECIÓN SE INSTALARÁ EN LA DESCARGA. EL MANOMETRO TIENE UN DIÁMETRO DE CARA DE 2 ½” CON UNA ESCALA GRADUADA DE SALIDA DE 000 A 400 PSI. EL MANÓMETRO SE MONTA DENTRO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL CON UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN. DESCARGA DE 2 ½” LADO DE RECHO – DELANTE DEL PANEL DE LA BOMBA UNA (1) DESCARGA DE 2 ½” SE INSTALA EN EL ÁREA DEL PANEL LATERAL DERECHO DE LA BOMBA CON CONTROL DE VÁLVULA DE BOLA. LA DESCARGA TIENE HILOS DE 2 ½” NH MACHO Y ETIQUETA AL LADO DE LA PALANCA DE CONTROL. UN ASCENSOR DE CONTROL DE MANEJO DE ¾” DE DRENAJE Y VÁLVULA DE PURGA SE INSTALA EN LA VÁLVULA DE DESCARGA. LA VÁLVULA ESTÁ EQUIPADA CON UNA BARRA DE TRACCIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA. UN (1) CODO CROMADO DE 30 GRADOS CON ROSCA DE 2.5” GIRATORIO HEMBRA X ROSCA MACHO DE 2.5” CON TERMINALES DEL EJE DE BALANCÍN SE INSTALA EN LA DESCARGA. UN (1) TAPÓN CROMADO DE 2.5” CON CADENA O CABLE DE SUJECIÓN SE INSTALARÁ EN LA DESCARGA. EL MANOMETRO TIENE UN DIÁMETRO DE CARA DE 2 ½” CON UNA ESCALA GRADUADA DE SALIDA DE 000 A 400 PSI. EL MANÓMETRO SE MONTA DENTRO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL CON UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN. DESCARGA CROS S LAY 2” DOS (2) PRECONECTADOS CROSSLAYS DE 2” SE INSTALAN EN EL PANEL DE LA BOMBA. EL CROSSLAYS ESTÁ EQUIPADO CON VÁLVULAS DE CUARTO DE VUELTA DE 2” DE DIÁMETRO. LAS SALIDAS ESTÁN EQUIPADAS CON UN CONECTOR NPT X 1 ½” Y 2 ROSCAS MACHO NH DE MANGUERA. EL PISO DE LA CAMA MANGUERA ES CONSTRUIDA CON UN MATERIAL DE REJILLA EXTRAÍBLE. CADA CAMA DE MANGUERA PRESENTA UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 PIES DE MANGUERA DE 1 ¾” DE DIÁMETRO CON DOBLE BOQUILLA PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS. LA DESCARGA ESTÁ EQUIPADA CON UNA VÁLVULA DE DRENAJE AUTOMÁTICO DE ¾” CLASS1. LA VÁLVULA ESTÁ EQUIPADA CON UNA BARRA DE TRACCIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA. EL CROSSLAY DE LA CAMA DE MANGUERAS ESTÁ EQUIPADO CON UNA CUBIERTA DE HYPALON CON CINTOS DE NYLON A CADA LADO, INSTALADO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NFPA. EL MANOMETRO TIENE UN DIÁMETRO DE CARA DE 2 ½” CON UNA ESCALA GRADUADA DE SALIDA DE 000 A 400 PSI. EL MANÓMETRO SE MONTA DENTRO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE 6” CON UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN. MONITOR DE DESCARGA UN MONITOR DE DESCARGA DE 3” ES INSTALADO EN EL PANEL DE LA BOMBA. LA DESCARGA SE REALIZA MEDIANTE UNA VÁLVULA DE CIERRE LENTO DE 3”. LA DESCARGA SE TERMINA CON HILOS DE 3” O ACOPLES VICTAULIC. LA BOCA DE DESCARGA ESTÁ EQUIPADA CON UNA VÁLVULA DE DRENAJE AUTOMÁTICO DE ¾” CLASS1. LA VÁLVULA SE PUEDE CONTROLAR CON UNA EMPUÑADURA DE GOMA MANUAL SHOPP CON BARRA DE TRACCIÓN, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA Y CUENTA CON CIERRE LENTO. EL MANOMETRO TIENE UN DIÁMETRO DE CARA DE 2 ½” CON UNA ESCALA GRADUADA DE SALIDA DE 000 A 400 PSI. EL MANÓMETRO SE MONTA DENTRO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE 6” CON UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN. MONITOR UN MONITOR DE 1000 GPM VARIABLE DE INYECTOR DE NIEBLA SE FACILITA EN EL VEHÍCULO. EL MONITOR SE MONTA EN UN TUBO DE DESCARGA DE 3” DEL MÓDULO VERTICAL DE LA BOMBA. CARRETE DE MANGUERA UN (1) CARRETE DE MANGUERAS DE ACERO SE INSTALA. EL CARRETE ES DE RODAMIENTO DE BOLAS A PRUEBA DE FUGAS CON FRENO CONJUNTO, FRICCIÓN AJUSTABLE, REBOBINADO ELÉCTRICO DE 12 VOLTIOS Y CON MANIVELA MANUAL PARA EL REBOBINADO. EL CARRETE ES SONDEADO CON ALAMBRE REFORZADO, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN JUNTO CON HERRAJES DE LATÓN. EL CARRETE ES DISEÑADO PARA SOPORTAR EL 125% DE CAPACIDAD DE LA MANGUERA ESPECIFICADA. EL CARRETE CONTARA CON UN MOTOR ELÉCTRICO DE 1.3 HP DE 12 VOLTIOS PARA REBOBINAR LA MANGUERA DE NUEVO EN EL CARRETE. ESTE MOTOR SE CONTROLA CON DOS INTERRUPTORES MARCA COLE HERSSE MODELO NO. M-612, QUE SE ENCUENTRA JUSTO AL LADO DEL CARRETE DE MANGUERA, UN (1) A CADA LADO DEL CUERPO DEL VEHÍCULO. EL CARRETE DE MANGUERA DISPONE PARA SER ENROLLADO MANUALMENTE. EL EJE DEL VEHÍCULO DE REBOBINADO MANUAL, ESTÁN EQUIPADO CON UN FRENO DE AJUSTE DE TENSIÓN, CONTROLA EL CARRETE DE MANGUERA. EL CARRETE TIENE CAPACIDAD DE 200 PIES DE MANGUERA. LA VÁLVULA ESTÁ EQUIPADA CON UNA BARRA DE TRACCIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA. UN (1) BOTÓN DEL CARRETE DE MANGUERA DE CONTROL DE REBOBINADO SE INSTALA CERCA LA ZONA DEL CARRETE. DOS (2) MANGUERAS DE 100’ DE LARGO X ¾” SE INSTALA EN EL CARRETE DE MANGUERA. LA MANGUERA ESTÁ EQUIPADA CON ACOPLES DE PASADOR CROMADO Y TIENE UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 800 PSI. EL CARRETE DE MANGUERA HANNAY CONTARÁ CON UN TIPO DE RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE. LA BOCA DE DESCARGA ESTÁ EQUIPADA CON UNA VÁLVULA CLASS1 DE ¾” DE DRENAJE AUTOMÁTICO. LA VÁLVULA SE PUEDE CONTROLAR CON UNA EMPUÑADURA DE GOMA MANUAL SHOPP CON BARRA DE TRACCIÓN, CON BLOQUEO DE CUARTO DE VUELTA Y CUENTA CON CIERRE LENTO. EL MANOMETRO TIENE UN DIÁMETRO DE CARA DE 2 ½” CON UNA ESCALA GRADUADA DE SALIDA DE 000 A 400 PSI. EL MANÓMETRO SE MONTA DENTRO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE 6” CON UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN. ENTRADA VÁLVULA DE DESCARGA UNA VÁLVULA DE DESCARGA AKRON BRASS MODELO 59 SE ASEGURARÁ Y MONTARÁ EN EL LADO DE SUCCIÓN DE LA BOMBA. LA TUBERÍA DE DESCARGA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA SERÁ DE UN MÍNIMO DE 2-1/2" DE DIÁMETRO Y TERMINARÁ CON UN ADAPTADOR MACHO DE 2-1/2" NST. EL EXCESO DE AGUA SE DESCARGARÁ EN EL SUELO. UNA ETIQUETA QUE INDIQUE: "VACIAR VÁLVULA DE DESCARGA, NO TAPAR". RECIRCULACIÓN A TANQUE ENFRIADOR LA BOMBA CONTRA INCENDIOS ESTARÁ EQUIPADA CON UNA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO DE 3/8" DE LA BOMBA AL TANQUE DE AGUA. ESTA LÍNEA DE RECIRCULACIÓN SERÁ CONTROLADO POR UNA VÁLVULA DE LA BOMBA DEL PANEL DE CONTROL CON LA ETIQUETA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN SEÑALANDO QUE COMO EL MÁS FRÍO DE DERIVACIÓN" FUEGO DE LA BOMBA”. INTERCAMBIADOR DE CALOR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEBERÁ ESTAR EQUIPADO CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA ENFRIAMIENTO DEL MOTOR ADICIONAL DURANTE LAS OPERACIONES DE LA BOMBA CONTRAINCENDIOS. UNA VÁLVULA DE MANDO MANUAL, MONTADO EN EL PANEL DEL OPERADOR, SE ENCARGARÁ DE DIRIGIR EL AGUA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS AL INTERCAMBIADOR DE CALOR QUE ESTÁ MONTADO EN EL RADIADOR DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR DE LA MANGUERA. EL SISTEMA DEBERÁ PROPORCIONAR AGUA DE REFRIGERACIÓN DE LA BOMBA PARA HACER CIRCULAR EL FUEGO EN TODO EL REFRIGERANTE DEL RADIADOR DEL MOTOR, SIN MEZCLA O ENTRAR EN CONTACTO DIRECTO CON EL LÍQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR. UNA ETIQUETA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL PANEL DE BOMBEO SEÑALÓ QUE "EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR". LA VÁLVULA DE DRENAJE MAESTRA SERÁ DE BRONCE CON UN SELLO DE GOMA DE DISCO, UNA JUNTA UNIVERSAL Y EL CONTROL ESTARÁ EN EL PANEL DE LA BOMBA. SISTEMA DE PLOMERIA DE ACERO INOXIDABLE LA TUBERÍA DEL SISTEMA DE BOMBA DEBE SER CONSTRUIDA POR COMPLETO DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS Y CONEXIONES. ACOPLAMIENTOS VICTAULIC SE INSTALARÁN PARA PERMITIR LA FLEXIÓN DEL SISTEMA DE PLOMERÍA Y PERMITA LA ELIMINACIÓN RÁPIDA DE LAS TUBERÍAS O VÁLVULAS DE SERVICIO. LAS CONEXIONES DEL TANQUE Y LAS TUBERÍAS A DISTANCIA SE UTILIZAN LA RED DE TUBERÍAS FLEXIBLES. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES DE LA MANGUERA CON TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE O CONEXIONES VICTAULIC. LA BOMBA CONTRA INCENDIOS Y LA TUBERÍA SERÁN HIDROSTÁTICAMENTE PROBADAS CONFORME A LAS SECCIONES APLICABLES DE LAS NORMAS NFPA, CON RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS EN LA ENTREGA. LA BOMBA DE INCENDIOS Y SISTEMA DE TUBERÍAS SE PINTARÁN GRIS METÁLICO POR EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO CONTRA INCENDIO TRAS EL CIERRE DE LAS TUBERÍAS DEL APARATO Y ANTES DE LA INSTALACIÓN EN EL CHASIS DEL APARATO. VALVULAS TODAS LAS VÁLVULAS DE DESCARGA Y SUCCIÓN DE ENTRADA SERÁN AKRON # 8800 "CIERRE AUTOMÁTICO", 1 / 4 VUELTA, FLUJO TOTAL, OSCILACIÓN DEL TIPO DE SALIDA. LAS VÁLVULAS DEBERÁN TENER UN CUERPO DE FUNDICIÓN DE BRONCE CON EL FLUJO DE TODOS LOS OPTIMIZAR BOLA DE ACERO INOXIDABLE, Y LOS ASIENTOS DE DOBLE POLÍMEROS. LAS VÁLVULAS DEBERÁN ESTAR EN CONDICIONES DE FLUJO DIRECCIONAL COMPLETA AL TIEMPO QUE INCORPORA UNA FUNCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE BOLAS, UTILIZANDO UN DISEÑO DE BLOQUEO DE FRICCIÓN Y DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE 316 BOLAS DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD. LAS VÁLVULAS NO REQUIEREN LUBRICACIÓN DE LOS ASIENTOS O CUALQUIER OTRA PARTE INTERIOR NAVEGABLE, Y SER CAPACES DE HACER QUE FUERA DE LA VÍA FLUVIAL PARA EL MANTENIMIENTO. LAS VÁLVULAS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA POR DIEZ (10) AÑOS. TODAS LAS VÁLVULAS SE DISEÑARÁN PARA PERMITIR QUE ACTÚE SIN PERTURBAR LA TUBERÍA. ROSCAS DE MANGUERA LAS ROSCAS DE LA MANGUERA SERÁN NATIONAL HOSE STANDARD (NH) EN TODAS LAS DISCUSIONES SOBRE LA BASE DE LAS ENTRADAS Y DESCARGAS DEL VEHÍCULO, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ESPUMA SISTEMA DE ESPUMA ALREDEDOR DE LA BOMBA EL VEHÍCULO ESTARÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE ESPUMA ALREDEDOR DE LA BOMBA. EL SISTEMA DE ESPUMA TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE 100 G / MIN. EL SISTEMA DE ESPUMA DEBERÁ ESTAR INTEGRADO EN EL SISTEMA DE ESPUMA EN TORNO A-LA BOMBA. EL SISTEMA DEBERÁ SER SONDEADO A LA ASPIRACIÓN DE LA BOMBA Y SER CAPAZ DE FLUIR A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE VENTA DE ESPUMA DE ALTA. HABRÁ UNA VÁLVULA DOSIFICADORA AJUSTABLE CON PLACA DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL MONTADO EN EL PANEL DEL OPERADOR BOMBA. EL SISTEMA INCLUIRÁ UNA LÍNEA DE ASPIRACIÓN DE ESPUMA, Y UNA LÍNEA DE ESPUMA DE COLOR. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ESPUMA EL APARATO ESTARÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ESPUMA. EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DEBERÁ SER CAPAZ DE DOSIFICACIÓN DE CONCENTRADO DE ESPUMA ACUERDO CON EL CONCENTRADO DE ESPUMA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA EL TIPO DE CONCENTRADO DE ESPUMA UTILIZADA EN EL SISTEMA EN TODO EL RANGO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE FLUJO Y LAS PRESIONES. LAS CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DEL AGUA Y EL RANGO DE LA RELACIÓN DE DOSIFICACIÓN DE LA ESPUMA DE DOSIFICACIÓN DEL SISTEMA SERÁ ESPECIFICADO COMO SE SEÑALA EN EL MISMO. EL ÚLTIMO SISTEMA DE ESPUMA DEBERÁ ESTAR EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NFPA EN LO QUE RESPECTA A ESTE SISTEMA ESPECIFICADO. LA ESPUMA DE LOS CONTROLES DE DOSIFICACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SE ENCUENTRA EN O CERCA DE LA POSICIÓN DEL OPERADOR DE LA BOMBA Y QUE ESTARÁN IDENTIFICADOS CON CLARIDAD. EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ESPUMA DEBERÁN ESTAR PROVISTOS DE CONTROLES ACCESIBLES PARA LIMPIAR COMPLETAMENTE EL SISTEMA CON AGUA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. UNA PLACA DE INSTRUCCIÓN SE PROVEERÁ Y SE INSTALA EN EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN QUE INCLUYE, COMO MÍNIMO, LAS TUBERÍAS ESQUEMA DEL SISTEMA Y LAS INSTRUCCIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO. LAS ETIQUETAS QUE ESTÁN MARCADOS CLARAMENTE CON LA IDENTIFICACIÓN Y LA FUNCIÓN QUE HABRÁ DE CADA CONTROL, EL INDICADOR, Y EL INDICADOR RELACIONADO CON LA ESPUMA DE DOSIFICACIÓN DEL SISTEMA. UNA ETIQUETA SE FACILITARÁ E INSTALADO EN EL PANEL DEL OPERADOR DE LA BOMBA QUE IDENTIFICA EL TIPO DE CONCENTRADO DE ESPUMA QUE LA ESPUMA DE DOSIFICACIÓN SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO. TAMBIÉN FIJARÁ EL MÍNIMO / MÁXIMO DE DOSIFICACIÓN DE ESPUMA TASA EN EL MÍNIMO / MÁXIMO DE DOSIFICACIÓN DE ESPUMA DE CAUDAL NOMINAL Y LA PRESIÓN DEL SISTEMA. DOS (2) EJEMPLARES DE UN MANUAL DE OPERACIÓN Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN. EL MANUAL (S) DEBERÁ INCLUIR UN DIAGRAMA COMPLETO DEL SISTEMA JUNTO CON LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LOS DETALLES ESBOZANDO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDADOS. MONTAJE INDEPENDIENTE DEL PANEL DE LA BOMBA LA BOMBA CONTRA INCENDIO SE MONTA EN UN MÓDULO INDEPENDIENTE MONTADA EN EL PANEL DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS QUE NO ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL CUERPO DEL VEHÍCULO. ESTE MÓDULO SE COLOCA DE TAL MANERA QUE SE REDUCE LA PROBABILIDAD DE UNA COLISIÓN QUE PROVOQUE QUE LA CARCASA DE LA BOMBA SE ROMPA. LA BASE DONDE SE MONTA EL MÓDULO DE LA BOMBA A LA ESTRUCTURA SE REFUERZA ADECUADAMENTE PARA SOPORTAR LA CARGA ESPERADA PARA LA VIDA DEL VEHÍCULO. LA TUBERÍA ASÍ COMO LA BOMBA ES INTEGRAL CON EL MÓDULO DE LA BOMBA LO MÁS POSIBLE PARA FACILITAR EL CAMBIO DEL CHASIS EN CASO DE COLISIÓN. EL “MÓDULO” DEL PANEL PERMITE LA ELIMINACIÓN DE LAS VÁLVULAS, TUBERÍAS Y BOMBA CONTRA INCENDIO EN UNA SOLA UNIDAD, CON UN NÚMERO MÍNIMO DE COMPONENTES PARA SER DESMONTADOS. EL LADO DERECHO E IZQUIERDO DEL PANEL, EL FRENTE Y PISO POR ENCIMA DEL SISTEMA DE TUBERÍAS SON ATORNILLADOS Y FÁCILMENTE DESPRENDIBLES EL PANEL DE LA BOMBA SE CONSTRUYE DE TUBOS DE ALUMINIO TIPO 6061 DE 3” X 3” X 2.50” CON REFUERZOS EN TRIÁNGULO EN LAS ÁREAS DE TENSIÓN. LA BOMBA CONTRA INCENDIOS ES MONTADA CON ÁNGULOS DE ACERO DE 4” X 6” X .500” SOBRE LOS RIELES DEL CHASIS CON MARCO DE PLÁSTICO UHMW Ó .500” DE GOMA BAJO EL ÁNGULO POR ENCIMA DEL BASTIDOR DEL CHASIS. EL PANEL ESTÁ ATORNILLADO A LOS ÁNGULOS DE ACERO FUERA DEL ÁNGULO DE LA BOMBA, CON MUELLES HELICOIDALES Y PERNOS DE GRADO 8. DESCARGA PRINCIPAL E INDICADORES DE ENTRADA DOS (2) MANÓMETROS DE PRESIÓN DE 4.5” DE DIÁMETRO Y MEDIDORES CON ETIQUETAS SE PROPORCIONAN EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS DE LA BOMBA. EL MANÓMETRO TIENE UN DIÁMETRO DE 4 ½” CON UNA ESCALA DE SALIDA GRADUAL DE 30-0-300 PSI CON COLOR NEGRO SOBRE UN FONDO BLANCO. EL DIAL SE DISEÑA DE MODO QUE LA PORCIÓN DE VACÍO DEL INDICADOR SEA (30” A 0) UTILIZA EL LADO DE POSICIÓN A LA IZQUIERDA. LA PARTE DE PRESIÓN DEL MANÓMETRO ES DE (0 A 300 PSI) Y UTILIZA EL LADO DERECHO. EL DIÁMETRO ES DE 4 ½” CON CALIBRE DE PRESIÓN PRINCIPAL CON RANGO DE 0 A 600 PSI. ACELERADOR DEL MOTOR UN ACELERADOR DE CONTROL REMOTO VERNIER SE INSTALA EN EL PANEL DE LA BOMBA. EL FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR REMOTO SE COMPONE DE SIETE VUELTAS COMPLETAS DESDE EL RALENTÍ HASTA LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL MOTOR RPM. EL ACELERADOR TIENE UN BOTÓN DE EMERGENCIA INACTIVO CENTRO ROJO PARA VOLVER RÁPIDAMENTE EL MOTOR A RALETÍ CUANDO ESTÁ PRESIONADO. EL ACELERADOR TIENE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADECUADOS COMO EXIGEN LAS NORMAS NFPA. EN CASO DE QUE EL MOTOR NO TENGA PUERTO ELECTRÓNICO PARA ACELERADOR REMOTO SE INSTALARÁ MANUAL CON CHICOTE DIRECTO AL PEDAL. MOTOR DEL MONITOR EL VEHÍCULO EQUIPADO CON UN MOTOR DE INFORMACIÓN DE PANTALLA PARA EL PANEL DE LA BOMBA. PROPORCIONA RPM DEL MOTOR, SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE TENSIÓN Y ALARMA, INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR Y ALARMA, Y DE LA TEMPERATURA DEL MOTOR Y ALARMA. LA PANTALLA ALTERNA ENTRE LOS DATOS REALES Y, O BIEN “HI” “LO”, O EN SU CASO CUANDO EL PARÁMETRO ESTÁ FUERA DE LIMITE. REALIZA UN AUTODIAGNÓSTICO DE CADA POTENCIA SOBRE LOS RESULTADOS DEL CICLO Y SE MUESTRA EN LAS VENTANAS DE INFORMACIÓN. EN CASO DE QUE EL CHASIS CABINA NO PERMITA CONEXIÓN ELECTRÓNICA DIRECTA SE COLOCARÁN MANÓMETROS AUTOMETER PARA MEDICIÓN DE RPM, PRESIÓN ACEITE Y TEMPERATURA AGUA. ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL CUERPO CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL VEHICULO – SERVICIO SEVERO EL CUERPO DEL VEHÍCULO Y EL SISTEMA DE SUB-ESBTRUCTURA SERÁN DE TIPO PESADO. EL CUERPO ESTÁ FABRICADO CON PLACA DE ALUMINIO Y EXTRUSIONES MÍNIMO DE 0.125” TIPO NO. 5052, LA PARED EN UNA CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SOLDADA. EL CUERPO ESTÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR EL MÁXIMO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO PARA MAXIMIZAR LA FUERZA, LONGEVIDAD Y LA DURABILIDAD DEL VEHÍCULO, EL CUERPO Y LAS PARTES DE MONTAJE INTEGRAL SE CONSTRUYE COMO UN CONJUNTO DE CUERPO SINGULAR. COMO UNA DEMOSTRACIÓN DE LA FUERZA, TODO EL CUERPO SE CONSTRUYE, ENSAMBLA Y PINTA COMO UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE SEPARADA DEL CHASIS. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARROCERÍA INCORPORA EL CUERPO Y LA COMPARTIMENTACIÓN DE LAS PARTES DE MONTAJE INTEGRAL. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARROCERÍA REQUIERE UNA SU-ESTRUCTURA INDEPENDIENTE PARA MANTENER SU INTEGRIDAD, EL NO CUMPLIR CON LA INTENCIÓN DE UN CUERPO COMO NO ES ACEPTABLE. EN CASO DE DAÑO CORPORAL GRAVE DEBIDO A UN ACCIDENTE, EL CUERPO COMPLETO E INTEGRAL DEBERÁN SER DESMONTABLES COMO UNA SOLA UNIDAD. LA FABRICACIÓN DE LA CARROCERÍA Y EL ESFUERZO QUE HACE, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LAS SOLDADURAS, ES FUNDAMENTAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA UNIDAD, POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA QUE SE DEMUESTRE QUE EL FABRICANTE DE LA CARROCERÍA HA APROBADO Y CERTIFICADO POR UL, PRUEBAS DE PESO ESTÁTICO SOBRE CARROCERÍA POR MÁS DE 73,500 LBS DE PESO TOTAL SIN SUFRIR NINGUNA DEFORMACIÓN NI RUPTURA EN LA MISMA, NI EN SUS SOLDADURAS, PARA LO ANTERIOR SE DEBE PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA COPIA DEL CERTIFICADO Y MEMORIA FOTOGRÁFICA, ASÍ COMO REPORTE DE LO ANTERIOR, REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.. SUB-MARCO Y MIEMBROS CRUZADOS EL MARCO DEL CUERPO ES DE 100% ALUMINIO EXTRUIDO, LA TUBERÍA SOLDADA ELÉCTRICAMENTE DE ALUMINIO DE TIPO #6061 EN TUBOS DE ALUMINIO. LA SUB-ESTRUCTURA ES DE UN MÍNIMO DE 16” DEL CENTRO DE APOYO DEL TANQUE DE AGUA, CON TUBERÍA SOLDADA A LA PARED TRASERA DE CADA COMPARTIMIENTO LATERAL. REFUERZOS DE TRIÁNGULOS SE INSTALAN DESDE LOS CUATRO MIEMBROS AL ANCHO DEL CUERPO PARA FROTAR LA ZONA INFERIOR DEL GABINETE. LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL SUB-BASTIDOR ESTÁ SOLDADOS EN TODOS LOS PUNTOS DE UNIÓN EN EL CUERPO. LA SUBESTRUCTURA DEL CUERPO TAMBIÉN APOYA EL MONTAJE DEL DEPÓSITO DE AGUA. NO HAY CANAL DE ACERO O TUBERÍA DE SUBESTRUCTURAS Y SE PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DEL SUB-BASTIDOR. SISTEMA DE TORSION MONTAJE DEL CUERPO EL MONTAJE DEL MÓDULO DE LA CARROCERÍA COMPLETA SE MONTA DE MANERA QUE “FLOTA” POR ENCIMA DE LOS RIELES DEL BASTIDOR DEL CHASIS CON LOS ENSAMBLES DE AISLAMIENTO DE VIBRACIÓN Y TORSIÓN. LA SUBESTRUCTURA DEL CUERPO SE MONTA SOBRE EL MARCO PARA PERMITIR LA FLEXIÓN INDEPENDIENTE QUE SE PRODUCE ENTRE EL CUERPO Y EL CHASIS. CADA CONJUNTO ESTÁ MONTADO EN LOS RIELES DEL CHASIS CON MARCO DE ACERO, CON SOPORTES DE MONTAJE. CADA SOPORTE ESTÁ PINTADO Y REVESTIDO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CADA SOPORTE DE MONTAJE DEL CUERPO SE MONTA A LA BRIDA DEL LADO DEL MARCO DEL CHASIS CON TORNILLOS GRADO 8 Y TUERCAS DE 5/8”. CADA CONJUNTO TIENE UN AISLADOR DE VIBRACIONES DE GOMA Y RESORTE DE MONTAJE. EL AISLADOR ES DE UNA DUREZA ESPECÍFICA PARA LLEVAR LAS CARGAS NECESARIAS DEL CUERPO, APARATOS, EQUIPOS, TANQUE, AGUA Y MANGUERA. LA CANTIDAD DE SOPORTES UTILIZADOS CORRESPONDEN DIRECTAMENTE CON EL PESO PREVISTO. MUELLES HELICOIDALES DE LA BOBINA INCORPORAN MONTAJES ESPECÍFICOS CON LOS AISLADORES DE GOMA PARA MINIMIZAR EL ESTRÉS ABSORBIDO POR EL CUERPO Y CAUSADO POR LA FLEXIÓN DEL MARCO DEL CHASIS. TIENE PLACAS DE GOMA DE 3” DE ANCHO POR 1.2” DE GROSOR DE UHMW DE POLÍMERO ENTRE LA ESTRUCTURA DEL CUERPO Y CADA MONTAJE DE TORSIÓN. NO HABRÁ SOLDADURA A LOS LADOS DEL MARCO DEL CHASIS,, WEB O BRIDAS, LA PERFORACIÓN DE AGUJEROS EN LAS PESTAÑAS DEL MARCO SUPERIOR E INFERIOR ENTRE LOS EJES. TODAS LAS CONEXIONES DEL CUERPO DEL CHASIS ESTÁN ATORNILLADAS PARA QUE EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, EL CUERPO SEA FÁCILMENTE EXTRAÍBLE DEL CHASIS DEL CAMIÓN PARA LA REPARACIÓN O REEMPLAZO. DEBIDO A LA VIBRACIÓN CONSTANTE Y LA FUERZA DE TORSIÓN QUE PRODUCE LA SUSPENSIÓN DEL MARCO DEL CHASIS, EL SISTEMA DE TORSIÓN DEL MONTAJE REQUIERE REDUCIR AL MÍNIMO LA POSIBILIDAD DE FALLAS PREMATURAS ESTRUCTURALES DE LA CARROCERÍA. CONSTRUCCION DE LA PUERTA ROLL UP LA PUERTA DE LOS COMPARTIMIENTOS SERÁN DEL TIPO ROLL UP Y SE INSTALARÁN EN LOS COMPARTIMIENTOS DEL CUERPO ESPECIFICADOS. LAS PUERTAS ROLL UP SE FABRICAN A PARTIR DE EXTRUSIONES DE ALUMINIO ANODIZADO. LA SUPERFICIE EXTERIOR ES PLANA Y LA SUPERFICIE INTERIOR CÓNCAVA PARA DESVIAR EL EQUIPO SUELTO Y EVITAR QUE LA PUERTA SE ATASQUE. CADA TABLILLA SE ENTRELAZA A FIN DE EVITAR QUE LA TABLILLA SE MUEVA DE LADO A LADO QUE RESULTA EN UNIÓN DE LA PUERTA. EL SELLO INTERIOR NO SERÁ VISIBLE DESDE EL EXTERIOR PARA MANTENER UN ASPECTO LIMPIO DE LA PUERTA. LAS TABLILLAS SE ENTRELAZAN JUNTAS CON UNA BRIDA DE FIJACIÓN DE PLEGADO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EVITAR LA PENETRACIÓN DE OBJETOS PUNZANTES. LOS MONTAJES DE LA TABLILLA SON UN MONTAJE DE ALUMINIO Y TIENE UNA BRIDA DE FIJACIÓN Y EL REBORDE DE ACABADO PARA INCORPORARSE AL DISEÑO QUE FACILITA LA INSTALACIÓN Y PROPORCIONA UN ACABADO A LA PUERTA SIN AJUSTE ADICIONAL. LOS RIELES DE GOTEO DESTINADOS A EVITAR QUE EL AGUA GOTEE EN EL COMPARTIMIENTO, SE PROPORCIONA. LOS RIELES PARA GOTEO SE CONSTRUYEN EN UN SELLO REEMPLAZABLE SIN CONTACTO PARA ELIMINAR ARAÑAZOS EN LA SUPERFICIE DE LA PUERTA. LA PROTUBERANCIA INFERIOR DEL RIEL ES LISO PARA EVITAR QUE EL EQUIPO SUELTO DE LA INTERFERENCIA DE LA PUERTA Y TIENE DOBLE SELLO PARA EVITAR QUE EL AGUA Y LO RESIDUOS ENTREN EN EL COMPARTIMIENTO. EL BORDE INFERIOR SE INTEGRA EN LA EXTRUSIÓN DEL RIEL INFERIOR PARA FACILITAR LA APERTURA Y CIERRE POR UN LADO. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA PUERTA LEVANTA UNA BARRA DE ANCHO COMPLETO PARA PERMITIR AL USUARIO OPERAR CON UNA SOLA MANO. UN SISTEMA MAGNÉTICO DE LA PUERTA ENTREABIERTA, SE INTEGRA EN LA BARRA DE LA MANIJA PARA LEVANTAR LA BARRA Y LEVANTAR EL BLOQUE DE FIJACIÓN A LA SEÑAL DE UNA PUERTA ABIERTA. DENTRO DE LAS PUERTAS, INTEGRADOS COMO UNA SOLA PIEZA, TENDRÁ LUCES DE LEDS, INCORPORADAS A LOS RIELES, Y SENSORES DE PUERTA ABIERTA CON UN FOCO DE LED ROJO ACTIVADO EN LA CABINA COMO EXIGE NFPA. LA PUERTA DE CORTINA, DEBERÁ TENER EN EL MISMO PASAMANOS UNA LUZ LED INTEGRADA QUE ILUMINA PISO CUANDO ESTÁ CERRADA E INTERIOR DE COMPARTIMIENTO CUANDO ESTÁ ABIERTA. SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE PUERTAS ENROLLABLES. SISTEMA DE TORSION MONTAJE DEL CUERPO.- EL MONTAJE DEL MÓDULO DE LA CARROCERÍA COMPLETA SE INSTALARÁ DE MANERA QUE “FLOTE” POR ENCIMA DE LOS RIELES DEL BASTIDOR DEL CHASIS CON LOS ENSAMBLES DE AISLAMIENTO DE VIBRACIÓN Y TORSIÓN. LA SUBESTRUCTURA DEL CUERPO SE MONTARÁ SOBRE EL MARCO PARA PERMITIR LA FLEXIÓN INDEPENDIENTE QUE SE PRODUCE ENTRE EL CUERPO Y EL CHASIS. CADA CONJUNTO DEBERÁ ESTAR MONTADO EN LOS RIELES DEL CHASIS CON MARCO DE ACERO, CON SOPORTES DE MONTAJE. CADA SOPORTE PINTADO Y REVESTIDO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CADA SOPORTE DE MONTAJE DEL CUERPO DEBERÁ ESTAR MONTADO A LA BRIDA DEL LADO DEL MARCO DEL CHASIS CON TORNILLOS GRADO 8 Y TUERCAS DE 5/8”. CADA CONJUNTO CON UN AISLADOR DE VIBRACIONES DE GOMA Y RESORTE DE MONTAJE. EL AISLADOR SERÁ DE UNA DUREZA ESPECÍFICA PARA LLEVAR LAS CARGAS NECESARIAS DEL CUERPO, APARATOS, EQUIPOS, TANQUE, AGUA Y MANGUERA. LA CANTIDAD DE SOPORTES UTILIZADOS DEBERÁN CORRESPONDER DIRECTAMENTE CON EL PESO PREVISTO. MUELLES HELICOIDALES DE LA BOBINA INCORPORAN MONTAJES ESPECÍFICOS CON LOS AISLADORES DE GOMA PARA MINIMIZAR EL ESTRÉS ABSORBIDO POR EL CUERPO Y CAUSADO POR LA FLEXIÓN DEL MARCO DEL CHASIS. CONSTRUCCION DE LOS COMPARTIMIENTOS LOS COMPARTIMIENTOS SE FABRICAN DE ALUMINIO SUAVE DE TIPO NO. 5052 DE 0.188” (SIN EXCEPCIONES) ESTO INCLUYE PAREDES Y PISOS DEL COMPARTIMIENTO, CON TECHOS DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE ALUMINIO EN PLACA DE BANDA DE RODADURA. LOS PISOS DEL COMPARTIMIENTO, TECHOS Y PAREDES TRASERAS ESTÁN REFORZADAS CON SECCIONES DE ALUMINIO TIPO SOMBRERO PARA EVITAR INCLINARSE O PRESIÓN SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE. LOS COMPARTIMIENTOS EXTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO. LOS COMPARTIMIENTOS TENDRÁN PANELES VERTICALES DE 3” DIVISOR EXTERIOR ENTRE CADA COMPARTIMIENTO Y EN LAS ESQUINAS DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO. LOS PANELES FRONTAL Y TRASERO SE FABRICAN DE MANERA QUE TODO EL CABLEADO Y LOS REFUERZOS ESTÁN OCULTOS A LOS INTERIORES DEL COMPARTIMIENTO. LOS PISOS DEL COMPARTIMIENTO TIENEN UNA ESTRUCTURA INTEGRAL DE 4” HORIZONTALES PARA LA FIJACIÓN DEL RIEL. TODAS LAS ESQUINAS INFERIORES DE LOS COMPARTIMIENTOS SE CONSTRUYEN CON INGLETES Y ÁNGULOS DE 1” DE ANCHO PARA EL REFUERZO DEL COMPARTIMIENTO. LA SOLDADURA NO ESTÁ EXPUESTA EN EL INTERIOR DE LOS COMPARTIMIENTOS CON TODOS LOS RINCONES SELLADO CON SILICONA SUJETADOR DEL CUERPO- EL ASEGURAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS PARA EL CUERPO ES DE ACERO INOXIDABLE SOLO CON “TUERCAS Y TORNILLOS” O DISPOSITIVOS TIPO TUERCA. SIN REMACHES. EL FABRICANTE DE LA UNIDAD DE BOMBEROS DEBERÁ DEMOSTRAR QUE HA CERTIFICADO EN LATINO AMÉRICA POR UL BAJO LA NORMA NFPA 1901 EDICIÓN 2016 UNIDADES SIMILARES A LAS OFERTADAS EN POR LO MENOS LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. DEBIENDO COLOCAR COPIAS DE LOS MISMOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS UNIDADES Y DEL MISMO FABRICANTE Y SU EXPERIENCIA COMO TAL 2 POR LO MENOS EN EL 2014 Y 2015.. ACCESO LADO IZQUIERDO AL COMBUSTIBLE.- PUERTA DE ACCESO PARA LLENADO DE COMBUSTIBLE CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y SE INSTALARÁ EN EL LADO IZQUIERDO. RIELES.- LOS LADOS INFERIORES DE LA PARTE DELANTERA DEL CUERPO Y LA PARTE TRASERA DE LA RUEDA DEBERÁN DE CONTAR CON RIELES DE ALUMINIO DE 3” X 1.5” X .250”, CON TAPAS DE LOS EXTREMOS O ÁNGULOS EN LAS ESQUINAS. LOS RIELES ESTARÁN EQUIPADOS CON BANDA REFLECTANTE ROJA Y BLANCA. SERÁN CROMADOS PULIDOS Y VISTAS CROMADAS PANEL FRONTAL DEL CUERPO – PROTECCION DEL PANEL.- LOS PANELES DE LA CARROCERÍA DELANTERA ESTARÁN EQUIPADOS CON PLACA DE ALUMINIO EN TODA LA SUPERFICIE A TODO LO ALTO Y ANCHO. CONSTRUCCION DEL PANEL DE LA RUEDA.- EL PANEL DE LA RUEDA EXTERIOR DEBERÁ TENER UNA PARTE INTEGRAL ATORNILLADA DE DISEÑO EN GENERAL, CON UNA PLACA DE ALUMINIO. LOS TORNILLOS SERÁN DE CABEZA HUECA DE ACERO INOXIDABLE, UN MÍNIMO DE 3/8” DE TAMAÑO, CON TUERCAS. LINEAS DE LA RUEDA.- SE INSTALARÁN REVESTIMIENTOS PARA PROTEGER LA CARROCERÍA DE LOS DESECHOS DEL CAMINO LANZADOS POR LOS NEUMÁTICOS. LOS GUARDAFANGOS SE CONSTRUIRÁN DE ALUMINIO PARA ABARCAR TODA LA ZONA DE LA RUDA INTERIOR. LOS REVESTIMIENTOS SERÁN ASEGURADOS CON TORNILLOS ROSCADOS. DEFENSA RUEDA TRASERA.- EL CUERPO DEL VEHÍCULO ESTARÁ EQUIPADO CON UNA DEFENSA CONSTRUIDA EN CANAL DE ALUMINIO, QUE SE INSTALARÁ EN CADA ABERTURA DE LA RUEDA TRASERA. LA DEFENSA SE COLOCARÁ FUERA DEL PANEL DE LA RUEDA PARA CUBRIR EL ÁREA DEL NEUMÁTICO QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DEL CUERPO. LA DEFENSA ESTARÁ SOLDADA EN SU LUGAR AL PANEL DE LA RUEDA. ANGULOS DE PROTECCIÓN EN LAS ESQUINAS FRONTALES DEL CUERPO.- LAS ESQUINAS DE LA CARROCERÍA DELANTERA ESTARÁN PROTEGIDAS CON ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE. ANGULOS DE PROTECCIÓN EN LAS ESQUINAS TRASERAS DEL CUERPO.- LAS ESQUINAS DE LA CARROCERÍA TRASERA ESTARÁN PROTEGIDAS CON ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE. PANEL POSTERIOR DEL CUERPO – PINTADO.- LA SUPERFICIE POSTERIOR DEL CUERPO SE ATORNILLARÁ EN SU POSICIÓN CON UN MÍNIMO DE .250” SUJECIONES DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS Y PINTADO AL COLOR DEL VEHÍCULO. COMPARTIMIENTOS LADO SUPERIOR DEL CUERPO.- LAS SUPERFICIES HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS COMPARTIMIENTOS LATERALES DE LA CARROCERÍA DEBERÁN ESTAR CUBIERTOS CON PLACA DE ALUMINIO DIAMANTADO, ATORNILLADO EN SU LUGAR. VENTILACIÓN PARA COMPARTIMIENTOS.- LOS COMPARTIMIENTOS DEL CUERPO DEL VEHÍCULO ESTÁN EQUIPADOS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN DE 6 X 6 PARA PERMITIR EL PASO DE HUMEDAD O VAPORES PELIGROSOS DENTRO Y FUERA DE LOS COMPARTIMIENTOS. SUPERFICIES DE PASILLOS Y ESCALONES.- TODAS LAS SUPERFICIES EXTERIORES DESIGNADAS COMO CAMINAR, PARARSE, CAMINAR Y ZONAS CUMPLEN CON LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO MEDIO REQUERIDO DE LAS NORMAS DE LA NFPA. INTENSIFICAR LAS SUPERFICIES UTILIZADAS DESDE EL SUELO HASTA EL PRIMER ESCALÓN EN EL VEHÍCULO NO PUEDE SER SUPERIOR A 24” DEL SUELO. EL ESCALÓN SECUNDARIO SE INSTALA DE ACUERDO A LAS SECCIONES APLICABLES DE LA NORMA NFPA. ESCALON TRASERO.- LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO TENDRÁ UN ESCALÓN ANTIDESLIZANTE DE 12” ESCALONES PLEGABLES - IZQUIERDA TRASERA.- TRES (3) ESCALONES PLEGABLES ILUMINADO DE 8" CUADRADOS SE INSTALARÁ. LOS ESCALONES CUMPLEN CON LAS NORMAS NFPA ANTIDESLIZANTES, INSTALADO EN LA PARTE TRASERA IZQUIERDA DEL CUERPO CON LEDS INTEGRADOS. PASAMANOS – TRASERA.- DOS (2) PASAMANOS DE 24" DE LARGO DE ACERO INOXIDABLE O DE SUPERFICIE ESTRIADA DE ALUMINIO EXTRUIDO LOS PASAMANOS SERÁN ANTIDESLIZANTES Y SE COLOCARÁN EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. PASAMANO DE LA CAMA TRASERA DE LA MANGUERA HORIZONTAL.- UN (1) PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE O PASAMANOS DE ALUMINIO EXTRUIDO ANTIDESLIZANTE, APROXIMADAMENTE DE 48" DE LONGITUD, COLOCADO HORIZONTALMENTE POR DEBAJO DE LA CAMA DE MANGUERAS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO DIMENSIONES TRASERAS DE LA CAMA DE MANGUERAS.- CAMA DE MANGUERAS DE 93"DE ANCHO X 10" DE ALTO X 104". MONTAJE DEL DIVISOR DE LA CAMA DE MANGUERA.- CAMA DE MANGUERAS CON DOS (2) PISTAS DE ALUMINIO AJUSTABLES MONTADAS HORIZONTALMENTE A TODO EL ANCHO DE LA PARED FRONTAL, CON PISTAS INTERMEDIAS EN EL CENTRO DE LA CAMA DE MANGUERA. REJILLA DE ALUMINIO CAMA DE MANGUERAS.- LA CUBIERTA DEL COMPARTIMIENTO DE LA CAMA DE MANGUERAS CONSTRUIDA DE TABLILLAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO. LAS TABLILLAS SE CONSTRUIRÁN COMO RED DE UNA SOLA PIEZA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE AGUA Y PERMITIR LA VENTILACIÓN PARA AYUDAR EN EL SECADO DE LA MANGUERA. CORREAS DE LA CAMA DE MANGUERAS.- CAMA DE MANGUERAS EQUIPADA CON CORREAS DE NYLON QUE BLOQUEAN EL METAL A METAL (CERROJOS TIPO CINTURÓN DE SEGURIDAD Y MATERIALES) COMPATIBLES CON LA NORMA NFPA, PARA ASEGURAR LA MANGUERA CONTRAINCENDIOS EN LA CAMA. DIMENSIONES DE LOS COMPARTIMIENTOS COMPARTIMIENTO LATERAL IZQUIERDO.- EL COMPARTIMIENTO DELANTERO IZQUIERDO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 22” DE ANCHO X 56” DE ALTO X 22” DE PROFUNDIDAD, CON UNA ABERTURA DE PUERTA DE 15” DE ANCHO X 48” DE ALTO. CUATRO (4) PISTAS AJUSTABLES INSTALADAS, DOS (2) PISTAS EN CADA PARED LATERAL. EL COMPARTIMENTO DEL LADO IZQUIERDO SOBRE LA RUEDA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 48” DE ANCHO X 39” DE ALTO X 22” DE PROFUNDIDAD, CON LA APERTURA DE LA PUERTA DE 31” DE ALTO X 46” DE ANCHO. CUATRO (4) PISTAS AJUSTABLES INSTALADAS, DOS (2) PISTAS EN CADA PARED LATERAL. EL COMPARTIMIENTO DEL LADO IZQUIERDO ESQUINA POSTERIOR CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 34” DE ANCHO X 56” DE ALTO X 18” DE PROFUNDIDAD EN LA ZONA BAJA Y 22” DE PROFUNDIDAD EN LA ZONA ALTA CON UNA ABERTURA DE LA PUERTA DE 27.5” DE ANCHO X 48” DE ALTO. CUATRO (4) PISTAS AJUSTABLES INSTALADAS, DOS (2) PISTAS EN CADA PARED LATERAL. COMPARTIMIENTO LATERAL DERECHO.- COMPARTIMIENTO DELANTERO DERECHO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 22” DE ANCHO X 56” DE ALTO X 22” DE PROFUNDIDAD, CON UNA ABERTURA DE PUERTA DE 15” DE ANCHO X 48” DE ALTO. CUATRO (4) PISTAS AJUSTABLES INSTALADAS, DOS (2) PISTAS EN CADA PARED LATERAL. EL COMPARTIMENTO DEL LADO DERECHO SOBRE LA RUEDA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 48” DE ANCHO X 39” DE ALTO X 22” DE PROFUNDIDAD, CON LA APERTURA DE LA PUERTA DE 31” DE ALTO X 46” DE ANCHO. CUATRO (4) PISTAS AJUSTABLES INSTALADAS, DOS (2) PISTAS EN CADA PARED LATERAL. EL COMPARTIMIENTO DEL LADO DERECHO ESQUINA POSTERIOR CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 34” DE ANCHO X 56” DE ALTO X 18” DE PROFUNDIDAD EN LA ZONA BAJA Y 22 DE PROFUNDIDAD EN LA ZONA ALTA CON UNA ABERTURA DE LA PUERTA DE 27.5” DE ANCHO X 48” DE ALTO. CUATRO (4) PISTAS AJUSTABLES INSTALADAS, DOS (2) PISTAS EN CADA PARED LATERAL. COMPARTIMIENTOS TRASEROS DEL CUERPO.- EL COMPARTIMIENTO TRASERO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 52” DE ANCHO X 34” DE ALTO X 24” DE PROFUNDIDAD, CON ABERTURA DE LA PUERTA DE 49.50” DE ANCHO X 28.5” DE ALTO. ESPECIFICACIONES DEL TANQUE DE AGUA.- TANQUE DE AGUA DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 350 GALONES. EL TANQUE DE AGUA DEBERÁ ESTAR CONSTRUIDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES DE LA NFPA. DEBERÁ INCLUIRSE EL CÁLCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD A LO DISPUESTO EN LA NORMA. LAS PARTICIONES DE BORDES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DEBERÁN ESTAR ENTRELAZADOS Y SOLDADOS ENTRE SÍ, ASÍ COMO A LAS PAREDES DEL TANQUE. LOS ROMPEOLAS TENDRÁN AGUJEROS PARA PERMITIR QUE EL AIRE Y EL MOVIMIENTO DE LÍQUIDO ENTRE A LOS COMPARTIMIENTOS. TORRE DE LLENADO.- LA PARTE DELANTERA DEL TANQUE DE AGUA ESTARÁ EQUIPADA CON UN CONJUNTO DE LA TORRE DE LLENADO, CON UN MÍNIMO DE 10”. LA TORRE DEBERÁ ESTAR EQUIPADA CON UNA TAPA CON BISAGRAS Y CIERRE DE GOMA. LA BASE DE LA UNIDAD ESTARÁ EQUIPADA CON UNA UNIDAD DE FILTRO CON UN MÁXIMO DE ½”. TANQUE DE AGUA CON SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REBOSE. EL VEHÍCULO DEBERÁ INCLUIR TUBERÍA QUE FUNCIONE COMO UN CONDUCTO DE AIRE Y PARA VACIAR EL TANQUE EN CASO DE EXCESO DE CAPACIDAD DURANTE EL LLENADO, CON REBOSE DE AGUA QUE DESCARGUE DETRÁS DEL EJE TRASERO. CÁRTER DEL TANQUE.- CÁRTER DE 12” CUADRADAS INSTALADO EN LA PARTE INFERIOR DEL TANQUE DE AGUA. CONEXIÓN DEL TANQUE A BOMBA.- TUBERÍA DE 3” INSTALADA EN EL DEPÓSITO DE AGUA PARA LA CONEXIÓN DEL TANQUE AL LADO DE LA SUCCIÓN DE LA BOMBA CON MANGUERA FLEXIBLE DE JOROBA. CONEXIÓN DE LA BOMBA AL TANQUE.- UNA MANGUERA FLEXIBLE DE 1” Y ACCESORIOS EN EL DEPÓSITO DE AGUA PARA LA CONEXIÓN DEL LADO DE DESCARGA DE LA BOMBA AL TANQUE DE LLENADO Y DE REFRIGERACIÓN. DRENAJE DEL TANQUE DE AGUA.- UN DRENAJE DE 3” INSTALADO EN LA PARTE INFERIOR DEL DEPÓSITO DE AGUA CON TAPA EXTRAÍBLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ESPECIFICACIONES DEL TANQUE DE ESPUMA.- TANQUE DE ESPUMA CLASE B CON CAPACIDAD DE 50 GALONES. UN TANQUE DE ESPUMA DE POLI-PRO INSTALADO DENTRO DEL TANQUE DE AGUA, EL TANQUE DE ESPUMA NO CORROSIVO DEBERÁ CUMPLIR LAS SECCIONES APLICABLES DE LAS NORMAS NFPA. EL CONCENTRADO DE ESPUMA TENDRÁ CONEXIÓN DEL DEPÓSITO A SALIDA Y ESTARÁ CONFIGURADO Y UBICADO PARA EVITAR LA AIREACIÓN DEL CONCENTRADO DE ESPUMA Y PERMITIR LA DENUNCIA DE 80 POR CIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONCENTRADO DE ESPUMA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES CON EL NIVEL DEL VEHÍCULO. TUBO DE LLENADO DEL TANQUE DE CONCENTRADO DE ESPUMA DE UN VOLUMEN NO INFERIOR A 2 POR CIENTO DEL VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE, CON ORIFICIO DE LLENADO CUBIERTO CON TAPÓN CERRADO DE ROSCA HERMÉTICA. EL TANQUE DE ESPUMA DEBERÁ ESTAR EQUIPADO CON UN RELEVO PRESIÓN / VACÍO QUE PERMITA EL DEPÓSITO COMPENSAR LOS CAMBIOS EN LA PRESIÓN O EL VACÍO AL LLENAR O RETIRAR EL CONCENTRADO DE ESPUMA DEL TANQUE. RESPIRADERO PROTEGIDO QUE EVITA ESCAPE DE CONCENTRADO DE ESPUMA. ETIQUETA DE COLORES VISIBLES O MARCA PERMANENTE CON LEYENDA "TANQUE DE ESPUMA-CLASE B" COLOCADA EN O CERCA DEL TANQUE DE CONCENTRADO DE ESPUMA EL ORIFICIO DE LLENADO. ETIQUETA ADICIONAL COLOCADA EN O CERCA DE CUALQUIER TANQUE DE CONCENTRADO DE ESPUMA EL ORIFICIO DE LLENADO INDICANDO EL TIPO DE CONCENTRADO DE ESPUMA PARA EL QUE ESTÁ DISEÑADO SISTEMA. TODAS LAS RESTRICCIONES SOBRE LOS TIPOS DE CONCENTRADO DE ESPUMA QUE SE PUEDE UTILIZAR CON EL SISTEMA TAMBIÉN DEBERÁN INDICARSE. INCLUIR MENSAJE DE ADVERTENCIA QUE INDIQUE "ADVERTENCIA: NO MEZCLAR LAS MARCAS Y TIPOS DE ESPUMA". UN CONECTOR DE 1" EN EL TANQUE DE ESPUMA PARA LA CONEXIÓN DEL TANQUE DE ESPUMA PARA EL LADO DE ASPIRACIÓN DEL SISTEMA DE ESPUMA. UNA CONEXIÓN DE 1" DE DIÁMETRO, LA TUBERÍA Y LA VÁLVULA TIPO COMPUERTA SE DISEÑARÁN EN EL TANQUE DE ESPUMA PARA EL DRENAJE DE LOS DEPÓSITOS. UN PUERTO DE SENSOR EN EL TANQUE DE ESPUMA CLASE B PARA LA INSTALACIÓN DE NIVEL DE TANQUE. MONTAJE DE EQUIPO: PISTAS AJUSTABLES PARA EQUIPO.- PISTAS AJUSTABLES DE ALUMINIO PARA EL MONTAJE DE EQUIPO DE 0.75” DE PROFUNDIDAD X 1.5” DE ANCHO INSTALADAS DENTRO DE LOS COMPARTIMIENTOS. PANEL TERMINAL ELECTRICA DEL CUERPO.- UN PANEL DE TERMINALES PARA CABLEADO ELÉCTRICO DE 12 VOLTIOS INSTALADO EN EL COMPARTIMIENTO TRASERO CON TAPA DESMONTABLE. ARNES ELECTRICO Y CABLEADO.- LOS ARNESES ELÉCTRICOS Y EL CABLEADO DEBERÁN SER CON NÚMERO ÚNICO O CÓDIGO DE FUNCIÓN EN EL PANEL DE TERMINAL ELÉCTRICA. TODOS LOS CABLES DEBERÁN ESTAR OCULTOS PROTEGIDOS DENTRO DE LOS COMPARTIMIENTOS DEL CUERPO DEL VEHÍCULO. CARGADOR DE BATERIAS.- CARGADOR AUTOMÁTICO DE 120 VOLTIOS DE 25 AMP DE ALTO RENDIMIENTO, CONECTADO AL SISTEMA DE 12 VOLTIOS DE LA BATERÍA. PANEL DE 120 VOLTS.- PANEL DE CORRIENTE DE TIERRA DE 120 VOLTIOS 20 AMPERIOS HEMBRA CON CLAVIJA DE TRES ENTRADA CON UNA CUBIERTA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, UBICADA EN EL ÁREA DE CABINA DEL LADO IZQUIERDO. IDENTIFICACIÓN DE LUCES Y REFLECTORES.- IDENTIFICACIÓN DE LUCES INCANDESCENTES Y REFLECTORES SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS NORMAS APLICABLES DE LA NFPA. MONTAJE DE LUCES TRASERAS.- LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO ESTARÁ EQUIPADA CON UN BISEL CROMADO PARA TRES (3) LUCES DE 4” X 6”, LUZ DE ADVERTENCIA, TRASERA/STOP, INTERMITENTES Y DE REVERSA, MONTADOS EN CADA LADO TRASERO DEL VEHÍCULO. LUCES ROJAS DE STOP, LUCES ÁMBAR DE GIRO, LUCES BLANCAS DE REVERSA. LUCES DE PISO EN CABINA.- DOS (2) BARRAS DE LEDS PARA ILUMINACIÓN DE PISO EN CABINA, CONECTADO AL CIRCUITO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE NFPA. LUCES DE PISO – PANEL DE LA BOMBA.- DOS (2) BARRAS DE LEDS INSTALADAS EN EL ESTRIBO DEL PANEL DE LA BOMBA, UNA A CADA LADO DEL VEHÍCULO, CONECTADO AL CIRCUITO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE NFPA. LUCES DE PISO – ESCALON INFERIOR TRASERO.- UNA (1) BARRA DE LEDS EN LA ZONA DE ESCALÓN TRASERO, UNO EN CADA LADO DEL VEHÍCULO, CONECTADO AL CIRCUITO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE NFPA PROYECTORES.- SE INSTALARÁN DOS (2) PROYECTORES CON LÁMPARA DE HALÓGENO DE 50 WATTS Y CON INTERRUPTORES ON/OFF, UBICADOS EN LA ZONA POSTERIOR DEL CUERPO. LUCES DE LOS COMPARTIMIENTOS.- TODOS LOS COMPARTIMIENTOS ESTARÁN EQUIPADOS CON DOS (2) TIRAS DE LUCES LED, UNO A CADA LADO DE LA ABERTURA DE LA PUERTA. INTERRUPTOR AUTOMATICO DE LUZ DE PUERTA DE COMPARTIMIENTOS.- CADA LUZ EXTERIOR DEL COMPARTIMIENTO CONTROLADA AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE UN INTERRUPTOR ACTIVADO POR LA PUERTA. LUZ DE ADVERTENCIA “PUERTA ABIERTA” U OPERACIÓN DE EQUIPO.- SE INSTALARÁ UNA LUZ DE ADVERTENCIA DE “PUERTA ABIERTA” O DE OPERACIÓN DE EQUIPO EN LA CONSOLA DE LA CABINA, INTERMITENTE DE LED CON LENTE ROJO. ZONA A – BARRA DE LUCES SUPERIOR.- UNA (1) BARRA DE LUCES DE LEDS DE 56" DE LONGITUD, DE COLOR ROJO Y BLANCO DE LEDS. LA BARRA DE LUZ SE INSTALARÁ EN EL TECHO DE LA CABINA DEL VEHÍCULO. ZONA A - LUCES DELANTERAS INFERIOR DE ADVERTENCIA.- CONTARÁ CON DOS (2) LUCES DE LED DE ADVERTENCIA EN LA PARTE FRONTAL INFERIOR DE LA CABINA, CON DIMENSIONES DE 3 "X 7", EQUIPADAS CON UN LENTE ROJO. ZONA B Y D - PARTE DELANTERA LUCES DE ADVERTENCIA INTERSECCIÓN.- DOS (2) LUCES DE LED DE ADVERTENCIA DE INTERSECCIÓN FRONTAL INFERIOR EN LAS SALPICADERAS DELANTERAS, CON DIMENSIONES DE 3 "X 7", EQUIPADAS CON UN LENTE ROJO. ZONA B Y D - PARTE INFERIOR DEL CUERPO LUCES DE ADVERTENCIA.- DOS (2) LUCES DE LEDS DE ADVERTENCIA INSTALADAS EN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO SALPICADERAS TRASERAS, CON DIMENSIONES DE 3"X 7", EQUIPADAS CON UN LENTE ROJO. ZONA C - LUCES DE CORTE ADVERTENCIA TRASERO.- DOS (2) LUCES DE ADVERTENCIA ROTATIVAS DE LEDS INSTALADAS, UNA (1) CADA LADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DEL CUERPO TRASERO. LA LUZ GIRATORIA CON DIMENSIONES TOTALES DE 6"X 6", Y TENDRÁN UNA LENTE DE COLOR ROJO. ZONA C - LUCES DE ADVERTENCIA INFERIOR TRASERO.- DOS (2) LUCES DE LED DE ADVERTENCIA INSTALADAS EN LA PARTE TRASERA DEL CUERPO. LAS DIMENSIONES DE LAS LUCES SERÁN DE 4 "X 6", EQUIPADAS CON UN LENTE ROJO. ALARMA DE REVERSA.- UNA (1) ALARMA DE REVERSA DE UNA SOLA FUNCIÓN, CON POTENCIA AUDIBLE DE APROXIMADAMENTE 95DB, CON CUBIERTA DE NYLON. SIRENA ELECTRONICA.- UNA (1) SIRENA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA CABINA. UNA BOCINA DE AIRE ELECTRÓNICA, WAIL, YELP, HI-LO Y UN MICRÓFONO CON CABLES. ALTAVOZ.- UN (1) ALTAVOZ DE 100 VOLTS CONECTADO A LA SIRENA ELECTRÓNICA UBICADA EN LA CABINA DEL VEHÍCULO. LUCES DE ADVERTENCIA EN CUMPLIMIENTO CON LA NFPA.- INSTALADAS EN CUMPLIMIENTO TOTAL A LAS NORMAS APLICABLES DE LA NFPA. ACABADO INTERIOR DE COMPARTIMIENTO.- LAS SUPERFICIES DEL INTERIOR DE LA PARED, PISO Y TECHO DE LOS COMPARTIMIENTOS DEL CUERPO CON UN ACABADO PINTADO CON ZOLATONE. TODAS LAS ESQUINAS DE LOS COMPARTIMIENTOS SELLADAS CON UN MATERIAL TIPO SILICÓN GRIS. FRANJAS REFLEJANTES.- EL FRENTE Y LOS LADOS DE LA CABINA Y EL CUERPO CON UNA BANDA REFLEXIVA DE 1” X 6” X 1”, COLOCADAS SEGÚN LAS SECCIONES APLICABLES DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS REQUISITOS DE LA NFPA. PARTE TRASERA DEL CUERPO – FRANJA CHEVRON.- EL 50% DE LA SUPERFICIE POSTERIOR DEL CUERPO CON UNA FRANJA REFLEJANTE DE 6” DE ANCHO DE COLOR ROJO Y ÁMBAR INSTALADAS, CON ESTILO DE FRANJA TIPO “CHEVRON” Y COLOCADA EN UN ÁNGULO DE 45 GRADOS, APUNTANDO HACIA LA PARTE SUPERIOR CENTRAL DEL VEHÍCULO. EQUIPO ESPECIAL: PESO PERMITIDO PARA EL EQUIPO.- EL VEHÍCULO ESTARÁ DISEÑADO PARA PERMITIR HASTA 2000 LIBRAS DE EQUIPO SUELTO DE BOMBEROS. ESTA DISPOSICIÓN SE APLICARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NFPA. ESCALERAS DE EXTENSIÓN. - UNA (1) ESCALERA DE EXTENSIÓN , DE 16 PIES DE ALUMINIO DE DOS SECCIONES DEBERÁ SER INCLUIDA. MONTAJE ESCALERA EXTERIOR - LADO DERECHO.- LA ESCALERA SE MONTARÁ EN LA PARTE EXTERIOR DERECHA DEL CUERPO EN SOPORTES AJUSTABLES CON CIERRES ESCALERA MANUAL. LAS ESCALERAS SERÁN MONTADAS EN SOPORTES DE ALUMINIO CON SOPORTES ACOLCHADOS. MONTAJE DE LA PÉRTIGA.- UN (1) JUEGO DE MONTAJE DE PÉRTIGA INSTALADO EN EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO PARA EL ALMACENAJE DE LA PÉRTIGA, UBICADO EN EL LADO DERECHO DEL CUERPO. MANGUERA DE SUCCIÓN. - DOS (2) MANGUERAS DE SUCCIÓN DE 4”X10 PIES DE LARGO KOCHEK DE PVC FLEXIBLE, SE EQUIPARÁ CON ACOPLES LIGEROS. SOPORTES DE LAS MANGUERAS DE SUCCIÓN. - UNA (1) BANDEJA DE ALUMINIO MONTADA HORIZONTALMENTE PARA LAS MANGUERAS DE SUCCIÓN. LA BANDEJA EQUIPADA CON ABRAZADERAS, UBICADA SOBRE LOS COMPARTIMENTOS LATERALES DERECHOS. FILTRO DE SUCCIÓN.- FILTRO DE ALTA RESISTENCIA CROMADO, DE 4” NH HEMBRA. EXTINTOR.- UN (1) EXTINTOR ABC DE 2.5 KG CON SOPORTE DE MONTAJE INSTALADO. HACHA CON CABEZA DE PICO.- UN (1) HACHA DE CABEZA DE PICO DE 6 LIBRAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. HACHA CON CABEZA PLANA.- UN (1) HACHA DE CABEZA PLANA DE 6 LIBRAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. SOPORTE DE MONTAJE PARA EL HACHA.- UN (1) SOPORTE DE HACHA, DE BOLSILLO URETANO MOLDEADO SOPORTE NEGRO SE INSTALARÁ. EL SOPORTE TENDRÁ LA FLEXIBILIDAD DE MONTAJE DE LA CABEZA EN LA PARTE SUPERIOR (SUSPENSIÓN) O EN LA PARTE INFERIOR (DE BOLSILLO). SOPORTE DE MONTAJE PARA EL HACHA.- UN (1) SOPORTE DE HACHA, DE BOLSILLO URETANO MOLDEADO SOPORTE NEGRO SE FACILITARÁ. EL SOPORTE DEBERÁ PREVER LA FLEXIBILIDAD DE MONTAJE DE LA CABEZA EN LA PARTE SUPERIOR (SUSPENSIÓN) O EN LA PARTE INFERIOR (DE BOLSILLO). SOPORTE PARA LLAVES DOBLES CON LLAVES.- UN JUEGO DE LLAVES PARA COPLES DE MANGUERA, CONSTRUIDO EN ALUMINIO ANODIZADO LIGERO, INCLUIRÁ DOS ESTILOS DE LLAVES DE 10, E INCLUIRÁ CIERRES DE RESORTE PARA LA LIBERACIÓN RÁPIDA Y SUSTITUCIÓN. EQUIPOS NECESARIOS SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS, NFPA Y DOT.- EL APARATO ESTARÁ EQUIPADO CON UN KIT DE PROTECCIÓN DE LAS CARRETERAS SEGÚN LA NFPA Y DOT: UN (1) CONJUNTO DE TRES (3) TRIANGULOS REFLEJANTES CON BASES PLEGABLE Y ESTUCHE. SEIS (6), CONOS DE TRÁFICO, 20" DE ALTO. CHALECOS REFLEJANTES DE SEGURIDAD DE CONTROL DE TRÁFICO, UNO POR CADA PLAZA DE ASIENTO EN LA CABINA. GENERADOR PORTÁTIL PARA 120/220 VAC DE 5000 WATTS.- GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA DE 6250 WATTS DE ARRANQUE Y 5000 WATTS CONTINUOS. MOTOR DE 11 HP Y 420CC. CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 28 L. TIEMPO DE OPERACIÓN DE 13 HRS AL 50% DE CARGA. ARRANQUE RETRÁCTIL. REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE. CON HORÓMETRO. RUEDAS DE 10". CAPACIDAD DE ACEITE 850 ML. 6 TOMA CORRIENTE DE 120V 20A 1, TOMA CORRIENTE DE 120/240V 30A. POTENCIA 11 HP TIPO DE CORRIENTE 240 MÁSTIL DE ILUMINACION 120/220 VAC .- UN (1) MÁSTIL DE ILUMINACIÓN INSTALADO EN LA PARTE TRASERA LADO COPILOTO, LA CAJA DE CONEXIONES Y CONTROLES UBICADA EN EL INTERIOR DEL COMPARTIMIENTO TRASERO. CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL: CONTROLADO NEUMÁTICO MEDIANTE UN CONTROL ALÁMBRICO SISTEMA DE MONTAJE TRASERO. SISTEMA TELESCÓPICO NEUMÁTICO CON 3 SECCIONES EN TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 88MM DE DIÁMETRO. COMPRESOR DE 12 VOLTS INTEGRADO. CUATRO (4) FOCOS DE HALÓGENO DE 500 WATTS CADA UNO. EL SISTEMA DEBERÁ GIRAR 180° A LA IZQUIERDA Y 180° A LA DERECHA E INCLINAR 90° HACIA ABAJO Y 270° HACIA ARRIBA. CON CONTROL ALÁMBRICO TIPO LV PARA DIRECCIONAR LAS LUCES HACIA EL ÁREA DE TRABAJO, CON BOTONES DIGITALES, 1.25 METROS DE CABLE EN ESPIRAL Y 10 METROS DE CABLE LINEAL. ESPECIFICACIONES: ALTURA CERRADO: 1560 MM , ALTURA DESPLEGADO: 3510 MM CONEXIÓN 110 VAC. EL MÁSTIL DE ILUMINACIÓN SE CONECTARÁ DIRECTAMENTE AL GENERADOR PORTÁTIL DEL VEHÍCULO. EL PROVEEDOR DEBERÁ DEMOSTRAR QUE A CERTIFICADO UNIDADES DE BOMBEROS SIMILARES A LAS COTIZDAS EN MEXICO POR UL BAJO LA NORMA NFPA 1901 UILTIMA EDICIÓN POR LO MENOS LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. DEBIENDO PRESENTAR COPIAS DE LOS MISMOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. SE DEBERÁN DE PRESENTAR FOLLETOS Y CATÁLOGOS EN ESPAÑOL DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES, CABINA, BOMBA, VÁLVULAS, SISTEMAS ELÉCTRICO, MULTIPLEX, SISTEMA ANTIVOLTEO, MANÓMETROS, TANQUES, NIVELES, ENTRE OTROS. GARANTÍA GENERAL DE 12 MESES. GARANTÍA DE 5 AÑOS EN BOMBA Y REFACCIONES GARANTÍA DE 2 AÑOS EN CARROCERÍA. GARANTÍA DE CONTAR CON UN STOCK DURANTE UN PERIODO DE 15 AÑOS PARA LA FÁCIL ADQUISICIÓN DE TODAS LAS REFACCIONES QUE EL VEHÍCULO PUEDA NECESITAR EN UN FUTURO. GARANTÍA DEL CHASIS.- EL CHASIS COMERCIAL DEBERÁ TENER UN (1) AÑO DE GARANTÍA. GARANTÍA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS.- GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS SOBRE LA BOMBA CONTRA INCENDIO. GARANTÍA DE LA TUBERIA.- LA TUBERÍA DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS TENDRÁ UNA GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. GARANTÍA DE LAS VÁLVULAS.- LAS VÁLVULAS TIPO AKRON DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA DE DIEZ (10) AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. GARANTÍA DEL TANQUE DE AGUA.- EL TANQUE DE AGUA DEBERÁ TENER UN (1) AÑO DE GARANTÍA. GARANTÍA DEL CUERPO DE ALUMINIO.- EL CUERPO DE ALUMINIO DEL VEHÍCULO DEBERÁ TENER UNA GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS CONTRA DEFECTOS ESTRUCTURALES. GARANTÍA DE LA PINTURA DEL CUERPO.- LA PINTURA EXTERIOR DEL CUERPO DEL VEHÍCULO DEBERÁ TENER UNA GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS EN PARTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE FIRMA DE CONTRATO. |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 09/2019

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas por el Instituto Estatal de Protección Civil.

Anexo II

Propuesta Económica

| Part. | Cant. | Descripción | Costo Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Vehículo Sedan |  |  |
| 2 | 2 | Motocicletas |  |  |
| 3 | 5 | Camioneta Pick up |  |  |
| 4 | 5 | Vehículos Camión Cisterna |  |  |
| 5 | 5 | Vehículo Contra Incendio Ataque Rápido |  |  |
| Sub-Total |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| Total |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 09/2019

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas por el Instituto Estatal de Protección Civil.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Ismael Carreón Ruelas

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 09/2019

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutiva: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 09/2019.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 09/2019

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas por el Instituto Estatal de Protección Civil.

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta):

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 11, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 09/2019

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas por el Instituto Estatal de Protección Civil.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2018, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6. Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2018.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |