GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 12/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A N E X O   I

| PART. | SUB PARTIDA | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 39,600 | Mts | La totalidad de los componentes del proyecto deberán ser entregados, instalados, configurados, probados y operando en un periodo de 90 días a partir de la entrega del anticipo. Todos los puntos de monitoreo inteligente serán instalados en la Ciudad de Culiacán, en la zona centro y en las colonias. Por motivos de seguridad pública, la ubicación georreferenciada de los puntos solo se le proporcionará a la empresa que se le adjudique el proyecto. Cable de Fibra Óptica Suministro de cable de fibra óptica en forma aérea sobre los postes de comisión federal de electricidad, con 12 hilos de fibra óptica mono modo, (9/125 micrones), auto soportada, con tensor mensajero de acero, protección contra roedores con armadura metálica, para intemperie y de uso rudo, resistente a las condiciones de humedad, con elemento de tracción central dieléctrico, con estándar de identificación universal, tubo relleno de gel, máxima atenuación de 0.4/0.3 db en un kilómetro en una ventana de 1310/1550, con capacidad de transmitir Gigabit Ethernet a más de 12 kilómetros y un periodo de durabilidad mínimo de 20 años, incluye herrajes de fijación, suspensión y tensión necesarios, obra civil, mano de obra para fijarla a 30 cms. bajo el nivel de instalación de secundarios de los postes de C.F.E., retenidas donde se requiera en línea recta o en cambio de dirección sobre la trayectoria, instalación de tierras físicas, señalizaciones y fincado de los postes de concreto reforzado que cumplan con las normas de C.F.E. necesarios para el soporte de la fibra sobre la trayectoria contemplada en el proyecto. Todos los hilos de fibra óptica de los cables deberán quedar unidos por empalme de fusión en la charola o en la caja de conexión correspondiente según los requerimientos necesarios, de los hilos de fibra óptica o con pigtails. Los sobrantes que se dejen para efectos de reparación deberán quedar de manera ordenada. |
|  | 1.2 | 10 | Pza | Radio Base Suministro de radios con capacidad para transmitir en las bandas de frecuencias licenciadas desde 4.9 GHz hasta 6.1 GHz, incluyendo las bandas de frecuencias libres de 5.25 GHz, 5.47 GHz y 5.8 GHz, con 802.11ac y también compatible con 802.11a/n. 720Mhz. CPU128 MB RAM. Que tenga un puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps, un puerto de comunicación inalámbrica con 1259 mW de salida, una antena sectorial tipo patch de 17 dBi, 90°, conectorizada, por conector SMA, doble polarización que transmita en la banda de frecuencias de 4.9 GHz, con un ancho de banda de al menos 10 Mbps, que garanticen un alcance de conexión de al menos 10 kilómetros para los nodos remotos. Software para configuración y administración del equipo del más alto nivel con extra channel, capacidad de encriptación de datos y manejo de priorización de paquetes de voz, datos y video para calidad de servicio, enrutamiento de direcciones IP, carcasa para instalación a la intemperie que cumpla con NEMA 4X, alimentación eléctrica para el equipo con Power Over Ethernet y cable UTP cable UTP CAT 5e con doble forro de plástico para uso a la intemperie, que se instalará desde el radio al equipo activo de red. |
|  | 1.3 | 50 | Pza | Radio Suscriptor Suministro de radios con capacidad para transmitir en las bandas de frecuencias licenciadas desde 4.9 GHz hasta 6.1 GHz, incluyendo las bandas de frecuencias libres de 5.25 GHz, 5.47 GHz y 5.8 GHz, con 802.11ac y también compatible con 802.11a / n. 720Mhz. CPU 128 MB RAM. Que tenga un puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps, un puerto de comunicación inalámbrica con 1259 mW de salida, una antena direccional tipo patch de 24 dBi, integrada, doble polarización que transmita en la banda de frecuencias de 4.9 GHz, con un ancho de banda de al menos 10 Mbps, que garanticen un alcance de conexión de al menos 10 kilómetros para los nodos remotos. Software para configuración y administración del equipo del más alto nivel con extra channel, capacidad de encriptación de datos y manejo de priorización de paquetes de voz, datos y video para calidad de servicio, enrutamiento de direcciones IP, carcasa para instalación a la intemperie que cumpla con NEMA 4X, alimentación eléctrica para el equipo con Power Over Ethernet y cable UTP CAT 5e con doble forro de plástico para uso a la intemperie, que se instalará desde el radio al equipo activo de red. |
|  | 1.4 | 4,320 | Mts. | Suministro de cable UTP cat 5e para exterior con doble forro de plástico, para instalar donde sea necesario para conectar los diversos componentes del proyecto. |
|  | 1.5 | 60 | Pza | Postes metálicos de 10 metros de altura Suministro de postes metálicos con las siguientes características: Poste o caña: Poste cónico circular de 10 metros de altura Debe incluir tapa superior para evitar que le entre agua por arriba. Diámetro de la base 180 mm. Diámetro de la corona 75 mm. Lado de la placa base 350 mm. Espesor de la placa base 12.7 mm. Distancia entre perforaciones 270 mm Diámetro de los barrenos 28.6 mm. Cada poste deberá quedar montado sobre una base piramidal de concreto que deberá cumplir al menos con las características siguientes: Base piramidal que deberá ser de concreto de 40 cm x 90 cm x 90 cm, con las siguientes especificaciones técnicas: Con 40 cm por lado en la parte superior. De 90 cm por lado en la parte inferior. Con una altura de 90 cm. Formada con concreto f’c=200 kg/cm2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de ¾” y estribos de alambrón de ¼” amarrados con alambre recocido. Los estribos a cada 15 cm solo en la varilla roscada de ¾” Terminado pulido aparente. Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla corrugada de ½” en forma de “l” hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla corrugada de al menos 20 cm amarradas con alambre recocido calibre 18.. Perforación y ducto en la base hacia arriba al centro y hacia dos lados para introducción de servicios al poste. |
|  | 1.6 | 40 | Pza | Postes metálicos de 15 metros de altura Suministro de postes metálicos con las siguientes características: Poste o caña: Poste cónico circular de 15 metros de altura Debe incluir tapa superior para evitar que le entre agua por arriba. Diámetro de la base 190 mm. Diámetro de la corona 100 mm. Lado de la placa base 350 mm. Espesor de la placa base 12.7 mm. Distancia entre perforaciones 270 mm Diámetro de los barrenos 28.6 mm. Cada poste deberá quedar montado sobre una base piramidal de concreto que deberá cumplir al menos con las características siguientes: Base piramidal que deberá ser de concreto de 40 cm x 90 cm x 90 cm, con las siguientes especificaciones técnicas: Con 40 cm por lado en la parte superior. De 90 cm por lado en la parte inferior. Con una altura de 90 cm. Formada con concreto f’c=200 kg/cm2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de ¾” y estribos de alambrón de ¼” amarrados con alambre recocido. Los estribos a cada 15 cm solo en la varilla roscada de ¾” Terminado pulido aparente. Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla corrugada de ½” en forma de “l” hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla corrugada de al menos 20 cm amarradas con alambre recocido calibre 18.. Perforación y ducto en la base hacia arriba al centro y hacia dos lados para introducción de servicios al poste. |
|  | 1.7 | 250 | Pza | Cámara Fija: Suministro de cámaras fijas con las siguientes características: Resolución 2 MP, 30 fps H.264 Perfil principal + compresión M-JPEG Lente de 3.3mm – 10mm WDR Filtro IR removible día/noche PoE, 12-24 VDC, 24 VAC Carcaza exterior IP66/NEMA 4 Conforme con ONVIF Velocidad de obturador: Auto/Programable/Fija Ajustes de imágenes: Saturación, contraste, brillo, nitidez Exposición: Configurable por el usuario Balance de blancos: Auto/programable Compensación de contraluz: Auto (BLC) Detección de movimiento: Ventanas configurables por el usuario Protección de Contraseña: Segura multinivel Certificaciones: FCC Class A, UL, cUL, RoHS 2 Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, se requiere que las cámaras propuestas además de cumplir con los requerimientos técnicos, sean 100% compatibles con las cámaras existentes. |
|  | 1.8 | 50 | Pza | Cámara PTZ: Suministro e instalación de cámaras PTZ con las siguientes características: La cámara deberá emplear la tecnología Digital IP. Resolución 1080p (2MP) WDR real (120 dB) Iluminadores de IR sincronizados con un rango de al menos 150 metros El lente debe ser Varifocal El zoom con el que debe contar la cámara debe ser de al menos 30X óptico (4.3 mm). La cámara deberá trabajar a 30 fps. La compresión con la que deberá trabajar la cámara es al menos H.264. 8 máscaras de privacidad programables Soportar almacenamiento local en tarjeta Micro-SD Interfaz ONVIF que proporcione interoperabilidad con soluciones en plataformas abiertas Velocidad de transferencia de datos ajustable y dinámica. Brillo, contraste y alta sensibilidad configurables. Balance de blancos. Zoom digital. Control de ganancia. Control de exposición. Velocidad de obturación mecánica. BLC (Compensación de Contraluz), Auto-iris. Reducción Dinámica de Ruido (3DNR). Detección de movimiento (al menos 16 zonas). Notificación de eventos. La cámara debe contar con tecnología Día/Noche. La cámara IP seleccionada debe ser ONVIF La seguridad deberá permitir uso de contraseña, filtro de dirección IP, cifrado HTTPS. Al ser una cámara PTZ debe permitir el movimiento horizontal de 360° y vertical de 0° a 90°. La cámara deberá contar con el herraje apropiado para su montaje. El peso de la cámara instalada deberá ser menor a 12 Kg. El intervalo de temperatura que deberá soportar la cámara debe encontrarse entre –30°C a 60°C. 12 VDC y PoE (inyector PoE incluido) Audio bidireccional Materiales resistentes a entornos climáticos rigurosos tanto en interiores como exteriores, clasificación IP66 e IK10 Alimentación eléctrica PoE von voltaje variable de 12-24 VDC Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, se requiere que las cámaras propuestas además de cumplir con los requerimientos técnicos, sean 100% compatibles con las cámaras existentes. |
|  | 1.9 | 100 | Kit | Caja NEMA: Suministro e instalación de caja metálica para intemperie tipo NEMA-4X de 40 x 40 x 20 cms. pintadas interior y exterior con resina poliéster-epoxi texturizado, la cual deberá contener en su interior: Una caja con un contacto eléctrico doble polarizado, conectado a la red eléctrica de baja tensión de Comisión Federal de Electricidad, un UPS con regulador de voltaje de al menos 800 VA |
|  | 1.10 | 60 | Pza | Switch para enlaces: Suministro e instalación de switch industrial de uso rudo de 8 puertos 10/10/1000 base-T para montaje en pared, 4 de los puertos con PoE+ que soporte un rango de temperatura de -40 a 75 grados C, alimentado eléctricamente con un rango de voltaje de 48 a 56 VDC, 3Amp como maximo Debe incluir fuente de poder de 48 VDC y 480 Watts que soporte un rango de temperatura de -25 a 70 grados C |
|  | 1.11 | 81 | Pza | Switch para fibra: Suministro e instalación de switch industrial de uso rudo para intemperie con 8 Puertos Gigabit Ethernet POE+, 4 puertos para fibra óptica SFP de 1 Gb. Con fuente de poder industrial 240W/5A@48, entrada universal 85 a 264 VAC o 120-370 VDC temperatura de operación de -10~70°C (DRP-240-48) y protección de tormenta broadcast. Estándares soportados: IEEE 802.1D-2004 para Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w para Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s para Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging. Protocolos soportados: IPv4/IPv6, SNMP, LLDP, Telnet, SSH, HTTPS, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control, 802.1Q VLAN, Q-in-Q VLAN, IGMP, STP, RSTP, MSTP. En total se deben de incluir 170 módulos SFP de 1 Gb y 170 patch cord dúplex de fibra mono modo con conectores SC-LC |
|  | 1.12 | 1 | Pza | Switch Concentrador: Suministro e instalación de switch de capa tres, con 12 puertos RJ45 10/100/1000 T(X), 8 slot SFP, 4 puertos combo 10/100/1000 base T(X) o slots 100/1000 base SFP, 2 slot SFP 10 Gigabit Ethernet, incluye dos fuentes de alimentación, estándares soportados: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX,IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X), IEEE 802.3z para 1000BaseSX/LX/LHX/ZX,IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x para Flow Control, IEEE 802.1D-2004 para Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w para Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s para Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging, IEEE 802.1p para Class of Service, IEEE 802.1X para Authentication,IEEE 802.3ad para Port Trunk con LACP, protocolos soportados: IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SMTP, RARP, Telnet, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control, 802.1Q VLAN, Q-in-Q VLAN, GVRP, IGMP v1/v2/v3, GMRP, STP, RSTP, MSTP, SSH, HTTPS, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation, temperatura de operación, -10 hasta 60°C (14 a 140°F), incluye todos los accesorios para su correcta instalación, debe incluir 8 Gibic SFP para fibra óptica Mono modo para transmisión a 20 kms. |
|  | 1.13 | 1 | Software | Software Administrador de Video (VMS) Suministro e instalación de un VMS con las siguientes características: El VMS debe ser una aplicación basada en un browser (Navegador) de internet. Debe proveer al cliente de web con un solo punto de Administración para todo el sistema. Los servidores de grabación, los servidores de aplicación, servidores web, así como las cámaras y codificadores IP, pueden ser agregados, configurados y operados utilizando la sección de configuración de la aplicación. Se debe de proveer una aplicación completa e integral para la operación y el mantenimiento del sistema de video vigilancia. El licenciamiento del software y de los componentes añadidos debe ser perpetuo, sin anualidades por renovación de licencias. La empresa participante deberá presentar una carta del fabricante donde lo apoya para la oferta del software en esta propuesta, además deberá presentar una carta del fabricante donde especifique que las futuras versiones del software serán compatibles con esta versión actual al menos por 5 años. La aplicación debe estar basada en estándares realmente abiertos (ONVIF), y ofrecer una arquitectura ligera de cliente, la cual debe estar licenciada centralmente. El Software de la aplicación puede ser adquirido como una solución empaquetada o puede estar pre-cargado en un servidor de aplicaciones web certificado por el fabricante, o en un NVR (Network Video Recorder) El VMS deberá ejecutarse en una plataforma de hardware que garantice el procesamiento del software y el almacenamiento en RAID 5 del video de las cámaras incluidas en este proyecto por un periodo mínimo de 30 dias, con un método de compresión H264-L, una velocidad de grabación de 10 FPS y una resolución de 1080p. El software cliente debe correr en un equipo con las siguientes características mínimas: procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y 5 GB de espacio en disco para su instalación y un mínimo de 25 GB de espacio en disco para grabación. El software debe ser capaz de correr en Microsoft® Windows® 10 l 64-bit; Windows 2008 o 2012 64-bit Server. El Cliente (web) debe poder también ejecutarse en Windows 7 O.S. El VMS debe ofrecer Tabs fáciles de utilizar para accesar a la configuración, y los tableros de información que monitorean el estatus del sistema. La pantalla de monitoreo debe mostrar el área para desplegar video con una lista de los recursos disponibles. Diferentes tipos de vistas podrán ser configuradas y plantillas de visualización, ya pre-configuradas, deben estar disponibles. Debe soportar monitores múltiples. El vídeo en directo se transmitirá a través del servidor de grabación (NVR), monitoreando constantemente si hay un fallo en la cámara PTZ debe estar disponible en el vídeo en directo y presets y tours pueden ser configurables. Zoom digital debe estar disponible en todos los videos desplegados. Una interface basada en WEB debe estar disponible para acceder al VMS desde cualesquier equipo que tenga un Navegador de Internet. Debe trabajar al menos con Internet Explorer 11 y Firefox. Debe proveer video en vivo, acceso a grabaciones y controles PTZ. Una aplicación móvil debe estar disponible, para las plataformas Android y Apple. Esta aplicación móvil debe ser capaz de transmitir video en vivo o video grabado. Soportar varios videos de manera simultánea, al menos hasta 4 en teléfonos y 9 en tabletas. La aplicación móvil debe tener control total de PTZ, incluyendo los presets, y reproducción simple y rápida. Zoom digital debe estar disponible en todos los videos. La aplicación debe proveer un icono en la página de visualización, fácil de utilizar, para exportar y grabar un video clip. Este video clip se debe grabar en formato MP4 y debe ser autentificado en el grabador de acuerdo a la especificación ONVIF. La aplicación debe soportar la reproducción de video grabado desde la página principal, sin necesidad de abandonar el área de monitoreo en vivo. Al seleccionar “Reproducir” (Playback) desde el icono, se debe de seleccionar la fecha y hora de inicio utilizando herramientas estándar del calendario. La aplicación deberá contar con una pestaña de configuración donde se definan los parámetros de los eventos del video analítico. Se apoyará el registro previo al evento y se notificará el evento. Para el análisis de video, los objetos detectados deberán ser indicados por un recuadro. Los grupos de usuarios serán configurables. Estos grupos se enumerarán en la lista de recursos en la pantalla de monitoreo. Esta lista de recursos se puede ver en una vista con jerarquías o como una lista plana. El enmascaramiento de vídeo estará disponible centralmente a través del VMS. Esto permitirá a los usuarios con la autoridad correcta desenmascarar el video según sea necesario usando un icono en la pantalla de visualización. Deberá haber una característica de desenmascaramiento en video en directo y de reproducción Se proporcionará un asistente de configuración rápida para un proceso simplificado para la configuración típica y básica del sistema, con una entrada mínima requerida El VMS ofrecerá integración con Active Directory (AD) para permitir que toda la gestión de usuarios sea realizada por AD Habrá un override mode (Tomar el control) cuando se utiliza AD para permitir el funcionamiento en caso de pérdida de la comunicación AD Se deberá garantizar que las versiones futuras del Software serán compatibles con la actual, esto es que, si en un futuro se expande el sistema y ya existe una versión nueva, no se tengan que actualizar los componentes existentes para que todo el sistema funcione de manera integral. El VMS debe soportar, al menos, cualquier resolución de video, jpeg y compresión H.264 El VMS debe ser capaz de integrar la plataforma actual de video, es decir, se deberán visualizar las cámaras existentes, revisar el video grabado en los equipos actuales y configurar características, accesos y eventos relacionados a los equipos existentes. El VMS deberá incluir integración bidireccional, en el sentido de que el CAD de los sistemas de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 del C4 Estatal y del CERI del Municipio de Culiacán, puedan obtener video, alarmas y el estado de los dispositivos que componen el sistema de video vigilancia. Así mismo, deberá contar un SDK o API que permita además la integración con otros componentes tecnológicos utilizados por dichos centros. Por cuestiones de integración, servicio, garantía y mantenimiento, el VMS, grabador y cámaras deberán ser de la misma marca del fabricante. Este software deberá tener la capacidad de maximizar el uso de la infraestructura actual, por su característica de ser un estándar abierto. Configuración y Seguridad El software debe ofrecer un proceso de autorización multiusuario completo para la aplicación de inicio de sesión. Esta aplicación deberá ofrecer niveles de autorización basados ​​en funciones. Además, una utilidad de configuración completa estará disponible para que el administrador configure usuarios adicionales, así como grupos de usuarios. La autorización del usuario será configurable para operaciones específicas del sistema. La configuración del permiso de autorización se realizará mediante la pantalla Usuario. Los derechos de grupo estarán disponibles para configurar desde la pantalla Grupos de usuarios. Los permisos deben proporcionar autoridad para realizar todas las funciones del sistema. El software debe ofrecer un proceso de autorización multiusuario completo como sigue: Los grupos de usuarios se crearán una vez globalmente. Los usuarios y grupos en un servidor AD podrán ser importados y convertirse en un grupo en el VMS Los usuarios se crearán solo una vez y se les concederán derechos a determinados grupos Los grupos estarán autorizados y recibirán permisos específicos No habrá límite en el número de grupos y usuarios que pueden ser creados El software permitirá que cada grupo esté autorizado o se le niegue el acceso a: Pantalla de monitorización para la visualización de vídeo. Configuración. Tableros de Información. Exportación de vídeo y audio (medios). Anulación del enmascaramiento Todos los usuarios creados deben poder iniciar sesión en el sistema. Un usuario, dado el acceso apropiado, podrá configurar remotamente los componentes conectados a la red. El software permitirá la visualización de video en directo desde cualquier dispositivo conectado a cualquier servidor de grabación en la red Se proporcionará un icono de exportación que simplifique el proceso de exportación de vídeo y creación de archivos y almacenamiento de vídeo en los medios, tales como: USB, CD, DVD o unidades de estado sólido. Un reproductor integrado será opcional con cada clip de vídeo exportado / archivado para reproducción en cualquier máquina, si está configurado para hacerlo así. El software proporcionará un método para crear reglas que determinarán qué sucede (disparador) cuando ocurre un evento. Un evento será seleccionable y entonces el detonante para la regla se configurará Múltiples dispositivos deben poder asociarse con un evento. Cuando se produzca el evento, se activará la regla. Las acciones se pueden configurar como On y Off. Las acciones para un evento deben mostrar video en vivo, mostrar una vista, ir a un preset, operar un relé, ejecutar un tour PTZ, ejecutar un tour de vista, iniciar un URL o retrasar El software proporcionará un método para la grabación, programada en horarios, de cámaras / codificadores y micrófonos. Estos esquemas podrán basarse en reglas que serán configurables para las acciones que el sistema tomará en un evento. Estos horarios estarán disponibles en la ficha de grabación en la configuración del dispositivo. La programación permitirá a un usuario autorizado crear y programar una grabación que incluya, pero no se limita a: Crear con qué frecuencia los horarios deben repetirse, semanalmente, mensualmente, anualmente o nunca. Esto determinará el nivel de prioridad de los horarios. Las programaciones estarán disponibles al configurar la grabación y las reglas, lo que ahorrará la necesidad de crear múltiples horarios. Secuenciación de cámaras, incluyendo multi-pantallas. Grabar las cámaras con diferentes calidades y velocidades de fotogramas desde cualquier grabadora de la red. Una secuencia de cámaras y rutinas pre configuradas en cámaras PTZ. Los dispositivos válidos que se pueden configurar en el sistema serán: Cámaras fijas o PTZ. Micrófonos Codificadores Sensores Relés Autenticación: El video de las cámaras debe presentar un símbolo de autenticación al reproducir el video a través del reproductor, cuando este requerimiento esté activado durante la exportación. Interfaz de Usuario El software proporcionará una interfaz de usuario que permitirá el monitoreo de video en vivo, de reproducción y la configuración del sistema usando lengüetas fáciles de usar. La aplicación mostrará una ventana de inicio de sesión, que consistirá en campos donde se piden el nombre de usuario y contraseña. Un nombre de usuario y una contraseña predeterminados estarán disponibles en el primer inicio de sesión. Estos serán configurables para mayor seguridad. La pantalla de Monitoreo proveerá lo siguiente: La lista Recursos de todos los dispositivos del sistema. La lista Recursos se podrá ver como una lista plana de dispositivos o una lista acomodada por jerarquías, basada en grupos configurados por el usuario. Los Recursos deberán incluir los nombres del dispositivo y un icono que represente el tipo de dispositivo: Canales de video (cámaras) conectados, diferenciando entre PTZ y cámaras fijas. Canales de audio (micrófonos). Vistas predeterminadas y del usuario Tours Páginas web Salidas de relé Un área de visualización que ofrece una amplia variedad de configuraciones de pantalla de más de 20 cuadros o ventanas de visión. Ver pantalla completa también estará disponible Los controles para cambiar el diseño, detener todas las pantallas, exportar y sincronizar la reproducción estarán disponibles y se podrá configurar la pestaña actual seleccionada Los controles de la cámara para la reproducción, el control PTZ, el zoom digital, la desenmascarado, la exportación y los ajustes de configuración estarán accesibles Los controles de reproducción para realizar una revisión/repetición de una sección de vídeo, modo lento, reproducción desde tiempo, rebobinado, retroceso rápido, pausa, avance, avance rápido, retroceso al vídeo en directo e ir a la hora actual, serán visibles cuando las cámaras/video esté en reproducción Acceso a todos los menús de programación disponibles Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, se requiere que el software propuesto además de cumplir con los requerimientos técnicos, sean 100% compatibles con la plataforma existente y en operación. |
|  | 1.14 | 60 | Pza | LPR Sistema de Reconocimiento de Placas 40 Sistemas I de LPR Trabaja con Video en vivo, Video Grabado o Imágenes Detectar, reconocer y buscar Placas de Automóviles Cámara 2MP con Iluminador IR, Compatible con h.264 Buscar placas similares, en una o en múltiples cámaras Seguimiento de vehículos en múltiples cámaras y ubicaciones Ayuda en la construcción de una lista para seguir e identificar placas que han sido reportadas Registrar todas las placas en una escena para realizar una investigación Búsqueda automatizada, y revisión para ver si se encuentran en una base de datos de placas (Lista de placas con incidencias) Alertas en tiempo real cuando se detecta una placa reportada en una lista o base de datos. Tener disponibles SDK/API y Servicios Web para realizar integraciones Arquitectura abierta y una integración de alertas vía http/XML Sistema de Reportes detallados Servidores para procesamiento y almacenamiento de al menos 30 días de información 20 Sistemas II de LPR Trabajar con Video en vivo, Video Grabado o Imágenes Cámara 2MP con Iluminador IR, Compatible con h.264 Identificación de color de la unidad Reconocimiento de Marca de la unidad Cuantifica el tipo (por tamaño) de vehículo Clasificador de estilo de unidad (SUV, pickup, sedan, hatchback) Servidores para procesamiento y almacenamiento de al menos 30 días de información Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, se requiere que las cámaras propuestas además de cumplir con los requerimientos técnicos y funcionalidades, sean 100% compatibles con las cámaras existentes de ambos sistemas I y II de LPR. |
|  | 1.15 | 1 | Solución | Servidor para procesamiento y almacenamiento de LPR Suministro e instalación de una solución de procesamiento y almacenamiento de video basado en servidor con procesador Intel Xeon E5 v4 de 2,4 Ghz de 10 núcleos a 64 bits, caché del procesador de 25 MB con sistema de Bus 8 GT/s, frecuencia del procesador turbo a 3.4 GHz. Memoria interna de 16 GB con capacidad de expansión hasta 384 GB y 24 ranuras DDR4-SDRAM a 2133 Mhz, 24x16. Interfaz Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T(X), Ethernet LAN (RJ-45). Deberá contar con capacidad de almacenamiento en RAID 5 suficiente para garantizar la grabación del video de las cámaras LPR de este proyecto durante 45 dias con calidad de 1080p a una velocidad de 15 FPS. Cada servidor deberá manejar al menos 16 cámaras LPR. |
|  | 1.16 | 6 | Pza | Monitores LED de 50” Full HD |
|  | 1.17 | 3 | Pza | Estaciones de Monitoreo Suministro de computadoras de escritorio con procesador Intel Core I7-7700 (8 MB de cache, hasta 4.2 GHz), sistema operativo Windows 10 Pro, 64 bit en español, 16 GB de memoria DDR4 a 2400 MHz, tarjeta de gráficos integrados Intel, disco duro de 1TB 720 RPM de 3.5”, Chipset Intel Q270, 10 puertos externos USB, 4 puertos internos USB, 1 puerto RJ45, 1 puerto serial, 1 puerto HDMI, 2 puertos PS2, gabinete Small Form Factor, monitor Led de 24” Full HD |
|  | 1.18 | 1 | Servicio | Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto |
|  | 1.19 | 1 | Servicio | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continúa de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. La empresa licitante deberá tener un mecanismo para recibir reportes de fallas en el sistema. Deberá comprometerse a realizar un mantenimiento preventivo mensual a los equipos y un mantenimiento correctivo cada vez que reciba un reporte, bajo las siguientes categorías: Nivel bajo, intermitencia en los servicios, tiempo de atención en sitio de 5 a 6 horas, tiempo de solución de 24 a 48 horas, Nivel medio, denegación parcial del servicio, tiempo de atención en sitio de 3 a 4 horas, tiempo de solución de 24 a 36 horas, Nivel alto, denegación total del servicio, tiempo de atención en sitio de 1 a 2 horas, tiempo de solución de 24 horas. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 12/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

PROPUESTA ECONÓMICA

A N E X O   II

| PART | SUB PART | CANT | UNID | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL |
|  | 1.1 | 39,600 | Mts | Cable de Fibra Óptica |  |  |
|  | 1.2 | 10 | Pza | Radio Base |  |  |
|  | 1.3 | 50 | Pza | Radio Suscriptor |  |  |
|  | 1.4 | 4,320 | Mts | Suministro de al menos 4,570 metros de cable UTP |  |  |
|  | 1.5 | 60 | Pza | Postes metálicos de 10 metros de altura |  |  |
|  | 1.6 | 40 | Pza | Postes metálicos de 15 metros de altura |  |  |
|  | 1.7 | 250 | Pza | Cámara Fija |  |  |
|  | 1.8 | 50 | Pza | Cámara PTZ |  |  |
|  | 1.9 | 105 | KIT | Caja NEMA |  |  |
|  | 1.10 | 60 | Pza | Switch para enlaces |  |  |
|  | 1.11 | 81 | Pza | Switch para fibra |  |  |
|  | 1.12 | 1 | Pza | Switch Concentrador |  |  |
|  | 1.13 | 1 | Sofware | Software Administrador de Video (VMS) |  |  |
|  | 1.14 | 60 | Pza | LPR Sistema de Reconocimiento de Placas |  |  |
|  | 1.15 | 1 | Solución | Servidor para procesamiento y almacenamiento de LPR |  |  |
|  | 1.16 | 6 | Pza | Monitores LED de 50” Full HD |  |  |
|  | 1.17 | 3 | Pza | Estaciones de Monitoreo |  |  |
|  | 1.18 | 1 | Servicio | Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto |  |  |
|  | 1.19 | 1 | Servicio | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continua, de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. |  |  |
| SUB- TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 12/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

A N E X O   III

PROTOCOLO DE PRUEBAS

ÍNDICE

INDICE

1. INTRODUCCIÓN................................................................................. 1

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y MEDIDAS….................................... 2

2.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ............................................................... 2

2.2. SISTEMA CCTV ……………………………………………….…………....2

2.3 SISTEMA DE MONITOREO (VMS)............................................................. 2

2.4 SISTEMA LECTOR DE PLACAS................................................................ 2

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en Instalación de puntos de Video Vigilancia que incluyen diferentes tipos de cámaras, PTZ, fijas, LPR para lectura y reconocimiento de placas vehiculares y cámaras analíticas de características vehiculares descritas en el anexo I de las bases de licitación.

Dadas las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de video vigilancia para sus labores operativas de reacción, prevención, seguimiento del delito e inteligencia, es necesario instalar en los puntos descritos, los equipos de video vigilancia e inteligencia, con toda la infraestructura necesaria para que las mismas, así como las cámaras actuales, puedan ser administradas y monitoreadas por los diversos centros de seguridad. Por cuestiónes de seguridad y control de accesos, en el lugar de las pruebas solo se permitirá al personal involucrado en el proceso de demostración de equipamiento y funcionalidades y al personal asignado para la validación de resultados.

En general, las tareas a realizar en el protocolo de pruebas abarcarán las siguientes actividades:

Someter los equipos al Protocolo de Pruebas y Medidas fijado para la implementación del sistema, estas pruebas son de carácter binario, es decir cumple o no cumple.

Se instalarán los equipos de videovigilancia, de red, de comunicaciones y los accesorios necesarios en la estructura del puente peatonal ubicado en las coordenadas con latitud 24°46'29.08"N y longitud 107°27'54.46"O, todo conectado al C4i, con georeferencia en latitud 24°46'44.00"N y longitud 107°29'59.49"O para la partida 1 de la licitación.

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y MEDIDAS

2.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Enlaces Inalámbricos

- Se comprobará que los equipos cumplan con las características técnicas solicitadas

- Se comprobara que el sistema de comunicación (radio base y/o suscriptor) cuenten con la capacidad de transmitir a la máxima resolución de las cámaras solicitadas sin afectar el performance

- Se comprobara que los enlaces tengan un alcance solicitado para los nodos remotos.

2.2 SISTEMA CCTV

Cámaras:

- se configurara en el sitio del puente peatonal 1 cámara PTZ, 4 cámaras fijas, 1 sistema I de LPR y 1 sistema II de LPR

- Se comprobarán las características técnicas solicitadas de las cámaras

- Se comprobara que la cámara PTZ permita el movimiento horizontal de 360° y vertical de 0° a 90°.

2.3 SISTEMA DE MONITOREO (VMS)

Software Administrador de Video (VMS)

- Se comprobarán todas las características solicitadas

- Se comprobara que El VMS sea una aplicación basada en un browser (Navegador) de internet.

- Debe proveer al cliente de web con un solo punto de Administración para todo el sistema.

- El proveedor deberá demostrar que los servidores de grabación, los servidores de aplicación, servidores web, así como las cámaras y codificadores IP, pueden ser agregados, configurados y operados utilizando la sección de configuración de la aplicación.

- Se deberá demostrar que la aplicación soporta la reproducción de video grabado desde la página principal, sin necesidad de abandonar el área de monitoreo en vivo.  Al seleccionar “Reproducir” (Playback) desde el icono, se debe de seleccionar la fecha y hora de inicio utilizando herramientas estándar del calendario.

2.4 SISTEMA LECTOR DE PLACAS

Sistema I LPR Sistema de Reconocimiento de Placas

- Se comprobarán todas características solicitadas.

- Detectar y grabar placas

- Busqueda de placas grabadas

- Alertas en tiempo real con una placa reportada

- Servidores para procesamiento y almacenamiento

Sistema II LPR Sistema de Reconocimiento de Placas

- Se comprobarán todas características solicitadas.

- Identificar color de la unidad

- Reconocer la marca de la unidad

- Cuantificar el tipo (por tamaño) del vehiculo

- Clasificar por estilo de la unidad (SUV, pickup, sedan, hatchback)

- Alertas en tiempo real con una placa reportada

- Servidores suficientes para procesamiento y almacenamiento