Servicios de Salud de Sinaloa

Dirección Administrativa

Subdirección de Recursos Materiales

Anexo I Especificaciones Técnicas

Contratación de Mantenimiento Integral de Planta Eléctrica de Emergencia de las Unidades Médicas y Administrativas de los Servicios de Salud de Sinaloa.

La relación de los equipos de Plantas Eléctricas de Emergencia en Anexo 1-A (Listado de Equipos de Plantas Eléctricas de Emergencia).

Mantenimiento integral de planta eléctrica de emergencia el cual incluye:

- Cambio de refacciones y dispositivos averiados.

- Limpieza en general del equipo.

- Revisión de niveles: anticongelante, aceite, etc.

- Realizar pruebas de operación y sistema de transferencia de Planta Eléctrica de Emergencia.

- Realizar cambio de: Bandas, aceite, filtros de aceite, filtro de combustible, filtro de aire.

- Realizar pruebas de funcionamiento del acumulador.

- Realizar cambio de donas antisulfantantes y terminales reforzadas de acumulador.

- Realizar purga y limpieza del radiador.

- Cambio y reposición del anticongelante.

- Retiro de materiales contaminantes como son: aceites, filtros y etc.

- Revisión de accesorios de motor arranque y alternador.

- Mantenimiento del motor de arranque y alternador.

- Revisación y cambio de mangueras en general.

- Revisión y pruebas de alta descarga en acumulador.

- Lavado y secado de motor.

- Revisar los precalentadores.

- Limpiar y sopletear el generador eléctrico.

- Suministro y cambio de acumulador.

- Revisión de líneas de conexión de fuerza y control.

- Revisión de sistema rectificador y regulador de voltaje.

- Revisión y pruebas de generación de electricidad.

- Revisión de dispositivo de control en tableros automático de transferencia.

- Limpiar y sopletear de tablero de control.

- Realizar pruebas del equipo en forma manual y automática en vacío y con carga.

- Realizar un reporte detallado de servicio especificando las condiciones en las que se encuentra el equipo y las recomendaciones.

El participante adjudicado tendrá que llevar todo lo necesario para que en caso que se requiera la reposición de refacciones, dispositivos averiados, mangueras dañadas, reparación del alternador, precanlentadores y motor de arranque, etc.; se puedan realizar en el momento de dar el servicio y dejar la Planta Eléctrica de Emergencia funcionando en óptimas condiciones.

Cuando se efectué un cambio y/o reparación el participante adjudicado entregara un reporte detallado con los costos, cantidades y descripción de refacciones, dispositivos averiados, mangueras dañadas, reparación del alternador y motor de arranque, etc.; se tendrán que facturar de forma separado al servicio de mantenimientos integral de planta eléctrica de emergencia, dicho importe no se deberá incluir en el costo ofertado del mantenimiento; los precios de las cambios y/o reparaciones realizas tendrán que ajustarse a los precios de mercado determinado por  estudio de mercado que se realice por la Subdirección de Recursos Materiales.

Nota:

- Todos los servicios de mantenimiento preventivo son enunciativos más no limitativos;

- Se deberá proporcionar un diagnóstico de los equipos que requieran servicios de mantenimiento correctivo, en el cual se deberá detallar el costo para su correcto funcionamiento;

- Toda refacción o accesorio retirado para su cambio deberá de ser entregado al responsable de la unidad.