Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 05/2019

Anexo I

(Especificaciones Técnicas)

Contratación de servicios profesionales para el “Proyecto de modernización tecnológica, fortalecimiento de red, rehabilitación de red dorsal de telecomunicaciones y acondicionamiento de espacios físicos para la implementación de la ventanilla universal”, solicitado por la Secretaría de Innovación.

| PART | SUB PARTIDA | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01 | 90 | Estaciones de trabajo | La totalidad de los componentes del proyecto deberán ser entregados, instalados, configurados, probados y operando en un periodo no mayor de 53 días a partir de la fecha de entrega del anticipo el cual deberá de ser el 50% del monto total del proyecto. Los requerimientos del proyecto son los siguientes: Instalación eléctrica provisional Se instalará en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa y constará en cada estación de trabajo de 3 cajas metálicas de 2”x4” con tapa y 6 contactos eléctricos polarizados con tierra física. La instalación eléctrica será en un circuito que unirá todas las cajas de las estaciones de trabajo y hasta el centro de carga, con cable de uso rudo 3x12. Este circuito deberá conectarse a un interruptor termo magnético de 30 amperes en el centro de carga existente o en un centro de carga nuevo si el existente estuviera saturado y a la tierra física si existiera y en caso contrario deberá instalar una varilla de tierra física. Deberá usar sardinel de aluminio para proteger el cable si se da el caso de que el circuito cruce un paso peatonal. Esta instalación eléctrica deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
|  | 1.02 | 90 | Estaciones de trabajo | Instalación provisional para red de datos Se instalará en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa y constará en cada estación de trabajo de un cable UTP categoría 5e conectorizado en ambos extremos con conectores RJ45 desde la estación de trabajo hasta el switch del centro de datos. Deberá usar sardinel de aluminio para proteger los cables si se da el caso de que crucen un paso peatonal. Esta instalación provisional deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
|  | 1.03 | 19 | Carpa | Renta de carpa provisional Se instalará una carpa de lona con estructura metálica, con dimensiones de 6m x 6m. en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Esta carpa provisional deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
|  | 1.04 | 53 | Tablones | Renta de tablones provisionales Se instalarán tablones con medidas de 2.40 m de largo x 0.75 m de ancho para montar las estaciones de trabajo, en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Estos tablones deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
|  | 1.05 | 540 | Sillas | Renta de sillas Se instalarán sillas metálicas plegadizas en el área provisional de atención a contribuyentes en el área de espera bajo la carpa, la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Estas sillas deberá retirarlas el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
|  | 1.06 | 19 | Ventilador | Renta de ventiladores industriales tipo cooler Se instalarán ventiladores industriales de tipo cooler en el área provisional de atención a contribuyentes en el área de espera bajo la carpa, la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Estos ventiladores deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
|  | 1.07 | 90 | Estaciones de trabajo | Reubicación de estaciones de trabajo Deberá de reubicar los equipos de las estaciones de trabajo de su ubicación actual sobre el mostrador hacia los tablones del área provisional de atención a contribuyentes. Se requiere reubicación, reinstalación y pruebas del equipo de cómputo, la impresora y los accesorios. |
|  | 1.08 | 34 | Servicio | Retiro de mobiliario Deberá retirar de las oficinas el mobiliario consiste en escritorios, mesas, sillas, divisiones, archiveros, entre otros con base en la relación de mobiliario que deberá entregar el encargado de la oficina. El proveedor deberá encargase de trasladar dicho mobiliario a la bodega de Gobierno del Estado ubicada en colonia Bachigualato en Culiacán, Sinaloa. |
|  | 1.09 | 82.7 | m3 | Demolición de mostrador El proveedor, en los casos que aplique, deberá desmontar las piezas de mármol que recubren el mostrador sin deteriorarlas, y almacenarlas temporalmente en la bodega de la misma oficina. Antes de demoler el mostrador, deberá retirar las instalaciones eléctrica y de red de datos así como la canalización existente sobre el mostrador. Deberá demoler por completo la estructura del mostrador y retirar los materiales producto de este trabajo hacia un tiradero de escombro autorizado para ello. |
|  | 1.10 | 119 | Estaciones de trabajo | Instalación de ducteria para ventanillas universales Deberá ranurar en piso de concreto en una sección de 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad, instalación de dos tubos de PVC de 1” y un tubo de PVC de 1 ½ “, considerar 4 cajas metálicas de 4”x2” en cada estación de trabajo, y relleno de la ranura a nivel de firme. El ranurado deberá unir todas las estaciones de trabajo. Deberá canalizarse la última estación de trabajo hacia el centro de carga eléctrico para la alimentación eléctrica y hacia el rack del centro de datos para el cableado estructurado de red de datos. Para lo anterior deberá considerarse ranuras en piso, tuberías galvanizadas, escalerilla, uso de aluminios existentes y cualquier otro medio de canalización que se requiera. |
|  | 1.11 | 94 | Estaciones de trabajo | Instalación de ducteria para otras estaciones de trabajo Para otras estaciones de trabajo diferentes a las ventanillas universales deberá considerar la instalación de dos tubos galvanizados de 1” donde aplique para alimentación eléctrica y red de datos de la estación de trabajo. En otros casos, se utilizará como canalización los postes de aluminio de los muros. Considerar 3 cajas metálicas de 4”x2” en cada estación de trabajo. La canalización de éstas estaciones de trabajo deberá unirse a la canalización de las ventanillas universales o directamente al centro de carga y al rack de datos, lo que mejor convenga. |
|  | 1.12 | 59 | Estaciones de trabajo | Canalización con sardinel de aluminio Suministro e instalación de sardinel de aluminio para alojar cableados eléctrico y de red de datos |
|  | 1.13 | 1525 | m2 | Piso Deberá instalar piso de loseta vinílica de 30.5 cm. x 30.5 cm. de 3.1 mm. de espesor, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597 |
|  | 1.14 | 561 | ml | Zoclo Deberá instalar zoclo de loseta vinílica igual al piso, de 7 cm. de altura, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597 |
|  | 1.15 | 733 | m2 | Muros de tablaroca Instalación de muros de tablaroca en áreas especificadas. |
|  | 1.16 | 178 | Estaciones de trabajo | Instalación de red eléctrica para ventanilla universal Instalación de centro de carga de tamaño adecuado a los requerimientos de la instalación eléctrica y los interruptores termo magnéticos de 30 amps suficientes para conectar los circuitos de la instalación. Instalación de suministro eléctrico para las ventanillas universales, en cada una deberá considerar 2 contactos dobles no regulados y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física. Los 2 contactos dobles no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V. Deberá considerar un máximo de 6 ventanillas universales por circuito. El contacto doble regulado deberán ser de color naranja, de 15 amp y 127 V. y deberá considerar un máximo de 6 ventanillas universales por circuito. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física. Los circuitos de contactos no regulados deberá conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS. La instalación incluye una tapa metálica con 4 ventanas dobles, y sus medidas deberán ser de 24 cm. de largo por 12 cm. de ancho y 1 cm. de altura, los 3 contactos dobles deberán quedar instalados en 3 ventanas dobles de la tapa, la otra ventana doble disponible será para los nodos de la red de datos. |
|  | 1.17 | 94 | Estaciones de trabajo | Instalación de red eléctrica para otras estaciones de trabajo Instalación de alimentación eléctrica para las estaciones de trabajo, en cada una deberá considerar 1 contacto doble no regulado y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física. El contacto doble no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V. El contacto doble regulado deberán ser de color naranja, de 15 amp y 127 V. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física. Los circuitos de contactos no regulados deberá conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS. EL contacto doble no polarizado deberá llevar tapa color marfil y el contacto doble polarizado deberá llevar tapa color naranja. |
|  | 1.18 | 59 | Pantalla | Instalación eléctrica para pantallas de turnos Instalación de alimentación eléctrica para las pantallas de los turneros, en cada una deberá considerar 1 contacto doble no regulado y conectado a tierra física. El contacto doble no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física. Los circuitos de contactos no regulados deberán conectarse a la alimentación eléctrica del edificio. |
|  | 1.19 | 59 | Pantalla | Cableado estructurado para pantalla de turnos Suministro e instalación de doble cable UTP cat 5e desde las pantallas hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos, terminado ponchado en doble Jack con caja y tapa en el área de la pantalla y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos. Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch |
|  | 1.20 | 272 | Estaciones de trabajo | Cableado estructurado de red de datos Suministro e instalación de doble cable UTP cat 5e desde las estaciones de trabajo hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos para estaciones de trabajo, terminado ponchado en doble Jack en la tapa metalica, en la ventana disponible y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos. Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch |
|  | 1.21 | 34 | Pza | Switch para red de datos Adquisición, suministro e instalación de switch para conexión de los equipos de cómputo con 16 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), con capacidad de conmutación de 32 Gbit/s, 8000 entradas de direcciones MAC, para montaje en rack, SG110-16 |
|  | 1.22 | 34 | Pza | Router de administración de la red de datos Adquisición de router con 2 puertos WAN, 1 puerto GE o SFP y 1 puerto FE, 8 puertos 10/100/100 Mbps, 891F-K9 |
|  | 1.23 | 1984 | m2 | Pintura en muros Suministro y aplicación de pintura en muros marca Comex Vinimex Mate Marcuan 274-01 |
|  | 1.24 | 177 | m2 | Pintura en columnas Suministro y aplicación de pintura en columnas marca Comex Vinimex Mate Túnez 275-04 |
|  | 1.25 | 1525 | m2 | Pulido de piso Pulido del piso de loseta vinílica |
|  | 1.26 | 62 | Pza | Radio de comunicación inalámbrica Adquisición, suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de radio de comunicación inalámbrica con arquitectura MIPSBE, CPU QCA9557, licencia de nivel 4, sistema operativo RouterOS, 128 MB de RAM, storage tipo NAND, con soporte para la frecuencia 4900 MHz modelo NetMetal RB921UAGS-5SHPacD-NM |
|  | 1.27 | 98 | Pza | Jumper Suministro e instalación de guia flexible de cable coaxial de 50 cm. de longitud con conectores SMA en ambos extremos ACRPSMA |
|  | 1.28 | 12 | Pza | Rack Adquisición, suministro e instalación de rack abierto de 2 postes, estándar, de 45 unidades EIRL-5545 |
|  | 1.29 | 12 | Pza | Barra multicontactos Suministro e instalación de barra multicontactos de 10 contactos para rack de 19” HTCM-1U-10C |
|  | 1.30 | 24 | Pza | Charola metálica Suministro e instalación de charola metálica para rack de 19” S-CH-19X13.5 |
|  | 1.31 | 16 | Pza | Radio Backhaul Adquisición, suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Radio BackHaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU AirFiber AF-5XHD hasta 1 Gbps, 5GHz (4.8 -6.2 GHz) con las siguientes características: Modo de operación: Master/Slave Procesamiento: 2 millones de paquetes por segundo (MPPS) Anchos de canal ajustable: 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz Soporte de OFDM y OFDMA Configuración vía Bluetooth Procesador propietario: AirFiber LTU IC Seguridad AES-256 Sincronización GPS Análisis de espectro dedicado Ultra baja latencia |
|  | 1.32 | 6 | Pza | Radio integrado Adquisición, Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de radio integrado con las siguientes características: InfiLINK 2x2 PRO R5000-Mmxs/5X.300.2x500.2x28 Unidad punto a punto Rendimiento neto de hasta 280 Mbps Antena integrada dual-pol Potencia de 28 dBi 5x5 grados DFS instantáneo Distancia recomendada de hasta 50 km Tecnología MIMO 2x2 (OFDM 64/128) Esquemas de modulación desde BPSK ½ hasta QAM64 5/6 Poder de trasmisión de hasta 27 dBm Rango de frecuencias desde 4900-6050 MHz Ancho de banda de 5, 10, 20,40 MHz |
|  | 1.33 | 82 | Pza | Cristaleria Suministro e instalación de cristal de 6 mm con marco y divisiones de aluminio |
|  | 1.34 | 1 | Pza | Puerta de cristal Suministro e instalación de puerta de aluminio de 0.90 mts por 2.00 mts con estructura y marco de aluminio, debe incluir chapa para cerradura |
|  | 1.35 | 21 | Pza | Puerta de tambor Suministro e instalación de puertas de tambor de madera de pino, pintadas en color café, con marco de madera y chapa para cerradura |

Se anexa la tabla con los conceptos para la propuesta económica

Se anexa el desglose componentes por cada ubicación

Se anexa la tabla con las ubicaciones de las oficinas donde serán entregados los componentes

Se anexa el cronograma de entrega recepción de oficinas

Las subpartidas 1.01 a la 1.06, son instalaciones provisionales, el proveedor deberá de rentar los

componentes y mantenerlos instalados durante el proceso de adecuación de las áreas de trabajo,

al final, cuando se normalicen las labores dentro de las oficinas, deberá retirar todo el equipamiento rentado y las instalaciones provisionales.

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS

| OFICINA | DOMICILIO |
| --- | --- |
| ANGOSTURA | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CINCO DE MAYO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 81599 |
| BADIRAGUATO | CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL CHIHUAHUA Y TEOFILO ÁLVAREZ BORBOA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 80499 |
| CHOIX | CONSTITUCIÓN NO. 2 ENTRE BUELNA Y PINO SUÁREZ COL. CENTRO CP 81700 |
| CONCORDIA | CARRETERA INTERNACIONAL MAZATLÁN - DURANGO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 82600 |
| COSALÁ | CALLE MINA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO 80699 |
| COSTA RICA | AV. SAN RAFAEL NO. 31, 2DO PISO, COL. VERACRUZ, CP 80429 |
| EL CARRIZO | BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, S/N EDIFICIO DE LA SARH, COL. CENTRO CP 81343 |
| EL FUERTE | CALLE HIDALGO NO.105 Y AGUSTINA RAMÍREZ, COL. CENTRO CP 81820 |
| EL ROSARIO | CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82799 |
| ELDORADO | CALLE INDEPENDENCIA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 80449 |
| ESCUINAPA | AV. SANDRA CALDERÓN S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82400 |
| HIGUERA DE ZARAGOZA | BENITO JUÁREZ Y RAMÓN CORONA S/N, COL. CENTRO CP 81330 |
| JUAN JOSÉ RIOS | CALLE OCHO Y AV. MÉXICO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 81110 |
| LA CRUZ | CALLE SAÚL AGUILAR PICOS Y AV. DE LA JUVENTUD PONIENTE N° 12, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. MIRAMAR CP 82699 |
| MOCORITO | CALLE DR. JOSÉ LEY DOMINGUEZ ENTRE INDEPENDENCIA Y OBREGÓN S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO HISTÓRICO CP 80800 |
| PERICOS | AV. PINO SUÁREZ S/N, ENTRE CALLE CENTRAL Y ÁNGEL FLORES, COL. CENTRO CP 80899 |
| QUILA | DOMINGO RUBÍ Y JUSTO SIERRA, COSTA RICA, SINALOA |
| SAN BLAS | BLVD. FCO. "CHAN" PACHECO Y GABRIEL LEYVA S/N, COL. CENTRO CP 81800 |
| SAN IGNACIO | CALLE GABRIEL LEYVA ESQ. 5 DE MAYO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82909 |
| SINALOA DE LEYVA | CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. DANIEL GÁMEZ ENRIQUEZ S/N, COL. CENTRO CP 81910 |
| TOPOLOBAMPO | BENITO JUÁREZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, COL. CENTRO, TOPOLOBAMPO, AHOME, SIN. C.P. 81370 |
| VILLA DE AHOME | IGNACIO ZARAGOZA S/N, EDIFICIO DE LA SINDICATURA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y MATAMOROS, COL. CENTRO CP 81310 |
| PLAZA LAS PALMAS | PLAZA LAS PALMAS A. OBREGÓN BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y BLVD. ROSALES, INT.14-G C.P. 81200 LOS MOCHIS, SIN. |
| BELISARIO | BELISARIO DOMINGUEZ Y CUAUHTEMOC, LOS MOCHIS, SIN. |
| PLAZA CRISTINA | DR. DE LA TORRE ESQ. CON JUAN CARRASCO, LOCAL 15 PLANTA BAJA C.P. 81000 GUASAVE, SIN. |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA PALACIO | INSURGENTES S/N COL. CENTRO SINALOA |
| PLAZA FIESTA CULIACAN | AV. LÁZARO CÁRDENAS, INT. 30-A, COL. CENTRO SINALOA |
| FERIA GANADERA | CARRETERA A ELDORADO Y AV. LAS TORRES UNIDAD FERIA GANADERA |
| LA CAMPIÑA | DR. MORA N° 1725 L 2 Y 3 C LA CAMPIÑA CENTRO COMERCIAL, CULIACÁN, SINALOA |
| PLAZA SANTA AYNES | BLVD. LOLA BELTRÁN 3611 L-27 PLAZA SANTA AYNES LOCAL 11 |
| PLAZA SUR | AV. INTERNACIONAL 3243, MZ PLAZA SUR LOCAL D,COL. LOMALINDA, CULIACÁN, SINALOA |
| PLAZA LAS AMERICAS | BLVD. LAS AMÉRICAS 1662, LOCAL 17-A, COL. VILLA UNIVERSIDAD, CULIACÁN, SINALOA |
| GRAN PLAZA | AV. REFORMA Y APOLO, LOCAL G-20 Y G-21, LA GRAN PLAZA FRACC. ALAMEDA, MAZATLÁN, SIN. |
| SAN JOAQUIN | BLVD. CLOUTHIER NO. 9122, FRACC. VILLA FLORIDA, PLAZA "SAN JOAQUÍN", MAZATLÁN, SIN. |

CRONOGRAMA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OFICINAS

| NO. | TIPO | OFICINA | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USE | CHOIX | miércoles, 15 de mayo de 2019 |
| 2 | USE | EL FUERTE | miércoles, 15 de mayo de 2019 |
| 3 | USE | MOCORITO | sábado, 18 de mayo de 2019 |
| 4 | USE | ANGOSTURA | sábado, 18 de mayo de 2019 |
| 5 | USE | BADIRAGUATO | martes, 21 de mayo de 2019 |
| 6 | USE | SINALOA DE LEYVA | martes, 21 de mayo de 2019 |
| 7 | USE | COSALÁ | miércoles, 22 de mayo de 2019 |
| 8 | USE | LA CRUZ | viernes, 24 de mayo de 2019 |
| 9 | USE | CONCORDIA | viernes, 24 de mayo de 2019 |
| 10 | USE | ESCUINAPA | sábado, 25 de mayo de 2019 |
| 11 | USE | EL ROSARIO | sábado, 25 de mayo de 2019 |
| 12 | USE | SAN IGNACIO | lunes, 27 de mayo de 2019 |
| 13 | COLECTURÍA | ELDORADO | lunes, 27 de mayo de 2019 |
| 14 | COLECTURÍA | COSTA RICA | jueves, 30 de mayo de 2019 |
| 15 | COLECTURÍA | PERICOS | jueves, 30 de mayo de 2019 |
| 16 | COLECTURÍA | VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (El Carrizo) | domingo, 2 de junio de 2019 |
| 17 | COLECTURÍA | VILLA DE AHOME | domingo, 2 de junio de 2019 |
| 18 | COLECTURÍA | SAN BLAS | martes, 4 de junio de 2019 |
| 19 | COLECTURÍA | HIGUERA DE ZARAGOZA | martes, 4 de junio de 2019 |
| 20 | COLECTURÍA | JUAN JOSÉ RIOS | jueves, 6 de junio de 2019 |
| 21 | COLECTURÍA | QUILÁ | jueves, 6 de junio de 2019 |
| 22 | COLECTURÍA | TOPOLOBAMPO | sábado, 8 de junio de 2019 |
| 23 | MODULO | FERIA GANADERA (Culiacán) | lunes, 10 de junio de 2019 |
| 24 | MODULO | LA GRAN PLAZA (Mazatlán) | lunes, 10 de junio de 2019 |
| 25 | MODULO | U DE O (Culiacán) | miércoles, 12 de junio de 2019 |
| 26 | MODULO | SAN JOAQUIN (Mazatlán) | miércoles, 12 de junio de 2019 |
| 27 | MÓDULO | PLAZA FIESTA (Culiacán) | viernes, 14 de junio de 2019 |
| 28 | MÓDULO | BELISARIO (Los Mochis) | viernes, 14 de junio de 2019 |
| 29 | MÓDULO | PLAZA LAS AMÉRICAS (Culiacán) | domingo, 16 de junio de 2019 |
| 30 | MÓDULO | PLAZA LAS PALMAS (Los Mochis) | domingo, 16 de junio de 2019 |
| 31 | MÓDULO | PLAZA LA CAMPIÑA (Culiacán) | martes, 18 de junio de 2019 |
| 32 | MÓDULO | PLAZA CRISTINA (Guasave) | martes, 18 de junio de 2019 |
| 33 | MÓDULO | UNIDAD ADMINISTRATIVA (Culiacán) | jueves, 20 de junio de 2019 |
| 34 | MÓDULO | PLAZA SUR (Culiacán) | jueves, 20 de junio de 2019 |