Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa

Dirección de Administración y Finanzas

Adquisición de materiales e insumos para el proyecto “Apoyo para Pie de Casa”

Solicitada por la Dirección de Desarrollo Comunitario

Anexo VI

MUESTRAS

| MATERIAL PARA PIE DE CASA 2023 |
| --- |
| Partida | Concepto | Muestra |
| Partida 1 |  |
| 1.1 | Varilla corrugada de acero grado 42 de 3/8”,NORMA DE FABRICACIÓN NMX-B-506 CANACERO | 1 Metro |
| 1.2 | Alambre recocido calibre 16 | 1 Metro |
| 1.3 | Armex 15x15/4, normas de Fabricación NMX-B-72 I B-253. | 1 Metro |
| 1.4 | Armex 15x20/4, normas de Fabricación NMX-B-72 I B-253. | 1 Metro |
| 1.5 | Clavo de acero std 2 ½” | ¼ de Kilo |
| 1.6 | Clavo de acero std 4” | ¼ de Kilo |
| 1.7 | Arena cribada lavada de rio | 5 kgs |
| 1.8 | Grava de rio ¾” canto rodado | 5 kgs |
| 1.9 | Mortero optimo 50 kgs.NMX-C-061 | 1 saco de muestra |
| 1.10 | Cemento gris 50kg, Cpc 30R Extra, Norma NMX-C-414-ONNCCE | 1 saco de muestra |
| 1.11 | Puerta de herrería con perfil cal. 20 para exterior de 0.90 x 2.10 mts, incluye marco de acero calibre 20. | 1 Pieza |
| 1.12 | Puerta de herrería para baño con perfil cal. 20 de 0.70 x 2,10 mts incluye marco de acero cal. 20. | 1 Pieza |
| 1.13 | Ventana prefabricada de aluminio blanco de 1 1/2" para baño de 0.40 x 0.60 mts. Incluye: Carretillas, jaladera, vinil cristal transparente de 3mm. | 1 Pieza |
| 1.14 | Ventana prefabricada de aluminio blanco de 1 1/2" para recamara principal de 1.20 x 1.00 mts Incluye: Carretillas, jaladera, vinil cristal transparente de 3mm. | 1 Pieza |
| 1.15 | Paquete para baño completo: Sanitario con tasa y tanque, lavamanos de pedestal. | 1 Paquete |
| 1.16 | 1 Lote de Material Eléctricos: Incluye: 1 centro de carga de 2 circuitos, 1 interruptor térmico de 30 amps. 40 Mts Cable #10, 50 Mts. cable #12, 30 Mts de manguera Poliflex naranja de 3/4,3 contacto doble tipo modus, 4 apagador sencillo tipo modus, 1 contacto sencillo tipo modus,2 tapas de 2 ventanas para apagador, 1 tapa de una ventana y 3 tapas para contacto doble, 5 cajas de acero de 4" x 2" y 4 cajas de 4" x 4", 4 rosetas de porcelana de 4". | 1 Lote |
| 1.17 | 1 Lote de accesorios de Plomería y Regadera. Incluye: Regadera con chapetón, juego de llaves monomando con chapetón, llave de empotrar para cpvc, tubo Cpvc de 1/2", Jgo. De mangueras coflex para W/C y lavamanos, juego de llaves para mangueras coflex para W/C y lavamanos, coladera universal de 4" tubo pvc de 4", tubo pvc de 2" codo de pvc de 4" a 90°, codo de 2" a 90° Cespol flexible para lavabo, codos y coples para tendido de tubería. | 1 Lote |
| 1.18 | Cubeta de Impermeabilizante 20 Litros, Elastomerico base agua, elongación 200% min., Viscosidad: 35,000-45, 000 cps., Solidos en peso: 51-52 %., garantía 3 años, | 1 Pieza |
| 1.19 | Saco de Multiplast de 40 kgs., ONNCCE Norma NOM-018-ENER-2011.Rendimiento Mínimo 8.5 m2 | 1 saco |
| 1.20 | Cubeta Pintura blanca 20 litros vinil acrílica, Lavabilidad: 12,000 ciclos mínimo, Viscosidad: 100-110 U. Krebs., Solidos en peso: 46-48 %., compuestos orgánicos volátiles(COV)**:<50g/L. Garantía mínimo 4 años. | 1 Pieza |
| 1.21 | Brocha de cerda natural 6" para todo tipo de pintura | 1 Pieza |
| 1.22 | Rodillo completo de 3/4" para todo tipo de pintura | 1 Pieza |
| 1.23 | Puntales de madera de pino de 2.80 metros | 1 Pieza |
| 1.24 | Cimbraplay de 5/8 | 1 Pieza |
| 1.25 | Barrotes de 2x4x12 (Calidad 2 y mejor) | 1 Pieza |
| 1.26 | Tablas de madera de pino 1x10x10 (Calidad 2 y mejor) | 1 Pieza |
| 1.27 | Fajillas de madera de pino 1x3x10 (Calidad 2 y mejor) | 1 Pieza |
| 1.28 | Cemento gris sacos de 50 kgs, clase 30r norma nmx-c-414-onncce | 1 saco |
| 1.29 | Viajes de sello canto rodado no mayor de 3 a 5 mm. de 14 m3. | 5 kgs. |
| 1.30 | Viajes de arena 14 m3 | 5 kgs. |
| 1.31 | Viaje de grava ¾ “-arena lavada de 7 m3 | 5 kgs. |
| 1.32 | Lote de material eléctrico incluye: - 20 ml poliducto ¾ con guía -03 pz contacto duplex polarizado cooper -01 pz centro de carga de 2 circ tipo construcción -1 pz interruptor termo magnético de 1p de 50 amps -1 pz centro de carga de 1 circ tipo construcción -3 pz interruptor termo magnético 1p de 30 amps -1 pz cinta aislante temflex 1600 5m -50 ml cable thw-ls cal 10 negro -50 ml cable thw-ls cal 10 rojo -20 ml cordón pot calibre 12 -20 ml cable thw-ls cal 8 negro -20 ml cable thw-ls cal 8 rojo -3 pz soquet tipo baquelita -1 pz acometida armada para 220 v | 1 Lote |
| 1.33 | Base para vibrobloquera t-2000 fabricada con canal de 3" x 1/4" y placa de acero de 3/8" con varilla de anclaje de 1/2". | 1 Pieza |
| 1.34 | Palas redonda mango largo 45" truper. | 1 Pieza |
| 1.35 | Carrucha truper 4 pies, 65 lts. | 1 Pieza |
| 1.36 | Manguera para jardín reforzada de 1/2". | 1 Metro |
| 1.37 | Plástico negro para construcción de calibre de 600 gauces, ancho del rollo de 6 mts. | 1 M2 |