Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 06/2019

Anexo I

(Especificaciones Técnicas)

Adquisición de equipo tecnológico para el “Proyecto de modernización tecnológica, fortalecimiento de red, rehabilitación de red dorsal de telecomunicaciones y acondicionamiento de espacios físicos para la implementación de la ventanilla universal”, solicitado por la Secretaría de Innovación.

| PART | SUB PARTIDA | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01 | 49 | Kit | La totalidad de los componentes del proyecto deberán ser entregados, instalados, configurados, probados y operando en un periodo no mayor de 54 días a partir de la fecha de entrega del anticipo el cual deberá de ser el 50% del monto total del proyecto. Los requerimientos del proyecto son los siguientes: Bocina para Pantalla de Turnos Adquisición, instalación y pruebas de bocina para pantalla. Número de bocinas: 2.0 Conector: 3.5 mm Alimentación: usb, 5 v cc,550 ma Potencia de altavoces: 3w x 2 Rango de frecuencia: 20 hz – 20 khz Sensibilidad: 60 db Impedancia: 4 omhs Diámetro de bocina: 2.5“ |
|  | 1.02 | 182 | Pza. | Cable usb para impresora Adquisición, instalación y prueba de cable USB para impresoras de 3.6 mts de longitud, tipo a y b macho |
|  | 1.03 | 29 | Pza. | Computadora básica Computadora all in one con procesador AMD a 1.80 ghz, disco de estado solidode 128 GB, ram 4 gb, sistema operativo windows 10 pro, pantalla 19.50” hd, tamaño (l x p x a cm) 49.62 x 18.5 x 37, puertos hdmi, usb, usb 3.0, tarjeta gráfica amd radeon r3, conectividad usb, lan, bluetooth |
|  | 1.04 | 182 | Pza. | Computadora para ventanilla universal Computadora all in one con Sistema operativo Windows 10 Pro 64 preinstalado. Procesador Intel Core i7-7700T 35 W, frecuencia máxima de 3,8 GHz con tecnología Turbo (frecuencia básica de 2,9 GHz), 8 MB de caché, 4 núcleos, 8 subprocesos, Gráficos Intel HD 630, Memoria DDR4 con velocidad de transferencia de datos Pantalla ancha de 23,8 pulgadas en diagonal, FHD, tipo LCD IPS con retroiluminación WLED, Área activa (mm) 527,04 x 296,46 Resolución nativa (H x V) 1920 x 1080 Relación de aspecto16:9 Distancia entre píxeles (H x V) (mm) 0,2745 x 0,2745 Relación de contraste (típica) 1000:1 Brillo (típico) 250 nits (cd/m2) (FHD) Ángulo de visión (típico) (H x V) 178º x 178º Duración de la lámpara de retroiluminación (con brillo medio) 30 000 horas como mínimo Compatibilidad de color Más de 16 millones de colores Gama de colores (típica) 72% Antirreflejo Sí Temperatura de color predeterminada Cálida (6500 K) Memoria DDR4-2133 SDRAM PC4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB) Almacenamiento disco de estado sólido de 256 GB Conexiones de red LAN 10/100/1000 GbE integrada Wi-Fi y Bluetooth Conjunto Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth 4.0 M.2 Audio/Multimedia Audio Bang & Olufsen Altavoces 2 x 2 W/canales (1) Conector combinado de auriculares/micrófono Audio de alta definición Tipo Integrado Códec de audio HD Códec Realtek ALC3252 Puertos de E/S de audio (1) Conector combinado Audio analógico Auriculares/micrófono Altavoz interno Sí, 2 W/4 Ohm Frecuencia de muestreo DAC 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz Frecuencia de muestreo ADC 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz Cámara web y micrófono incorporados Cámara HP TrueVision HD 1 MP Sistema de dos micrófonos digitales Teclado HP USB con cable y control de volumen y mouse óptico con cable USB Puertos traseros (2) USB 2.0 (1) USB 3.0 (1) Salida HDMI (1) Puerto RJ-45 Ethernet 10/100/1000 GbE LAN (1) Conector de alimentación Puertos inferiores (1) Conector combinado de auriculares/micrófono (1) USB 3.0 (de carga) (1) USB 3.0 Tipo C (carga rápida) |
|  | 1.05 | 182 | Pza. | Escáner Tipo de escáner: alimentador de hojas Resolución de escaneo, óptica: hasta 600 dpi (color y monocromático, alimentación de hojas) Ciclo de trabajo (diario): 3500 páginas Profundidad en bits: 24 bits externa, 48 bits interna Niveles de escala de grises: 256 Velocidad de tareas: De fotografía a color de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg) a archivo (200 ppi, 24 bits, tiff): aproximadamente 6.27 segundos para escaneo de una sola imagen De OCR A4 (8,27 x 11,69 pulgadas), 200 ppi, 24 bit a RTF: cerca de 7,45 segundos para escaneo de una sola imagen, 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.) De fotografía a color a correo electrónico (150 ppi, 24 bits) Aproximadamente 5,95 segundos para escaneo de una sola imagen Aproximadamente 1,08 segundos para enviar una sola imagen a correo electrónico. 7,03 segundos en total De PDF A4 (8,27 x 11,69 pulg) a correo electrónico (300 ppi, 24 bits): aproximadamente 7,36 segundos para escaneo de una sola imagen Aproximadamente 1,7 segundos para enviar una sola imagen a correo electrónico. 9,06 segundos en total; Tipos de medios admitidos: Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques bancarios, tarjetas de visita, facturas de flete, formularios sin carbono, soportes sin grapa que habían sido previamente grapados Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido: 40 a 413 g/m² Formato del archivo de digitalización: para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, texto (.txt), texto enriquecido (rtf) y PDF con búsqueda Modos de entrada de digitalización: modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA Funciones avanzadas del escáner: detección de color automática, cortado automático, exposición automática, orientación automática, reconocimiento óptico de caracteres, eliminación de bordes, limpieza de fondo, eliminar orificio, exclusión de color, enderezar la página, escanear a nube, escanear a correo electrónico, seguridad de PDF, configuración avanzada de detección de alimentación incorrecta Panel de control: botón escanear |
|  | 1.06 | 182 | Pza. | Hub multicontacto USB Hub usb multicontacto con interfaces de concentradores usb 3.0 tipo a de 4 puertos |
|  | 1.07 | 182 | Pza. | Impresora láser Impresora láser monocromática con velocidad de Impresión de hasta 47 ppm (A4) y 50 ppm (carta), impresión dúplex (integrated dúplex), velocidad de Impresión Dúplex de hasta 24 spm (A4 o carta), tiempo de salida de la primera página en 6 segundos, ciclo de trabajo mensual de hasta 175,000 páginas al mes, volumen de impresión de páginas mensual recomendado de 2,000 a 20,000 páginas, resolución de impresión de hasta 1200 x 1200 dpi, calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi, área de Impresión de 4.0 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro), tipos de papel soportados: Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Transparencias, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide. Dos entradas de papel estándar y capacidad para manejar hasta 5 entradas. Capacidad de salida de papel estándar de hasta 250 hojas bond. Procesador Dual Core de 1000 MHz, memoria estándar de 1024 MB y capacidad para manejar disco duro. Pantalla táctil en color e-Task de 4.3 pulgadas (10.9 cm), tamaños de papel soportados: A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope. Alimentador multipropósito de 100 hojas, bandeja de salida de 250 hojas, Integrated Duplex, Entrada de 550 hojas. Puertos estándar Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot. Certificación ENERGY STAR. Un año de garantía. Incluye cable USB para su conexión al CPU. |
|  | 1.08 | 66 | Pza. | Impresora Térmica de Tickes Tecnología de impresión: térmica directa, tipo: pos printer, velocidad de impresión: 220 mm/s., resolución máxima: 180 x 180 dpi, máximo ancho de impresión: 7.2 cm., color del producto: negro, durabilidad de auto-cortador: 1.5 millón de cortes, código de barras incorporado: 1d,2d,codabar (nw-7),code 128 (a/b/c),code 39,code 93,data matrix,ean13,ean8,itf,itf-25., máximo diámetro del rollo: 80 mm., tecnología de conectividad: alámbrico, interfaz estándar: paralelo, usb 2.0 |
|  | 1.09 | 37 | Pza. | Lectora de Códigos de Barras Interfaces del sistema host: interfaz múltiple / incluye rs232 (4 señales ttl de +5 v) / kbw / usb (teclado hid, en serie, oem ibm); compatible con rs-232c (+/-12 v) e ibm rs485 a través de un adaptador de cable; temperatura de funcionamiento: de 0 °c a 50 °c; temperatura de almacenamiento: de -20 °c a 60 °c; humedad: del 0% al 95% sin condensación; sellado ambiental: ip42; niveles lumínicos: de 0 lux a 70,000 lux; patrón de lectura: una sola línea de lectura; velocidad de lectura: 100 líneas de lectura por segundo; ángulo de lectura horizontal: 30°; contraste de impresión mínimo: 10% de diferencia de refl estancia; inclinación, oblicuidad: 60°, 60°; funciones de decodificación: lee simbologías databar gs1 y 1d estándar; garantía: 5 años de garantía de fábrica |
|  | 1.10 | 182 | Pza. | Mouse Pad Alfombrilla rectangular para ratón con base antideslizable |
|  | 1.11 | 62 | Pza. | Pantallas Pantalla tipo LED, tamaño de pantalla 40”, color aluminio, tipo de resolución full hd, resolución máxima 1920 x 1080, 2 puertos hdmi, puerto usb. |
|  | 1.12 | 28 | Pza. | Soporte de Seguridad Porta Tablet Soporte para tablet (porta-tablet) con cable antirrobo y chapa bancaria, estuche de abs con almohadillas de espuma para resistencia a impactos. el cable de seguridad con centro de acero con cerradura protege contra robo. el soporte incorporado con 8 diferentes niveles para ver la pantalla. fácil de colocar para vista horizontal, vertical o para usar como teclado. compatible con varias soluciones de cables de seguridad.fabricado en plástico resistente abs anti-impacto. máxima compatibilidad. acero de alta calidad. dimensiones: ancho 19.7, largo 26 cm, peso: 680 gramos. |
|  | 1.13 | 49 | Pza. | Raspberry Con carcaza, procesador broadcom bcm2837, cortex-a53 64bits, tarjeta de video gpu videocore iv 400mhz, memoria ram 1gb lpddr2 sdram, conectividad inalámbrica 2.4 ghz, bluetooth 4.1, conectividad de red fast ethernet 10/100 gbps, puerto hdmi, 4 puertos usb 2.0, slot micro sd, micro usb (alimentación) carcaza raspberry pi 3 modelo b+ carcaza plástico rígido voltaje de funcionamiento 5v, fuente de poder 5v 3ª, disipadores de calor, memoria micro sd, capacidad 16 gb, color negro, clase 10, velocidad de escritura 4mb/s, velocidad de lectura 50mb/s. |
|  | 1.14 | 182 | Pza. | Reguladores de Voltaje Nominal(es) de entrada soportado(s) 127 vca 1 fase. tipo de conexión de entrada ups nema 5-15p, capacidad de salida voltios amperios (va) 450 va, tiempo de operación a carga completa hasta 6 minutos, tiempo de recarga de la batería 6 horas (máximo) al 90%, valor nominal en joules de supresión 360 joules, tiempo de recarga de batería 6 horas (máximo) al 90%, características físicas dimensiones 22.5 x 10.5 x 25.5 cm y peso 3.9kg. |
|  | 1.15 | 62 | Pza. | Soporte para Pantalla Soporte de 40” a 60”, ajuste de inclinación 15°, soporta 60kg., distancia entre pared y tv de 7cm., compatible con pantallas curvas. |
|  | 1.16 | 28 | Pza. | Tableta Tablet para evaluometro. pantalla súper amoled 16m colores 9.7 pulgadas, procesador qualcomm msm8996 snapdragon 820 2.15 ghz, tarjeta de video gpu adreno 530, memoria ram 4gb, 32gb memoria interna de almacenamiento, slot micro usb, sistema operativo android v7.0 nougat, color blanco, wi-fi 802-11, bluetooth 4.2, batería l-ion 6000mah. |
|  | 1.17 | 20 | Pza. | Teléfono IP Teléfono VoIP Cisco 3905 Unified SIP Phone, 02 puertos 10/100 (soporta PoE), soporta SIP y RTCP, Standard Headset, CP-3905=, debe incluir licencia Características Teléfono VoIP Cisco 3905 Unified SIP Phone Color carbón 02 puertos 10/100 (soporta PoE) Soporta SIP y RTCP Standard Headset Parlantes incorporado Handsfree 32 MB RAM 4 MB Memoria flash. |

Se anexa la tabla con los conceptos para la propuesta económica

Se anexa el desglose componentes por cada ubicación

Se anexa la tabla con las ubicaciones de las oficinas donde serán entregados los componentes

Se anexa el cronograma de entrega recepción de oficinas

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS

| OFICINA | DOMICILIO |
| --- | --- |
| ANGOSTURA | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CINCO DE MAYO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 81599 |
| BADIRAGUATO | CARRETERA BADIRAGUATO - PARRAL CHIHUAHUA Y TEOFILO ÁLVAREZ BORBOA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 80499 |
| CHOIX | CONSTITUCIÓN NO. 2 ENTRE BUELNA Y PINO SUÁREZ COL. CENTRO CP 81700 |
| CONCORDIA | CARRETERA INTERNACIONAL MAZATLÁN - DURANGO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 82600 |
| COSALÁ | CALLE MINA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO 80699 |
| COSTA RICA | AV. SAN RAFAEL NO. 31, 2DO PISO, COL. VERACRUZ, CP 80429 |
| EL CARRIZO | BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, S/N EDIFICIO DE LA SARH, COL. CENTRO CP 81343 |
| EL FUERTE | CALLE HIDALGO NO.105 Y AGUSTINA RAMÍREZ, COL. CENTRO CP 81820 |
| EL ROSARIO | CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82799 |
| ELDORADO | CALLE INDEPENDENCIA S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 80449 |
| ESCUINAPA | AV. SANDRA CALDERÓN S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82400 |
| HIGUERA DE ZARAGOZA | BENITO JUÁREZ Y RAMÓN CORONA S/N, COL. CENTRO CP 81330 |
| JUAN JOSÉ RIOS | CALLE OCHO Y AV. MÉXICO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA CP 81110 |
| LA CRUZ | CALLE SAÚL AGUILAR PICOS Y AV. DE LA JUVENTUD PONIENTE N° 12, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. MIRAMAR CP 82699 |
| MOCORITO | CALLE DR. JOSÉ LEY DOMINGUEZ ENTRE INDEPENDENCIA Y OBREGÓN S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO HISTÓRICO CP 80800 |
| PERICOS | AV. PINO SUÁREZ S/N, ENTRE CALLE CENTRAL Y ÁNGEL FLORES, COL. CENTRO CP 80899 |
| QUILA | DOMINGO RUBÍ Y JUSTO SIERRA, COSTA RICA, SINALOA |
| SAN BLAS | BLVD. FCO. "CHAN" PACHECO Y GABRIEL LEYVA S/N, COL. CENTRO CP 81800 |
| SAN IGNACIO | CALLE GABRIEL LEYVA ESQ. 5 DE MAYO S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, COL. CENTRO CP 82909 |
| SINALOA DE LEYVA | CALLE BENITO JUÁREZ ESQ. DANIEL GÁMEZ ENRIQUEZ S/N, COL. CENTRO CP 81910 |
| TOPOLOBAMPO | BENITO JUÁREZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ S/N, UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLANTA BAJA, COL. CENTRO, TOPOLOBAMPO, AHOME, SIN. C.P. 81370 |
| VILLA DE AHOME | IGNACIO ZARAGOZA S/N, EDIFICIO DE LA SINDICATURA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y MATAMOROS, COL. CENTRO CP 81310 |
| PLAZA LAS PALMAS | PLAZA LAS PALMAS A. OBREGÓN BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y BLVD. ROSALES, INT.14-G C.P. 81200 LOS MOCHIS, SIN. |
| BELISARIO | BELISARIO DOMINGUEZ Y CUAUHTEMOC, LOS MOCHIS, SIN. |
| PLAZA CRISTINA | DR. DE LA TORRE ESQ. CON JUAN CARRASCO, LOCAL 15 PLANTA BAJA C.P. 81000 GUASAVE, SIN. |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA PALACIO | INSURGENTES S/N COL. CENTRO SINALOA |
| PLAZA FIESTA CULIACAN | AV. LÁZARO CÁRDENAS, INT. 30-A, COL. CENTRO SINALOA |
| FERIA GANADERA | CARRETERA A ELDORADO Y AV. LAS TORRES UNIDAD FERIA GANADERA |
| LA CAMPIÑA | DR. MORA N° 1725 L 2 Y 3 C LA CAMPIÑA CENTRO COMERCIAL, CULIACÁN, SINALOA |
| PLAZA SANTA AYNES | BLVD. LOLA BELTRÁN 3611 L-27 PLAZA SANTA AYNES LOCAL 11 |
| PLAZA SUR | AV. INTERNACIONAL 3243, MZ PLAZA SUR LOCAL D,COL. LOMALINDA, CULIACÁN, SINALOA |
| PLAZA LAS AMERICAS | BLVD. LAS AMÉRICAS 1662, LOCAL 17-A, COL. VILLA UNIVERSIDAD, CULIACÁN, SINALOA |
| GRAN PLAZA | AV. REFORMA Y APOLO, LOCAL G-20 Y G-21, LA GRAN PLAZA FRACC. ALAMEDA, MAZATLÁN, SIN. |
| SAN JOAQUIN | BLVD. CLOUTHIER NO. 9122, FRACC. VILLA FLORIDA, PLAZA "SAN JOAQUÍN", MAZATLÁN, SIN. |

| CRONOGRAMA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OFICINAS |
| --- |
| NO. | TIPO | OFICINA | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | USE | CHOIX | domingo, 19 de mayo de 2019 |
| 2 | USE | EL FUERTE | domingo, 19 de mayo de 2019 |
| 3 | USE | MOCORITO | miércoles, 22 de mayo de 2019 |
| 4 | USE | ANGOSTURA | miércoles, 22 de mayo de 2019 |
| 5 | USE | BADIRAGUATO | sábado, 25 de mayo de 2019 |
| 6 | USE | SINALOA DE LEYVA | sábado, 25 de mayo de 2019 |
| 7 | USE | COSALÁ | domingo, 26 de mayo de 2019 |
| 8 | USE | LA CRUZ | martes, 28 de mayo de 2019 |
| 9 | USE | CONCORDIA | martes, 28 de mayo de 2019 |
| 10 | USE | ESCUINAPA | miércoles, 29 de mayo de 2019 |
| 11 | USE | EL ROSARIO | miércoles, 29 de mayo de 2019 |
| 12 | USE | SAN IGNACIO | viernes, 31 de mayo de 2019 |
| 13 | COLECTURÍA | ELDORADO | viernes, 31 de mayo de 2019 |
| 14 | COLECTURÍA | COSTA RICA | lunes, 03 de junio de 2019 |
| 15 | COLECTURÍA | PERICOS | lunes, 03 de junio de 2019 |
| 16 | COLECTURÍA | VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (El Carrizo) | jueves, 06 de junio de 2019 |
| 17 | COLECTURÍA | VILLA DE AHOME | jueves, 06 de junio de 2019 |
| 18 | COLECTURÍA | SAN BLAS | sábado, 08 de junio de 2019 |
| 19 | COLECTURÍA | HIGUERA DE ZARAGOZA | sábado, 08 de junio de 2019 |
| 20 | COLECTURÍA | JUAN JOSÉ RIOS | lunes, 10 de junio de 2019 |
| 21 | COLECTURÍA | QUILÁ | lunes, 10 de junio de 2019 |
| 22 | COLECTURÍA | TOPOLOBAMPO | miércoles, 12 de junio de 2019 |
| 23 | MODULO | FERIA GANADERA (Culiacán) | viernes, 14 de junio de 2019 |
| 24 | MODULO | LA GRAN PLAZA (Mazatlán) | viernes, 14 de junio de 2019 |
| 25 | MODULO | U DE O (Culiacán) | domingo, 16 de junio de 2019 |
| 26 | MODULO | SAN JOAQUIN (Mazatlán) | domingo, 16 de junio de 2019 |
| 27 | MÓDULO | PLAZA FIESTA (Culiacán) | martes, 18 de junio de 2019 |
| 28 | MÓDULO | BELISARIO (Los Mochis) | martes, 18 de junio de 2019 |
| 29 | MÓDULO | PLAZA LAS AMÉRICAS (Culiacán) | jueves, 20 de junio de 2019 |
| 30 | MÓDULO | PLAZA LAS PALMAS (Los Mochis) | jueves, 20 de junio de 2019 |
| 31 | MÓDULO | PLAZA LA CAMPIÑA (Culiacán) | sábado, 22 de junio de 2019 |
| 32 | MÓDULO | PLAZA CRISTINA (Guasave) | sábado, 22 de junio de 2019 |
| 33 | MÓDULO | UNIDAD ADMINISTRATIVA (Culiacán) | lunes, 24 de junio de 2019 |
| 34 | MÓDULO | PLAZA SUR (Culiacán) | lunes, 24 de junio de 2019 |