Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019

Anexo I

(Especificaciones Técnicas)

Contratación de servicios profesionales para la remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitado por la Secretaría de Innovación.

| Partida | Sub Partida | Cantidad | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01 | 649 | Estación de Trabajo | Preparación de áreas temporales Se instalará un área provisional para la atención a los contribuyentes, la cual será asignada por el responsable del área a remodelar, y el administrador del proyecto. En aquellos casos donde el encargado de la oficina a remodelar considere la necesidad de protegerse sobre condiciones meteorológicas y por el bienestar de la oficina de atención se suministrará e instalará una carpa de lona con estructura metálica, con dimensiones de 6m x 6m. en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa o donde se considere conveniente para la atención. Esta carpa provisional deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. Así mismo por cada estación de trabajo se suministrarán 3 sillas metálicas plegadizas en el área provisional de atención a contribuyentes en el área de espera bajo la carpa. Estas sillas serán retiradas por el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. En el mismo sentido, se suministrará e instalarán ventiladores industriales de tipo cooler en el área provisional de atención a contribuyentes en el área de espera bajo la carpa, la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Estos ventiladores deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. El licitante deberá preparar esta área provisional, para lo cual deberá suministrar e instalar 3 cajas metálicas de 2”x4” con tapa y 6 contactos eléctricos polarizados con tierra física por cada estación de trabajo. La instalación eléctrica será en un circuito que unirá todas las cajas de las estaciones de trabajo y hasta el centro de carga, con cable de uso rudo de cuando menos 3x12. Este circuito deberá conectarse a un interruptor termo magnético de al menos 30 amperes en el centro de carga existente o en un centro de carga nuevo si el existente estuviera saturado y a la tierra física si existiera y en caso contrario deberá instalar una varilla de tierra física. Así mismo el licitante suministrará e instalará en el área provisional de atención a contribuyentes un cable UTP categoría 5e conectorizado en ambos extremos con conectores RJ45 desde la estación de trabajo hasta el switch del centro de datos. Se deberá usar sardinel de aluminio para proteger el cable eléctrico y de red si se da el caso de que el circuito cruce un paso peatonal. Esta instalación eléctrica y de red deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
| 1 | 1.02 | 322 | Pieza | Tablones Se suministrará e instalarán tablones con medidas de 2.40 m de largo x 0.75 m de ancho para montar las estaciones de trabajo, en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Estos tablones deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
| 1 | 1.03 | 294 | Áreas de Trabajo | Desmantelamiento áreas actuales Deberá de reubicar los equipos de las estaciones de trabajo de su ubicación actual sobre el mostrador hacia los tablones del área provisional de atención a contribuyentes. Los equipos se deben instalar de la misma forma como se retiraron, es decir no mezclar computadoras e impresoras. Deberá retirar de las oficinas el mobiliario consiste en escritorios, mesas, sillas, divisiones, archiveros, entre otros con base en la relación de mobiliario que deberá entregar el encargado de la oficina. En caso de ser necesario el proveedor deberá encargase de trasladar dicho mobiliario a la bodega de Gobierno del Estado ubicada en colonia Bachigualato en Culiacán, Sinaloa; de conformidad con un listado que deberá entregar el encargado de la oficina. En los casos donde se cuente con una barra de concreto se deberá desmontar las piezas de mármol que recubren el mostrador sin deteriorarlas, y almacenarlas temporalmente en la bodega de la misma oficina. Antes de demoler el mostrador, deberá retirar las instalaciones eléctricas y de red de datos, así como la canalización existente sobre el mostrador. Deberá demoler por completo la estructura del mostrador y retirar los materiales producto de este trabajo hacia un tiradero de escombro autorizado para ello. |
| 1 | 1.04 | 781 | Estación de trabajo | Instalación de cableado eléctrico. En caso de ser instalación para ventanilla. Suministro e instalación de centro de carga de tamaño adecuado a los requerimientos de la instalación eléctrica y los interruptores termo magnéticos de 30 amperes suficientes para conectar los circuitos de la instalación. Instalación de suministro eléctrico para las ventanillas universales, en cada una deberá considerar 2 contactos dobles no regulados y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física. Los 2 contactos dobles no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amperes y 127 V. Deberá considerar un máximo de 6 ventanillas universales por circuito. El contacto doble regulado deberá ser de color naranja, de 15 amperes y 127 V. y deberá considerar un máximo de 6 ventanillas universales por circuito. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física. Los circuitos de contactos no regulados deberán conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS. La instalación incluye una tapa metálica de acero inoxidable calibre 18, con 4 ventanas dobles, y sus medidas deberán ser de 24 cm. de largo por 12 cm. de ancho y 1 cm. de altura, los 3 contactos dobles deberán quedar instalados en 3 ventanas dobles de la tapa, la otra ventana doble disponible será para los nodos de la red de datos. Deberá ranurar en piso de concreto en una sección de 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad, instalación de dos tubos de PVC de 1” y un tubo de PVC de 1 ½ “, considerar 4 cajas metálicas de 4”x2” en cada estación de trabajo, y relleno de la ranura a nivel de firme. El ranurado deberá unir todas las estaciones de trabajo. Deberá canalizarse la última estación de trabajo hacia el centro de carga eléctrico para la alimentación eléctrica y hacia el rack del centro de datos para el cableado estructurado de red de datos. Para lo anterior deberá considerarse ranuras en piso, tuberías galvanizadas, escalerilla, uso de aluminios existentes y cualquier otro medio de canalización que se requiera. En caso de ser otra estación de trabajo o pantalla. Suministro e instalación de alimentación eléctrica para las estaciones de trabajo, en cada una deberá considerar 1 contacto doble no regulado y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física. El contacto doble no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amperes y 127 V. El contacto doble regulado deberá ser de color naranja, de 15 amperes y 127 V. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física. Los circuitos de contactos no regulados deberán conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS. EL contacto doble no polarizado deberá llevar tapa color marfil y el contacto doble polarizado deberá llevar tapa color naranja. Para otras estaciones de trabajo diferentes a las ventanillas universales deberá considerar la instalación de dos tubos galvanizados de 1” donde aplique para alimentación eléctrica y red de datos de la estación de trabajo. En otros casos, se utilizará como canalización los postes de aluminio de los muros. Considerar 3 cajas metálicas de 4”x2” en cada estación de trabajo. La canalización de éstas estaciones de trabajo deberá unirse a la canalización de las ventanillas universales o directamente al centro de carga y al rack de datos, lo que mejor convenga. |
| 1 | 1.05 | 773 | Estación de trabajo | Instalación de cableado de red estructurado. Suministro e instalación de Cable de cobre, Categoría 6 UTP (CM), 4 pares, Los conductores de construcción deberán ser 23 AWG con aislante de polietileno de alta densidad (HDPE) retorcidos en pares, separados por un divisor de pares integrado y protegidos con una capa de PVC 1000 Ft., Cumpla y exceda los requisitos de las normas para canales ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 11801 2ª edición Clase E. Cumpla y exceda los requisitos de las normas para componentes ANSI/TIA-568-C.2 e IEC 61156-5 Categoría 6. Instalados, desde las estaciones de trabajo y ventanillas hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos, terminado ponchado en doble Jack en la tapa metálica, en la ventana disponible y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos. Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch. |
| 1 | 1.06 | 9762 | Mts 2 | Piso vinílico Suministro, instalación, encerado y pulido de piso de loseta vinílica de 30.5 cm. x 30.5 cm. de 3.1 mm. de espesor, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597. |
| 1 | 1.07 | 5942 | Ml | Zoclo estándar Deberá suministrar e instalar zoclo de loseta vinílica igual al piso, de 7 cm. de altura, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597 |
| 1 | 1.08 | 7325 | M2 | Polarizado Suministro e instalación de película de polarizado para la protección de los rayos solares. La película de polarizado de color obscuro tiene la propiedad de eliminar el 95% de la luz solar y un 35% los rayos ultravioleta dañinos para la piel. |
| 1 | 1.09 | 7170 | M2 | Muros de tablaroca Suministro e instalación de muros de tablaroca a 2 caras de ½ “en áreas especificadas. Incluye material, herramienta, mano de obra, tornillerías, equipo, canaletas y postes para estructura interna. |
| 1 | 1.10 | 142 | M2 | Aluminio y cristalería Suministro e instalación de cristal templado de 9 mm sujetado con perfil de aluminio (zoclo herculite). |
| 1 | 1.11 | 194 | Pieza | Puerta de tambor Suministro e instalación de puerta lisa de tambor color blanco, chapa, bisagras, marco de fierro, pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. |
| 1 | 1.12 | 320 | Pieza | Puerta cristal Suministro e instalación de puerta de interior de cristal templado 9mm color claro de 2.10 X 0.90 m. Incluye jaladera tipo “H” satinada, fijo superior, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Bisagra hidráulica. Chapa al piso. |
| 1 | 1.13 | 18270 | M2 | Pintura blanca Suministro y aplicación de pintura blanca a dos manos en muros tipo vinil acrílica de acabado satinado resistente a la formación de algas y hongos en los muros. |
| 1 | 1.14 | 16 | M2 | Pintura gris Suministro y aplicación de pintura gris a dos manos en muros tipo vinil acrílica de acabado satinado resistente a la formación de algas y hongos en los muros. |
| 1 | 1.15 | 785 | Pieza | Pintura roja (columnas) Suministro y aplicación de pintura roja de aceite a dos manos en columnas. |
| 1 | 1.16 | 3734 | M2 | Pintura ventanilla de cobro Suministro y aplicación de pintura blanca a dos manos en muros tipo vinil acrílica de acabado satinado resistente a la formación de algas y hongos en los muros. |
| 1 | 1.17 | 401 | Pieza | PVC para ventanillas Impresión en vinil sobre PVC (Se debe incluir Estructura De PVC). Incluye instalación. Pantone Letras: 432c Pantone Fondo Blanco: 11-0601 Tpx Medidas: 60 Cms.X15 Cm. (Base X Altura) |
| 1 | 1.18 | 298 | Pieza | Mini Split 2 ton Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo Mini Split 2 Toneladas. Especificaciones: Voltaje de operación: 220 V. Capacidad en BTU: 24,000. Color: Blanco. Control de dirección del flujo de aire: arriba y abajo (automática). Capacidad: 2 toneladas, solo frío. Eliminación de Humedad l/h: 1.4. Nivel de ruido exterior: bajo. Nivel de ruido interior: bajo. Medidas (Largo x Alto x Ancho): 107.8 × 32.5 × 24.6 cm. Peso: 16.5 Kg. |
| 2 | 2.01 | 223 | Estación de Trabajo | Preparación de áreas temporales Se instalará un área provisional para la atención a los contribuyentes, la cual será asignada por el responsable del área a remodelar, y el administrador del proyecto. El licitante deberá preparar esta área provisional, para lo cual deberá instalar 3 cajas metálicas de 2”x4” con tapa y 6 contactos eléctricos polarizados con tierra física por cada estación de trabajo. La instalación eléctrica será en un circuito que unirá todas las cajas de las estaciones de trabajo y hasta el centro de carga, con cable de uso rudo de cuando menos 3x12. Este circuito deberá conectarse a un interruptor termo magnético de al menos 30 amperes en el centro de carga existente o en un centro de carga nuevo si el existente estuviera saturado y a la tierra física si existiera y en caso contrario deberá instalar una varilla de tierra física. Así mismo el licitante instalará en el área provisional de atención a contribuyentes un cable UTP categoría 5e conectorizado en ambos extremos con conectores RJ45 desde la estación de trabajo hasta el switch del centro de datos. Se deberá usar sardinel de aluminio para proteger el cable eléctrico y de red si se da el caso de que el circuito cruce un paso peatonal. Esta instalación eléctrica y de red deberá retirarla el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
| 2 | 2.02 | 114 | Pieza | Tablones Se instalarán tablones con medidas de 2.40 m de largo x 0.75 m de ancho para montar las estaciones de trabajo, en el área provisional de atención a contribuyentes la cual estará ubicada en el patio central de cada Unidad Administrativa. Estos tablones deberá retirarlos el proveedor una vez que las oficinas regresen a su operación normal y se desmonte el módulo provisional de atención a contribuyentes. |
| 2 | 2.03 | 29 | Áreas de Trabajo | Desmantelamiento áreas actuales Deberá de reubicar los equipos de las estaciones de trabajo de su ubicación actual sobre el mostrador hacia los tablones del área provisional de atención a contribuyentes. Los equipos se deben instalar de la misma forma como se retiraron, es decir no mezclar computadoras e impresoras. Deberá retirar de las oficinas el mobiliario consiste en escritorios, mesas, sillas, divisiones, archiveros, entre otros con base en la relación de mobiliario que deberá entregar el encargado de la oficina. En caso de ser necesario el proveedor deberá encargase de trasladar dicho mobiliario a la bodega de Gobierno del Estado ubicada en colonia Bachigualato en Culiacán, Sinaloa; de conformidad con un listado que deberá entregar el encargado de la oficina. |
| 2 | 2.04 | 246 | Estación de trabajo | Instalación de cableado eléctrico PLANTA BAJA. La instalación eléctrica se deberá diseñar para que dé soporte a todas las estaciones de trabajo (posiciones) especificadas en esta sub partida. En cada estación de trabajo (posición) deberá considerar 2 contactos dobles no regulados y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física. Los 2 contactos dobles no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V. El contacto doble regulado deberán ser de color naranja, de 15 amp y 127 V. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física cubiertas de tubería galvanizada con el diámetro suficiente para un correcto funcionamiento y duradero. Para la instalación eléctrica requerida en esta partida se deberá de incluir: Suministro e instalación de ductería de 2" galvanizada para alimentación de tableros desde ccm existente a nuevos tableros de control, que incluye: material, mano de obra y herramienta. Suministro e instalación de 2 tableros trifásicos de 20 circuitos para alimentación de contactos normales y regulados, incluye; 22 interruptores 1x20, colocación de centro de carga, materiales, mano de obra y herramienta. Suministro e instalación de 2 interruptores de 3x100 amp principales en ccm general para alimentación de tableros, cable cobre 3-1/0 de fase y 1-2 neutro y 1-8 tierra física, incluye; material, mano de obra y herramienta. La instalación incluye TAPAS METÁLICAS con 4 ventanas dobles en el lugar más apropiado de cada área de trabajo donde aterrizará cada circuito eléctrico que se instalará en los 2 tableros trifásicos que darán soporte eléctrico a las distintas estaciones de trabajo requeridas. Las medidas de cada TAPA METALICA deberán ser de 24 cm. de largo por 12 cm. de ancho y 1 cm. de altura, los 3 contactos dobles deberán quedar instalados en 3 ventanas dobles de la tapa, la otra ventana doble disponible será para los nodos de la red de datos. . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo Suministro e instalación de salida para contactos normales en mesas (2 pzas dobles por mesa), incluye: canalizaciones con tubería galvanizada y de pvc en diámetros desde 3/4" hasta 1 1/4", cables #10 y 12, conectores y contactos, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de salida para contactos regulados en mesas (1 pzas doble por mesa), incluye: canalizaciones con tubería galvanizada y de pvc en diámetros desde 3/4" hasta 1 1/4", cables #10 y 12, conectores y contactos, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de salida para contactos normales televisión, incluye: canalizaciones con tubería galvanizada y de pvc en diámetros desde 3/4" hasta 1 1/4", cables #10 y 12, conectores y contactos, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de salida para contactos normales impresoras comunes, incluye: canalizaciones con tubería galvanizada y de pvc en diámetros desde 3/4" hasta 1 1/4", cables #10 y 12, conectores y contactos, mano de obra, herramienta y equipo. |
| 2 | 2.05 | 246 | Estación de trabajo | Instalación de cableado de red estructurado PLANTA BAJA. Suministro e instalación de doble cable UTP cat 6 desde las estaciones de trabajo hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos para estaciones de trabajo, terminado ponchado en doble Jack en la tapa metálica, en la ventana disponible y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos. Suministro e instalación de salida para voz y datos en mesas (1 pzas de voz y 1 pza de datos por mesa), incluye: canalizaciones con tubería galvanizada y de pvc en diámetros desde 3/4" hasta 1 1/2", tendido del cable utp, ponchado de terminales, peinado y pruebas, mano de obra, herramienta y equipo (cable y terminales suministradas por el cliente). Suministro e instalación de salida para datos para televisión, incluye: canalizaciones, tendido del cable, ponchado de terminales, peinado y pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. (cable y terminales suministradas por el cliente) Suministro e instalación de salida para datos para impresoras comunes, incluye: canalizaciones, tendido del cable, ponchado de terminales, peinado y pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. (cable y terminales suministradas por el cliente). El extremo de los circuitos de la red de cableado estructurado que aterricen en los lugares de trabajo deberán conectarse en las TAPAS METALICAS citadas en la Sub Partida 1.04 Instalación de cableado eléctrico PLANTA BAJA. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch |
| 2 | 2.06 | 429 | Estación de trabajo | Instalación de cableado eléctrico NIVEL 1 y 2 Instalación de centro de carga de tamaño adecuado a los requerimientos de la instalación eléctrica y los interruptores termo magnéticos de 30 amps suficientes para conectar los circuitos de la instalación. La instalación eléctrica se deberá de diseñar para que de soporte a todas las estaciones de trabajo (posiciones) especificadas en esta sub partida. En cada estación de trabajo (posición) deberá considerar 2 contactos dobles no regulados y 1 contacto doble regulado, todos polarizados y conectados a tierra física. Los 2 contactos dobles no regulados podrán ser de tapa marfil, base negra de 15 amp y 127 V. El contacto doble regulado deberán ser de color naranja, de 15 amp y 127 V. Deberá instalar cable THW-12 AWG en las líneas de fase y neutro y THW-14 AWG en la línea de tierra física cubiertas de tubería galvanizada con el diámetro suficiente para un correcto funcionamiento y duradero. Los circuitos de contactos no regulados deberán conectarse a la alimentación eléctrica del edificio y los circuitos regulados deberán conectarse a un UPS. La instalación de cableado deberá bajarse ocultas por las columnas más cercanas, por los perfiles de aluminio o en su caso de los muros de tablaroca más cercana a cada área de trabajo que corresponda el circuito. |
| 2 | 2.07 | 429 | Estación de trabajo | Instalación de cableado de red estructurado NIVEL 1 y 2. Suministro e instalación de doble cable UTP cat 6 desde las estaciones de trabajo hasta el rack del centro de datos, para un nodo doble voz y datos para estaciones de trabajo, terminado ponchado en doble Jack en la tapa metálica, en la ventana disponible y ponchado en patch panel en el rack del centro de datos. Considerar patch cords para todos nodos de red instalados, para conectar del patch panel al switch. |
| 2 | 2.08 | 7 | Pieza | Baños Suministro e instalación de materiales para drenaje sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de materiales para alimentación hidráulica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de accesorios (wc, lavamanos, papelera y toallero), incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. |
| 2 | 2.09 | 2 | Pieza | Cocineta Suministro e instalación de materiales para drenaje sanitario, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de materiales para alimentación hidráulica, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro e instalación de accesorios (tarja, llave mezcladora, barra a base de duroblock, repisas a base de tablaroca), incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. |
| 2 | 2.10 | 6654 | Mts 2 | Piso vinílico Deberá instalar piso de loseta vinílica de 30.5 cm. x 30.5 cm. de 3.1 mm. de espesor, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597 |
| 2 | 2.11 | 3010 | Ml | Zoclo estándar Deberá instalar zoclo de loseta vinílica igual al piso, de 7 cm. de altura, de fácil instalación, piezas fácilmente intercambiables, limpieza y mantenimiento sencillos, de bajo peso estructural, piso auto extinguible y de larga durabilidad del catálogo thru chip color 597 |
| 2 | 2.12 | 12 | Pieza | Revestimiento de columnas Forrado de columnas, 4 caras de 0.60 x 2.44 mts de altura, con tablaroca de 1/2", perfiles 6.35 mm cal 26, perfacinta, redimix y tornillerías, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. |
| 2 | 2.13 | 265 | M2 | Polarizado Suministro e instalación de película de polarizado para la protección de los rayos solares. La película de polarizado de color obscuro tiene la propiedad de eliminar el 95% de la luz solar y un 35% los rayos ultravioleta dañinos para la piel. |
| 2 | 2.14 | 2858 | M2 | Muros de tablaroca Instalación de muros de tablaroca a 2 caras de ½ “ en áreas especificadas. Incluye herramienta, mano de obra, tornillerías, equipo, canaletas y postes para estructura interna. |
| 2 | 2.15 | 479 | M2 | Aluminio y cristalería Suministro e instalación de cristal templado de 9 mm sujetado con perfil de aluminio (zoclo herculite). |
| 2 | 2.16 | 23 | Pieza | Puerta de tambor Suministro e instalación de puerta lisa de tambor, chapa, bisagras, marco de fierro, pintura. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. |
| 2 | 2.17 | 154 | Pieza | Puerta cristal Suministro e instalación de puerta de interior de cristal templado 9mm color claro de 2.10 X 0.90 m. Incluye jaladera tipo “H” satinada, fijo superior, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Bisagra hidraúlica. Chapa al piso. |
| 2 | 2.18 | 6932 | M2 | Pintura blanca Suministro y aplicación de pintura blanca a dos manos en muros tipo vinil acrílica de acabado satinado resistente a la formación de algas y hongos en los muros. |
| 2 | 2.19 | 143 | Pieza | Pintura roja (columnas) Suministro y aplicación de pintura roja de aceite a dos manos en columnas. |
| 2 | 2.20 | 124 | Pieza | PVC para ventanillas Impresión En Vinil Sobre PVC (Incluye Estructura De PVC) Pantone Letras: 432c Pantone Fondo Blanco: 11-0601 Tpx Medidas: 60 Cms.X15 Cms. (Base X Altura) |
| 2 | 2.21 | 9 | Pieza | Mini Split 2 ton Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo Mini Split 2 Toneladas. Especificaciones: Voltaje de operación: 220 V. Capacidad en BTU: 24,000. Color: Blanco. Control de dirección del flujo de aire: arriba y abajo (automática). Capacidad: 2 toneladas, solo frío. Eliminación de Humedad l/h: 1.4. Nivel de ruido exterior: bajo. Nivel de ruido interior: bajo. Medidas (Largo x Alto x Ancho): 107.8 × 32.5 × 24.6 cm. Peso: 16.5 Kg. |