TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR

01010017

DEFINICION Y EJECUCION.

SE ENTENDERÁ POR TRAZO Y NIVELACION A LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS CON EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN INSTALANDO BANCOS DE NIVEL Y EL ESTACADO NECESARIO EN EL ÁREA POR CONSTRUIR.

EN NINGÚN CASO LA COMISIÓN HARÁ MAS DE UN PAGO POR TRAZO Y NIVELACIÓN EJECUTADOS EN LA MISMA SUPERFICIE.

MEDICION Y PAGO. PARA FINES DE PAGO SE MEDIRÁ EL ÁREA DE TRABAJO DE LA SUPERFICIE OBJETO TRAZO Y NIVELACIÓN, MEDIDA ÉSTA EN SU PROYECCIÓN HORIZONTAL, Y TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD.

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II.

01010003

DEFINICION Y EJECUCION.- SON EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL; PARA EL DESPLANTE DE BASES Y SUBBASES, CON LA FINALIDAD DE FORMAR LA SECCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA DIRECCION.

EL CORTE EN CAJA SE EJECUTARÁ DE MANERA QUE PERMITAN EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE. EL MATERIAL OBTENIDO DEL CORTE SE DESPERDICIARÁ.

MEDICION Y PAGO.- PARA EFECTOS DE PAGO, SE ESTIMARÁ EL VOLUMEN EXCAVADO DENTRO DE LA LÍNEA DE PROYECTO Y EXPRESADO EN METROS CÚBICOS.

CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION O DEMOLICION.

01010004

DEFINICION Y EJECUCION.- LA SUMA DE MANIOBRAS QUE SE DEBAN DE REALIZAR PARA CARGAR UN CAMIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN U OTRO TIPO DE MATERIALES ES LO QUE SE VALÚA CON LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN, DENTRO DE ESTOS INCLUYE LAS POSIBLES MANIOBRAS, ACARREOS Y MANEJOS QUE SE REQUIERAN.

MEDICION Y PAGO.- LA CARGA A CAMIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SE PAGARÁ POR METRO CÚBICO CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO, Y PARA SU CUANTIFICACIÓN SE UTILIZARÁN LINEAS DE PROYECTO ORIGINALES, ES DECIR LLEVA INVOLUCRADO EL ABUNDAMIENTO, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ VALUAR EL TIPO DE MATERIAL, ASI COMO LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRE.

ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1º. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION O DEMOLICION.

01010005

DEFINICION Y EJECUCION. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LOS CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O DEMOLICION EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.

MEDICION Y PAGO. ESTE SE HARÁ POR METRO CÚBICO KILÓMETRO Y EL VOLÚMEN SERÁ MEDIDO EN EL SITIO; Y LA DISTANCIA SERÁ LAS MÁS CORTA TRANSITABLE ENTRE EL BANCO DE MATERIALES Y EL SITIO DE LA OBRA.

SUB-BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR.

01020003

DEFINICION Y EJECUCION.- SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA FORMADA CON MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS QUE SE CONSTRUIRA SOBRE LA CAPA SUBRASANTE CUYA FUNCION PRINCIPAL ES LA PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME AL CONCRETO HIDRAULICO, SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTE TRANSMITE AMINORANDO LO ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYENDOLOS ADECUADAMENTE A LAS CAPA INFERIOR, PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, LA RIGIDEZ NECESARIO PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA DE LA CAPA SUBTERRANEA.

SE DESCARGARA EL MATERIAL APROBADO PARA BASE, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACIONES DE 20 MTS. EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE EN UN TURNO DE TRABAJO SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR EL MATERIAL.

SE PREPARARA EL MATERIAL EXTENDIENDOLO PARCIALMENTE E INCORPORANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACION, POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD ADECUADA Y OBTENER HOMOGENIDAD EN GRANULOMETRIA Y HUMEDAD.

EL MATERIAL SE EXTENDERA EN CAPAS SUCESIVAS EN TODO LO ANCHO CON UN ESPESOR NO MAYOR QUE AQUEL QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE COMPACTAR DE ACUERDO AL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO, AL FINAL TENIENDO LA SECCION Y LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

LA CAPA EXTENDIDA SE COMPACTARA HASTA ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO, Y ESTA SE HARA LONGITUDINALMENTE DE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR, CON UN TRASPALE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA.

UNA VEZ COMPACTADA SE VOLVERAN A NIVELAR LAS MISMAS SECCIONES, ADEMAS LA COMPACTACION SE DETERMINARA MEDIANTE CALAS UBICADA AL AZAR Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA.

MEDICION Y PAGO.- LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE MATERIAL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA CADA METRO CUADRADO CON APROXIMACION A UN DECIMAL DE MATERIAL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EQUIPO NECESARIO; MANO DE OBRA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS DE REALIZADOS LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCION DE ESTE TRABAJO.

BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS DE ESPESOR.

01020004

DEFINICION Y EJECUCION.- SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBE EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA FORMADA CON MATERIALES PETREOS SELECCIONADOS QUE SE CONSTRUIRA SOBRE LA CAPA SUBRASANTE CUYA FUNCION PRINCIPAL ES LA PROPORCIONAR UN APOYO UNIFORME AL CONCRETO HIDRAULICO, SOPORTAR LAS CARGAS QUE ESTE TRANSMITE AMINORANDO LO ESFUERZOS INDUCIDOS Y DISTRIBUYENDOLOS ADECUADAMENTE A LAS CAPA INFERIOR, PROPORCIONAR A LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, LA RIGIDEZ NECESARIO PARA EVITAR DEFORMACIONES EXCESIVAS, DRENAR EL AGUA QUE SE PUEDA INFILTRAR E IMPEDIR EL ASCENSO CAPILAR DEL AGUA DE LA CAPA SUBTERRANEA.

SE DESCARGARA EL MATERIAL APROBADO PARA BASE, EN CANTIDAD PREFIJADA POR ESTACIONES DE 20 MTS. EN TRAMOS QUE NO SEAN MAYORES A LOS QUE EN UN TURNO DE TRABAJO SE PUEDAN TENDER, CONFORMAR Y COMPACTAR EL MATERIAL.

SE PREPARARA EL MATERIAL EXTENDIENDOLO PARCIALMENTE E INCORPORANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACION, POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD ADECUADA Y OBTENER HOMOGENIDAD EN GRANULOMETRIA Y HUMEDAD.

EL MATERIAL SE EXTENDERA EN CAPAS SUCESIVAS EN TODO LO ANCHO CON UN ESPESOR NO MAYOR QUE AQUEL QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE COMPACTAR DE ACUERDO AL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO, AL FINAL TENIENDO LA SECCION Y LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

LA CAPA EXTENDIDA SE COMPACTARA HASTA ALCANZAR EL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO, Y ESTA SE HARA LONGITUDINALMENTE DE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR, CON UN TRASPALE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA.

UNA VEZ COMPACTADA SE VOLVERAN A NIVELAR LAS MISMAS SECCIONES, ADEMAS LA COMPACTACION SE DETERMINARA MEDIANTE CALAS UBICADA AL AZAR Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA.

MEDICION Y PAGO.- LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO DE MATERIAL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA CADA METRO CUADRADO CON APROXIMACION A UN DECIMAL DE MATERIAL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: EQUIPO NECESARIO; MANO DE OBRA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ANTES Y DESPUÉS DE REALIZADOS LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCION DE ESTE TRABAJO.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2

01020005

DEFINICION Y EJECUCION. CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO SOBRE LA CAPA DE BASE DEL PAVIMENTO CON EL OBJETO DE IMPERMEABILIZARLA Y FAVORECER LA ADHERENCIA ENTRE ELLA Y EL PAVIMENTO DE CONCRETO.

SE APLICARA EMULSION, A RAZON DE 1.5 A 1.8 LTS/M2 CON EQUIPO ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU SELECCIÓN, ESTAS PUEDEN SER PETROLIZADORAS, CAPACES DE ESTABELECER A TEMPERATURA CONSTANTE, UN FLUJO UNIFORME DEL MATERIAL ASFALTICO SOBRE LA SUPERFICIE A CUBRIR. NO SE PERMITIRA EL RIEGO CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NO SEAN APROPIADAS, CONSIDERANDOSE CUANDO LLUEVA O EXISTA AMENAZA DE TAL, CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO LO IMPIDA, O CUANDO LA TEMPERATURTA AMBIENTE ESTE POR DEBAJO DE LOS 15° CELSIUS. ADEMAS CUANDO EXISTAN ENCHARCAMIENTOS, O LA CAPA ESTÉ HUMEDA.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO CUADRADO DE SUPERFICIE IMPREGNADO.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO CON APROXIMACION A UN DECIMAL. EL PRECIO INCLUYE EL EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

GUARNICION TIPO “L” DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO F’C=200 KG/CM2

01030001

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE SE CONSTRUIRAN EN AMBOS LADOS DE LA SECCION DE ACUERDO AL PROYECTO Y MARCARAN EL LIMITE DE ESTE CON LA BANQUETA.

SE CONSTRUIRAN CON CONCRETO PREMEZCLADO F’C=200 KG/CM2 BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA GUARNICION, SOBRE LA BASE IMPREGNADA, COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE LA RESISTENCIA INDICADA Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES, ACOMODANDOLO CON VIBRADOR, ENRASE DEL CONCRETO, ACABADO ESOBILLADO EN LA PARTE SUPERIOR, CURADO, RETIRO Y LIMPIEZA DE LAS FORMAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO LINEAL DE GUARNICION EJECUTADA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO LINEAL, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F’C=300 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR

01030005

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE SE CONSTRUIRAN EN LA VIALIDAD DE LA SECCION PARA EL TRANSITO VEHICULAR QUE FUERON DEMOLIDOS O DE NUEVA CONSTRUCCION DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN EL PROYECTO.

SE CONSTRUIRAN CON CONCRETO PREMEZCLADO F’C=300 KG/CM2 BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

COLOCACION DE CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE LA RESISTENCIA INDICADA Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES, VIBRADO, ENRASE DEL CONCRETO, ACABADO ESOBILLADO EN LA PARTE SUPERIOR, RETIRO Y LIMPIEZA DE LAS FORMAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO EJECUTADA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

PINTURA EN GUARNICIONES

01040002

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- SE ENTENDERÁ POR PINTURA EL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOREAR CON UNA PELÍCULA ELÁSTICA Y FLUIDA LAS SUPERFICIES DE LIENZOS DE EDIFICACIONES, MUEBLES, ETC. CON LA FINALIDAD DE DARLE PROTECCIÓN CONTRA EL USO DEL INTEMPERISMO Y/O CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS.

TODOS LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE EJECUTE EL CONTRATISTA SE HARÁN DENTRO DE LAS NORMAS, LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS EN EL PROYECTO Y/O POR LAS ORDENES DEL INGENIERO.

MEDICIÓN Y PAGO.- LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA EJECUTE EN PINTURAS, SE MEDIRÁN, PARA FINES DE PAGO, EN METROS CUADRADOS CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO, AL EFECTO SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS SUPERFICIES PINTADAS CON APEGO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO; INCLUYÉNDOSE EN EL CONCEPTO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES CON MERMAS; DESPERDICIOS Y FLETES; LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EL EQUIPO NECESARIO Y LA LIMPIEZA FINAL.

BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS F’C=200 KG/CM2

01060169

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS DE CONCRETO QUE SE CONSTRUIRAN EN LA VIALIDAD DE LA SECCION PARA EL TRANSITO PEATONAL QUE FUERON DEMOLIDOS O DE NUEVA CONSTRUCCION DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN EL PROYECTO.

SE CONSTRUIRAN CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

COLOCACION DE CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO DE LA RESISTENCIA INDICADA Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES, VIBRADO, ENRASE DEL CONCRETO, ACABADO ESOBILLADO EN LA PARTE SUPERIOR, RETIRO Y LIMPIEZA DE LAS FORMAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO EJECUTADA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.

LUMINARIA SENCILLA TECNOLOGIA LED 100 W

01050042

DEFINICION Y EJECUCION. SON LOS ELEMENTOS PARA ILUMINAR LA VIALIDAD DE ACUERDO A LA SECCION INDICADA EN EL PROYECTO.

SE PONDRAN LUMINARIAS SENCILLAS TECNOLIGIA LED DE 100 W BAJO LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS.

MEDICION Y PAGO. LA MEDICION SE HARA TOMANDO EN CUENTA LA PIEZA POR LUMINARIA PUESTA.

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA PIEZA, CON APROXIMACION A DOS DECIMALES.