Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 08/2018

Anexo I

P r o p u e s t a      T é c n i c a

Contratación de Servicios de Internet con Enlaces Dedicados, con Ancho de Banda Simétricos y Mediante Fibra Óptica, solicitada por la Secretaría de Innovación.

Partida 1: Servicios de Internet.

1.- Requerimientos.

El servicio de internet que se solicita deberá cubrir al menos los siguientes:

Enlaces Dedicados: Servicio de internet dedicado que deberá cubrir las necesidades de comunicación con una variedad de opciones, donde se podrá navegar, compartir información, utilizar aplicaciones como correo electrónico, CRM, ERP, acceso remoto a redes privadas, extranet y mantenerse comunicado en cualquier momento, a través de Fibra Óptica.

- Los enlaces dedicados deberán ser simétricos y los enlaces dedicados se entregarán en fibra óptica.

- Deberá brindar un acceso a la red mundial de internet de forma dedicada, es decir, el canal de Internet será exclusivo del sitio, no se compartirá con otros clientes del proveedor del servicio, garantizando así el ancho de banda y en consecuencia, los tiempos de respuesta; y en forma simétrica, esto implica que el ancho de banda para descargar de internet será el mismo que el ancho de banda para subir datos hacia internet.

- El servicio deberá ser escalable y deberá ser a través de una red propia, no siendo necesaria la instalación de servicios adicionales y deberá garantizar el incremento de ancho de banda sobre la misma infraestructura de forma inmediata.

Seguridad: Transporte sobre red 100% de fibra óptica.

Monitoreo de Servicios:

- Proporcionará el servicio las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, además proporcionará el servicio de monitoreo y soporte las 24 horas del día los 365 días del año sobre el puerto contratado para el acceso a Internet.

- Proporcionará estadísticas del tráfico del servicio en los siguientes periodos: mensual, trimestral, esto a petición y solicitud del Gobierno del Estado de Sinaloa, actualizable cada 5 minutos como mínimo y tendrá acceso a estos por medio de una página web, durante el servicio, para lo que se proporcionará cuenta de acceso.

- Proporcionará al Gobierno del Estado de Sinaloa el acceso vía web hacia una herramienta de monitoreo, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Sinaloa tenga visibilidad en tiempo real de sus enlaces y del estatus del CPE propuesto, en la cual mostrará de una manera enunciativa, más no limitativa:

Utilización de Ancho de Banda

Histórico de utilización de Internet

Errores y pérdidas de paquetes

Capacidad: El proveedor del servicio debe contar con al menos 5 salidas a internet con capacidad de 100 Gbps en cada una de ellas y un back bone nacional de al menos 400 Gbps.

Requisitos Técnicos de Instalación: Para cada sitio se proporcionará el segmento de Direcciones IP para cada uno de los enlaces:

- Dirección IP del ruteador local

- Dirección IP del ruteador vecino

- Direcciones públicas para uso de la universidad

- Máscara de red.

- Interface de red: Gigabit Ethernet

- Deberá proporcionar todos los materiales necesarios para la conexión de equipos hasta el ruteador del Gobierno del Estado de Sinaloa en cada sitio.

- Proporcionará un rack en caso de ser requerido para la instalación de los equipos de comunicación para cada ubicación donde se proveerá el servicio. El Gobierno del Estado de Sinaloa proporcionará el espacio físico, espacio en rack y suministro eléctrico para la colocación del equipamiento necesario.

- Se evalúan cada uno de los sitios y la entrega del servicio conforme a las direcciones proporcionadas, se entrega el servicio por medio de Fibra Óptica.

- Por parte del prestador del servicio, se estará cubriendo todos los gastos de instalación de servicios y la puesta en marcha del servicio.

Equipamiento: El licitante deberá incluir equipamiento en cada sitio monitoreable, con mantenimiento y refacciones, de acuerdo a los siguientes:

- En el SITE de 21 (veintiún) servicios se deberá proporcionar lo siguiente:

Terminador de Fibra Óptica FTTH, como equipo CPE demarcador.

UPS como respaldo de energía para los equipos a instalar.

Rack de aluminio de 19” en caso de ser necesario en el site.

- En el SITE de 3 (tres) servicios se deberá proporcionar los siguiente:

Terminador de Fibra Óptica FTTH, como equipo CPE demarcador.

UPS como respaldo de energía para los equipos a instalar.

Rack de aluminio de 19” en caso de ser necesario en el site.

Especificaciones Técnicas y Características del Equipo a utilizar

3-Router.

- Velocidades WAN de hasta 1 Gbps

- Firewall performance de 5.5 Gbps

- Puertos WAN 3 x GE (2 x Combo)

- SIC slots 4

- WSIC slots de 2 a 4 maximos

- XSIC slots de 2 a 4 máximos

- EXSIC slots 1

- Puerto de Consola, miniUSB

- Puertos USB 2.0 de 1 a 2 puertos

- Memoria 2GB hasta 4 GB

- Flash de 2GB hasta 8 GB

- Fuente de 350 W en un solo modulo o 700 W en modulo doble

- Fuente de alimentación requerida: 100 V a 240 V, 50Hz/60Hz

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) 88.1 mm x 442 mm x 470 mm

- Peso de 8.95 kg (sin el módulo de poder y las tarjetas de interfaces)

- Temperatura de 0° C a 45°C

- Humedad Relativa de 5-95%

- WLAN(AC): AP management(AC discovery/AP access /AP management), CAPWAP,WLAN user management, WLAN radio management(802.11a/b/g/n, WLAN QoS(WMM), WLAN security(WEP/WPA/WPA2/Key management)

- LAN: IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP

- Ruteo IPv4 unicast con políticas de ruteo, rutas estáticas, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

- Ruteo IPv6 unicast con políticas de ruteo, rutas estáticas, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

- Multicast: IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping v1/v2/v3, PIM SM,PIM DM, MSDP

- MPLS: LDR, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, static LSP, dynamic LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR

- VPN: IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, Smart VPN

- QoS: DiffServ mode, MPLS QoS, priority mapping, traffic policing with Committed Access Rate (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based on IP precedence/DSCPbased WRED), congestion management (LAN interface: SP, WRR, SP+WRR; WAN interface: PQ/CBWFQ), MQC (traffic classifier, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical QoS, FR QoS, Smart Application Control (SAC), Hard QoS(SRU80 Main Boards support)

- Seguridad: ACL, firewall, 802.1x authentication, MAC address authentication, Web Authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, IP Source Guard, DHCP snooping, CPCAR, blacklist, IP source tracing.

- Administración y mantenimiento: Gestión de Actualización, administración de dispositivos, GUI basada en WEB, GTL, SNMP (v1/v2c/v3), NTP, CWMP, Auto-Config, deployment using USB disk, CLI

21-Router

- Velocidades WAN de hasta 400 Mbps

- Firewall Performance: 1800 Mbps

- Capacidad de Switch de 8 Gbps

- Puertos WAN 2 x GE Combo

- Puerto LAN 8 x GE (Se pueden configurar como interfaces WAN)

- SIC Slots 2

- Puertos USB 2.0 2

- Puerto consola y miniUSB

- Memoria de 1 GB

- Flash de 512 MB

- Fuente de 60 W

- Fuente de alimentación requerida: 100 V a 240 V, 50Hz/60Hz

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) 44.5 mm x 390 mm x 220 mm

- Peso de 2.9 kg (sin las tarjetas de interfaces)

- Temperatura de 0° C a 45°C

- Humedad Relativa de 5-95%

- Características básicas: Servidor y cliente DHCP, servidor y cliente PPPoE, servidor y cliente PPPoA, servidor y cliente PPPoEoA, NAT, administración de Sub interfaces.

- WLAN(AC): AP management(AC discovery/AP access /AP management),CAPWAP, WLAN user management, WLAN radio management(802.11a/b/g/n, WLAN QoS(WMM), WLAN security(WEP/WPA/WPA2/Key management).

- G: 3G tarjeta de interfaz (WCDMA)

- LTE: LTE tarjeta de intefaz (FDD LTE: Uplink 50Mbit/s Downlink: 100Mbit/s)

- LAN: IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP

- Ruteo IPv4 unicast con políticas de ruteo, rutas estáticas, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

- Ruteo IPv6 unicast con políticas de ruteo, rutas estáticas, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

- Multicast: IGMP v1/v2/v3, PIM SM,PIM DM, MSDP

- MPLS: LDR, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, static LSP, dynamic LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR

- VPN: IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN

- QoS: DiffServ mode, MPLS QoS, priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based on IP precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN interface: PQ/CBWFQ), MQC (traffic classifier, traffic behavior, and traffic policy),Hierarchical QoS, WLAN QoS, FR QoS, Smart Application Control (SAC)

- Seguridad: ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR,blacklist, IP source tracing.

- Administración y mantenimiento: Gestión de Actualización, administración de dispositivos, GUI basada en WEB, GTL, SNMP (v1/v2c/v3), NTP, CWMP, Auto-Config, deployment using USB disk, CLI.

24-Ups

- SMART1500LCD SmartPro LCD 120V, fuente de alimentación ininterrumpida interactiva de línea 1500VA / 900W proporciona respaldo de batería y protección de alimentación de CA contra apagones, caídas de tensión, sobretensiones y línea ruido que puede dañar la electrónica o destruir datos. Ideal para realizar copias de seguridad de su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, este SAI interactivo de línea cambia al modo de batería de respaldo en milisegundos para mantenga su equipo conectado en funcionamiento el tiempo suficiente para guardar archivos y cerrarlo de forma segura sin pérdida de datos.

- Ocho salidas NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, y proporcionan hasta 11.8 minutos de batería UPS soporte a media carga (450 W) y 4,4 minutos de soporte a plena carga (900 W). Regulación de voltaje automática (AVR) corrige graves subtensiones tan bajas como 75V y sobretensiones tan altas como 147V sin usar ninguna energía de la batería. El filtrado de ruido EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. La clasificación de supresión de sobrevoltaje de 480 joules protege su equipo de sobrevoltajes dañinos.

Características:

- Proporciona protección de potencia de alto rendimiento de 1500VA / 900W para computadoras de escritorio, audio / video componentes, centros de medios y otros productos electrónicos.

- Soporta 50% de carga (450W) hasta 11.8 minutos y carga completa (900W) hasta 4.4 minutos.

- La alarma sonora indica pérdida de energía de la red pública o batería baja.

- 8 tomacorrientes NEMA 5-15R proporcionan respaldo de batería y protección contra sobrevoltajes o picos que pueden dañar equipo o datos.

- Corrige las subtensiones tan bajas como 75 V y las sobretensiones tan altas como 147 V sin extraer la batería de potencia de respaldo

- La gran pantalla LCD ofrece información de estado en tiempo real con respecto al modo de operación, voltaje, nivel de carga, porcentaje de carga de la batería y tiempo de ejecución estimado en minutos

- Las opciones de configuración de UPS a través de la pantalla LCD del panel frontal incluyen autocomprobación de la batería y batería externa configuración, estado de activación / desactivación de la alarma y brillo de la pantalla LCD.

- Gira para una fácil visualización tanto en instalaciones horizontales como verticales

- La clasificación de supresión de sobretensión de 870 julios protege los equipos conectados y los datos de energía dañina oleadas.

- Las tomas RJ-45 incorporadas protegen una línea telefónica / DSL o una conexión Ethernet de red

- Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden alterar o dañar su el rendimiento del equipo

- El puerto USB compatible con HID se integra con la administración de energía incorporada y el apagado automático de Windows y Mac OS X

- Los puertos USB y de serie permiten el apagado desatendido de datos cuando se usa con PowerAlert de Tripp Lite software, disponible a través de descarga GRATUITA desde www.tripplite.com/poweralert

- El enchufe NEMA 5-15P con cable de 6 pies se conecta a cualquier toma NEMA 5-15R

- Se adapta a la instalación vertical u horizontal con el hardware de montaje incluido

- Incluye soportes 2U para instalación en rack en soportes de 2 o 4 postes

Especificaciones:

- Salidas

  - Salida capacidad Volt Amp (VA): 1500

  - Salida capacidad kVA (kVA): 1.5

  - Salida capacidad Watt: 900

  - Salida nominal soportada en Voltage: 115v; 120V

  - Frecuencia compatible: 60 Hz

  - Salida regulada de voltaje (modo línea): -18%, +8%

  - Salida regulada de voltaje (modo batería): 115v (+/- 5%)

  - Receptáculos de salida: (8) 5-15R

  - Forma de onda CA (Modo CA): Onda sinusoidal

  - Forma de onda CA (modo batería): PWM onda sinusoidal

- Entradas

  - Intensidad de entrada nominal (carga máxima): 8.6A

  - Entrada nominal de voltaje soportada: 120V CA

  - UPS tipo de conector de entrada: 5-15P; en ángulo recto

  - Disyuntores de entrada: 10A

  - Longitud del cable de entrada del UPS(pies): 6 pies

  - Longitud del cable de entrada del UPS (metros): 1.8 metros

  - Servicio eléctrico recomendado: 15A 120V

  - Fase de entrada: Mono-fase

- Batería

  - Tiempo de carga completo (minutos): 4.4 minutos (900w)

  - Tiempo de carga media carga (minutos): 11.8 minutos (450w)

  - Sistema de Voltaje CD (VCD): 24

  - Tasa de recarga de la batería (baterías incluídas): menos de 4.1 horas del 10% al 90%

Tiempo de ejecución expandible: No

7-Ont.

- LAN

- 4 Giga Ethernet (GE)

- 8 POTs (Telefonía básica)

- WiFi 802.1n/b/g

- Parámetros Ópticos

- Tasa de transmisión Tx: 1.244Gbit/s RX:2.488Gbit/s

- Puerto monomodo

- Tipo de conector: SC/UPC

- Distancia máxima de transmisión: 20

- Longitud de onda: Tx:1310 Rx:1490

- Poder de transmisión: 0.5 a 5.0

- Sensibilidad máxima: -27

- Sobrecarga de potencia óptica: -8

- Cumplimientos estándares: ITU-T G.984.2 CLASS B+

- Puertos Giga-Ethernet

- Conector: RJ-45

- Tasa de puerto: 1 Gbit/s

- Distancia máxima: 100m

- Modo de negociación: Autonegociación a 1 Gbit/s

- Cable: Categoria 5 UTP

- Cumplimientos estándares: IEEE 802.3i, IEE 802.3u

- Puertos POTs

- Conectro: Champ 64pin

- Tasa de transmisión: 64Kbit/s

- Distancia de transmisión máxima: 5500m-6000m

- Codificación de línea: PCM

- Tipo de cable: Par trensado

- Protocolo de trama: TDM

- Cumplimientos estándares: ITU-T Q.552

- 2.4 Ghz Acceso Inalambrico

- Autenticación: sistema abierto y llave compartida

- Encriptación: 64-bit y 128-bit WEP encryption, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA,

- PA2, AES y TKIP

- Cumplimientos estándares: 802.11 b/g/n

- Temperatura

- Ambiente -40°C a +55°C

- Ambiente 5% RH a 95% RH

- Energía

- 100V AC a 240V AC, 50 Hz a 60 Hz

- Consumo estático de 8W

- CConsumo máximo de 20 W

24-Rack Aluminio

19PL 7FT

1.1.- Soporte Técnico.

Se deberán garantizar los siguientes niveles de servicios:

- En todos los casos, la disponibilidad del servicio será de al menos un 99.99% del tiempo. Los niveles de servicio son los estándares de la industria. EL proveedor del servicio entregará un directorio de escalación para el reporte de fallas y soporte técnico, indicando el personal que atenderá la cuenta de la convocante, con números telefónicos y direcciones de correo electrónico.

- El proveedor del servicio proporcionará toda la asistencia técnica necesaria las 24 horas del día, todos los días durante la vigencia del contrato, para lo cual proporcionará un número telefónico (01800) para realizar los reportes y mantener en óptimas condiciones los servicios.

Características:

- Soporte a clientes y asistencia ante falla. 24x7x365 días

- Tiempos de respuesta.

Fallas en sitio máximo de 8 horas.

Atención de nuevos requerimientos vía telefónica.

- Disponibilidad del sistema 99.0%

- Ubicación de Instalación de los Servicios

- Posibilidad de monitorear la disponibilidad del enlace.

- Soporte en caso de contingencias 7x24 los 365 días.

- Tiempos de respuesta:

Fallas en sitio máximo de 8 horas.

Atención de nuevos requerimientos vía telefónica.

1.2.- Tabla de Servicios de Internet, ubicación de los sitios y ancho de banda solicitado:

| Servicio | Cantidad | Capacidad | Ips |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet Dedicado | 1 | 300 Mbps | 5 IP fija |
| Internet Dedicado | 1 | 250 Mbps | 5 IP fija |
| Internet Dedicado | 4 | 200 Mbps | 5 IP fija |
| Internet Dedicado | 8 | 150 Mbps | 5 IP fija |
| Internet Dedicado | 7 | 100 Mbps | 5 IP fija |
| Internet Dedicado | 1 | 1 Gps | 5 IP fija |
| Internet Dedicado | 2 | 500 Mbps | 5 IP fija |

Ubicación donde se deberán proporcionar los 24 servicios.

| Ancho de Banda | Ciudad | D o m i c i l i o |
| --- | --- | --- |
| 200 Mbps | Culiacán | Calle Juan de Dios s/n Col. Guadalupe C.P. 80220 |
| 200 Mbps | Culiacán | Blvd. Lola Beltrán s/n 4 de Marzo C.P. 80220 |
| 150 Mbps | Culiacán | Calle Castizas s/n Cuauhtemoc C.P. 80027 |
| 150 Mbps | Culiacán | Blvd. Manuel J. Clouthier Libertad C.P. 80180 |
| 250 Mbps | Culiacán | Carret. Culiacancito-Imala km.2 C.P. 80014 |
| 200 Mbps | Culiacán | Calle Osa Menor s/n Cuauhtemoc C.P. 80027 |
| 100 Mbps | Culiacán | Carret. Culiacancito-Imala km.2 C.P. 80014 |
| 100 Mbps | Culiacán | Carret. Culiacancito-Imala km.2 C.P. 80014 |
| 100 Mbps | Culiacán | Carret. Culiacancito-Imala km.2 C.P. 80014 |
| 100 Mbps | Culiacán | Carret. Culiacancito-Imala km.2 C.P. 80014 |
| 100 Mbps | Culiacán | Carret. Culiacancito-Imala km.2 C.P. 80014 |
| 1 Gps | Culiacán | Av. Insurgentes s/n Centro Sinaloa C.P. 80129 |
| 150 Mbps | Guamuchil | Calle Lázaro Cárdenas s/n Infonavit Chutamonas Magisterio C.P. 81470 |
| 100 Mbps | Guamuchil | Av. Uruguay entre México y Monterrey Unidad Nacional |
| 300 Mbps | Los Mochis | Calle Juan de Dios Bátiz y 20 de Noviembre, Col. El Parque |
| 200 Mbps | Los Mochis | Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional C.P. 81223 |
| 150 Mbps | Los Mochis | Calle Huanacastes #1280 Fracc. Los Alamos 1 C.P. 81285 |
| 500 Mbps | Los Mochis | Calle Profesor Marcial Ordóñez s/n Bienestar C.P. 81200 |
| 200 Mbps | Mazatlán | Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km.3 C.P. 82199 |
| 150 Mbps | Mazatlán | Calle Corsario I #203 Col. Urías C.P. 82070 |
| 150 Mbps | Mazatlán | Av. Del Mar #1200 Col. Flamingos C.P. 82149 |
| 100 Mbps | Mazatlán | Calle Fresnos Col Jacarandas C.P. 82157 |
| 150 Mbps | Mazatlán | Calle Huanacastle esquina Anillo Periferico s/n |
| 500 Mbps | Mazatlán | Calle Arroyo Jabalíes Col. Tellería C.P. 82017 |

2.- Tiempos de Entrega.

El tiempo de entrega es de 7 (siete) días a partir de la firma del contrato. El Gobierno del Estado de Sinaloa no autorizará ampliaciones al plazo de entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables al proveedor.

3.- Vigencia del Contrato y Condiciones de Pago:

La vigencia del contrato deberá ser por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Los pagos por la prestación de los servicios se realizarán de manera mensual y de acuerdo a lo establecido en la presente partida, a contra entrega de lo señalado mediante un acta de entrega-recepción, la cual deberá estar autorizada por la Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos de la Secretaría de Innovación.

4.- Condiciones Generales.

El licitante deberá incluir en su proposición una copia certificada del título de concesión para operar una red pública de telecomunicaciones otorgados por la SCT o Instituto Federal de Telecomunicaciones a favor de la persona moral, que manifieste en su propuesta que prestara el servicio de conectividad.

La licitación será por partida completa, no se permitirá la participación de dos o más licitantes en conjunto, por lo que, el licitante adjudicado no podrá subcontratar ningún tipo de servicios para llevar a cabo el cumplimiento del contrato de servicios que resultará de la presente licitación.

5.- Definición de la Propuesta Técnica.

La propuesta técnica del proveedor participante debe ser entregada en formato electrónico PDF, en la cual debe describir cada uno de los siguientes aspectos cómo mínimo para su evaluación.

- Descripción del Servicio: El proveedor participante presentará en su Propuesta Técnica las características del servicio que ofrece de acuerdo a lo establecido en la presente partida.

- Plan de Trabajo: Como parte de la propuesta técnica, el proveedor participante deberá integrar su plan de trabajo señalando actividades, relación entre las mismas, recursos, duración y entregables congruente con su propuesta técnica. El proveedor participante deberá entregar además adjunto al documento de su propuesta técnica un archivo electrónico de su plan de trabajo. Durante su ejecución cualquier ajuste al plan de trabajo presentado inicialmente deberá ser autorizado por escrito por el Director de Gestión de Proyectos Tecnológicos de la Secretaría de Innovación.

- Implementación de Servicios: El proveedor deberá demostrar que cuenta con una metodología probada para la entrega de servicios de comunicaciones. El proyecto se deberá ejecutar con la integración de los procesos de la administración de proyectos y cumpliendo con los servicios en las fechas estipuladas por la convocante.

- Referencias: Los participantes deberán demostrar mediante documento debidamente requisitado de al menos: haber entregado servicios de comunicaciones con las mismas características técnicas que los señalados en la presente partida a entidades públicas o administraciones estatales de cualquier parte de la república mexicana, mediante escrito de satisfacción y/o carta de recomendación. La Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos de la Secretaría de Innovación se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos y/o documentos presentados por los interesados.

- Estructura Organizacional para el Proyecto: La propuesta técnica debe indicar la estructura organizacional que utilizará para el desarrollo del proyecto, indicando organigrama, perfiles de puesto y cantidad de personal. Deberá incluir curriculum vitae del líder del proyecto. La Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos de la Secretaría de Innovación se reserva el derecho de verificar la veracidad de los datos proporcionados por los interesados.

- Confidencialidad: El proveedor participante se debe comprometer a que toda la información que se le proporcione así como la que genere la empresa durante la  implementación, puesta en marcha y entrega de los servicios es de carácter confidencial y propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa.

6.- Criterios de Evaluación:

Para la evaluación se utilizará el método de evaluación binaria, donde la propuesta aceptada será aquella que cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en cada una de ellas e incluya la mejor propuesta económica.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 08/2018

Anexo II

P r o p u e s t a    E c o n ó m i c a

Contratación de Servicios de Internet con Enlaces Dedicados, con Ancho de Banda Simétricos y Mediante Fibra Óptica, solicitada por la Secretaría de Innovación.

| Partida | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio Unitario mensual | Importe anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio mensual | 12 | Servicio de Internet con Enlaces Dedicados, Ancho de Banda Simétricos y Mediante Fibra Óptica |  |  |
| Sub-Total |  |  |
| I.v.a. |  |  |
| Total |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 08/2018

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Contratación de Servicios de Internet con Enlaces Dedicados, con Ancho de Banda Simétricos y Mediante Fibra Óptica, solicitada por la Secretaría de Innovación.

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Ismael Carreón Ruelas

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 08/2018

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mi representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido, Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutivas: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 08/2018.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: para el licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 08/2018

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

Contratación de Servicios de Internet con Enlaces Dedicados, con Ancho de Banda Simétricos y Mediante Fibra Óptica, solicitada por la Secretaría de Innovación.

# Solicitudes de Aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agruparan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la Licitación para proceder a su respuesta)

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial número 11, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 08/2018

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Contratación de Servicios de Internet con Enlaces Dedicados, con Ancho de Banda Simétricos y Mediante Fibra Óptica, solicitada por la Secretaría de Innovación.

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretaria de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.		Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.	Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.	Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Clausula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.	Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2018, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.	La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.	Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2018.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |