# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 34/2017

Anexo I

Adquisición e Instalación de Sistema de Racks Selectivo, para la Bodega de Archivo de Gobierno del Estado de Sinaloa

| Part | Sub- Part. | Cant. | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 96 | pieza | Bastidores tipo “A” marco laminado en gota de 107 cms. de fondo x 917 cms. de altura. Con dos puntales y una celosía de diagonales y travesaños con uniones atornilladas: la capacidad de carga por marco individual o bastidor es de 10,500 kg por Rack solo corresponde a la carga que almacenará, ubicados en pasillos A, B, C (indicada su ubicación en plano en color lila y en cuadro abajo citado), en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería |
|  | 1.2 | 128 | pieza | Bastidores tipo “B” marco laminado en gota de 107 cms. fondo x 818 cms. de altura. Capacidad de carga. 9,240 kg por Rack solo correspondiente a carga que almacenará, ubicados en pasillos C, D, E, F, G, y H (indicado su ubicación en plano en color azul y en cuadro abajo citado), en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería |
|  | 1.3 | 27 | pieza | Bastidores tipo “C” marco laminado en gota de 107 cms. de fondo x 711 cms. de altura; capacidad de carga almacenada 7,980 kg por cada Rack solo corresponde a la carga que almacenará, ubicados en pasillos H e I. (indicados en planos en color rosa y en cuadro abajo citado), en el precio unitario incluye el unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 y tornillería |
|  | 1.4 | 2,398 | pieza | Vigas de 365.76 cms de longitud (144"), con capacidad de carga de 1,260 kg: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado en acero con ménsula de gota |
|  | 1.5 | 446 | pieza | Vigas de 365.76 cms de longitud (144"), con capacidad de carga 1,680 kg: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado en acero con ménsula de gota (a colocar en el último nivel de cada Rack |
|  | 1.6 | 4,191 | pieza | Parrillas (mallas metálicas soporte de 116.8 a 121 cms. de frente y 106.6 cms. de fondo para larguero de caja apoyadas sobre travesaños |
|  | 1.7 | 574.20 | m2 | Suministro y colocación de malla ciclón entre bastidores entre pasillos C y D con altura de 9.00 mts y 63.80 mts de longitud de los 2 tramos fijo a Racks por medio de abrazaderas sujetas a los bastidores |
|  | 1.8 | 14 | pieza | Suministro y colocación de banderolas de señalización en pasillos de 27 x 20 cms fondo blanco con línea de contorno color negra de 0.5 cms de ancho y letras tipo arial con negritas tamaño 650, fijo a los Racks sujeto por medio de tornillos cadmizados, de acuerdo al diseño en dibujo anexo |
|  | 1.9 | 1,845 | pieza | Suministro y colocación de calcomanías de 20 x 10 cms fondo blanco línea negra perimetral de 0.5 cms de ancho con letra tipo arial narrow tamaño 240 con negritas y fondo blanco de acuerdo a diseño en dibujo anexo |
|  | 1.10 | 1 | Lote | Instalación de 251 bastidores en piso, 3,244 vigas en los niveles 1 al 9, y colocación de 4,791 parrillas sobre las vigas, incluye costo de herramienta, maquinaria y accesorios para elevación de los materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta y completa instalación y pruebas. |
|  | 1.11 | 1 | lote | Materiales accesorios para colocación de bastidores (taquetes, anclas galvanizadas y placas galvanizadas niveladoras) |
|  | 1.12 | 1 | Flete | Flete del Sistema de Rack Selectivo completo a la ciudad de Culiacán, Sinaloa |

Nota: La diferencia de cantidades a suministrar y colocar de vigas-largueros y parillas contra las que se colocarán obedece a la existencia de 400 vigas o largueros y 600 parrillas existentes.

1. Normas y especificaciones:

- Estas especificaciones de fabricación de Rack Selectivo tienen la finalidad de lograr el correcto funcionamiento de cada parte integrante que lo conforma, duración y mantenimiento adecuado en el tiempo y sentar las bases a las que deben ajustarse los fabricantes y/o proveedores proponentes de Rack Selectivo para la Bodega de Archivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El concursante ganador deberá previo a la entrega de materiales entregar certificado de calidad por lote de componentes a colocar del Rack Selectivo.

- En estas especificaciones técnicas el peso que debe soportar anotado en el punto 4. Especificaciones de componentes en el inciso 4.1 solo incluye el peso de los productos que se almacenan dentro de los Racks por lo que falta que el proponente incluya el peso propio del Rack (vigas-entrepaños, parrillas metálicas y bastidores), cargas adicionales como cargas transmitidas por el elemento de elevación (plataformas metálicas GENIE GS-2646).

- Los productos por almacenar son cajas de cartón con papeles y no se usan tarimas encima de los Racks por lo que para su propuesta y cálculo de forma completa el proveedor debe incluir los pesos propios correspondientes a bastidores, vigas-largueros y parrillas.

2. Definiciones:

Deformaciones: la deformación o flecha máxima admisible en los largueros es L/180 donde L es la longitud del larguero.

Longitudinal: se entiende por sentido longitudinal el paralelo a los pasillos de almacenamiento del A al I.

Grado de empotramiento de la unión larguero-puntal proporciona la máxima seguridad frente a los posibles desplazamientos longitudinales y verticales.

Material que se almacenará: cajas de cartón archivo muerto conteniendo hojas carta u oficio en su interior en la gran mayoría, ver fotos anexas al final del documento.

Peso por almacenar: en esta cotización únicamente se incluye carga o peso por almacenar, el proponente debe incluir el peso propio del Rack, vigas y parrillas, así como cargas transmitidas por el elemento de elevación para el diseño y selección de secciones, calidad y especificaciones de acero a utilizar en su propuesta debiendo anexar el máximo que soportarán dichos componentes.

Recomendaciones de seguridad y uso del sistema de Rack Selectivo: la empresa proponente debe entregar un manual para el uso correcto del Sistema de Rack Selectivo a la entrega de los trabajos.

3. Especificación del suelo y distribución dentro del almacén:

La resistencia del concreto es de 250 kg/cm2 armado con malla 6 x 6 10/10 de 15 cms de espesor, acabado pulido (no fisurado), con pendiente +-10 mm de la parte posterior del almacén hacia el frente (para la instalación el proponente debe considerar el tipo más apropiado para su colocación (taquetes y tornillos).

- Los Racks serán distribuidos en pasillos longitudinales del A al I con diferentes alturas para 9, 8 o 7 niveles indicados con colores lila, azul y rosa respectivamente en planos anexos.

- Pasillos de 204 cms del A al H y de 210 cms el I.

- La maquinaria a utilizar para elevar y bajar cajas son plataformas de tijera eléctrica GENIE GS-2646 (entran de frente y salen de reversa) con guías en el piso que deben cotizar ya que continuamente se acomoda o retira manualmente por cada caja

4. Especificaciones de componentes:

Bastidores soportes del Rack a base de estructuras compuestas de 2 puntales y una celosía de diagonales y travesaños con uniones atornilladas. La unión de los travesaños y diagonales con los puntales se efectúa mediante tornillos de distinta medida.

- Todos los puntales deben tener dos filas de ranuras en forma de “lágrima” en la parte frontal que aseguran el perfecto anclaje de los largueros, y una o dos filas de taladros en los laterales para fijar el arriostrado y posibilitar la colocación de cualquier elemento auxiliar que sea preciso en el Sistema de Rack Selectivo. Las ranuras de los puntales permiten la graduación en altura cada 50,8mm. Las vigas o largueros son los elementos horizontales y resistentes de los Racks, sobre los que se depositarán las cargas. El ensamblaje de vigas o largueros a los bastidores se debe efectuar mediante sus 2 conectores o grapas que garantiza la seguridad y facilidad de su colocación; estas grapas son en forma de “l” y van provistas de 3, 4 ó 5 enganches (dependiendo del modelo de viga o larguero), con un paso entre sí de 50,8mm.

Viga o larguero: cada una estará siempre provisto de dos seguros incluidos en el propio larguero, uno en cada conector, para impedir el desplazamiento vertical de los mismos. Este seguro forma parte de la propia grapa, bloqueándola en el momento del montaje del larguero en el puntal. Al no ser un accesorio independiente, se garantiza siempre su presencia, y por lo tanto la seguridad contra olvidos en montaje o manipulaciones incorrectas; las vigas deben ser fabricadas de una sola pieza.

Características de los aceros propuestos a utilizar: la elección del tipo de acero para la fabricación de los distintos componentes depende directamente de los requerimientos y exigencias estructurales de cada componente y de su instalación indicadas en estas bases.-En todos los aceros se debe especificar la norma utilizada y el grado del mismo a detalle, con el límite de carga y esfuerzo a soportar así como presentar dibujos detallados de altura, ancho y espesores correspondientes.- Los elementos que integran el Sistema de Rack Selectivo deben tener certificado de calidad por lote.

Soldadura de vigas o largueros: debe hacerse mediante un proceso automático, en atmósfera protectora mezcla de argón 85 % y CO2 15%.

Tornillería: será de grado 5 según norma ASTM o de acuerdo al cálculo correspondiente del sistema de Rack selectivo para esta propuesta.

Colores y especificaciones de pintado para productos

- Puntales de Marcos o bastidores: color azul ral 5003 (azul zafiro), con sistema de pintura cataforesis; tipo de pintura formulada a partir de resinas epoxi (pintura de alto rendimiento).

- Vigas o Largueros: color naranja ral 2001 (red Orange), sistema de pintura electrostática hidrosoluble, tipo de pintura formulada a partir de resinas poliéster y amina

- Parrillas: Proceso de pintado electrostático hidrosoluble

- Accesorios: Galvanizados

Proceso de pintado electrostático hidrosoluble: el pintado electroestático con pintura hidrosoluble color naranja ral 2001 consiste básicamente aplicar pintura líquida pulverizada sobre las piezas. Esto se hace haciendo pasar la pintura por discos que giran a velocidades de hasta 20.000 revoluciones, donde las gotas de pintura son pulverizadas y polarizadas eléctricamente.

4.1 Alzados esquemáticos de carga por Rack con 9, 8 y 7 niveles:

Estructuración y carga por viga y Rack con altura de 917 cms en bastidores (9 niveles)

Estructuración y carga por viga y Rack con altura de 818 cms en bastidores (8 niveles)

Estructuración y carga por viga y Rack con altura de 711 cms en bastidores (7 niveles)

5. Descripción de conceptos:

- Bastidores tipo “A” marco laminado en gota de 107 cms de fondo x 917 cms de altura. Con dos puntales y una celosía de diagonales y travesaños con uniones atornilladas: 96 piezas, la capacidad de carga por marco individual o bastidor es de 10,500 kg por Rack solo corresponde a la carga que almacenará, ubicados en pasillos A, B, C (indicada su ubicación en plano en color lila y en cuadro abajo citado)

  - Puntales con dos filas de ranuras en forma de lágrima en la parte frontal para asegurar el perfecto anclaje de vigas o largueros, y una o dos filas de taladros en los laterales para fijar el arriostrado y posibilitar la colocación de cualquier elemento auxiliar que sea preciso en el sistema la ranura de puntales debe tener graduación de altura cada 50.8 mm

  - Base del poste fabricada con lámina en calibre 1/4" con 2 taquetes expansivos de Ø1/2" x 3-3/4"

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

- Bastidores tipo “B” marco laminado en gota de 107 cms. fondo x 818 cms de altura. 128 piezas Capacidad de carga. 9,240 kg por Rack solo correspondiente a carga que almacenará, ubicados en pasillos C, D, E, F, G, y H (indicado su ubicación en plano en color azul y en cuadro abajo citado)

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

- Bastidores tipo “C” marco laminado en gota de 107 cms de fondo x 711 cms de altura; 27 piezas capacidad de carga 7,980 kg por cada Rack solo corresponde a la carga que almacenará, ubicados en pasillos H e I. (indicados en planos en color rosa y en cuadro abajo citado)

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

- Vigas con capacidad de carga 1,260 kg 2,398 piezas: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros laminado con ménsula de gota

  - El ensamblaje de vigas o largueros a los bastidores se debe efectuar mediante 2 conectores o grapas para garantizar la seguridad y facilidad de su colocación; esta grapas en forma de “L” deben ir provistas de 3, 4 o 5 enganches (dependiendo del modelo de viga o larguero con un paso entre sí de 50.8 mm, debe estar unido al poste y provisto de dos seguros incluidos en la viga o larguero, uno en cada conector para impedir el desplazamiento vertical de los mismos y debe formar parte de la misma grapa bloqueándola al momento de montar la viga (debe ser parte de la grapa y no ser una accesorio independiente); se debe anexar foto de la unión de viga con el poste

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

- Vigas con capacidad de carga 1,680 kg 446 piezas: nota la capacidad de carga solo que almacenará es por pareja de vigas o largueros (este es el total de vigas a cotizar ya que se tiene en existencia 400 vigas que se colocaran)

  - El ensamblaje de vigas o largueros a los bastidores se debe efectuar mediante 2 conectores o grapas para garantizar la seguridad y facilidad de su colocación; esta grapas en forma de “L” deben ir provistas de 3, 4 o 5 enganches (dependiendo del modelo de viga o larguero con un paso entre sí de 50.8 mm, debe estar unido al poste y provisto de dos seguros incluidos en la viga o larguero, uno en cada conector para impedir el desplazamiento vertical de los mismos y debe formar parte de la misma grapa bloqueándola al momento de montar la viga (debe ser parte de la grapa y no ser una accesorio independiente); se debe anexar foto de la unión de viga con el poste

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas indicando secciones y materiales utilizados de lo aquí solicitado

  - Estas vigas con capacidad de mayor carga deben ser fácilmente identificables para evitar sean instaladas en sitios erróneos (por lo que el proponente debe utilizar un tipo de señalización en las mismas que permita diferenciarlas)

- Parrillas (entrepaño metálico galvanizado tipo parrilla con refuerzos metálicos inferiores en forma de “U”, medidas de frente 119.38 cms y de fondo 106.6 cms: 4,191 piezas, para soportar cajas de cartón con 600 kgs máximo y que serán colocadas entre dos vigas o largueros, (este es el total de parrillas a cotizar ya que se tiene en existencia 600 parrillas que se colocaran), proceso de pintado electrostático hidrosoluble.

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas de lo aquí solicitado

- Unidor de bastidores de 101 mm. fabricado con lámina en calibre 10 con 4 perforaciones hecho en una sola pieza en bastidores de líneas dobles. (4 cada dos bastidores dobles o los que indique el cálculo respectivo para su correcto funcionamiento y seguridad) Proceso de pintado electrostático hidrosoluble

  - El proponente debe anexar foto y/o dibujos con especificaciones detalladas de lo aquí solicitado

- Placa galvanizada niveladora de bastidor o puntales de 3 mm y de 1 mm de espesor

- Tornillería a utilizar: será de grado 5 según norma ASTM.

- Ancla galvanizada de ½” x 4 ¼” para fijación de bastidores como mínimo o los que indique el cálculo correspondiente para su correcto funcionamiento y seguridad.

- Aceros: en todos los aceros se debe especificar la norma utilizada y el grado del mismo, así como presentar dibujos detallados de altura, ancho y espesores correspondientes

6. Señalización (banderolas y calcomanías):

7. Instalación del Sistema de Rack Selectivo

8. Planta y cortes del Almacén con distribución de Rack Selectivo:

9. Fotografías del Almacén con producto a almacenar

Ejemplo colocación de cajas dentro de pasillos (el ancho del mismo será de 150 cms con manejo con elevador de tijera con guías en parte inferior

Elevadores de tijera utilizados para almacenamiento (proponer tipo de guía a colocar en los costados)

Vista general del tipo de almacén a manejar (los pasillos disminuyen a 155 cms, entre bastidor y bastidor y los bastidores dobles deben estar separados 10 cms entre ambos