| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MARCA | MODELO | FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (2) DOS SERVIDORES TIPO RACK CON UNA MEDIDA DE 2U, DEBERA DE INCLUIR (2) DOS PROCESADORES INTEL XEON-SILVER 4210 (2.2GHZ/10-CORE/85W) CON 13.75 MB DE CACHE, 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES DE 800W FLEX SLOT PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN POWER SUPPLY KIT, VENTILADORES REDUNDANTES, MINIMO DE (3) TRES PUERTOS PCIE 3.0 COMO BASE Y EXPASION HASTA 6 PUERTOS PCIE, MEMORIA ESTÁNDAR INCLUIDA DE 512GB (16X32GB) DDR4-2933 CAS-21-21-21 REGISTERED SMART MEMORY KIT, DEBERA DE CONTAR CON AL MENOS 24 RANURAS DIMM, SOPORTAR AL MENOS 3TB DE MEMORIA RAM CON MEMORIA TIPO (LRDIMM), EL SERVIDOR SOPORTA MEMORIA ESCALABLE PERSISTENTE, CUENTARA CON AL MENOS 8 BAHIAS PARA ALMACENAMIENTO DE UNIDADES DE DISCO DURO PEQUEÑO DE 2.5” ACTIVAS Y SOPORTAR CRECIMIENTO DE AL MENOS 30 DISCOS DUROS DE 2.5” EN EL MISMO CHASIS, SE INCLUYEN 2 DISCOS DUROS DE 600GB A 15K DUAL PORT 12G SFF (2.5IN), 1 UNIDAD OPTICA DVD-RW, CHIPSET INTEL C621, SE DEBERA DE INCLUIR (2) TARJETAS DE RED DE 4 PUERTOS CADA UNA A 1GBE, (1) TARJETA SN1100Q 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER, SOPORTAR TARJETAS INFINIBAND DE 40GB Y 100GB ETHERNET OPCIONALES, CUENTA CON UN PUERTO MICRO-SD, CONTROLADORA DE ALMACENAMIENTO CON 2G DE CACHE FBWC, 12GB/S, CON SOPORTE DE RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (ADVANCED DATA MIRRORING), SE DEBERA DE INCLUIR 1 LICENCIA DE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT CON 3 AÑOS DE SOPORTE 7X24 PARA EL PAR DE SERVIDORES SOPORTE ENTREGADO DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DE HARDWARE, DEBERA DE SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2019, VMWARE ESXI 6.0 U3, VMWARE ESXI 6.5 AND U1 UPON RELÉASE, CENTOS, RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) 6.9 AND 7.3, SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER (SLES) 11 SP4 AND 12 SP2, CANONICAL UBUNTU, SE DEBERA DE INCLUIR UN PUERTO DE ADMINISTRACION REMOTA DEDICADO CON SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA DESARROLLADO POR EL FABRICANTE DE HARDWARE, EL CUAL PERMITA ENCENDER Y APAGAR EL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, UTILIZA MEDIAS VIRTUALES TANTO DE CD COMO FLOPPY Y USB, PERMITIR LA GENERACIÓN DE HASTA 12 USUARIOS, HACER LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, SOPORTA NIVELES DE SEGURIDAD SSL, LA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA INCLUIR EL LICENCIAMIENTO COMPLETO PARA SU USO AL 100 %, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES Y ESTANDARES, ACPI 6.1 COMPLIANT, PCIE 3.0 COMPLIANT. PXE SUPPORT, WOL SUPPORT, MICROSOFT® LOGO CERTIFICATIONS, USB 3.0 SUPPORT, USB 2.0 SUPPORT, ENERGY STAR, ASHRAE A3/A4, CUENTA CON SOPORTE DE UEFI (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FORUM), REDFISH API, TLS 1.2, IMMUTABLE SILICON ROOT OF TRUST, ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES), SOPORTA DISCOS NVME, NVME BOOT SUPPORT, SECURE BOOT AND SECURE START, VIDEO STANDARD INTEGRADO UP TO 1920 X 1200@60HZ (32 BPP) CON 16MB DE MEMORIA DE VIDEO, SOPORTA SCALABLE PERSISTENT MEMORY, SE DEBERA DE INCLUIR UNA GARANTIA PROACTIVA DE 3 AÑOS 7X24 PARA EL HARDWARE Y SOFTWARE SOLICITADO EN LA PRESENTE PARTIDA, EL FABRICANTE DEL SERVIDOR CUENTA CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, INCLUIR LAS SIGUIENTES CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE CARTA DE GARANTIA DE REFACCIONES POR 5 AÑOS, CARTA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACION, CARTA RELATIVA AL ISO 9001:2008, CARTA DE SOPORTE TECNICO, CARTA DE PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO, CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTA DE PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. SE DEBERAN DE INCLUIR (10) LICENCIAS DE WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2019 OLP 2LIC NL GOV CORE LIC, PARA CADA UNO DE LOS SERVIDORES. SE DEBERA DE DESIGNAR A UNA PERSONA COMO PUNTO DE CONTACTO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA, LA CUAL DEBERA DE CONTAR CON LA CERTIFICACION DE ITIL FOUNDATION IN IT SERVICE MANAGEMENT. SERVICIOS INCLUIDOS COMO SOLUCION LLAVE EN MANO: CONEXIÓN DE SERVIDORES A LA RED LAN. CONEXIÓN DE SERVIDORES A LA SAN EN MODO REDUNDANTE. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HYPERVISOR VMWARE ESX 6.X INTEGRACIÓN A CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD (HA & VMOTION) EN VMWARE VCENTER SERVER. CONFIGURACIÓN DE REDES Y SWITCHES VIRTUALES INDEPENDIENTES PARA, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN Y PRUEBAS. CONFIGURACIÓN DE CONECTIVIDAD Y PRESENTACIÓN DE LUNS. CONFIGURACIÓN DE MULTIPATHING STORAGE. CONFIGURAR EL “SWAP FILE LOCATION” EN UNA LUN INDEPENDIENTE A LA DE LOS ARCHIVOS DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES. CREACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE MÁQUINAS VIRTUALES. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN BASE DEL SISTEMA OPERATIVO DE LAS NUEVAS MÁQUINAS VIRTUALES. INSTALACIÓN DE VMWARE TOOLS. CONFIGURACIÓN DE INCREMENTO DE CAPACIDADES DE MEMORIA Y PROCESAMIENTO. REVISION Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE FIRMWARE Y DRIVERS PARA EL CORRECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCION. MIGRACIÓN DE SERVIDORES EXISTENTES: APROVISIONAMIENTO DE ESPACIO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS EN EL NUEVO AMBIENTE VIRTUAL VMWARE. MIGRACION DE TODOS LOS SERVIDORES, FISICOS, VIRTUALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR ESTA INSTITUCION, DONDE LA INSTITUCION SERA LA RESPONSABLE DE MIGRAR LAS BASES DE DATOS. COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE ARCHIVOS ACTUAL DE LAS MÁQUINAS, FISICAS O VIRTUALES. DESFRAGMENTACIÓN DE DATOS DE UNIDADES PRESENTES EN LAS MÁQUINAS FÍSICAS O VIRTUALES. PROCESO DE CONVERSIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS FÍSICAS O VIRTUALES. AISLAMIENTO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES PARA SU VERIFICACIÓN. COMPROBACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE LAS MÁQUINAS MIGRADAS AL NUEVO AMBIENTE. ACTUALIZACION DE HYPERVISORES EN CASO DE SER NECESARIO. COMPROBACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES. INSTALACIÓN DE VMWARE TOOLS. ALTA DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES EN PRODUCCIÓN. ENTREGABLES: SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN, DONDE SE SERÁN INCLUIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA. PROCESO DE ACCESO A GARANTÍAS. REALIZACIÓN Y ENTREGA DE UN DOCUMENTO CON LA MATRIZ DE PRUEBAS DE VMWARE VSPHERE STANDARD EDITION, DOCUMENTO FINAL CON LA CONFIGURACIÓN DE CLUSTER. REALIZACIÓN Y ENTREGA DE UN DOCUMENTO CON LA MATRIZ DE PRUEBAS DE VMWARE VSPHERE, DOCUMENTO FINAL CON LA CONFIGURACIÓN. SE DEBERA DE ENTREGAR UNA LISTA DETALLADA FINAL DE EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE SUMINISTRADOS, INCLUYENDO SUS NÚMEROS DE PARTE DEL FABRICANTE Y NÚMEROS DE SERIE DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y MANUALES POR ESCRITO, EN FORMA FÍSICA Y ELECTRÓNICA. (1) SERVIDOR TIPO RACK CON UNA MEDIDA DE 2U, SE DEBERAN DE INCLUIR CON (2) INTEL XEON-SILVER 4215 (2.5GHZ/8-CORE/85W) CON 11.00 MB DE CACHE, SE DEBERAN DE INCLUIR 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES DE 500W FLEX SLOT PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN POWER SUPPLY KIT, VENTILADORES REDUNDANTES, UN MINIMO DE (3) PUERTOS PCIE 3.0 COMO BASE Y EXPASION HASTA 6 PUERTOS PCIE, MEMORIA ESTÁNDAR INCLUIDA DE 128GB (8X16GB) DDR4-2933 CAS-21-21-21 REGISTERED SMART MEMORY KIT, EL SERVIDOR DEBERA DE CONTAR CON 24 RANURAS DIMM, SOPORTAR 3TB DE MEMORIA RAM CON MEMORIA DEL TIPO (LRDIMM), SOPORTAR MEMORIA ESCALABLE PERSISTENTE, DEBERA DE CONTAR CON 12 BAHIAS PARA ALMACENAMIENTO DE UNIDADES DE DISCO DURO DE 3.5” ACTIVAS EN EL MISMO CHASIS, SE INCLUYEN (6) DISCOS DE 4TB SAS 7.2K LFF SC, CHIPSET INTEL C621SE , (2) TARJETAS DE RED DE 4 PUERTOS CADA UNA A 1GBE, (1) TARJETA SN1100Q 16GB DUAL PORT FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER, SOPORTAR TARJETAS INFINIBAND DE 40GB Y 100GB ETHERNET OPCIONALES, DEBERA CONTAR CON UN PUERTO MICRO-SD, CONTROLADORA DE ALMACENAMIENTO CON 4GB DE CACHE FBWC, 12GB/S, CON SOPORTE DE RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (ADVANCED DATA MIRRORING), EL SERVIDOR DEBER DE SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2019, VMWARE ESXI 6.0 U3, VMWARE ESXI 6.5 AND U1 UPON RELÉASE, CENTOS, RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) 6.9 AND 7.3, SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER (SLES) 11 SP4 AND 12 SP2, CANONICAL UBUNTU, DEBERA DE CONTAR CON UN PUERTO DE ADMINISTRACION REMOTA DEDICADO, SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA DESARROLLADO POR EL FABRICANTE DE HARDWARE EL CUAL PERMITE ENCENDER Y APAGAR EL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, UTILIZAR MEDIAS VIRTUALES TANTO DE CD COMO FLOPPY Y USB, PWRMITE LA GENERACIÓN DE HASTA 12 USUARIOS, HACER LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, SOPORTA NIVELES DE SEGURIDAD SSL, LA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA LICENCIAMIENTO COMPLETO PARA SU USO AL 100 %, EL EQUIPO SERVIDOR DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES Y ESTANDARES, ACPI 6.1 COMPLIANT, PCIE 3.0 COMPLIANT. PXE SUPPORT, WOL SUPPORT, MICROSOFT® LOGO CERTIFICATIONS, USB 3.0 SUPPORT, USB 2.0 SUPPORT, ENERGY STAR, ASHRAE A3/A4, UEFI (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FORUM), REDFISH API, TLS 1.2, IMMUTABLE SILICON ROOT OF TRUST, ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES), GARANTIA PROACTIVA DE 3 AÑOS 7X24 PARA EL HARDWARE Y SOFTWARE, EL FABRICANTE DEL SERVIDOR DEBERA DE CONTAR UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, SE DEBERAN DE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE CARTA DE GARANTIA DE REFACCIONES POR 5 AÑOS, CARTA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACION, CARTA RELATIVA AL ISO 9001:2008, CARTA DE SOPORTE TECNICO, CARTA DE PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO, CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTA DE PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. SE DEBERAN DE INCLUIR (2) LICENCIAS DE VEEAM BACKUP AND REPLICATION ESSENTIALS ENTERPRISE 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE CON 3 AÑOS DE SOPORTE 7X24, (UN TOTAL DE 4 LICENCIAS) SE DEBERAN DE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO: ALCANCE INCLUIDO COMO SOLUCION LLAVE EN MANO: LOS SERVIDORES DE LA PRESENTE PARTIDA SERAN EL REPOSITORIO DE RESPALDOS DE LAS LICENCIAS VEEAM BACKUP, SOLICITADAS EN LA PRESENTE PARTIDA. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN RESPALDOS: SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO COMO UNA SOLUCIÓN LLAVE EN MANO, SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PLANEACIÓN Y DISEÑO INSTALACIÓN DE CONSOLA DE RESPALDO. CONFIGURACION DE SERVIDOR PROXY Y CONSOLA DE RESPALDOS, ZONIFICACION. CREACIÓN AL MENOS 5 POLÍTICAS DE RESPALDO, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN CON EL HYPERVISOR VMWARE PARA RESPALDOS DE SUS SERVIDORES VIRTUALES. PRUEBAS DE RESPALDO E INTEGRACIÓN. ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE DE RESPALDO. INTEGRACION A SAN SWITCH, ZONIFICACION. ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA. SE DEBERA DE DESIGNAR A UNA PERSONA COMO PUNTO DE CONTACTO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA, LA CUAL DEBERA DE CONTAR CON LA CERTIFICACION DE ITIL FOUNDATION IN IT SERVICE MANAGEMENT. SE DEBERAN DE INCLUIR (8) LICENCIAS DE WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2019 OLP 2LIC NL GOV CORE LIC SE DEBERA DE ENTREGAR UNA LISTA DETALLADA FINAL DE EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE SUMINISTRADOS, INCLUYENDO SUS NÚMEROS DE PARTE DEL FABRICANTE Y NÚMEROS DE SERIE DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y MANUALES POR ESCRITO, EN FORMA FÍSICA Y ELECTRÓNICA. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN DE 2U, EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON 2 DISCOS DE ESTADO SOLIDO PARA CACHE DE 800GB CADA UNO MIXED USE SSDS, DEBERA DE INCLUIR 2 CONTROLADORAS REDUNDANTES CON 4 PUERTOS CADA UNA INCLUYENDO 8 MODULOS SFP A 16GB FC, CONTROLADORAS COMPATIBLES CON LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS, ISCSI 1GB OR 10GBI, FIBRE CHANNEL 8/16GB, CACHE DE LECTURA MAXIMA 8TB, DATOS (READ/WRITE) CACHE + SYSTEM MEMORY PER ARRAY 16GB, POOL CAPACITY 562TB, RAID 1, 5, 6, 10, CAPACIDAD DE EXPANSION DE 0 A 7 ENCLOSURES DE DISCOS SFF/LFF, CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 192 DISCOS SFF / 96 DISCOS LFF, SOPORTA AL MENOS LOS SIGUIENTES DISCOS SFF SSDS (MIXED USE), 400GB, 800GB, 1.6TB, 3.2TB, LFF SSDS (MIXED USE) 400GB, 800GB, SFF HDDS 15K: 300GB, 600GB, 900GB, 10K: 300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB, 7.2K: 1.0TB, 2.0TB, LFF HDDS 7.2K: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, CAPACIDADES DE SOFTWARE SOPORTAR E INCLUIR AL MENOS LAS SIGUIENTES TECNOLOGIAS THIN PROVISIONING, SPACE RECLAMATION, THIN REBUILD, PERFORMANCE TIER, STANDARD TIER, ARCHIVE TIER, SNAPSHOTS (512), VOLUME COPY, REMOTE SNAPS, VIRTUAL TIER AFFINITY, LAS CUALES SE ENCONTRARAN LICENCIADAS AL 100% DE SU CAPACIDAD SOPORTAR 512 SNAPSHOT, LA CONFIGURACION INCIAL SOPORTARA HASTA 24 DISCOS SFF DE 2.5” EN EL MISMO CHASIS CON EL PAR DE CONTROLADORAS, DONDE SE DEBERAN DE INCLUIR (12) DISCOS SAS DE 15K A 900GB 12G, (4) DISCOS SSD DE 800GB, CON FUENTES DE PODER Y VENTILADORES REDUNDANTES, 100-240 VAC, 50/60 HZ, SE DEBERAN DE INCLUIR (2 SWITCH TIPO SAN) DE 1U DE RACK CON 24 PUERTOS ACTIVOS FIBRA CANAL, SE DEBERAN DE INCLUIR 12 MODULOS SFP FC A 16GBS, CONTAR CON UNA MEDIDA DE RACK DE 1U, CON CAPACIDAD OPCIONAL DE FUENTE REDUDANTE, SE DEBERA DE INCLUIR EL SIGUIENTE SOFTWARE BASE SOFTWARE OF ADVANCED FABRIC OS, ADVANCED WEB TOOLS, BROCADE EZ SWITCH, ADVANCED ZONING, AND SAN NETWORK ADVISOR PROFESSIONAL, SE DEBERAN DE INCLUIR 16 CABLES DE FIBRA CANAL DE 5 METROS CADA UNA, GARANTIA PROACTIVA DE 3 AÑOS 7X24 PARA EL HARDWARE Y SOFTWARE SOLICITADO EN LA PRESENTE PARTIDA, EL FABRICANTE DEBERA DE CONTAR CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, SE DEBERAN DE INCLUIR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE CARTA DE GARANTIA DE REFACCIONES POR 5 AÑOS, CARTA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACION, CARTA RELATIVA AL ISO 9001:2008, CARTA DE SOPORTE TECNICO, CARTA DE PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO, CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTA DE PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO COMO UNA SOLUCIÓN LLAVE EN MANO, SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PLANEACIÓN Y DISEÑO. ZONIFICACION. CREACION DE VOLUMENES Y ASIGNACION DE ESPACIOS. INTEGRACION AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y RESPALDOS. SE DEBERA DE DESIGNAR A UNA PERSONA COMO PUNTO DE CONTACTO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOLICITADA, LA CUAL DEBERA DE CONTAR CON LA CERTIFICACION DE ITIL FOUNDATION IN IT SERVICE MANAGEMENT. LOS EQUIPOS DE HARDWARE DE LA PRESENTE PARTIDA DEBERAN SER DE LA MISMA MARCA Y/O FABRICANTE PARA GARANTIZAR SU COMPATIBILIDAD COMO SOLUCION LLAVE EN MANO, SE DEBERAN DE INCLUIR (2) DOS MODULOS PDU PARA RACK NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA DE LA MISMA MARCA DE LA INFRAESTRUCTURA OFERTADA. (1) UPS PARA RACK DEL TIPO ON-LINE DE (10KVA) 10000 VA/10000 WATTS, ENTRADA /SALIDA 208V, INTERFACE PORT CONTACT CLOSURE, RJ-45 10/100 BASE-T, RJ-45 SERIAL, SMART-SLOT, USB, CONEXIONES DE SALIDA: (1) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), (4) NEMA L6-20R Y (2) NEMA L6-30R, ENERGY STAR V2.0, ESTATUS MULTIFUNCIONAL LCD Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMAS SONORAS Y VISIBLES PRIORIZADAS POR SEVERIDAD, GARANTÍA ESTANDAR DE 3 AÑOS PARA REPARACIÓN O REEMPLAZO (NO INCLUYE BATERÍAS) Y 2 AÑOS PARA BATERÍAS, SE DEBERAN DE INCLUIR LOS RIELES PARA RACK, SE DEBERA DE CONSIDERAR SU MONTAJE EN INSTALACION ELECTRICA. (1)LICENCIA SQL SERVER STANDARD 2019 OPEN GOBIERNO | 1 |  |  |  |
| 2 | (1) SISTEMA INTEGRAL CON TECNOLOGIA TIPO BLADE COMPOSABLE, LA SOLUCIÓN PROPUESTA DEBERÍA ADMITIR EL APROVISIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIRTUAL, FÍSICA Y DE CONTENEDORES A PARTIR DE GRUPOS DE RECURSOS INFORMÁTICOS, DE ALMACENAMIENTO Y DE REDES, LA SOLUCIÓN DEBE TENER UN SOLO APROVISIONAMIENTO DE CONSOLA PARA LA CONFIGURACIÓN DE RED DEL LADO DEL SERVIDOR, EL ALMACENAMIENTO Y EL CÓMPUTO CON LA OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE CONEXIÓN DIRECTA (DAS), ISCSI Y FC SAN DEBEN ESTAR DISPONIBLES, DEBE ADMITIR API PARA INTEGRARSE EN HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN POPULARES COMO MICROSOFT SYSTEMSCENTER Y VMWARE VCENTER Y EN HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DE CÓDIGO ABIERTO Y DEVOPS COMO CHEF, DOCKER Y OPENSTACK, DEBE ADMITIR PLANTILLAS DEFINIDAS POR SOFTWARE PARA REALIZAR CAMBIOS RÁPIDAMENTE EN LA INFRAESTRUCTURA. LA PLANTILLA DEBE INCLUIR BIOS DEL SERVIDOR, FIRMWARE, ORDEN DE ARRANQUE, RAID, CONFIGURACIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE RED DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA CARGA DE TRABAJO, DEBE ADMITIR SECUENCIAS DE COMANDOS PARA REASIGNAR RECURSOS INFORMÁTICOS A DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO PARA UTILIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA EFECTIVA (REAPROVISIONAR RECURSOS INFORMÁTICOS DE UNA CARGA DE TRABAJO A OTRA), SOLUCIÓN PARA ALOJAR EL NÚMERO REQUERIDO DE SERVIDORES BLADE EN EL MENOR NÚMERO DE GABINETES, DEBE ADMITIR CUCHILLAS DE ALTURA COMPLETA Y MEDIA ALTURA EN EL MISMO GABINETE, OCUPANDO UN MÁXIMO DE 10U DE ALTURA DE RACK DEBE ADMITIR UN MÍNIMO DE 12 SERVIDORES DE MEDIA ALTURA O 6 SERVIDORES DE ALTURA COMPLETA, DEBE ADMITIR SEIS BAHÍAS DE INTERCONEXIÓN PARA CONFIGURAR LA REDUNDANCIA 3 + 3, EL GABINETE (ENCLOSURE) DEBE ADMITIR PROCESADORES INTEL XEON BASADOS ​​EN 2 CPU Y 4 BLADES DE CPU Y BLADES DE ALMACENAMIENTO, EL GABINETE DEBE ADMITIR AL MENOS 160 UNIDADES DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO DENTRO DEL GABINETE JUNTO CON UN MÓDULO DE CÓMPUTO PARA CONFIGURAR COMO DAS O ALMACENAMIENTO DEFINIDO POR SOFTWARE, DEBE ADMITIR EL DISPOSITIVO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN INCORPORADO EN REDUNDANCIA CON UNA RED DE ADMINISTRACIÓN SEPARADA DE LA RED DE PRODUCCIÓN, DEBE ADMITIR LA TECNOLOGÍA INCORPORADA EN CADA CHASIS PARA EL DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO DE RECURSOS, DEBE ADMITIR LA VINCULACIÓN DE MÚLTIPLES GABINETES (AL MENOS 21 GABINETES) PARA FORMAR UN SOLO ANILLO DE ADMINISTRACIÓN PARA REDUCIR LA COMPLEJIDAD Y PROPORCIONAR UNA ÚNICA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS GABINETES CONECTADOS, DEBE ADMITIR EL ALOJAMIENTO DE TEJIDOS DE INTERCONEXIÓN FCOE, ETHERNET, FC Y SAS QUE OFRECEN REDUNDANCIA COMO CARACTERÍSTICA. TAMBIÉN DEBE ADMITIR UN CONMUTADOR DE RED CON ENLACES DESCENDENTES DE 25 / 50GB Y UN ENLACE ASCENDENTE DE 100G AL CONMUTADOR DE CC, LA INTERCONEXIÓN DEBE ADMITIR ENLACES DESCENDENTES DE 20 GBPS A LOS BLADES EN REDUNDANCIA, ADMITIENDO TALLAR 4 FLEXNIC O 3 FLEXNIC Y 1 FLEXHBA POR ENLACE DESCENDENTE DE 20 GB, CADA FLEXHBA DEBE ADMITIR EL TRANSPORTE DE FIBRE CHANNEL A TRAVÉS DE ETHERNET / CEE O EL PROTOCOLO ACELERADO ISCSI, DEBE ADMITIR AL MENOS SEIS QSFP + PARA ENLACE ASCENDENTE EXTERNO PARA ELEGIR ENLACES ASCENDENTES ETHERNET Y FC SEGÚN SEA NECESARIO, DEBE ADMITIR LA AGREGACIÓN DE MÚLTIPLES GABINETES PARA CONSOLIDAR LAS CONEXIONES DE RED DEL CENTRO DE DATOS, REDUCIR EL HARDWARE Y ESCALAR EL ANCHO DE BANDA DE LA RED EN MÚLTIPLES GABINETES. AL MENOS 60/36 SERVIDORES DEBEN SER COMPATIBLES POR AGREGACIÓN. EL TRÁFICO DE RED DE CAPA 2 DEBE CAMBIARSE DENTRO DE LA AGREGACIÓN DEL GABINETE (SIN USAR LA PARTE SUPERIOR DEL CONMUTADOR DE BASTIDOR), CUANDO SE AGREGAN MÚLTIPLES CHASSSIS, LA LATENCIA DE CONMUTACIÓN ENTRE GABINETES NO DEBE EXCEDER 1.0 MICRO SEGUNDO PARA ETHERNET, DEBE SER COMPATIBLE CON LA AGREGACIÓN DE ENLACES DE MÓDULOS MÚLTIPLES (MLAG) PARA LA RESISTENCIA CONTRA FALLAS DE INTERCONEXIÓN, EL GABINETE DEBE ADMITIR CONMUTADORES DE RED CON AL MENOS 6 * 40 GB QSP + PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTE, CON ENLACE ASCENDENTE AL CONMUTADOR DEL CENTRO DE DATOS, EL GABINETE DEBE ADMITIR CONMUTADORES SAN FIBRE CHANNEL CON AL MENOS 8 * 16 GB DE ENLACES ASCENDENTES FC Y TAMBIÉN AL MENOS 16 GB DE ENLACES DESCENDENTES A TODAS LAS BAHÍAS DE SERVIDORES. EL CONMUTADOR DEBE ADMITIR ENLACES TRONCALES A CONMUTADORES SAN EXTERNOS A 128 GB / S POR TRONCAL, EL GABINETE SE DEBE LLENAR COMPLETAMENTE CON FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE LA MAYOR CAPACIDAD DISPONIBLE CON EL PROVEEDOR. LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN DEBEN ADMITIR N + N, ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN DE REDUNDANCIA N + 1, DONDE N ES MAYOR QUE 1. DEBERÍA OFRECER UN SUBSISTEMA DE ENERGÍA MONOFÁSICO HABILITADO CON TECNOLOGÍAS PARA UN MENOR CONSUMO DE ENERGÍA Y OFRECER EFICIENCIA ENERGÉTICA PLATINUM. LOS VENDEDORES DEBEN PROPORCIONAR DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN LAS RECLAMACIONES, DEBE ADMITIR EL DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO DE COMPUTACIÓN, MEMORIA, ALMACENAMIENTO Y TEJIDOS DENTRO DE UN GABINETE O EN MÚLTIPLES GABINETES CONECTADOS, DEBE ADMITIR LED DE ACTIVIDAD, ESTADO Y ENERGÍA PARA UN ESTADO INMEDIATO, DEBE ADMITIR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y CONTROLADORES DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES QUE USAN PLANTILLAS DE PERFIL PARA MONITOREAR, MARCAR Y CORREGIR, DEBE OFRECER UNA INTERFAZ DE USUARIO COLABORATIVA QUE ADMITA RECURSOS LÓGICOS PARA EL MAPEO DE RECURSOS FÍSICOS, BÚSQUEDA INTELIGENTE, REGISTRO DE ACTIVIDAD, ACCESO MÓVIL HTML5 Y PANEL PERSONALIZABLE, DEBERÍA ADMITIR EL APROVISIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO INTERNO Y EXTERNO: ALMACENAMIENTO LOCAL / ZONIFICADO DE CONEXIÓN DIRECTA (DAS), ALMACENAMIENTO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDS) Y REDES DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO (SAN), DEBE ADMITIR LA INTEGRACIÓN CON VIRTUALIZACIÓN VMWARE VCENTER Y MICROSOFT SYSTEM CETNER, SE DEBERAN DE INCLUIR (3) SERVIDORES TIPO BLADE DE MEDIANA ALTURA CON 2 PROCESADORES INTEL XEON-GOLD 6240 (2.6GHZ/18-CORE/150W), CON 512GB EN RAM (16X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 REGISTERED SMART MEMORY KIT, EL SERVIDOR DEBERA DE SOPORTAR MEMORIA PERSISTENTE, ADVANCED ECC, MIRRORED MEMORY & FAST FAULT TOLERANCE, SE DEBERÁN DE INCLUIR 2 DISCOS SAS DE 300GB A 15K HOT PLUG SFF, SE DEBERÁ INCLUIR UNA (1) TARJETA DE CONEXIÓN DE 10/20GB DUAL CONVERGED NETWORK ADAPTER, (1) TARJETA DE 16GB DUAL FIBRE CHANNEL HOST BUS ADAPTER, CONTROLADORA DE 12GB/S SAS RAID CONTROLLER WITH RAID 0/1/1+0 DEBERA DE CONTAR CON MÍNIMO DE 1 * PUERTO USB 3.0 INTERNO, 1 * RANURA PARA TARJETA SDHC INTERNA Y 1 * PUERTO USB 3.0 EXTERNO, EL SERVIDOR DEBE ADMITIR GPU NVIDIA Y AMD PARA APLICACIONES CON USO INTENSIVO DE GRÁFICOS, DEBERA DE CONTAR CON LOS SIGUINETES CUMPLIMIENTOS ESTANDARES DE INDUSTRIA, MICROSOFT® LOGO CERTIFICATIONS, WOL ENABLED ON SOME ADAPTORS, PXE SUPPORT ENABLED, USB 3.0 COMPLIANT, TPM 2.0, ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES) TRIPLE DATA ENCRYPTION STANDARD (3DES), SNMP, SSL 2.0, DMTF SYSTEMS MANAGEMENT ARCHITECTURE FOR SERVER HARDWARE, COMMAND LINE PROTOCOL (SMASH CLP) ACTIVE DIRECTORY V1.0, PCIE 3.0 COMPLIANT, UEFI (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FORUM) REDFISH API, DEBERA DE SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS, MICROSOFT WINDOWS SERVER, RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER (SLES) VMWARE, PARA CONEXIÓN A LA RED SE DEBERÁN DE INCLUIR (2) MODULOS DE CONEXIÓN INTERNOS HOT PLUG DE AL MENOS 100GBE CADA UNO CON 4 QSFP28 TO SFP28 ADAPTER Y 4 CONECTORES 10GB SFP+ SR TRANSCEIVER PARA CONEXIÓN A LA RED LOCAL POR CADA MODULO DE CONEXIÓN, SE DEBERÁN DE INCLUIR (2) SAN SWITCH INTERNOS HOT PLUG A 16GB/12 2SFP+ FIBRE CHANNEL SAN CADA UNO CON 4 MODULOS 16GB SFP+ SHORT WAVE 1-PACK TRANSCEIVER PARA CONEXIÓN SAN, 6 FUENTES DE PODER 6 X 2650W PERFORMANCE HOT PLUG TITANIUM PLUS, SE DEBERAN DE INCLUIR LAS SIGUIENTES CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE CARTA DE GARANTIA DE REFACCIONES POR 5 AÑOS, CARTA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACION, CARTA RELATIVA AL ISO 9001:2008, CARTA DE SOPORTE TECNICO, CARTA DE PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO, CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTA DE PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS, SE DEBER DE INCLUIR UN (1) RACK DE SERVIDORES DE 42U COMPATIBLE Y DE LA MISMA MARCA DE LA SOLUCION PROPUESTA, SE DEBERA DE INCLUIR (1) UN SWITCH DE 1U DE RACK CON 24 PUERTOS DE 1GBE BASET Y 4 PUERTOS SFP+ 10GBE INCLUYENDO SUS 4 MODULOS SFP+ A 10GBE, DEBERÁ DE CONTAR CON CAPACIDAD DE 40GBE, FUENTES DE PODER REDUNDANTES Y VENTILADORES REDUNDANTES, DEBERA DE ADMITIR UN CONJUNTO AVANZADO DE FUNCIONES DE CAPA 2 Y 3 CON OSPF, IPV6, IPV4 BGP, SEGMENTACIÓN DINÁMICA, QOS ROBUSTA Y ENRUTAMIENTO BASADO EN POLÍTICAS QUE SE INCLUYEN SIN NECESIDAD DE LICENCIAS DE SOFTWARE. CON GARANTIA Y SOPORTE DE 5 AÑOS 7X24, POSTERIOR A LA FINALIZACION DE ESTA GARANTIA DEBERA DE CONTAR CON GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA INCLUYENDO SOPORTE Y ACTUALIZACIONES SIN COSTO, DONDE ESTE SWITCH SERA EL SWITCH DE ACCESO DE LA SOLUCION COMPOSABLE OFERTADA Y ESTE SERA CONECTADO A LA RED CORE DE LA SECRETARIA DE SALUD. SE DEBERAN DE INCLUIR (18) LICENCIAS DE WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2019 OLP 2LIC NL GOV CORE LIC, PARA CADA UNO DE LOS SERVIDORES. UN (1) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (1) HYBRID-FLASH, CON UNA MEDIDA MINIMA DE 4U DE RACK, EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON UN CACHE DE FABRICA DE 5.76TB (6 SSD X 960GB), DEBERA DE CONTAR CON 2 PUERTOS 10GBE BASE-T, 2 TARJETAS DUAL PORT FIBRE CHANNEL A 16GB/S C/U (EN TOTAL 4 PUERTOS FC DE 16GB C/U), DEBERA DE CONTAR CON 21 DISCOS DE 2TB C/U OARA ENTREGAR UN TOTAL DE 42TB CRUDOS Y 33TB USABLES ANTES DE COMPRESION Y/O DEDUPLICACION, DEBERA DE CONTAR CON UN SOFTWARE DE LA MISMA MARCA Y PROPIETARIO DEL FABRICANTE CON ANALITICA PREDICTIVA EL CUAL PERMITA PREDECIR Y RESOLVER AUTOMÁTICAMENTE EL 86% DE LOS PROBLEMAS ANTES DE ESTOS OCASION UNA FALLA O ALERTA, DEBERÁ DE SIMPLIFICAR LA PLANIFICACIÓN CON PRONÓSTICOS PRESCRIPTIVOS EN CUANTO A CAPACIDAD, RENDIMIENTO Y NECESIDADES DE ANCHO DE BANDA, DEBERÁ LOGRAR QUE LA INFRAESTRUCTURA SEA MÁS INTELIGENTE Y CONFIABLE AL APRENDER DE LA BASE INSTALADA MEDIANTE SU SISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANALÍTICA, LA MATRIZ DE ALMACENAMIENTO OFRECIDA DEBE SER UNA VERDADERA MATRIZ HÍBRIDA OPTIMIZADA PARA FLASH DONDE EL FRONT-END SE OFRECERÁ CON 16 GBPS Y EL BACK-END SE EJECUTARÁ A 12 GBPS, DEBERA SOPORTAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® SERVER, INCLUDING MICROSOFT® HYPER-V™ ¦ VMWARE VSPHERE™ ¦ HP-UX® ¦ UBUNTU SUSE® LINUX ENTERPRISE ¦ SUSE® LINUX VIRTUALIZATION ¦ RED HAT® ENTERPRISE LINUX® ¦ RED HAT® ENTERPRISE VIRTUALIZATION CENTOS ¦ ORACLE® LINUX® (UEK AND RHEL COMPATIBLE KERNELS) ¦ ORACLE® SOLARIS CITRIX® ¦ IBM® AIX®, LA MATRIZ DE ALMACENAMIENTO OFRECIDA DEBE SER FLEXIBLE, LA MEMORIA CACHÉ SE UTILIZARÁ SOLO PARA INFORMACIÓN DE DATOS Y CONTROL. LA SOBRECARGA DEL SISTEMA OPERATIVO NO SE REALIZARÁ DENTRO DE LA MEMORIA CACHÉ, LA MEMORIA CACHÉ DE ESCRITURA ESTARÁ COMPLETAMENTE PROTEGIDA Y NO HABRÁ PÉRDIDA DE DATOS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA, PARA OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO, LA MATRIZ DE ALMACENAMIENTO OFRECIDA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ESCRIBIR EL TAMAÑO DE BANDA MÁS GRANDE DE AL MENOS 18 MB MIENTRAS SE BAJA LA INFORMACIÓN DE LA CACHÉ AL DISCO FINAL, EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEBERA DE CONTAR CON UNA DISPONIBILIDAD DE 99.9999% LO CUAL DEBERA ESTAR DOCUMENTADO EN SU FICHA TECNICA, EN CASO DE FALLA DE ALGUN COMPONENTE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NO DEBERA DE TENER FALLA O DEGRADACION, LA MATRIZ DE ALMACENAMIENTO OFRECIDA ADMITIRÁ VARIAS CAPACIDADES DE UNIDADES SSD COMO 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1.9 TB Y 3.84 TB, ETC. PARA EL ALMACENAMIENTO EN CACHÉ Y 1 TB / 2 TB / 4 TB / 6 TB Y 10 TB PARA DATOS PERSISTENTES, LA MATRIZ DE ALMACENAMIENTO OFRECIDA SE SUMINISTRARÁ CON ENCRIPTACIÓN CERTIFICADA AES-256 XTS FIPS A NIVEL DE LUN GRANULAR SIN USAR UNIDADES SSD ENCRIPTADAS, EL MOTOR DE ANÁLISIS HABILITADO PARA LA NUBE TENDRÁ LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR LO SIGUIENTE: A. TENDRÁ CAPACIDAD DE APRENDIZAJE GLOBAL Y RECOPILARÁ INFORMACIÓN DE CONTROL DE MATRICES DE ALMACENAMIENTO INSTALADAS EN OTRAS PARTES DEL MUNDO PARA OBTENER RESULTADOS SIGNIFICATIVOS. B. EL MOTOR DE ANÁLISIS DEBE TENER LA CAPACIDAD DE RECOMENDAR PROACTIVAMENTE PARA EVITAR Y/O DETENER PROBLEMAS DETECTADOS EN OTRAS MATRICES DE ALMACENAMIENTO SIMILARES. LA MATRIZ DE ALMACENAMIENTO OFRECIDA PODRA INTEGRARSE CON LAS TECNOLOGÍAS DE CONTENEDORES DOCKER, RED-HAT OPENSHIFT, KUBERNETES Y MESOS, DEBERA DE CONTAR CON THIN PROVISIONING AND SPACE OPTIMIZATION, SNAPSHOT / POINT IN TIME COPY, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA LICENCIA PARA TODAS LAS FUNCIONALIDADES CRÍTICAS COMO INSTANTÁNEA, INSTANTÁNEAS ADMINISTRADAS POR APLICACIONES, CLONACIÓN, REPLICACIÓN, QOS, NIVELACIÓN DE DATOS, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LUN, ETC. PARA LA CAPACIDAD MÁXIMA ADMITIDA DE LA MATRIZ. NO HABRÁ REQUISITOS ADICIONALES DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA FUTURAS ACTUALIZACIONES DE CAPACIDAD. CUALQUIER LICENCIA ADICIONAL REQUERIDA PARA CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN SE ENTREGARÁ POR ADELANTADO. SE DEBERA DE INCLUIR UNA GARANTIA DE 5 AÑOS 7X24 PARA EL HARDWARE Y SOFTWARE SOLICITADO EN LA PRESENTE PARTIDA, EL FABRICANTE DEBERA DE CONTAR CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, SE DEBERAN DE INCLUIR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE CARTA DE GARANTIA DE REFACCIONES POR 5 AÑOS, CARTA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACION, CARTA RELATIVA AL ISO 9001:2008, CARTA DE SOPORTE TECNICO, CARTA DE PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DE OBLIGADO SOLIDARIO, CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTA DE PAIS DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN COMO UNA SOLUCIÓN LLAVE EN MANO, LOS PRODUCTOS DE HARDWARE SOLICITADOS EN LA PRESENTE PARTIDA (SOLUCION COMPOSABLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO) DEBERA DE SER DE UNA MISMA MARCA Y/O FABRICANTE PARA CONTAR CON UNA SOLUCION INTEGRAL. SE DEBERA DE INCLUIR (1) LICENCIA DE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT CON 5 AÑOS DE SOPORTE 7X24 PARA LOS (3) SERVIDORES SOPORTE ENTREGADO DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DE HARDWARE, SE DEBERAN DE INCLUIR (6) LICENCIAS DE SOFTWARE VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE PLUS CON 5 AÑOS DE SOPORTE (24X7) LICENCIA PERPETUA, SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIOS DE INSTALACION, ARRANQUE Y MIGRACION QUE DEBERAN DE SER INCLUIDOS. SE DESARROLLARÁ UN PROGRAMA DE TRABAJO DETALLADO CON LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR, EL CUAL SE ACORDARÁ FECHA, LUGAR Y HORA POR PARTE DE LA CONVOCANTE. ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA COMPOSABLE Y CONSOLA DE ADMINISTRACION. ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. DEFINICION Y ASIGNACION DE ESPACIOS. CONEXIÓN Y ZONIFICACION A LOS SAN SWITCH. INSTALACION Y CONFIGURACION MODULOS DE CONEXIÓN LAN Y SAN, CONEXIÓN A LA RED LAN. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DE TODOS LOS EQUIPOS. CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS DE MAQUINAS. CONFIGURACION DE VMWARE HA, VMOTION. CONFIGURACIÓN DE CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD. CREACIÓN DE CLONES. CREACIÓN DE TEMPLATES. CREACIÓN DE SNAPSHOT. ADMINISTRACIÓN DE DISCOS VIRTUALES. IMPLEMENTACIÓN DE COPIAS AUTOMÁTICAS DE MÁQUINAS VIRTUALES, PARA SU RESTAURACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. AISLAMIENTO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES PARA SU VERIFICACIÓN. COMPROBACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES. COMPROBACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES. MIGRACION DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SAN, AL NUEVO SISTEMA COMPOSABLE. CONVERSION DE SERVIDORES FISICO A VIRTUAL. INTERCONEXION DE DISPOSITIVOS A LA RED LAN. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD. PRUEBAS DE REDUNDANCIA. INSTALACION Y CONSIGURACION DE SOFTWARE DE RESPALDOS. SE DEBERA DE INCLUIR CURSO TALLER EN SITIO PARA 3 PERSONAS COMO MÍNIMO, EN DONDE SE REALIZARÁN LABORATORIOS DE LAS FUNCIONALIDADES Y CAPACIDADES TANTO DE HARDWARE COMO SOFTWARE. ENTREGABLES: MEMORIA DE TÉCNICA DE INSTALACIÓN DONDE SE INCLUIRAN: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA. INVENTARIO DE MÁQUINAS VIRTUALES. LOS EQUIPOS DE HARDWARE DE LA PRESENTE PARTIDA DEBERAN SER DE LA MISMA MARCA Y/O FABRICANTE PARA GARANTIZAR SU COMPATIBILIDAD COMO SOLUCION LLAVE EN MANO, SE DEBERAN DE INCLUIR (2) DOS MODULOS PDU PARA RACK NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ELECTRICA DE LA MISMA MARCA DE LA INFRAESTRUCTURA OFERTADA. (1) UPS PARA RACK DEL TIPO ON-LINE DE (10KVA) 10000 VA/10000 WATTS, ENTRADA /SALIDA 208V, INTERFACE PORT CONTACT CLOSURE, RJ-45 10/100 BASE-T, RJ-45 SERIAL, SMART-SLOT, USB, CONEXIONES DE SALIDA: (1) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), (4) NEMA L6-20R Y (2) NEMA L6-30R, ENERGY STAR V2.0, ESTATUS MULTIFUNCIONAL LCD Y CONSOLA CON CONTROL, ALARMAS SONORAS Y VISIBLES PRIORIZADAS POR SEVERIDAD, GARANTÍA ESTANDAR DE 3 AÑOS PARA REPARACIÓN O REEMPLAZO (NO INCLUYE BATERÍAS) Y 2 AÑOS PARA BATERÍAS, SE DEBERAN DE INCLUIR LOS RIELES PARA RACK, SE DEBERA DE CONSIDERAR SU MONTAJE EN INSTALACION ELECTRICA. | 1 |  |  |  |

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.