Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 23/2020

Adquisición de equipo de cómputo, para la Fiscalía General del Estado y el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

A N E X O   I

Especificaciones Técnicas

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CON DOS SERVIDORES DE RESPALDOS Y REPLICACION DE MAQUINAS VIRTUALES. SERVIDOR TIPO RACK CON UNA MEDIDA DE 2U, EL CUAL DEBERA DE INCLUIR CADA SERVIDOR (2) PROCESADORES INTEL® XEON-SILVER 4110 (8C 2.1GHz 85W), SE DEBERAN DE INCLUIR 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTES DE 500W FLEX SLOT PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN POWER SUPPLY KIT, VENTILADORES REDUNDANTES, DEBERA CONTAR CON UN MINIMO DE (3) PUERTOS PCIE 3.0 COMO BASE Y EXPASION HASTA 6 PUERTOS PCIE, MEMORIA ESTÁNDAR INCLUIDA DE 128GB (4X32GB) DUAL RANK X4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 REGISTERED SMART MEMORY KIT, EL SERVIDOR DEBERA DE CONTAR CON AL MENOS 24 RANURAS DIMM, EL SERVIDOR DEBERA DE SOPORTAR AL MENOS 3TB DE MEMORIA RAM CON MEMORIA DEL TIPO (LRDIMM), DEBERA DE CONTAR CON AL MENOS 12 BAHIAS PARA ALMACENAMIENTO DE UNIDADES DE DISCO DURO ACTIVAS DE 3.5”, MAS UNA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE AL MENOS 19 DISCOS LFF DE 3.5” Y 2 DISCOS SFF DE 2.5”, SE DEBERAN DE INCLUIR DE MANERA INICIAL 8 DISCOS DUROS SAS DE AL MENOS 4TB C/U, CHIPSET INTEL C621, SE DEBERAN DE INCLUIR (1) TRJETA DE RED DE 4 PUERTOS CADA UNA A 1GBE, (1) TARJETA DE RED 10GBE SFP, SE DEBERAN INCLUIR, DEBERA DE SOPORTAR TARJETAS INFINIBAND DE 40GB Y 100GB ETHERNET OPCIONALES, DEBERA DE CONTAR CON AL MENOS UN PUERTO MICRO-SD, CONTROLADORA DE ALMACENAMIENTO CON 4GB DE CACHE FBWC, 12GB/S, CON SOPORTE DE RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (ADVANCED DATA MIRRORING), EL SERVIDOR DEBERA DE SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS, MICROSOFT WINDOWS SERVER RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER (SLES), VMWARE, CENTOS, CANONICAL UBUNTU, DEBERA DE CONTAR CON UN PUERTO DE ADMINISTRACION REMOTA DEDICADO SE DEBERA INCLUIR SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA DESARROLLADO POR EL FABRICANTE DE HARDWARE EL CUAL DEBERA DE PERMITIR ENCENDER Y APAGAR EL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, UTILIZAR MEDIAS VIRTUALES TANTO DE CD COMO FLOPPY Y USB, DEBERA DE PERMITIR LA GENERACIÓN DE HASTA 12 USUARIOS, HACER LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, SOPORTAR NIVELES DE SEGURIDAD SSL, LA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA DEBERA INCLUIR EL LICENCIAMIENTO COMPLETO PARA SU USO AL 100 %, EL EQUIPO SERVIDOR DEBERA DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES Y ESTANDARES, ACPI 6.1 COMPLIANT, PCIE 3.0 COMPLIANT. PXE SUPPORT, WOL SUPPORT, MICROSOFT® LOGO CERTIFICATIONS, USB 3.0 SUPPORT, USB 2.0 SUPPORT, ENERGY STAR, ASHRAE A3/A4, UEFI (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FORUM), DEBERA DE CONTAR CON ARRANQUE SEGURO PARA UEFI, 2 LICENCIAS DE VMWARE VSPHERE STANDARD EDITION, SE DEBERA INCLUIR UNA GARANTIA PROACTIVA DE 3 AÑOS 7X24 PARA EL HARDWARE Y SOFTWARE SOLICITADO, EL FABRICANTE DEL SERVIDOR DEBERA CONTAR CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, SE DEBERAN DE INCLUIR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTAS DEL FABRICANTE LAS CUALES AVALAN SU PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE SE TENDRA ABASTECIMIENTO DE PARTES Y REFACCIONES POR UN PERIODO MINIMO DE 5 AÑOS, SE DEBERAN DE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO: SE DEBERAN DE INCLUIR (6) LICENCIAS PARA EL PAR DE SERVIDORES DE VEEAM BACKUP & REPLICATOR ENTERPRISE PLUS CON 3 AÑOS DE SOPORTE 7X24, LAS 6 LICENCIAS DE RESPALDOS PARA EL PAR DE SERVIDORES DEBERAN DE CONTAR CON UN SOPORTE ENTREGADO POR MEDIO DEL PROVEEDOR DE HARDWARE PARA CONTAR CON UN SOPORTE UNIFICADO CON UN SOLO PUNTO DE CONTACTO. ASI MISMO SE DEBERA DE CONSIDERAR UNA SUBSCRIPCION PARA RESPALDOS DE 10 MAQUINAS FISICAS CON VEEAM BACKUP AN REPLICATOR ENTERPRISE PLUS CON UNA DURACION Y SOPORTE DE 3 AÑOS 7X24. ALCANCE REQUERIDO COMO SOLUCION LLAVE EN MANO: EL SERVIDOR DE LA PRESENTE PARTIDA SERA EL REPOSITORIO DE RESPALDOS DE LAS LICENCIAS VEEAM BACKUP SOLICITADAS. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN RESPALDOS: SE DEBERÁ INCLUIR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO COMO UNA SOLUCIÓN LLAVE EN MANO, SE DEBERÁ DE CONSIDERA AL MENOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS: PLANEACIÓN Y DISEÑO. INTEGRACION A LA RED 10GBE. INSTALACIÓN DE CONSOLA DE RESPALDO. CONFIGURACION DE SERVIDOR PROXY Y CONSOLA DE RESPALDOS, ZONIFICACION. CREACIÓN AL MENOS 10 POLÍTICAS DE RESPALDO, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN CON EL HYPERVISOR VMWARE PARA RESPALDOS DE SUS SERVIDORES VIRTUALES. PRUEBAS DE RESPALDO, INTEGRACION Y REPLICACION (ENTRE LOS SERVIDORES DE RESPALDOS DE LA PRESENTE PARTIDA) LOS CUALES ESTARAN UBICADOS EN SITIOS DISTINTOS. DONDE UNO SERA EL SERVIDOR MAESTRO Y EL SEGUNDO UN REPOSITORIO DE RESPALDOS SECUNDARIO. ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SOFTWARE DE RESPALDO. CONFIGURACION DE REPLICAS DE RESPALDOS. ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA. |
| 2 | 01 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIETO HYPERCONVERGENTE EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON AL MENOS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HIPERCONVERGENTE EL CUAL DEBERA CONTAR AL MENOS CON 3 NODOS EN HA CON UNA MEDIDA DE 2U POR CADA NODO, DEBERAN CONTAR CADA UNO DE ELLOS CON AL MENOS LAS SIGUIENTES CAPACIDADES TECNICAS, 2 PROCESADORES INTEL XEON-GOLD 5118 (2.3GHZ/12-CORE/105W, 576GB EN RAM DDR4 (CON 24 RANURAS DIMM 12 POR PROCESADOR) DEBERA DE INCLUIR (9) DISCOS DE 1.92TB ESTADO SÓLIDO SSD HOT SWAP (POR CADA NODO), MAS 2 DISCOS EN RAID 1 PARA BOOTEO DE SISTEMA OPERATIVO, 2 PUERTOS DE 10GBE SFP+ CON MODULOS DACS DE 5 METROS SFP+ 10GBE, 4 PUERTOS DE 1GBE, DEBERA CONTAR CON CAPACIDAD DE COMPRESIÓN, DEDUPLICACION Y OPTIMIZACIÓN EN LÍNEA ASISTIDA POR HARDWARE PARA ELLO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA TARJETA DE PROPÓSITO ESPECIFICO PARA MINIMIZAR EL I/O Y EL TRÁFICO DE RED QUE PERMITA LIBERAR PROCESOS DE DISCO, PROCESADOR Y MEMORIA AL AMBIENTE VIRTUAL, GARANTIZAR EL RESPALDO, ALTA DISPONIBILIDAD Y REPLICACIÓN ENTRE SITIOS, DEBERA DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE AUTOMATIC CLUSTER REBALANCING, DEBERA DE CONTAR CON (2) LICENCIAS DE VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS POR CADA NODO Y (1) LICENCIA DE VMWARE VCENTER SERVER STANDARD PARA LOS (3) SISTEMAS HYPERCONVERGENTES, EL SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO DE VIRTUALIZACION DEBERA DE SER ENTREGADO DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DE HARDWARE COMO UNA SOLUCION INTEGRAL, DEBERA DE CONTAR CON FUENTES DE PODER REDUNDANTES DE 1600W DEL TIPO PLATINUM HOT PLUG LOW HALOGEN, DEBERA DE CONTAR CON UN PLUGIN PARA INTEGRACION CON VCENTER, LOS NODOS DEBERA DE CONTAR CON TARJETAS CONTROLADORAS INDEPENDIENTES CON BATTERY-BACKED CACHE DE AL MENOS 4GB CON TECNOLOGÍA SAS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL ARREGLO DE DISCOS, DEBERA INCLUIR UNA CONFIGURACION DE RAID 6 EN DISCOS SSD Y RAID 1 EN 2 DISCOS PARA BOOTEO DE SISTEMA OPERATIVO, SI UN NODO PIERDE UNA TARJETA ACELERADORA, UN CONTROLADOR DE DISCO O TODO EL CONJUNTO DE RAID DEBIDO A LA PÉRDIDA DE LA UNIDAD O EL CONTROLADOR VIRTUAL, LAS MÁQUINAS VIRTUALES DE ESE NODO DEBERA DE CONTINÚAR EJECUTÁNDOSE, TODAS LAS FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO DEBERAN DE CONTINUARÁN EN OTRO NODO POR MEDIO DE LA FUNCIONALIDAD DE CONMUTACIÓN POR ERROR DE LA DIRECCIÓN IP DE ALMACENAMIENTO DEL CONTROLADOR VIRTUAL, ESTA CONMUTACIÓN POR ERROR DEBERA DE OCURRIR EN MENOS DE UN SEGUNDO, EVITANDO CUALQUIER INTERRUPCIÓN DEL ACCESO AL ALMACENAMIENTO PARA LA MÁQUINA VIRTUAL, BUSCANDO MINIMIZAR TIEMPOS DE INACTIVIDAD O EVENTOS VSPHERE HA, EL SISTEMA HYPERCONVERGENTE DEBERA DE GARANTIZAR AL MENOS 10:1 EN LA EFICIENCIA DE DATOS PARA EVITAR EL APROVISIONAMIENTO EXCESIVO (COMBINANDO RESPALDOS) LA SOLUCIÓN DE HIPERCONVERGENCIA DEBE SER CATALOGADA COMO UN SISTEMA INTEGRADO HIPERCONVERGENTE (HCIS); ESTO QUIERE DECIR QUE DEBE TENER ACOPLADO DE FORMA NATIVA: CÓMPUTO, REDES, ALMACENAMIENTO; GESTIÓN UNIFICADA, ADEMÁS DE FUNCIONES COMO COPIAS DE SEGURIDAD, RECUPERACIÓN, REPLICACIÓN, DE DUPLICACIÓN Y COMPRESIÓN – LAS CUALES SE DEBEN DE ENTREGAR A TRAVÉS DE LA CAPA DE SOFTWARE DE GESTIÓN, LA SOLUCION DE HYPERCONVERGENCIA DEBERA DE PROVEER LA FUNCIONALIDA DE REPLICACIÓN SINCRÓNICA Y/O ASINCRÓNICA CON USO MÍNIMO DE ANCHO DE BANDA, LA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE DEBE TENER CAPACIDADES NATIVAS DE DEDUPLICACION, COMPRESIÓN, BACKUP (PROPIETARIO DEL FABRICANTE SIN HERRAMIENTAS DE TERCEROS) EL RESPALDO SE DEBERA DE REALIZAR DE FORMA LOCAL SIN NECESIDAD DE CONTAR CON EQUIPOS APLIANCES O LICENCIAS ADICIONALES, CLONACIÓN, RECUPERACIÓN ANTE DESATRES - DR SIN NECESIDAD DE SOFTWARE ADICIONAL, LA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE DEBE SUMINISTRAR COPIAS EN LÍNEA FULL CONSISTENTES PARA MÁQUINA VIRTUALES, USANDO EL MENOR ESPACIO EN DISCO ADICIONAL PARA VERSIONAMIENTO DE LAS MISMAS, LA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE SOLICITADA DEBE DE VIRTUALIZAR LOS DATOS, DEDUPLICANDO, COMPRIMIENDO Y OPTIMIZANDO LOS MISMOS EN LÍNEA Y DE FORMA GLOBAL SIN REQUERIR DE RECURSOS ADICIONALES DE MEMORIA O CPU PROPIOS DE LA MÁQUINA Y SIN IMPACTAR EL RENDIMIENTO DE LA MISMA, TODOS LOS COMPONENTES INMERSOS EN LA SOLUCIÓN DE HIPERCONVERGENCIA (HARDWARE Y SOFTWARE DEBEN SER ORIGINALES Y DE FÁBRICA DE UN MISMO FABRICANTE) EL SOFTWARE DE VIRTUALIZACION SE SOLICITA SEA VMWARE PARA INTEGRACION Y HOMOLOGACION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL, LA TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN LA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE DEBE SOPORTAR CARACTERÍSTICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD DEL HIPERVISOR (HIGH AVAILABILITY) SIN INVOLUCRAR LICENCIAS ADICIONALES, LA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE DEBE SER ADMINISTRADA EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LA CONSOLA DE GESTIÓN DE VIRTUALIZACIÓN, LA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE DEBE SOPORTAR UN CLÚSTER CON ALTA DISPONIBILIDAD EN TODO NIVEL (CÓMPUTO, DISCO, MEMORIA, REDES) EN PRODUCCIÓN Y DISASTER RECOVERY. ESTO INCLUYE FALLOS DE DISCOS FÍSICOS MÚLTIPLES EN CADA UNO DE LOS NODOS, CADA APPLIANCE DE HIPERCONVERGENCIA DEBE TENER MINIMO 2U (RACK UNIT), LA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE DEBERA DE TENER CONEXIONES DEDICADAS PARA ADMINISTRACIÓN DEL HARDWARE DE CADA UNO DE LOS MISMOS, EL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN BASE DEBE SER UN HIPERVISOR – BARE METAL, ES DECIR, DEBE INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL HARDWARE SIN NECESIDAD DE UN SISTEMA OPERATIVO ANFITRIÓN, LA SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN DEBE PROPORCIONAR CARACTERÍSTICAS DE HIGH AVAILABILITY, Y SIN QUE HAYA INTERVENCIÓN DEL USUARIO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS MISMAS, TODOS LOS COMPONENTES DE HARDWARE Y EL SOFTWARE DEBERA DE SER PREINSTALADOS POR EL FABRICANTE. SOLAMENTE LAS DIRECCIONES IP Y NOMBRES DE SERVIDOR DEBEN SER CONFIGURADOS PARA EL APPLIANCE EN SITIO, ASÍ COMO EL HIPERVISOR Y LOS COMPONENTES DE HIPERCONVERGENCIA, DEBERA DE CONTAR CON 1 PUERTO DEDICADO PARA ADMINISTRACION REMOTA HABILITADO AL 100% DE SU CAPACIDAD, CAPACIDAD DE FEDERACION MINIMA DE 96 NODOS, LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LA PRESENTE PARTIDA DEBERAN DE INCLUIR GARANTIA PROACTIVA DE 3 AÑOS 7X24 POR PARTE DEL FABRICANTE, EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, LA GARANTIA DE LOS EQUIPOS DEBERA DE SER PERSONALIZADA, CON ACCESO RÁPIDO A CONOCIMIENTOS TÉCNICOS AVANZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, REGISTRO DE LLAMADAS PARA SOPORTE REACTIVO Y EVITAR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD, CON ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE FIRMWARE Y PARCHES EL SOPORTE DE TODA LA SOLUCION DE HIPERCONVEGENCIA EN HARDWARE Y SOFTWARE INCLUIDO DEBERA DE SER SERA ENTREGADO POR EL FABRICANTE DEL HARDWARE DE HIPERCONVERGENCIA GARANTIZANDO SIMPLICIDAD AL MOMENTO DE LEVANTAR CASOS DE SERVICIO, DEBERA DE CONTAR CON LA OPCION DE INTEGRAR A UNA PLATAFORMA DE MONITOREO PROACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) LA CUAL ENTREGUE MONITOREO PREDICTIVO Y AUTOCORRECION, SE DEBERAN DE INCLUIR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DEL SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTAS DEL FABRICANTE LAS CUALES AVALAN SU PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFICA SE TENDRA ABASTECIMIENTO DE PARTES Y REFACCIONES POR UN PERIODO MINIMO DE 5 AÑOS, SE REQUIREN LOS SERVICIOS DE DESPLIEGUE DE LOS NODOS DE HIPERCONVERGENCIA, INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN CON PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA A PUNTO Y MIGRACIÓN DE MAQUINAS VIRTUALES DESDE EL ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN ACTUAL AL NUEVO, LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA PROPORCIONARÁ EL LISTADO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES A MIGRARSE, DONDE SE DEBERA DE CONSIDERAR LA ACTUALIZCION DE HYPERVISORES EN CASO DE SE REQUERIDO. DEBE INCLUIR UN SWITCH PARA SOLUCION DE HYPERCONVERGENCIA MODELO HPE FLEX FABRIC MODELO 5710, ESTE DISPOSITIVO SE SOLICITA DE UNA MARCA ESPECIFICA COMO CRECIMIENTO Y PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y CONEXIÓN POR MEDIO DE IRF EN DONDE YA SE CUENTA CON UN SWITCH IDENTICO EL EQUIPO DE CONMUTACIÓN CUENTA CON 48XG 6QSFP+, 48 PUERTOS 1/10GBE SFP+ PORTS (MIN=0 \ MAX=48 SFP+ TRANSCEIVERS) 6 PUERTOS 40GBE QSFP PORTS (MIN=0 \ MAX=2 QSFP TRANSCEIVERS),2 FUENTS DE PODER ALTA DISPONIBILIDAD 450W, 1U HEIGHT CORTE CON BAJA LATENCIA, SE INCLUYEN 8 MODULOS X120 1G SFP RJ45 T TRANSCEIVER, 10 MODULOS X240 10G SFP+ SFP+ 3M DAC CABLE Y 2 FUENTES DE PODER Y 2 VENTILADORES REDUNDANTES, CUENTA CON 1GB FLASH, 4 GB SDRAM; PACKET BUFFER SIZE: 12 MB Y VELOCIDAD DE CABLE INTELLIGENT RESILIENT FABRIC (IRF) PARA VIRTUALIZACIÓN Y ARQUITECTURAS DE DOS NIVELES, ALTA DENSIDAD DE PUERTOS TOR DE 1 GBE / 10GBE CON ENLACES ASCENDENTES DE 40 GBE, FUNCIONES DE CAPA 2 Y CAPA DE LUZ 3 CON RUTEO ESTÁTICO Y RIP PARA LA CONVERGENCIA CON DCB, FCOE Y TRILL. CALIDAD DE SERVICIO (QOS) CLASIFICACIÓN DE FLUJO BASADA EN MAC DE ORIGEN, MAC DE DESTINO, IP DE ORIGEN (IPV4 / IPV6), IP DE DESTINO, PUERTO, PROTOCOLO Y VLAN. CUENTA CON PROGRAMACIÓN DE LA COLA DE FUNCIONES, PARA PROPORCIONAR SOPORTE PARA PRIORIDAD ESTRICTA (SP), ROUND ROBIN DE DÉFICIT PONDERADO (WDRR), PONDERADA (WFQ), SP + WDRR, SP + WFQ. ADMITE NOTIFICACIÓN DE CONGESTIÓN EXPLÍCITA (ECN) Y DETECCIÓN TEMPRANA ALEATORIA PONDERADA (WRED), PERMITE REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE OPENFLOW 1.0 Y 1.3 PARA HABILITAR SDN AL PERMITIR LA SEPARACIÓN DE LOS DATOS (REENVÍO DE PAQUETES) Y LA RUTA DE CONTROL (DECISIÓN DE ENRUTAMIENTO), CUENTA CON CONSOLA CON TODAS LAS FUNCIONES PARA PROPORCIONAR UN CONTROL COMPLETO DEL CONMUTADOR CON UN CLI FAMILIAR. EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE MONITORIZACIÓN DE PUERTOS DE INGRESO Y EGRESO PARA HABILITAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE RED, ES CAPAZ DE LA AUTOCONFIGURACIÓN PARA PROPORCIONAR CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE DHCP, NETCONF Y PYTHON SCRIPTING CUENTA CON PROTOCOLO DE TIEMPO DE RED (NTP) Y PROTOCOLO DE TIEMPO DE RED SEGURO (SNTP) ASÍ COMO SINCRONIZAR EL CRONOMETRAJE ENTRE SERVIDORES DE TIEMPO DISTRIBUIDO Y CLIENTES MANTIENE UN HORARIO CONSTANTE ENTRE TODOS LOS DISPOSITIVOS DEPENDIENTES DEL RELOJ DENTRO DE LA RED PARA QUE LOS DISPOSITIVOS PUEDAN PROPORCIONAR DIVERSAS APLICACIONES BASADAS EN EL TIEMPO CONSTANTE. PROTOCOLO DE PRECISIÓN DE TIEMPO (PTP) COMPATIBLE CON RFC 1855. EL EQUIPO CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACLS) PARA QUE PROPORCIONE EL FILTRADO DE LA CAPA 3 DE IP SEGÚN LA DIRECCIÓN IP / SUBRED DE ORIGEN / DESTINO Y EL NÚMERO DE PUERTO TCP / UDP DE ORIGEN / DESTINO RADIUS / TACACS +. SE INCLUYE UNA GARANTIA DE 3 AÑOS CON ATENCION 7X24 Y TIEMPO DE SOLUCION DE 6 HORAS, SE CONTEMPLA EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION EN HA PARA UN SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA CONFIGURANDO EN ALTA DISPONIBILIDAD EN EL SWITCH ACTUAL HPE FLEXFABRIC 5700, EN LA MODALIDAD DE IRF, STACKING, SE CONSIDERAN LAS CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION CON EL ACTUAL CLÚSTER DE VMWARE INSTALADO EN EL SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA, PARA LO CUAL SE DESARROLLARA UN PLAN DE TRABAJO CON LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SERVICIOS DE INSTALACION, ARRANQUE Y MIGRACION QUE DEBERAN DE SER INCLUIDOS. SE DESARROLLARÁ UN PROGRAMA DE TRABAJO DETALLADO CON LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR, EL CUAL SE ACORDARÁ FECHA, LUGAR Y HORA POR PARTE DE LA CONVOCANTE. ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA HIPERCONVERGENTE Y CONSOLA DE ADMINISTRACION. INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH 10GE, CONEXIÓN A LA RED LAN PARA CONEXIÓN DE USUARIOS AL SISTEMA DE HIPERCONVERGENCIA. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DE TODOS LOS EQUIPOS. CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS DE MAQUINAS. CONFIGURACION DE VMWARE HA, VMOTION Y DISTRIBUTED RESOURCES SCHEDULER “DRS” CONFIGURACIÓN DE CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD. CREACIÓN DE CLONES. CREACIÓN DE TEMPLATES. CREACIÓN DE SNAPSHOT. ADMINISTRACIÓN DE DISCOS VIRTUALES. IMPLEMENTACIÓN DE COPIAS AUTOMÁTICAS DE MÁQUINAS VIRTUALES, PARA SU RESTAURACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. AISLAMIENTO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES PARA SU VERIFICACIÓN. COMPROBACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES. COMPROBACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES. MIGRACION DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SAN, AL NUEVO SISTEMA HIPERCONVERGENTE. CONVERSION DE SERVIDORES FISICO A VIRTUAL. INTERCONEXION DE DISPOSITIVOS A LA RED LAN. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD. PRUEBAS DE REDUNDANCIA. LOS HOST HIPERCONVERGENTES DEBERA SER CONFIGURADOS EN UNA SAN ISCSI A 10GBE EN HA, POR MEDIO DE 2 SWITCH ETHERNET (YA EXISTENTES) MARCA HPE 5710 CON CONEXIÓNES SFP+, EN IRF LOS CUALES PODRAN CONVIVIR DE MANERA ININTERRUMPIDA, HOMOLOGANDO LAS VERSIONES DE FIRMWARE NECESARIAS PARA SU CORRECTA CONVIVENCIA, LO CUAL DEBERA DE CONTEMPLAR EL PROVEEDOR DENTRO DE SU PLAN DE TRABAJO. SE DEBERA DE INCLUIR CURSO TALLER EN SITIO PARA 3 PERSONAS COMO MÍNIMO, EN DONDE SE REALIZARÁN LABORATORIOS DE LAS FUNCIONALIDADES Y CAPACIDADES TANTO DE HARDWARE COMO SOFTWARE. ENTREGABLES: MEMORIA DE TÉCNICA DE INSTALACIÓN DONDE SE INCLUIRAN: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA. INVENTARIO DE MÁQUINAS VIRTUALES. |
| 3 | 01 | SERVIDOR TIPO RACK MARCA HPE MODELO PROLIANT DL360 GEN10 CON UNA MEDIDA MAXIMA DE 1U, EL CUAL DEBERA DE INCLUIR (1) PROCESADOR INTEL® XEON-SILVER 4114 (2.2GHZ/10-CORE/85W), CON SOPORTE DE HASTA 2 PROCESADORES, INCLUYA 16GB EN RAM DDR4 (1X16GB) UNA TARJETA CONTROLADORA CON 2GB DE CACHE CON TECNOLOGIA SAS LA CUAL SOPORTA RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM, EL EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON (2) FUENTES DE PODER REDUNDANTES 500W PLATINUM VENTILADORES REDUNDANTES, (2) PUERTOS PCIE 3.0 DISPONIBLES COMO BASE Y CAPACIDAD DE EXPANSION DE PUERTOS PCIE, EL SERVIDOR DEBERA CONTAR CON 24 RANURAS DIMM (12 RANURAS POR PROCESADOR), SOPORTE DE AL 3TB DE MEMORIA RAM CON MEMORIA DEL TIPO (LRDIMM), DEBERA CONTAR CON 8 BAHIAS PARA ALMACENAMIENTO DE UNIDADES DE DISCO DURO ACTIVAS DE 2.5” ACTIVAS EN EL MISMO CHASIS Y CRECIMIENTO DE HASTA 10 BAHIAS, SOPORTAR PROCESADORES XEON DE LA GAMA PLATINUM PARA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO, SE DEBERAN DE INCLUIR 2 DISCOS DUROS SAS DE 1TB C/U, CHIPSET INTEL C621, (1) TARJETA DE RED DE 4 PUERTOS A 1GBE, SOPORTAR TARJETAS INFINIBAND DE 40GB Y 100GB ETHERNET OPCIONALES CUENTAR CON UN PUERTO MICROSD, CON MODOS DE VIDEO DE HASTA 1920 X 1200 A 60 HZ (32BPP) CON 16MB DE MEMORIA DE VIDEO, SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS, MICROSOFT WINDOWS SERVER, RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL), SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER (SLES), VMWARE, CENTOS, CLEAROS, PUERTO DE ADMINISTRACION REMOTA DEDICADO CON 32MB FLASH SOPORTE DE SOFTWARE OPCIONAL PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA DESARROLLADO POR EL FABRICANTE DE HARDWARE EL CUAL PERMITE ENCENDER Y APAGAR EL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, UTILIZAR MEDIAS VIRTUALES TANTO DE CD COMO FLOPPY Y USB, GENERACIÓN DE HASTA 12 USUARIOS, HACER LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE MANERA REMOTA, SOPORTA NIVELES DE SEGURIDAD SSL, LA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA INCLUYE EL LICENCIAMIENTO COMPLETO PARA SU USO AL 100 %, EL EQUIPO SERVIDOR CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES Y ESTANDARES, ACPI 6.1 COMPLIANT, PCIE 3.0 COMPLIANT. PXE SUPPORT, WOL SUPPORT, REDFISH API, SNMP V3, MICROSOFT® LOGO CERTIFICATIONS, USB 3.0 SUPPORT, USB 2.0 SUPPORT, ENERGY STAR, ASHRAE A3/A4, UEFI (UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FORUM), DEBERA DE CONTAR CON ARRANQUE SEGURO PARA UEFI, SE INCLUYE UNA GARANTIA DE 3 AÑOS 7X24 PARA EL FABRICANTE DEL SERVIDOR CUENTA CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, SE INCLUYEN CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y CERTIFICADO, CARTAS DEL FABRICANTE LAS CUALES AVALAN SU PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFICA SE TENDRA ABASTECIMIENTO DE PARTES Y REFACCIONES POR UN PERIODO MINIMO DE 5 AÑOS. |
| 4 | 353 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, LA CUAL DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS, EQUIPO PC EN FORMATO SMALL FORM FACTOR, CON CHASIS DISEÑADO CON EL STANDARD EPEAT (ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL- HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS) EL CUAL ESTÁ DOCUMENTADO EN LA PÁGINA WEB HTTP://WWW.EPEAT.NET (SE DEBERA ANEXAR CARTA DE PARTE DEL FABRICANTE QUE LO AVALA CON CALIFICACIÓN SILVER) DEBERA DE CONTAR CON UN PROCESADOR DE NOVENA GENERACIÓN INTEL CORE I5-9500 CON FRECUENCIA DE RELOJ DE 3.0 GHZ Y CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST 4.4 GHZ, 9 MB CACHE, 6 NÚCLEOS, 6 HILOS; 8GB (1X8GB) DDR4 2666 MHZ EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON CRECIMIENTO DE HASTA 64GB MÁXIMO EN DOS RANURAS. CHIPSET INTEL B360. EL ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO DEBERA DE SER DE ESTADO SÓLIDO DE 256GB M.2 2280 PCIE NVME EL CUAL VIENE INSTALADO DESDE FABRICA POR LO QUE NO SE ACEPTARAN DISCOS DE ALGUNA OTRA MARCA O QUE LOS SELLOS DEL EQUIPO ESTEN ROTOS, , SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL, DRIVERS AL MENOS PARA WINDOWS 10, FUENTE DE PODER CON CONSUMO MÁXIMO DE 180 WATTS CON 92% EFICIENCIA CERTIFICADA CON 80 PLUS PLATINO. CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS PLANEADOS EN OPERACIÓN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO (SE DEBERA ANEXAR CARTA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DONDE AVALA ESTA CARACTERÍSTICA) EL BIOS DEBERA DE SER EN ESPAÑOL Y DEBERA ESTAR DESARROLLADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DONDE SE DEBERA DE MOSTRAR EL TAMAÑO Y MODELO DEL DISCO DURO, MEMORIA INSTALADA Y EXPANSIÓN MÁXIMA DE LA MEMORIA, EL MOTHERBOARD DEBERA DE SER PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO CON EL LOGOTIPO ESTAMPADO DEL FABRICANTE EN EL MOTHERBOARD IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE PARTE, EL CUAL DEBERA DE ESTAR SOPORTADO DOCUMENTALMENTE EN EL MANUAL DE REFACCIONES O MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO OFERTADO (SE DEBERA DE ANEXAR CARTA DEL FABRICANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE INDIQUE QUE LA MOTHERBOARD ES PROPIETARIA POR ÉL CON LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE NO PRESENTARÁ ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA, LA MARCA ESTARA TAMPOGRAFIADA O ESTAMPADA, NO CONTARÁ CON ALTERACIONES O CORRECCIONES DE INGENIERÍA) DEBERA DE CONTAR AL MENOS CON LOS SIGUIENTES PUERTOS, PARTE DELANTERA: 1 CONECTOR DE AURICULARES; 2 USB 3.1 GEN 1. PARTE TRASERA: 1 ENTRADA DE AUDIO; 1 SALIDA DE AUDIO; 1 DISPLAYPORT™ 1.2; 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN; 1 RJ-45; 2 VGA; 2 USB 3.1 GEN 1; 4 USB 2.0., CONECTIVIDAD INTEGRADA EN EL MOTHERBOARD, CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS ETHERNET (RJ-45) T. ARRANQUE PXE 2.1. CON FUNCIONALIDAD WAKE ON LAN, CONTROLADOR CONEXANT CX20632 INTEGRADA AL MOTHERBOARD. DEBERA DE INCLUIR 1 BOCINA INTERNA DE 2 WATTS CERTIFICADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO. CONECTOR EXTERNO PARA: MICRÓFONO, AUDIO DE ENTRADA Y DE SALIDA. TECLADO COMPLETO EN ESPAÑOL 104 TECLAS Y DEMÁS SIGNOS DEL LENGUAJE, TECLA DE WINDOWS Y ESPECIALES CONECTOR USB Y MOUSE ÓPTICO MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON CONECTOR USB, CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 INTEGRADO A LA TARJETA MADRE CON LA CAPACIDAD DE AUTENTICAR AL USUARIO ANTES DEL ARRANQUE DEL EQUIPO. SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN AL ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS CONFIDENCIALES O A CREDENCIALES DEL USUARIO CON LA CAPACIDAD DE CIFRAR ARCHIVOS, CARPETAS O UNA UNIDAD LÓGICA DENTRO DEL DISCO DURO, CHASIS SMALL FORM FACTOR (SFF) FACTOR DE FORMA REDUCIDA, CON MEDIDAS MÁXIMAS: 270 X 296 X 95 MM. VOLUMEN MÁXIMO: 7.6 LITROS, PESO MÁXIMO CPU: 4.6 KG, CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADO INTEL HD 630, EL EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES RANURAS PARA EXPANSIÓN 1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 PCIE 3 X1; 1 PCIE 3 X16; (1 RANURA M.2 PARA WLAN Y 1 RANURA M.2 2230/2280 PARA ALMACENAMIENTO.), UNIDAD ÓPTICA INTERNA SLIM DVD WRITER, EL FABRICANTE DEBERA DE CONTAR CON UNA PÁGINA DE INTERNET DONDE SE PUEDEN REGISTRAR LOS EQUIPOS DEL MISMO CON ACCESO PERSONALIZADO, PERMITIENDO TENER ACTUALIZACIONES PRO-ACTIVAS DE DRIVERS DEL SISTEMA Y ACTUALIZACIONES AL SISTEMA OPERATIVO ASÍ COMO ASISTENCIA VÍA CHAT PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y BÚSQUEDA DE DRIVERS EN HORARIO EXTENDIDO DE OFICINA DE 8-20 HRS. DE LUNES A SÁBADO. EL EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO. SOFTWARE PARA DESPLIEGUE DE IMÁGENES, EL FABRICANTE DEL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA HERRAMIENTA CERTIFICADA POR MICROSOFT PARA INTEGRARSE CON SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER A TRAVÉS DE UN PLUG IN. ESTA HERRAMIENTA AYUDA A FORZAR LAS POLÍTICAS EN LOS EQUIPOS DE LOS USUARIOS. HERRAMIENTA PARA AYUDAR EN EL PROCESO DE FIN DE VIDA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LO CUAL CUENTA CON UNA HERRAMIENTA PARA COMPLETAR EL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS, ESTE ESTÁ EN EL BIOS, SIN COSTO PARA LA DEPENDENCIA EN EL USO DE DICHA HERRAMIENTA Y LICENCIA ILIMITADA POR EL PERIODO DE VIDA DEL EQUIPO Y QUE LA HERRAMIENTA CUMPLA CON UN STANDARD DEL DEPARTAMENTO DE LA DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. SOFTWARE DE SEGURIDAD PASSWORD DE USUARIO Y ADMINISTRADOR, HABILITAR Y DESHABILITAR DE PUERTO SERIAL, REPORTE DE ALERTAS AL USUARIO Y AL ADMINISTRADOR, PASSWORD VÍA SETUP ALMACENADO EN EPROM Y SU NÚMERO DE SERIE GRABADO EN EL SETUP NO MODIFICABLE. SOFTWARE PARA BLOQUEAR LA ESCRITURA Y LECTURA DE LOS PUERTOS USB FRONTALES Y POSTERIORES, ASÍ COMO LA UNIDAD QUEMADORA DE CD Y DVD PARA PERMITIR LA SOLA LECTURA Y NO LA ESCRITURA. SOFTWARE QUE PERMITE AISLAR EN UNA MÁQUINA VIRTUAL CADA UNA DE LAS PESTANAS ABIERTAS EN BROWSERS CHORME O EXPLORER, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ATAQUES DE MALWARE. SE ANEXA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DEL MODELO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. EL EQUIPO PROPUESTO ESTA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. SE ANEXAN CARTAS DE FABRICANTE DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ESTA LICITACIÓN, CARTA DONDE INDICA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR TANTO DEL MONITOR Y CPU. LOS ESTÁNDARES SOLICITADOS ESTÁN IMPRESOS MEDIANTE SUS LOGOTIPOS CORRESPONDIENTES. EL FABRICANTE DEL EQUIPO CUENTA CON UNA PÁGINA DE INTERNET PÚBLICA QUE LLEVA COMO NOMBRE DE DOMINIO EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y DEBERÁ PODER SER CONSULTADA LAS 24 HORAS DE DÍA. LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ESTÁN PUBLICADAS DENTRO DE LA PÁGINA DE INTERNET DE FABRICANTE Y ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA DE FORMA PÚBLICA. LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CUENTAN CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PROCESADOR/ES, DISCO DURO, CHIPSET, ADMINISTRACIÓN ENERGÍA, MEMORIA (CRECIMIENTO), TARJETAS DE VIDEO, ETC, MIEMBRO DE LA DMTF COMPROBABLE EN LA SIGUIENTE LIGA: WWW.DMTF.ORG. APARECE COMO BOARD MEMBER, MANUALES DEL EQUIPO Y SOFTWARE EN ESPAÑOL, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS ORIGINALES Y EN ESPAÑOL, DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DE EQUIPO OFERTADO. LOS EQUIPOS DEBERAN DE CONTAR CON GARANTÍA EN SITIO DE 3 AÑOS EN MANO DE OBRA, PARTES Y EN SITIO PARA LA PC Y MONITOR. CON SOPORTE TELEFÓNICO POR MEDIO DE CENTRO DE INFORMACIÓN. SE DEBERA DE INCLUIR MONITOR DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DE LA COMPUTADORA, EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 23,8" TAMAÑO DE LA PANTALLA 60,45 CM (23,8"), PROPORCIONES 16:09, RESOLUCIONES ADMITIDAS 1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 X 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 720 X 400; 640 X 480, TAMAÑO PÍXELES 0,275 x 0,275 MM, BRILLO 250 CD/M², RELACIÓN DE CONTRASTE 1000:1 ESTÁTICO; 10000000:1 DINÁMICO, ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN 178° HORIZONTAL; 178° VERTICAL, INCLINACIÓN: -5 A +20°; CONTROLES DEL USUARIO EN PANTALLA BRILLO; CONTROL DE COLOR; CONTRASTE; SALIR; CONTROL DE IMAGEN; INFORMACIÓN; CONTROL DE ENTRADA; IDIOMA; GESTIÓN; MENÚ; MENOS ("-"); OK; MÁS ("+"); CONTROL DE ENRGÍA, FUNCIONES DE LA PANTALLA ANTIRREFLEJO; PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD (NO INCLUIDO); SELECCIÓN DE IDIOMA; CONTROLES EN PANTALLA; PLUG AND PLAY; ANTIESTÁTICA; SEÑAL DE ENTRADA 1 VGA; 1 DVI-D (COMPATIBLE CON HDCP); 1 HDMI (COMPATIBLE CON HDCP), PESO, 3,65 KG, ALIMENTACIÓN VOLTAJE DE ENTRADA: 100 A 240 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA 25 W (MÁXIMO), 22 W (TÍPICO), 0,5 W (EN ESPERA), INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO, DE 20 A 80% HR, MEDIOAMBIENTAL, CRISTAL DE PANTALLA SIN ARSÉNICO; RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA SIN MERCURIO; CERTIFICACIONES Y CONFORMIDADES, CB; TUV LOW BLUE LIGHT; CCOMCC; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certificación ENERGY STAR®; CONTENIDO DE LA CAJA CABLE DE ALIMENTACIÓN AC; CABLE VGA, DOCUMENTACIÓN, MONITOR, SE DEBERA DE INCLUIR LICENCIA OFFICE STANDARD 2019 OPEN GOBIERNO, SE DEBERAN ANEXAR DE FORMA ADICIONAL CARTAS DEL FABRICANTE LAS CUALES AVALAN SU PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFICA SE TENDRA ABASTECIMIENTO DE PARTES Y REFACCIONES POR UN PERIODO MINIMO DE 5 AÑOS. |
| 5 | 04 | EQUIPO DE COMPUTO WORKSTATION, EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROCESADOR INTEL XEON® W-2133 CON FRECUENCIA BASE 3.6 GHZ Y 6 CORES FÍSICOS. INTEL C422 CHIPSET. BIOS EN ESPAÑOL O INGLÉS, PROPIETARIO DEL FABRICANTE, ALMACENADO EN FLASH ROM, EL CUAL DEBERA DE SER ACTUALIZABLE VÍA RED, ACTUALIZABLE DESDE EL SISTEMA OPERATIVO, MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN. EL SISTEMA OPERATIVO INCLUIDO DEBERA DE SER WINDOWS 10 PRO64 PARA WORKSTATIONS. EL BIOS DEL EQUIPO DEBERA DE TENER LA CAPACIDAD DE DETECTAR LA MEMORIA TOTAL INSTALADA Y LOS BANCOS DE MEMORIA QUE ESTÉN OCUPADOS Y LIBRES. DETECCIÓN DE MAC INTEGRADA, DETECTA LA VERSIÓN DE BIOS INSTALADA Y EL TOTAL DE LA MEMORIA CACHE DEL PROCESADOR EN L1, L2 Y L3. SE MUESTRA EL DESPLIEGUE DE LA TEMPERATURA DEL EQUIPO EN CPU Y MEMORIA, HABILITAR HT, EL BIOS DEBERA DE MOSTRAR LA MARCA Y NÚMERO DE SERIE DEL DISCO DURO INSTALADO. DEBERA DE SER COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR ACPI. EL BIOS ES EN FORMATO GRÁFICO Y CONTARA CON UNA SOLUCIÓN PROPIA DEL FABRICANTE CON CAPACIDAD DE AUTO RECUPERACIÓN EN CASO DE ATAQUES DE MALWARE, SE EJECUTA DE MANERA LOCAL Y SIN NECESIDAD DE SALIR A LA NUBE. LA MEMORIA DEBERA DE SER DE 16GB (2X8GB) DDR4-2666 ECC REG RAM EXPANDIBLE A 512GB CON 8 DIMM DISPONIBLES CON UN SOLO PROCESADOR. EL ALMACENAMIENTO DEBERA SER UN PCIE SSD (DISCO DE ESTADO SOLIDO) TLC DE 512 GB TB CON UNA LECTURA SECUANCIAL DE 2800 MB/S Y UNA ESCRITURA SECUALCIA DE 660MB/S CON TURBO DE HASTA 1600MB/S Y UN SEGUNDO HDD (DISCO DURO) DE 1TB 7200RPM. GABINETE METÁLICO / POLICARBONATO MINITORRE, DEBERA DE CONTAR CON SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTA ALGUNA, TIPO TOOL LESS EN LOS DISPOSITIVOS DISCOS DUROS, UNIDAD OPTICA, DRIVE DE 3.5”, VENTILADORES, MEMORIA, TARJETAS DE EXPANSIÓN Y FUENTE DE PODER. MEDIADAS MÁXIMAS 15.2” ALTO X 6.65” ANCHO X 17.5” PROFUNDIDAD, EN PULGADAS. EL EQUIPO ES RACKEABLE EN 4U, EL CHASIS DEBERA DE CONTAR CON INSTRUCCIONES GRÁFICAS EN LA PARTE INTERIOR DE LA TAPA DE CÓMO ADMINISTRAR EL EQUIPO. CUENTA CON CANDADO ELECTRÓNICO QUE PERMITE CERRAR EL CHASIS. TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA, Y CONTIENE EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, EL CPU, TECLADO, MONITOR Y MOUSE DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO. FUENTE DE PODER ACTIVA MÁXIMA DE 750 WATTS DE 90% EFICIENCIA, CON FACTOR DE CORRECCIÓN DE ENERGÍA DE 100 A 240 V, COMO MÁXIMO QUE SOPORTE TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL EQUIPO A MÁXIMA CONFIGURACIÓN. LA FUENTE DE PODER CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 90% DE EFICIENCIA, 80 PLUS Y ENERGY STAR, ADEMÁS CUENTA CON UNA DISIPACIÓN DE CALOR (DEPENDIENDO DEL SOFTWARE) TÍPICA DE 1850 BTU/HR Y MAXIMA DE 3084 BTU/HR. TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEGRADA A LA MOTHERBOARD, CON 2 PUERTOS RJ-45. CON SOPORTE A ACPI, WOL, AUTO MDI, PXE Y AMT 9.1. BAHÍAS DE EXPANSIÓN 2 BAHÍAS INTERNAS DE 3.5"CON SOPORTES DE ACCIONAMIENTO DE AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA PREINSTALADOS. SLOTS DE EXPANSIÓN 2 PCIE X16 GEN3,1 PCIE X8 GEN3, 2 PCIE X4 GEN 3, 1PCI SLOT; 2 M.2 PCIE GEN 3 X4. CONECTORES POR EL FRENTE: 1 CONECTOR PARA SET DE AURICULARES Y MICRÓFONO; 4 USB 3.1 (1 CARGA); POR DETRÁS: 6 USB 3.1 GEN 1; 2 RJ-45 (1 GBE) (1 X SOPORTA INTEL AMT); 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO; 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO; 1 PUERTO PARA MOUSE PS/2; 1 PUERTO PARA TECLADO PS/2; INTERNOS: 1USB 3.1 G1; 2USB 2.0. TARJETA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA QUADRO P2200 GFX 5GB, CON UN CONSUMO DE 75WATTS Y UNA CONEXIÓN T TIPO PCIE 3.0 X16. EL EQUIPO CUENTA CON UN SOFTWARE QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ESTE DE MANERA REMOTA DESDE OTROS DISPOSITIVOS SIN MINIMIZAR SU RENDIMIENTO Y/O CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE GRÁFICOS INTENSIVOS. ADICIONAL A ESTE CUENTA CON UN SISTEMA DE FÁCIL ENTENDIMIENTO DONDE SE MUESTRA SI EL EQUIPO ESTÁ OPERANDO DE FORMA EFICIENTE, ESTE SOFTWARE VIENE PREINSTALADO EN EL EQUIPO. TARJETA DE AUDIO INTEGRADO EN LA TARJETA MADRE HIGH DEFINITION 2 CANALES ALC221 CODEC, ADC 20 BITS, DAC 24 BITS. BOCINA INTERNA. HERRAMIENTA PROPIETARIA DEL FABRICANTE QUE MUESTRA TODA LA CONFIGURACIÓN DE HARDWARE DEL EQUIPO, TIENE LA CAPACIDAD DE MOSTRAR EL CONSUMO DE RAM POR CADA UNO DE LOS PROCESOS, CON LA FUNCIONALIDAD DE BÚSQUEDA Y DESCARGA DE LOS MEJORES DRIVERS DE VIDEO PARA LAS APLICACIONES INSTALADAS. PASSWORD DE USUARIO Y ADMINISTRADOR, HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DEL PUERTO PARALELO, REPORTE DE ALERTAS AL USUARIO Y AL ADMINISTRADOR, PASSWORD VÍA SETUP ALMACENADO EN EPROM, NÚMERO DE SERIE GRABADO EN SETUP NO MODIFICABLE. TPM 1.2 CHIP DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN AL ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS CONFIDENCIALES O A CREDENCIALES DEL USUARIO CON LA CAPACIDAD DE ENCRIPTAR EL DISCO DURO COMPLETO. ADMINISTRADOR DE CREDENCIALES: APLICACIÓN QUE COMBINA RECURSOS DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO Y DEPÓSITO DE CONTRASEÑAS. ACCESO SEGURO RÁPIDO Y CONVENIENTE SIN LA NECESIDAD DE RECORDAR CONTRASEÑAS. SOPORTE A CANDADO KENSINGTON, SENSOR DE APERTURA DE CHASIS. MOUSE Y TECLADO DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CONECTOR USB. EL EQUIPO TIENE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, DRIVERS Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN UNA PARTICIÓN EN EL DISCO DURO CON ACCESO A TRAVÉS DE LA TECLA DE FUNCIÓN. HERRAMIENTA PARA RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN, PROPIETARIA DEL FABRICANTE EL CUAL PERMITE: CREAR CDS O DVDS DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE FÁBRICA. EL EQUIPO OFERTADO ACREDITA QUE LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE LA IEEE 1680, LO CUAL PUEDE SER CORROBORADO A TRAVÉS DEL REGISTRO EN EPEAT (ELECTRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL, WWW.EPEAT.NET). MIEMBRO DE LA DMTF, POR LO CUAL APARECE DENTRO DEL DIRECTORIO PUBLICADO EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA DMTF COMO BOARD MEMBER (WWW.DMTF.ORG). EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO CUENTA CON UNA PÁGINA WEB, QUE TIENE POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN LA PÁGINA SE PUEDEN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. ENERGY STAR 6.0, FEMP, TED Y ADICIONAL EL MODELO ESTA REGISTRADO CON EL ESTÁNDAR EPEAT SILVER. GARANTÍA DE 3 AÑOS TANTO EN EL MONITOR COMO EN EL EQUIPO LA CUAL ES EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO. SE DEBERA DE INCLUIR LICENCIA OFFICE STANDARD 2019 OPEN GOBIERNO. SE INCLUYE MONITOR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, 68,58 CM (27"), RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, RESOLUCIONES ADMITIDAS 2560 X 1440; 1920 X 1200; 1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 X 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 720 X 480; 640 X 480, RELACIÓN CONTRASTE 1000:1 ESTÁTICO; 10000000:1 DINÁMICO, ÁNGULO DE VISIÓN DE 178° HORIZONTAL; 178° VERTICAL. INCLINACIÓN: -5 A +22°; GIRO: ±45°; FUNCIÓN DE ROTACIÓN: 90°, CONTROLES EN LA PANTALLA PARA BRILLO; CONTRASTE; CONTROL DE COLOR; CONTROL DE ENTRADA; CONTROL DE IMAGEN; ALIMENTACIÓN; MENÚ; ADMINISTRACIÓN; IDIOMA; INFORMACIÓN; SALIR; ACEPTAR, FUNCIONES DE LA PANTALLA ANTIRREFLEJO; CONMUTACIÓN EN PLANO; SELECCIÓN DE IDIOMA; RETROILUMINACIÓN LED; CONTROLES EN PANTALLA; FUNCIÓN DE ROTACIÓN; PLUG AND PLAY; PROGRAMABLE POR EL USUARIO; BAJA OPACIDAD, PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD, DEBERÁ CONTAR CON LOS SIGUIENTES PUERTOS 1 SALIDA DE AUDIO, 3 USB 3.0 TYPE-A, 2 USB TYPE-C, 1 DISPLAYPORT DE SALIDA, 1 DISPLAYPORT DE ENTRADA, 1 HDMI 1.4, 1 DVI. PESO 8 KG, DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 61.3 X 4.71 X 36.4 CM, MEDIDAS DEL PRODUCTO CON SOPORTE (ANCHO X PROF. X LARGO) 61.3 X 21.4 X 50.9 CM, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 A 240 VCA, CONSUMO DE ENERGÍA 96 W (MÁXIMO), 45 W (TÍPICO), 0,5 W (EN ESPERA), INTERVALO DE HUMEDAD DE 20 A 80% HR, CRISTAL DE PANTALLA SIN ARSÉNICO; RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA SIN MERCURIO; BAJO EN HALÓGENO, CERTIFICACIONES Y CONFORMIDADES BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CTUVUS; CU; ERP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; COC DE MÉXICO; CERTIFICACIÓN MICROSOFT WHQL (WINDOWS 10 Y WINDOWS 7); MSIP; RCM; SMARTWAY TRANSPORT PARTNERSHIP - SOLO NA; VCCI; WEEE. SE DEBERAN DE INCLUIR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTAS DEL FABRICANTE LAS CUALES AVALEN SU PRESENCIA EN MÉXICO, CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFICA SE TENDRÁ ABASTECIMIENTO DE PARTES Y REFACCIONES POR UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS. |
| 6 | 397 | UPS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UPS INTERACTIVO EL CUAL DEBERA DE CONTAR CON 650VA Y CAPACIDAD DE 360W EN FORMATO DE ESCRITORIO, EL UPS DEBERA TENER TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON REGULADOR DE VOLTAJE TIPO AVR CON 2 ETAPAS DE REGULACIÓN (1 PARA AUMENTAR EL VOLTAJE Y 1 PARA REDUCIR EL VOLTAJE), VOLTAJE DE ENTRADA DE 120V CON RANGO DE 89V A 145V RANGO REAL,CONFIGURADO DE FABRICA SIN NECESIDAD DE AJUSTES, CON 98% DE EFICIENCIA, 500 VA/ 250 W, TIEMPO DE RESPALDO DE AL MENOS 3 MINUTOS CON CARGA DE 200 WATTS, CON 6 TOMA CORRIENTES TIPO NEMA 5-15R, 5.7 MINUTOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA (180W), POTENCIA DE ENTRADA DE 50 HZ O 60 HZ. INDICADORES LED DEL PANEL FRONTAL Y ALARMA ACÚSTICA CON INFORMACIÓN AL INSTANTE SOBRE EL ESTADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA, EL GABINETE DEBERA DE SER DE PLASTICO O DE POLICARBORNATO PARA EVITAR CONDUCCIÓN, CORROCIÓN Y OXIDACIÓN, DEBERA CONTAR CON CABLE INTERCONSTRUIDO Y CON CONEXIÓN NEMA 5-15P., EL EQUIPO UPS DEBERA DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: NOM-001-SCFI-1993 E ISO 9001:2000, LAS BATERIAS DEBERAN DE SER SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO Y RECARGABLES EN MENOS DE 9 HORAS, EL REEMPLAZO DE BATERIAS DEBERA DE SER A TRAVÉS DE PUERTA DE ACCESO (SIN DESARMAR EL UPS). LAS BATERÍAS DEBERAN ESTAR ALOJADAS EN UNA BAHÍA INDEPENDIENTE A LA ELECTRÓNICA DEL UPS, DEBERÁ DE CONTAR CON LA FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA MANUAL Y PROGRAMABLE CON REGISTRO DE EVENTOS EN ARCHIVOS TIPO LOG, DEBERA DE CONTAR CON PROTECCIÓN INSTANTÁNEA MINIMA DE 316 JOULES, RESPUESTA CERO O INSTANTANEO, ELECTRÓNICA O BREAKER (NO FUSIBLE) PARA LA SUPRESIÓN DE SOBRECARGAS DE CORRIENTE, DEBERA DE CONTAR CON UNA ALARMA AUDIBLE PARA SOBRECARGA, BATERÍA BAJA Y PARA LA OPERACIÓN EN MODO RESPALDO DE BATERÍA, EL EQUIPO DEBERA DE CONTAR CON GARANTÍA DE 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO INCLUYENDO BATERÍAS, AVALADO CON CARTA DE FABRICANTE Y SE DEBERA DE PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA. |
| 7 | 04 | UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO WORKSTATION, EQUIPO DEBERA DE SER UN UPS DEL TIPO INTERACTIVO CON VOLTAJE DE 120V A 50/60HZ, CON 1500VA Y 810W, TIPO TORRE, CON PANTALLA LCD CON CAPACIDAD DE OFRECER EL ESTADO DETALLADO DEL UPS E INFORMACIÓN DE ENERGÍA, CAPACIDAD DE CORREGIR LAS CAÍDAS DE VOLTAJE Y SOBREVOLTAJES DE 92-150V, PUERTO USB, CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P, Y DEBERA DE CONTAR CON 10 TOMACORRIENTES NEMA 5-15R, CALIFICADO EN ENERGY STAR, CUENTA CON SUPRESIÓN DE PICOS A 600 JOULES RESPUESTA CERO, RANGO DE CORTE 92-150 VOLTS, CON RESPALDO DE 5 MINUTOS A 500 WATTS CON TABLA INTERACTIVA Y GRÁFICA DE RESPALDO, CUENTA CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES: AUTO PRUEBA MANUAL, PROGRAMABLE, ARRANQUE EN FRÍO Y BOTÓN PARA SILENCIAR ALARMA, CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS NOM-001-SCFI-1993 E ISO9001:2008, INCLUYE 3 AÑOS DE GARANTÍA, SE DEBERA DE ANEXAR CARTA DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. |
| 8 | 03 | UPS TIPO RACK SMARTONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN 208 Y 120V 5KVA 4.5KW, 6U PARA RACK / TORRE, AUTONOMÍA EXTENDIDA, RANURA PARA DE TARJETA DE RED, USB, SERIAL DB9, DOBLE CONVERSIÓN - 208V Y 120V CA - 11 MINUTOS (2250W), TOMA CORRIENTES 12 X NEMA 5-15/20R - 2 X L6-20R - 2X L6-30R, CLAVIJA DE CONEXIÓN L6-30P, ENTRADA NEMA L6-30P (3 HILOS), BREAKER DE SALIDA DISYUNTOR DE 20ª DE ALTO VOLTAJE, COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60 HZ, REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE SALIDA +/-0.05HZ (FUNCIONAMIENTO LIBRE), REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LÍNEA) +/-2%, REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE LÍNEA ECONÓMICA) +/-10%, REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE BATERÍA) +/-2%, TIEMPO DE RESPALDO DE 11 MINUTOS CON CARGA DE 2250 WATTS, ONDA SINUSOIDAL PURA, CORRIENTE DE ENTRADA 24ª (208V), SERVICIO ELÉCTRICO RECOMENDADO 30ª, FASE DE ENTRADA, MONOFÁSICO, LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN 3.1, GARANTÍA DE 2 AÑOS EN TODO EL EQUIPO INCLUYENDO BATERÍAS, SE DEBERÁ DE ANEXAR CARTA DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. |
| 9 | 24 | NO BREAK UPS SMARTONLINE EN LÍNEA 2200VA, 1800W TORRE CON LCD USB DB9 AUTONOMÍA EXTENDIDA - DOBLE CONVERSIÓN - 120 V CA - 13 MINUTOS (900W) - 6 X NEMA 5-15/20R, 1 X L5-20R - OPCIÓN DE TARJETA DE RED/SNMP - 2.2 KVA/2200 VA/1800 W, 2.2 KVA, CAPACIDAD DE 1.8 KW, CAPACIDAD DE SALIDA 2200 VOLTS AMPERES (VA), CAPACIDAD DE SALIDA KVA (2.2), CAPACIDAD DE SALIDA WATTS (1800), CAPACIDAD DE SALIDA KW (1.8), FACTOR DE POTENCIA 0.82, FACTOR DE CRESTA 3:1, TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA 5-15P, BREAKERS DE ENTRADA 30AMP, VOLTAJES NOMINALES DE SALIDA 100V; 110V; 115V; 120V; 127V, TASA DE RECARGA DE BATERÍAS (BATERÍAS INCLUIDAS) MENOS DE 3 HORAS DESDE EL 10% HASTA EL 90%, PUERTA DE ACCESO A LA BATERÍA, BATERÍAS HOT-SWAP, REEMPLAZABLES POR EL USUARIO, FASE DE ENTRADA MONOFÁSICO., TOMA CORRIENTES (6) 5-15/20R; (1) L5-20R, VOLTAJES NOMINALES DE ENTRADA SOPORTADOS 100V CA; 110V CA; 120V CA; 127V CA, GARANTÍA DE 2 AÑOS EN TODO EL EQUIPO INCLUYENDO BATERÍAS, SE DEBERA ANEXAR CARTA DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA. |
| 10 | 03 | COMPLEMENTO DE SOLUCION INTEGRAL DE SEGURIDAD ADQUIRIDA EN 2018, FIREWALL UTM/NGFW EN VERSION DE HARDWARE FISICO MARCA FORTIGATE MODELO 301E, EL CUAL CUENTA CON THROUGHPUT DE 32 GBPS CON LA FUNCIONALIDAD DE FIREWALL HABILITADA PARA TRÁFICO IPV4 Y IPV6, INDEPENDIENTE DEL TAMAÑO DEL PAQUETE, SOPORTA 4M CONEXIONES SIMULTANEAS, SOPORTA 300K NUEVAS CONEXIONES POR SEGUNDO, THROUGHPUT DE 20 GBPS DE VPN IPSEC, LICENCIADO PARA, O SOPORTAR SIN NECESIDAD DE LICENCIA, 2K TÚNELES DE VPN IPSEC SITE-TO-SITE SIMULTÁNEOS, THROUGHPUT DE AL MENOS 2.5 GBPS DE VPN SSL, SOPORTA 500 CLIENTES DE VPN SSL SIMULTÁNEOS, SOPORTAR 5 GBPS DE THROUGHPUT DE IPS, SOPORTA 6.8 GBPS DE THROUGHPUT DE INSPECCIÓN SSL, THROUGHPUT DE 3.5 GBPS CON LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES HABILITADAS SIMULTÁNEAMENTE PARA TODAS LAS FIRMAS QUE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD TENGA DEBIDAMENTE ACTIVADASY OPERATIVAS: CONTROL DE APLICACIONES, IPS, ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE, CUENTA 18 INTERFACES 1GBPS RJ45, 16 INTERFACES 1GBPS SFP, ESTAR LICENCIADO Y/O TENER INCLUIDO SIN COSTO ADICIONAL, AL MENOS 10 SISTEMAS VIRTUALES LÓGICOS (CONTEXTOS) POR APPLIANCE, EL EQUIPO CUENTA CON ALMACENAMIENTO LOCAL DE 2 DISCOS DE 240 GB SSD, LA PLATAFORMA ESTA OPTIMIZADA PARA ANÁLISIS DE CONTENIDO DE APLICACIONES EN CAPA 7, TODO EL EQUIPO PROPORCIONADO ESTA ADECUADO PARA MONTAJE EN RACK DE 19 ", INCLUYENDO UN RAIL KIT Y LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN, LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE RED SOPORTAN 4094 VLANS TAGS 802.1Q, LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE RED SOPORTA AGREGACIÓN DE ENLACES 802.3AD Y LACP, SOPORTA TRADUCCIÓN DE PREFIJOS DE RED (NPTV6) O NAT66, PARA EVITAR PROBLEMAS DE ENRUTAMIENTO ASIMÉTRICO, COMPATIBLE CON NAT64 Y NAT46, SOPORTA OSPF GRACEFUL RESTART, SOPORTA EL MODO MIXTO DE SNIFFER, L2 Y L3 EN DIFERENTES INTERFACES FÍSICAS, SOPORTA LA CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO / PASIVO Y ACTIVO / ACTIVO: EN MODO TRANSPARENTE, SOPORTA LA CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO / PASIVO Y ACTIVO / ACTIVO: EN CAPA 3, SOPORTA CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO / PASIVO Y ACTIVO / ACTIVO: EN LA CAPA 3 Y CON AL MENOS 3 DISPOSITIVOS EN EL CLUSTER, CONTROL DE POLÍTICAS POR USUARIOS, GRUPOS DE USUARIOS, DIRECCIONES IP, REDES Y ZONAS DE SEGURIDAD, LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE RED CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE RECONOCER LAS APLICACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DEL PUERTO Y PROTOCOLO, RECONOCEN AL MENOS LAS SIGUIENTES APLICACIONES: BITTORRENT, GNUTELLA, SKYPE, FACEBOOK, LINKED-IN, TWITTER, CITRIX, LOGMEIN, TEAMVIEWER, MS-RDP, VNC, GMAIL, YOUTUBE, HTTP-PROXY, HTTP-TUNNEL, FACEBOOK CHAT, GMAIL CHAT, WHATSAPP, 4SHARED, DROPBOX, GOOGLE DRIVE, SKYDRIVE, DB2, MYSQL, ORACLE, ACTIVE DIRECTORY, KERBEROS, LDAP, RADIUS, ITUNES, DHCP, FTP, DNS, WINS, MSRPC, NTP, SNMP, RPC OVER HTTP, GOTOMEETING, WEBEX, EVERNOTE, GOOGLE-DOCS, PARA PROTEGER EL ENTORNO CONTRA LOS ATAQUES, CUENTAN CON MÓDULO IPS, ANTIVIRUS Y ANTI-SPYWARE INTEGRADO EN EL PROPIO EQUIPO, SINCRONIZA LAS FIRMAS DE IPS, ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE CUANDO SE IMPLEMENTA EN ALTA DISPONIBILIDAD, PERMITE ESPECIFICAR LA POLÍTICA POR TIEMPO, ES DECIR, LA DEFINICIÓN DE REGLAS PARA UN TIEMPO O PERÍODO DETERMINADO (DÍA, MES, AÑO, DÍA DE LA SEMANA Y HORA), CON EL FIN DE CONTROLAR EL TRÁFICO Y APLICACIONES CUYO CONSUMO PUEDE SER EXCESIVO (COMO YOUTUBE, USTREAM, ETC.) Y QUE TIENEN UN ALTO CONSUMO DE ANCHO DE BANDA, LA SOLUCION ADEMAS PERMITE O DENIEGA DICHAS SOLICITUDES, TIENE LA CAPACIDAD DE CONTROLAR EL ANCHO DE BANDA MÁXIMO CUANDO SON SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES USUARIOS O APLICACIONES, TANTO DE AUDIO COMO DE VIDEO STREAMING, PERMITE LA CREACIÓN DE FILTROS PARA ARCHIVOS Y DATOS PREDEFINIDOS, SOPORTA VPN DE SITIO-A-SITIO Y CLIENTE-A-SITIO, PUEDE GESTIONAR DE MANERA CENTRALIZADA PUNTOS DE ACCESO DEL MISMO FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN OFERTADA, SE OFERTA UNA MARCA Y MODELO ESPECIFICO PARA GARANTIZAR SU COMPATIBILIDAD, ADMINISTRACION Y REPORTEO CON LA INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTE INSTALADA EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, SE INCLUYEN GARANTIA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE POR 3 AÑOS 7X24, POR PARTE DEL FABRICANTE DE LA SOLUCION, LOS CUALES CUENTAN CON INGENIEROS QUE BRINDAN EL SOPORTE EN IDIOMA ESPAÑOL, SE INCLUYEN CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE EN LA SOLUCION OFERTADA COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y SE ANEXAN COPIAS DE LAS CERTIFICACIONES DE 2 INGENIEROS CERTIFICADOS EN LA MARCA DE LA SOLUCION OFERTADA. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN INCLUIDOS. SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DETALLADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL PARA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ÓPTIMO. MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y ENERGIZADO. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS APPLIANCES DESCRITOS, INCLUYENDO ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN ESTABLE EN LA FECHA DE IMPLEMENTACIÓN. CONFIGURACIÓN DE RED NECESARIA PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL, CHECKLIST DE VALIDACIÓN. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE FIREWALL NECESARIAS PARA HABILITACIÓN DE SERVICIOS (3 VIRTUAL DOMAIN) DOMINIOS VIRTUALES. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE ANTIVIRUS PARA TRÁFICOS PRINCIPALES (HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 Y FTP) CONFIGURACIÓN DE TRAFFIC SHAPING PARA OPTIMIZACIÓN DE FLUJO DE DATOS. CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE URL FILTERING Y APPLICATION CONTROL. INTEGRACIÓN DE LDAP PARA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS DE NAVEGACIÓN. CONFIGURACIÓN DE SERVICIO VPN TIPO IPSEC (SITE TO SITE) PARA HASTA 20 SITIOS. CONFIGURACIÓN DE SERVICIO SSL (CLIENTE). AGREGACION A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS. AGREGACION A LA CONSOLA PARA ADMINISTRACIÓN DE LOGS DE TRÁFICO, GENERACIÓN DE REPORTES Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS. ENTREGABLES: MEMORIA DE TÉCNICA DE INSTALACIÓN DONDE SE UNCLUIRA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA. USUARIOS Y CLAVES DE ADMINISTRACIÓN. NUMEROS DE SERIE DE EQUIPOS FISICOS. ENTREGABLE DE GARANTIAS CON FECHAS DE INICIO Y FINALIZACION. PARA LO CUAL SE REALIZARÁ UN PLAN DE TRABAJO LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 11 | 04 | COMPLEMENTO DE SOLUCION INTEGRAL DE SEGURIDAD ADQUIRIDA EN 2018, FIREWALL UTM/NGFW EN VERSION DE HARDWARE FISICO MARCA FORTIGATE MODELO 101E, EL CUAL CUENTA CON THROUGHPUT DE 7.4 GBPS CON LA FUNCIONALIDAD DE FIREWALL HABILITADA PARA TRÁFICO IPV4 Y IPV6, INDEPENDIENTE DEL TAMAÑO DEL PAQUETE, SOPORTA 2M DE CONEXIONES SIMULTANEAS, SOPORTA 30K NUEVAS CONEXIONES POR SEGUNDO, THROUGHPUT DE 4 GBPS DE VPN IPSEC, THROUGHPUT DE AL MENOS 250 MBPS DE VPN SSL, SOPORTA 300 CLIENTES DE VPN SSL SIMULTÁNEOS, SOPORTAR 500 MBPS DE THROUGHPUT DE IPS, SOPORTA 190 MBPS DE THROUGHPUT DE INSPECCIÓN SSL, DEBERA INCLUIR CONTROL DE APLICACIONES, IPS, ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE, CUENTA 20 INTERFACES 1GBPS RJ45 (2X GE RJ45 MGMT/DMZ PORTS, 2X GE RJ45 WAN PORTS, 2X GE RJ45 HA PORTS, 14X GE RJ45 PORTS) Y 2 PUERTOS COMPARTIDOS 2 X GE RJ45 PORTS, 2 X SFP SLOTS, DISCO DE ALMACENAMIENTO INTERNO SSD DE 480GB, ESTAR LICENCIADO Y/O TENER INCLUIDO SIN COSTO ADICIONAL, AL MENOS 10 SISTEMAS VIRTUALES LÓGICOS (CONTEXTOS) POR APPLIANCE, LA PLATAFORMA ESTA OPTIMIZADA PARA ANÁLISIS DE CONTENIDO DE APLICACIONES EN CAPA 7, TODO EL EQUIPO PROPORCIONADO ESTA ADECUADO PARA MONTAJE EN RACK DE 19 ", INCLUYENDO UN RAIL KIT Y LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN, LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE RED SOPORTA AGREGACIÓN DE ENLACES 802.3AD Y LACP, SOPORTA TRADUCCIÓN DE PREFIJOS DE RED (NPTV6) O NAT66, PARA EVITAR PROBLEMAS DE ENRUTAMIENTO ASIMÉTRICO, COMPATIBLE CON NAT64 Y NAT46, SOPORTA OSPF GRACEFUL RESTART, SOPORTA EL MODO MIXTO DE SNIFFER, L2 Y L3 EN DIFERENTES INTERFACES FÍSICAS, SOPORTA LA CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO / PASIVO Y ACTIVO / ACTIVO: EN MODO TRANSPARENTE, SOPORTA LA CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO / PASIVO Y ACTIVO / ACTIVO: EN CAPA 3, SOPORTA CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD ACTIVO / PASIVO Y ACTIVO / ACTIVO: EN LA CAPA 3 Y CON AL MENOS 3 DISPOSITIVOS EN EL CLUSTER, CONTROL DE POLÍTICAS POR USUARIOS, GRUPOS DE USUARIOS, DIRECCIONES IP, REDES Y ZONAS DE SEGURIDAD, LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE RED CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE RECONOCER LAS APLICACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DEL PUERTO Y PROTOCOLO, RECONOCEN AL MENOS LAS SIGUIENTES APLICACIONES: BITTORRENT, GNUTELLA, SKYPE, FACEBOOK, LINKED-IN, TWITTER, CITRIX, LOGMEIN, TEAMVIEWER, MS-RDP, VNC, GMAIL, YOUTUBE, HTTP-PROXY, HTTP-TUNNEL, FACEBOOK CHAT, GMAIL CHAT, WHATSAPP, 4SHARED, DROPBOX, GOOGLE DRIVE, SKYDRIVE, DB2, MYSQL, ORACLE, ACTIVE DIRECTORY, KERBEROS, LDAP, RADIUS, ITUNES, DHCP, FTP, DNS, WINS, MSRPC, NTP, SNMP, RPC OVER HTTP, GOTOMEETING, WEBEX, EVERNOTE, GOOGLE-DOCS, PARA PROTEGER EL ENTORNO CONTRA LOS ATAQUES, CUENTAN CON MÓDULO IPS, ANTIVIRUS Y ANTI-SPYWARE INTEGRADO EN EL PROPIO EQUIPO, SINCRONIZA LAS FIRMAS DE IPS, ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE CUANDO SE IMPLEMENTA EN ALTA DISPONIBILIDAD, PERMITE ESPECIFICAR LA POLÍTICA POR TIEMPO, ES DECIR, LA DEFINICIÓN DE REGLAS PARA UN TIEMPO O PERÍODO DETERMINADO (DÍA, MES, AÑO, DÍA DE LA SEMANA Y HORA), CON EL FIN DE CONTROLAR EL TRÁFICO Y APLICACIONES CUYO CONSUMO PUEDE SER EXCESIVO (COMO YOUTUBE, USTREAM, ETC.) Y QUE TIENEN UN ALTO CONSUMO DE ANCHO DE BANDA, LA SOLUCION ADEMAS PERMITE O DENIEGA DICHAS SOLICITUDES, TIENE LA CAPACIDAD DE CONTROLAR EL ANCHO DE BANDA MÁXIMO CUANDO SON SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES USUARIOS O APLICACIONES, TANTO DE AUDIO COMO DE VIDEO STREAMING, PERMITE LA CREACIÓN DE FILTROS PARA ARCHIVOS Y DATOS PREDEFINIDOS, SOPORTA VPN DE SITIO-A-SITIO Y CLIENTE-A-SITIO, PUEDE GESTIONAR DE MANERA CENTRALIZADA PUNTOS DE ACCESO DEL MISMO FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN OFERTADA, SE DEBERA DE OFERTAR UNA MARCA Y MODELO ESPECIFICO PARA GARANTIZAR SU COMPATIBILIDAD, ADMINISTRACION Y REPORTEO CON LA INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTE INSTALADA EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, SE INCLUYEN GARANTIA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE POR 3 AÑOS 7X24, POR PARTE DEL FABRICANTE DE LA SOLUCION, LOS CUALES CUENTAN CON INGENIEROS QUE BRINDAN EL SOPORTE EN IDIOMA ESPAÑOL. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN QUE DEBERAN DE SER INCLUIDOS: SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DETALLADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL PARA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ÓPTIMO. MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y ENERGIZADO. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS APPLIANCES DESCRITOS, INCLUYENDO ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN ESTABLE EN LA FECHA DE IMPLEMENTACIÓN. CONFIGURACIÓN DE RED NECESARIA PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL, CHECKLIST DE VALIDACIÓN. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE FIREWALL NECESARIAS PARA HABILITACIÓN DE SERVICIOS (3 VIRTUAL DOMAIN) DOMINIOS VIRTUALES. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE ANTIVIRUS PARA TRÁFICOS PRINCIPALES (HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 Y FTP) CONFIGURACIÓN DE TRAFFIC SHAPING PARA OPTIMIZACIÓN DE FLUJO DE DATOS. CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE URL FILTERING Y APPLICATION CONTROL. INTEGRACIÓN DE LDAP PARA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS DE NAVEGACIÓN. CONFIGURACIÓN DE SERVICIO VPN TIPO IPSEC (SITE TO SITE) PARA HASTA 20 SITIOS. CONFIGURACIÓN DE SERVICIO SSL (CLIENTE). AGREGACION A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS. AGREGACION A LA CONSOLA PARA ADMINISTRACIÓN DE LOGS DE TRÁFICO, GENERACIÓN DE REPORTES Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS. ENTREGABLES: MEMORIA DE TÉCNICA DE INSTALACIÓN DONDE SE UNCLUIRA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA. USUARIOS Y CLAVES DE ADMINISTRACIÓN. NUMEROS DE SERIE DE EQUIPOS FISICOS. ENTREGABLE DE GARANTIAS CON FECHAS DE INICIO Y FINALIZACION. PARA LO CUAL SE REALIZARÁ UN PLAN DE TRABAJO LA DEPENDENCIA SOLICITANTE, SE DEBERÁN DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| 12 | 36 | EQUIPO DE SEGURIDAD TIPO ACCESS POINT QUE DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: SEIS (6) EQUIPOS INSTANT ACCESS POINT (RW), CON UNA TASA MÁXIMA DE DATOS CONCURRENTES DE 1300 MBPS EN LA BANDA DE 5 GHZ Y 300 MBPS EN LA BANDA DE 2,4 GHZ (Y ASÍ LLEGAR A UNA TASA MÁXIMA DE DATOS AGREGADOS DE 1,6 GHZ/S). RADIOS DE 5 GHZ 802.11AC 3X3 MIMO (TASA MÁXIMA DE 1300 MBPS) Y 2,4 GHZ 802.11N 2X2 MIMO (TASA MÁXIMA DE 300 MBPS), CON UN TOTAL DE TRES ANTENAS INTEGRADAS OMNIDIRECCIONALES CON INCLINACIÓN Y BANDA DUAL. BANDAS DE FRECUENCIAS ADMITIDAS (SE APLICAN RESTRICCIONES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS): - 2,400 A 2,4835 GHZ - 5,150 A 5,250 GHZ - 5,250 A 5,350 GHZ - 5,470 A 5,725 GHZ - 5,725 A 5,850 GHZ. LA SELECCIÓN DINÁMICA DE FRECUENCIAS (DFS) OPTIMIZA EL USO DEL ESPECTRO DE RF DISPONIBLE. TECNOLOGÍAS DE RADIO COMPATIBLES: - 802.11B: ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA (SDSS) - 802.11A/G/N/AC: MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS ORTOGONALES (OFDM). TIPOS DE MODULACIÓN COMPATIBLES: - 802.11B: BPSK, QPSK, CCK - 802.11A/G/N/AC: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM. POTENCIA DE TRANSMISIÓN: CONFIGURABLE EN INCREMENTOS DE 0,5 DBM. POTENCIA MÁXIMA (COMBINADA, TOTAL CONDUCIDA) DE TRANSMISIÓN (LIMITADA POR LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS LOCALES): - BANDA DE 2,4GHZ: +18 DBM POR CADENA, +21 DBM AGREGADO (2X2) - BANDA DE 5GHZ: +18 DBM POR CADENA, +23 DBM AGREGADO (3X3). CONFIABILIDAD: 1.116.000 HORAS (127 AÑOS) A UNA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE +25 ºC. DIMENSIONES/PESO (UNIDAD, SIN ACCESORIOS DE MONTAJE): - 165 MM X 165 MM X 38 MM - 460 G. DIMENSIONES/PESO (ENVÍO): - 205 MM X 205 MM X 52 MM - 620 G. ENTORNO: EN FUNCIONAMIENTO: - TEMPERATURA: 0° C A +50° C (+32° F A +122° F) - HUMEDAD: DEL 5 % AL 93 % SIN CONDENSACIÓN. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: - TEMPERATURA: -40° C A +70° C (-40° F A +158° F). LOS EQUIPOS INCLUYEN SU KIT DE MONTAJE AL IGUAL QUE UN POWER INYECTOR (PD-9001GR-AC 30W 802.3AT POE+ 10/100/1000 ETHERNET INDOOR RATED MIDSPAN INJECTOR). TRES (3) EQUIPOS ACCESS POINT (RW) UNIFIED AP, SOPORTA HASTA 2,166 MBPS POR RADIO EN LA BANDA DE 5 GHZ (CON CLIENTES 4SS/VHT80 O 2SS/VHT160) Y HASTA 800 MBPS EN LA BANDA DE 2.4 GHZ (CON CLIENTES 4SS/VHT40). DIVERSIDAD DE POLARIZACIÓN DE LAS ANTENAS (FIJA) PARA RENDIMIENTO RF OPTIMIZADO. MODO OPCIONAL DUAL DE 5 GHZ SOPORTADO, EN DONDE EL RADIO DE 2.4 GHZ SE CONVIERTE EN UN SEGUNDO RADIO DE 5 GHZ. AMBOS RADIOS DE 5 GHZ PROPORCIONANDO COBERTURA COMPLETA, DUPLICANDO EL RENDIMIENTO Y LA CAPACIDAD. UN TOTAL DE OCHO ANTENAS INTERNAS OMNIDIRECCIONALES INCLINABLES. RADIO 1: CUATRO ANTENAS OMNIDIRECCIONALES INCLINABLES DE BANDA DUAL CON CROS POLARIZACIÓN PARA 4X4 MIMO CON GANANCIA DE ANTENA PICO DE 5.8 DBI (2.4 GHZ) Y 5.6 DBI (5 GHZ) POR ANTENA. TIPO DE AP: INTERIORES, RADIO DUAL, 5 GHZ 802.11AC 4X4 MIMO Y 2.4 GHZ 802.11N 4X4 MIMO1. EL RADIO DE 2.4 GHZ TAMBIÉN SOPORTA TODAS LAS TASAS DE 802.11AC. SOPORTE PARA HASTA 256 DISPOSITIVOS CLIENTE ASOCIADOS POR RADIO Y HASTA 16 BSSIDS POR RADIO. BANDAS DE FRECUENCIA SOPORTADAS (APLICAN RESTRICCIONES ESPECÍFICAS POR PAÍS): 2.400 A 2.4835 GHZ. 5.150 A 5.250 GHZ. 5.250 A 5.350 GHZ. 5.470 A 5.725 GHZ. 5.725 A 5.850 GHZ. CANALES DISPONIBLES: DEPENDIENTE DEL DOMINIO REGULATORIO CONFIGURADO. DFS (DYNAMIC FREQUENCY SELECTION) OPTIMIZA EL USO DEL ESPECTRO RF DISPONIBLE. TECNOLOGÍAS DE RADIO SOPORTADAS: 802.11B: DSSS (DIRECT-SEQUENCE SPREAD-SPECTRUM). 802.11A/G/N/AC: OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY-DIVISION MULTIPLEXING). TIPOS DE MODULACIÓN SOPORTADOS: 802.11B: BPSK, QPSK, CCK. 802.11A/G/N/AC: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM (EXTENSIÓN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA). POTENCIA DE TRANSMISIÓN: CONFIGURABLE EN INCREMENTOS DE 0.5 DBM. MÁXIMA POTENCIA DE TRANSMISIÓN (AGREGADA, TOTAL CONDUCIDA) (LIMITADA POR REQUERIMIENTS REGULATORIOS LOCALES): BANDA DE 2.4 GHZ: +24 DBM (18 DBM POR CADENA). BANDA DE 5 GHZ: +24 DBM (18 DBM POR CADENA). DIMENSIONES Y PESO (UNIDAD, EXCLUYENDO LOS ACCESORIOS DE MONTAJE): 22.5 CM (W) X 22.4 CM (D) X 5.2 CM (H). 8.9" (W) X 8.9" (D) X 2.0" (H). 1.05 KG/2.31 LBS. DIMENSIONES Y PESO (EMBARQUE): 33.9 CM (W) X 29 CM (D) X 8.8 CM (H). 13.3" (W) X 11.4" (D) X 3.5" (H). 1.65 KG/3.63 LBS. OPERACIÓN: TEMPERATURA: 0° C A +50° C (+32° F A +122° F). HUMEDAD: 5% A 93% SIN CONDENSACIÓN. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: TEMPERATURA: -40° C A +70° C (-40° F A +158° F). LOS EQUIPOS INCLUYEN KIT DE MONTAJE AL IGUAL QUE UN POWER INYECTOR (PD-9001GR-AC 30W 802.3AT POE+ 10/100/1000 ETHERNET INDOOR RATED MIDSPAN INJECTOR). NUEVE (9) HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS EN LA NUBE. PARA ADMINISTRAR ACCESS POINTS ARRIBA MENCIONADOS, SWITCHES Y CONTROLADORES DE SUCURSAL DESDE LA NUBE ASEGURA ACCESO, VISIBILIDAD Y CONTROL 24X7. LOS VISITANTES, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PUEDEN ACCEDER A GUEST WI-FI A TRAVÉS DE UN PORTAL PERSONALIZABLE DE GRADO EMPRESARIAL. OPTIMICE Y AUTOMATICE SU ADMINISTRACIÓN DE LA RED MIENTRAS MANTIENE CONTROL COMPLETO. EFECTÚE ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE CON UN SOLO CLIC O PROGRAME ACTUALIZACIONES ESPECÍFICAS. ADMINISTRE LICENCIAS DE DISPOSITIVOS Y CUENTAS DE USUARIOS CON DIFERENTES NIVELES DE ACCESO A CENTRAL. CREE GRUPOS E IDENTIFIQUE DISPOSITIVOS CON ETIQUETAS PARA SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN Y LA CONFIGURACIÓN DE FIRMWARE. OBTENGA UN RESUMEN EN UN VISTAZO DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE SU RED MEDIANTE UN TABLERO DE CONTROL INTUITIVO. PROFUNDICE EN LOS DATOS PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA CON UNOS CUANTOS CLICS SIMPLES. EL DISEÑO ORIENTADO A TAREAS PROPORCIONA VISIBILIDAD COMPLETA EN LA OPERACIÓN DE ACCESS POINTS, SWITCHES Y CLIENTES – EN CONJUNTO CON CUALQUIER ALERTA, MAPEO DE UBICACIÓN Y CONEXIONES. AÍSLE PROBLEMAS Y LOCALICE FALLAS RÁPIDAMENTE CON FLUJOS DE TRABAJO SENCILLOS, DETALLES GRANULARES Y CAPACIDADES DE BÚSQUEDA. SIMPLIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED Y LIBERE A SUS RECURSOS DE TI SIMPLEMENTE ENVIANDO INSTANT APS, SWITCHES Y CONTROLADORES DE SUCURSAL A SITIOS REMOTOS, DESPUÉS DESEMPÁQUELOS Y ENCIÉNDALOS. NO SE REQUIERE EXPERIENCIA TÉCNICA. UNA VEZ QUE SE CONECTE A INTERNET, LA CONFIGURACIÓN Y EL FIRMWARE SE DESCARGAN AUTOMÁTICAMENTE DESDE CENTRAL. SU RED ESTARÁ LISTA Y CORRIENDO EN MINUTOS, SUBSCRIPCION A 3 AÑOS. DIECIOCHO (18) TOKENS PARA LOS SERVICIOS DE GUEST WIFI Y CLARITY. (PARA ADMINISTRACION DE ACCESS POINTS ARRIBA MENCIONADOS GUEST WIFI: PERSONALIZACION Y SIMPLIFICADO DE EL ACCESO DE VISITANTES CON UNA ADMINISTRACIÓN DE WI-FI COMPLETAMENTE INTEGRADA, SEGURA Y ESCALABLE INCLUIDA CON SU SUSCRIPCIÓN. SELECCION ENTRE MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN BIEN CONOCIDOS PARA ACCESO DE VISITANTES: PERMITA LOGINS ANÓNIMOS O DE VISITANTES QUE SE AUTO REGISTRAN. HABILITE A PATROCINADORES DE VISITANTES – COMO RECEPCIONISTAS, COORDINADORES DE EVENTOS Y OTRO PERSONAL QUE NO SEA DE TI – PARA CREAR CUENTAS TEMPORALES PARA VISITANTES. UTILICE LOGINS SOCIALES CON FACEBOOK, GOOGLE+, TWITTER Y LINKEDIN. APROVECHE FACEBOOK WI-FI SI USTED ES UNA EMPRESA CON UNA PÁGINA DE NEGOCIO DE FACEBOOK. PERSONALICE LAS PÁGINAS DE LOGIN AMIGABLES PARA MÓVIL PARA MOSTRAR SU LOGOTIPO, MENSAJES DE BIENVENIDA PERSONALIZADOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, FONDOS, COLORES E IMÁGENES, O SIMPLEMENTE ELIJA DE PLANTILLAS EXISTENTES PARA UN INICIO RÁPIDO Y SENCILLO. CONSOLA DESARROLLADA DESDE LOS FUNDAMENTOS HACIA ARRIBA PARA LA NUBE, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD MÁS ALTA POSIBLE Y SERVICIO SIN INTERRUPCIÓN. EL DISEÑO DE ARQUITECTURA A ESCALA WEB OFRECE ALTO DESEMPEÑO, AÚN CUANDO SE ESTÉ TRABAJANDO CON GRANDES CANTIDADES DE DATOS. LA REDUNDANCIA INTEGRADA A TRAVÉS DE TODOS LOS NIVELES INCLUYE AGRUPAMIENTO Y SE DISTRIBUYE A LO LARGO DE MÚLTIPLES CENTROS DE DATOS PARA ASEGURAR QUE USTED SIEMPRE ESTÉ OPERANDO. CONEXIÓN HTTPS CON FUERTE AUTENTICACIÓN MUTUA UTILIZANDO CERTIFICADOS. LOS CERTIFICADOS SE ALMACENAN EN CHIPS TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) EN HARDWARE PARA UN NIVEL MÁS ALTO DE PROTECCIÓN, SUBSCRIPCION A 3 AÑOS, LOS PRODUCTOS DE LA PRESENTE PARTIDA SE REQUIEREN QUE SEAN DE LA MISMA MARCA Y/O FABRICANTE EL CUAL PUEDA ENTREGAR UNA SOLUCION DE CONECTIVIDAD WIFI UNIFICADA, DONDE SE DEBERA DE CONSIDERAR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA A PUNTO Y MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y MEMORIA TECNICA. |
| 13 | 10 | ESCÁNER TIPO CAMA PLANA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 50 PPM/100 IPM (BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES, 200 PPP), CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO: 3.000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER HARDWARE: HASTA 600 X 600 PPP, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, GAMA DE ESCALA O AMPLIACIÓN DE IMÁGENES1 A 999% EN INCREMENTOS DEL 1%, FORMATO DE ARCHIVOS ESCANEADOS PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, CIFRADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRIMIDO: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML,XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG, AJUSTES DE RESOLUCIÓN DE SALIDA EN PPP 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600, NIVELES DE ESCALA DE GRIS/PROFUNDIDAD DE BITS 256; PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR, 100 HOJAS, PESO DEL PAPEL (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS) 49 A 120 G/M², CONECTIVIDAD ESTÁNDAR 1 HI-SPEED USB 2.0, ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO TEMPERATURA OPERATIVA: LÍMITES: DE 10 A 35 °C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: LÍMITES: DE -40 ºC A 60 ºC, TEMPERATURA OPERATIVA: LÍMITES RECOMENDADOS: DE 10 A 35 °C, HUMEDAD RECOMENDADA: ENTORNO OPERATIVO: DE 15 A 80% DE HR ,RANGO DE HUMEDAD EN INACTIVIDAD: DE 15 A 80% DE HR, CONTENIDO DE LA CAJA CABLE USB DE ALTA VELOCIDAD; ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN CON CABLE DE ALIMENTACIÓN; CD-ROM CON SOFTWARE, GUÍA DE SOPORTE Y CONFIGURACIÓN. GARANTÍA LIMITADA EN HARDWARE DE UN AÑO. |
| 14 | 02 | IMPRESORA LÁSER COLOR CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN CARTA DE HASTA 60 PPM, PRIMERA PAGINA IMPRESA (LISTA) 5,8 SEGUNDOS, NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP, CONECTIVIDAD ESTÁNDAR 1 HI-SPEED USB 2.0; 2 HI-SPEED USB 2.0 HOST; 1 PARA RED GIGABIT/FAST ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX; BOLSILLO DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE, MEMORIA ESTÁNDAR: 1 GB ; VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ, CICLO DE TRABAJO MENSUAL, A4: HASTA 120.000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO 2000 A 17,000, TIPOS DE SOPORTES ADMITIDOS PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO, BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA,BRILLANTE TARJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRE, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS BANDEJA 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 X 15 CM, OFICIO, POSTALES (JIS SIMPLE Y DOBLE) SOBRES (DL, C5, B5, C6); BANDEJA 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 X 15 CM, OFICIO, 16K, POSTCARD;BANDEJAS 3, 4 Y 5 PARA 550 HOJAS OPCIONALES: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 X 15 CM, OFICIO, 16K,DPOSTCARD; BANDEJA 4 DE ALTA CAPACIDAD PARA 2000 HOJAS OPCIONAL: A4, MANEJO DE PAPEL BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS; BANDEJA SALIDA DE 500 HOJAS; OPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR); ALIMENTADOR DE SOBRES: NO; BANDEJAS DE PAPEL ESTÁNDAR: 2; CAPACIDADES DE ENTRADA: HASTA 650 HOJAS, ESTÁNDAR; CAPACIDADES DE SALIDA: HASTA 500 HOJAS, ESTÁNDAR; HASTA 85 SOBRES; HASTA 200 HOJAS, TRANSPARENCIAS, PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL COLOR (CGD) DE 4,3" (10,92 CM); PANTALLA CON ROTACIÓN (ÁNGULO AJUSTABLE); BOTÓN INICIO, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES ANDROID, LINUX BOSS (5.0), LINUX DEBIAN (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1,8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), LINUX FEDORA (22, 23, 24), LINUX MINT (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), LINUX RED HAT ENTERPRISE (6.0, 7.0), LINUX SUSE (13.2, 42.1), LINUX UBUNTU (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS MACOS 10.12 SIERRA, OS X 10.10 YOSEMITE, OS X 10.11 EL CAPITAN, UNIX, TODAS LAS EDICIONES DE WINDOWS 10 DE 32 Y 64 BITS (EXCEPTO RT OS PARA TABLETS), TODAS LAS EDICIONES DE WINDOWS 7 DE 32 Y 64 BITS, TODAS LAS EDICIONES DE WINDOWS 8/8.1 DE 32 Y 64 BITS (EXCEPTO RT OS PARA TABLETS), TODAS LAS EDICIONES DE WINDOWS VISTA DE 32 BITS (HOME BASIC, PREMIUM, PROFESSIONAL, ETC.) Y LAS EDICIONES DE WINDOWS XP SP3 DE 32 BITS (XP HOME, XP PRO, ETC.), GARANTÍA DE UN AÑO IN SITU AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. ACÚSTICA EMISIONES DE POTENCIA ACÚSTICA (ACTIVA): 6,9 B(A); EMISIÓN DE PODER ACÚSTICO (PREPARADA): 4,6 B(A); EMISIONES DE PRESIÓN ACÚSTICA (ACTIVA): 54 DB(A); EMISIONES DE PRESIÓN ACÚSTICA (PREPARADO): 31 DB(A), AMBIENTE OPERATIVO TEMPERATURA OPERATIVA: LÍMITES: 15 A 30ºC; TEMPERATURA OPERATIVA RECOMENDADA: 17,5 A 25ºC; TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: LÍMITES: -20 A 40ºC; RANGO DE HUMEDAD EN INACTIVIDAD: 10 A 90% RH; HUMEDAD OPERATIVA, LÍMITES: 10 A 80% RH; HUMEDAD RECOMENDADA: ENTORNO OPERATIVO: 30 A 70% RH. |
| 15 | 104 | DISCOS SSD PARA PC, INCLUYA BASE PARA MONTAR EN ESPACIO DE 3.5 " (KINGSTON O ADATA), GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO. |
| 16 | 01 | SUMINISTRO E INSTALCION DE DOS RADIO DE BACKHAUL CONECTORIZADO DE ALTA CAPACIDAD, CON TECNOLOGIA LTU AIRFIBER HASTA 1 GBPS, 5 GHZ (4.8 - 6.2 GHZ), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PUERTOS: 1 PUERTO DE DATOS 10/100/1000 MBPS, 1 PUERTO DE ADMINISTRACIÓN 10/100/1000 MBPS, BLUETOOTH V4.0. CONECTORES RF: 2 X RP-SMA, 1 X GPS. SISTEMA OPERATIVO: AIROS® F. CARACTERÍSTICAS: MODO DE OPERACIÓN: MASTER/SLAVE, PROCESAMIENTO: 2 MILLONES DE PAQUETES POR SEGUNDO (MPPS), ANCHOS DE CANAL AJUSTABLE: 10/20/30/40/50/60/80/100 MHZ, SOPORTE DE OFDM Y OFDMA, CONFIGURACIÓN VÍA BLUETOOTH®, PROCESADOR PROPIETARIO: AIRFIBER® LTU IC, SEGURIDAD AES-256, SINCRONIZACIÓN GPS, ANÁLISIS DE ESPECTRO DEDICADO, ULTRA BAJA LATENCIA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: ALIMENTACIÓN: 19 - 50 VDC, DIMENSIONES: 224 X 82 X 48 MM, PESO: 0.35 KG. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 A 55° C. INCLUYE: ADAPTADOR POE GIGABIT 24 VDC 1 A. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS ANTENA DIRECCIONAL AIRFIBER X, PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (PTP),CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA: RANGO DE FRECUENCIA: 4.9 - 5.8 GHZ. POLARIZACIÓN: DUAL SLANT 45. GANANCIA: 4.9 GHZ: 26 DBI 5 - 5.9 GHZ: 30 DBI. DIMENSIONES: 650 X 650 X 386 MM. PESO: 7.4 KG. F/B RATIO​: 30 DB.​ INCLUYE: ANTENA AF-5G30-S45, MONTAJE UNIVERSAL, JUMPERS RESISTENTES A LA INTEMPERIE. GARANTÍA: 1 AÑO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORREAT.29 DE 24 MTS, OBRA CIVIL, MANO DE OBRA, SEÑALIZACIONES Y FINCADO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL SOPORTE CONTEMPLADO EN EL PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA CON CABLE 1/0 BIPOLO DE CORONA, SISTEMA DE TIERRA TIPO DELTA CON VARILLAS DE 3 MTS, OBRA CIVIL, MANO DE OBRA, SEÑALIZACIONES Y FINCADO QUE SEAN NECESARIOS PARA EL SOPORTE CONTEMPLADO EN EL PROYECTO. |
| 17 | 01 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TIPO SAN DE 2U DE RACK. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO SOPORTADA: MINIMO 1344TB SAS MDL CON DISCOS LFF 3.5” Y 614.4TB SAS CON DISCOS SFF 2.5” INCLUIDA EXPANSIÓN, SEGÚN EL MODELO CANTIDAD DE UNIDADES DE DISCOS SOPORTADAS: (199) DISCOS SAS/SSD SAS/MDL SFF O (96) DISCOS SAS SAS/MDL LFF MÁXIMO INCLUIDA EXPANSIÓN, ADMITIDO, SEGÚN EL MODELO INTERFAZ DE HOST COMPATIBLES: (4) PUERTOS DE 16 GB/8 GB FIBRE CHANNEL POR CONTROLADOR (4) PUERTOS ISCSI DE 1 GBE/10GBE POR CONTROLADOR (4) PUERTOS SAS DE 12 GB/S POR CONTROLADOR CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO INCLUIDO: (2) CONTROLADORES SAN-CONVERGENTES CADA UNA CON 4 MÓDULOS SFP A 16GBS. OPCIONES DE EXPANSIÓN DE ALMACENAMIENTO: GABINETE PARA DISCOS SFF Y LFF DE 2,5 PULGADAS Y 3.5” DEBERA DE SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS: MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 VMWARE HP-UX RED HAT LINUX SUSE SLES LINUX SOLARIS ORACLE LINUX CITRIX XENSERVER OPENVMS FACTOR DE FORMA: 2U CON UN ALMACENAMIENTO INTEGRADO DE 39TB CRUDOS. CHASIS DE ALMACENAMIENTO QUE SOPORTA HASTA 24 DISCOS SFF. 2 CONTROLADORAS DE FC CON 4 PTOS FC DE 16GB (PARA REDUNDANCIA) INTEGRADAS EN LA PARTE POSTERIOR. SE DEBERAN DE INCLUIR INTEGRADOS DESDE FABRICA (2) DISCOS DE 800GB MIXED USE SSDS PARA CACHE. SE DEBERAN INCLUIR (22) DISCOS DE 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5IN) 512E ENTERPRISE. FUENTES DE ALIMENTACION Y VENTILADORES REDUNDANTES. CERTIFICADO ENERGY STAR. EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEBERÁ SOPORTA LA CAPACIDAD DE THIN PROVISIONING, SSD READ CACHE, AUTOMATED TIERING: ARCHIVE AND PERFORMANCE**, REDIRECT ON WRITE SNAPSHOTS AND WIDE STRIPING, VSTORAGE API FOR ARRAY INTEGRATION (VAAI). SE DEBERÁ ANEXAR EL LICENIAMIENTO NECESARIO SIN COSTO EXTRA PARA LA CONVOCANTE. DEBERÁ SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES TIPOS DE RAID 0, 1, 10, 5, 50, Y 6 DEBERÁ DE INCLUIR LA CAPACIDAD DE GENERAR SNAPSHOTS (MÍNIMO 64) DEBERÁ SOPORTAR RANGOS OPERATIVOS DE (5°C A 40°C). INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, CABLES DE FIBRA ÓPTICA, PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION CON LOS SERVIDORES BLADE ACTUALMENTE INSTALADOS EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD COMO SOLUCION LLAVE EN MANO. SE DEBERA INCLUIR UNA GARANTIA PROACTIVA DE 3 AÑOS 7X24 PARA EL HARDWARE Y SOFTWARE SOLICITADO, EL FABRICANTE DEBERA DE CONTAR CON UN NUMERO 01800 PARA REPORTE DE INCIDENCIAS, CON LA CAPACIDAD DE SOPORTE REMOTO O EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE DIRECTO Y SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS O SOCIOS, PARA DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS, SE DEBERAN DE INCLUIR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DE HARDWARE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CARTAS DEL FABRICANTE LAS CUALES AVALAN SU PRESENCIA EN MEXICO, CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE SE TENDRA ABASTECIMIENTO DE PARTES Y REFACCIONES POR UN PERIODO MINIMO DE 5 AÑOS. SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y ARRANQUE INCLUIDOS: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRABAJO DETALLADO CON LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR, EL CUAL SE ACORDARÁ FECHA, LUGARY HORA POR PARTE DE LA CONVOCANTE. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE. CREACIÓN DE VOLÚMENES Y DEFINICIÓN DE ESPACIOS. DEFINICION DE LUNS FULL Y THIN. PROGRAMACIÓN DE SNAPHOTS. IMPLEMENTACIÓN DE COPIAS AUTOMÁTICAS DE MÁQUINAS VIRTUALES, PARA SU RESTAURACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INTEGRACION DE LA SAN CON LOS SERVIDORES BLADE ACTUALMENTE OPERATIVOS EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD, CREACION DE VOLUMENES. CURSO TALLER EN SITIO PARA 3 PERSONAS COMO MÍNIMO, EN DONDE SE REALIZARÁN LABORATORIOS DE LAS FUNCIONALIDADES Y CAPACIDADES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO. ENTREGABLES: SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA DE TÉCNICA DE INSTALACIÓN DONDE SE INCLUIRÁN: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA. USUARIOS Y CLAVES DE ADMINISTRACIÓN. NÚMEROS DE SERIE DE EQUIPOS FÍSICOS. ENTREGABLE DE GARANTÍAS CON FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN. VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE VISUALIZACIÓN DE ESPACIOS DE DISCO ASIGNADOS EN EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO PARA CADA SERVIDOR A TRAVÉS DE LA SAN. |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 23/2020

Adquisición de equipo de cómputo, para la Fiscalía General del Estado y el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo II

Propuesta Económica

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CON DOS SERVIDORES |  |  |
| 2 | 01 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO HYPERCONVERGENTE. |  |  |
| 3 | 01 | SERVIDOR TIPO RACK |  |  |
| 4 | 353 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |  |  |
| 5 | 04 | EQUIPO DE COMPUTO WORKSTATION |  |  |
| 6 | 397 | UPS PARA COMPUTADORA DE ECRITORIO |  |  |
| 7 | 04 | UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO WORKSTATION |  |  |
| 8 | 03 | UPS TIPO RACK |  |  |
| 9 | 24 | NO BREAK |  |  |
| 10 | 03 | COMPLEMENTO DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD |  |  |
| 11 | 04 | COMPLEMENTO DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD |  |  |
| 12 | 36 | EQUIPO DE SEGURIDAD TIPO ACCESS POINT |  |  |
| 13 | 10 | ESCÁNER |  |  |
| 14 | 02 | IMPRESORA LÁSER COLOR |  |  |
| 15 | 104 | DISCOS SSD PARA PC |  |  |
| 16 | 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS RADIO DE BACKHAUL |  |  |
| 17 | 01 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO TIPO SAN DE 2U DE RACK |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 23/2020

Adquisición de equipo de cómputo, para la Fiscalía General del Estado y el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo III

Escrito de Participación para la Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha:

Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno del Estado de Sinaloa

At´n.-	Ing. Ismael Carreón Ruelas

Subsecretario de Administración

Ref. Licitación Pública Nacional No. GES 23/2020

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mí representada:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |
| --- | --- |
| Domicilio Fiscal (calle, numero, colonia): | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono: | Fax: |
|  | Correo Electrónico |
| Representante Legal: | Correo Electrónico: |
| No. Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio: |  |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: |  |
| Relación de Accionistas: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Descripción del Objeto Social: | Transcribir en forma completa el objeto social, tal como aparece en su Acta Constitutiva tratándose de personas morales o Actividad Preponderante tratándose de personas físicas: |
| Reformas al Acta Constitutiva: | Si existen (en su caso manifestarlas, junto con datos registrales) |
| Nombre del apoderado o representante legal: | Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades |  |
| No. Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma: |  |

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional No. GES 23/2020.

Protesto lo necesario

(Firma autógrafa original)

Nota: El licitante deberá incorporar textualmente los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento sin utilizar abreviaturas principalmente en lo relativo a nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 23/2020

Adquisición de equipo de cómputo, para la Fiscalía General del Estado y el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo III bis

Formato para la presentación de preguntas para la Junta de Aclaraciones.

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (Las preguntas a las respuestas se agrupan preferentemente por tema o numeral de la convocatoria a la licitación para proceder a su respuesta):

Ejemplo:

- Preguntas Administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (Licitante)

Respuesta: --------------  (Área Técnica)

2.- -------------

Nota: Se deberá utilizar tipo de letra Arial 11, no se deberán insertar tablas, ni viñetas, ni imágenes.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número GES 23/2020

Adquisición de equipo de cómputo, para la Fiscalía General del Estado y el Centro Estatal de Información, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.

Anexo IV

(Modelo de Contrato)

Contrato para la adquisición de -----, que celebran por una parte Gobierno del Estado de Sinaloa, representado en este acto por la Lic. -------, Subsecretario de Administración  de la Secretaría de Administración y Finanzas, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Estado” y por la otra parte la empresa: -------, representada por el C. ------, a la que en lo sucesivo se le denominará “La Empresa”, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

- “El Estado” , a través de su representante, declara:

I.1.Que el Estado de Sinaloa es una entidad federativa que forma parte integrante de la federación, conforme a lo dispuesto por los Artículos 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; constituida como persona moral de acuerdo a las leyes relativas aplicables del Estado de Sinaloa.

I.2.Que es su representante legal y Subsecretaria de Administración, y cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato otorgadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conforme al poder notarial consignado en Escritura Pública No. ----, del Volumen ----, de fecha -------, del protocolo a cargo del Notario Público Número ----, Licenciado ---------- de esta ciudad.

I.3.Que requiere de la adquisición de ---- para la (dependencia solicitante), cuya descripción se detalla en la Cláusula Primera de este Contrato, para lo cual se cuenta con los recursos presupuestales correspondientes.

I.4.Que en términos del Artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se procedió a emitir la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional No. GES ---- /2020, habiéndose emitido el dictamen correspondiente mediante el cual se adjudicó el presente contrato a favor de “La Empresa” signante.

I.5.La autorización de los recursos para la presente contratación se llevó a cabo mediante ------ con cargo a --------.

I.6.Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- “La Empresa”, a través de su representante, declara:

II.1	Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes vigentes, según testimonio de Escritura Pública No. ---- de fecha -----, protocolizada por el Lic. ------, Notario Público No. ------ del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y registrada bajo (datos de inscripción registral y/o folio electrónico) del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad ---- inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número --------.

II.2	Estar debidamente facultado para contratar y obligarse en los términos y alcances de este contrato, a nombre de su representada tal y como lo acredita con la Escritura Pública No. -----, Volumen ------, de fecha -----, del protocolo a cargo del Notario Público ------ en el Estado, Lic. -----, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.3	Que su objeto social entre otros es la (se menciona la actividad de la empresa)

II.4	Que cuenta con la capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato.

II.5	Que señala como domicilio de “La Empresa” el ubicado en  calle ------- número -----, colonia -----, (nombre de la ciudad) mismo que se precisa para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- De las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen, por lo cual proceden a celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

C l a u s u l a s

Primera.- Objeto:

Por medio del presente contrato, “La Empresa” vende y “El Estado” compra, en precio fijo, lo siguiente:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

Los bienes antes referidos deberán cumplir con las características y especificaciones contenidas en el Anexo (1, 2 etc) el cual forma parte del presente contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

“El Estado” pagará a “La Empresa” como valor de operación total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato la cantidad de $------- (número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Forma de Pago.

“El Estado”  pagará a “La Empresa” un anticipo del -----% del importe total del presente contrato y el resto a la entrega y aceptación de los bienes y/o equipos.

Pagos que se efectuaran en Moneda Nacional, previa entrega de las fianzas correspondientes y la factura fiscal que los amparen, debiendo acompañar para la procedencia del pago final, el Acta de Entrega Recepción que señala la Cláusula Cuarta de este instrumento.

Los pagos se efectuarán en la Caja General de la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cuarta.- Lugar y Plazo de entrega:

“La Empresa” se compromete a entregar a “El Estado”, los bienes y/o equipos objeto del presente contrato, en las oficinas de -------, ubicadas en calle -------, numero -----, colonia-------, ciudad ----, levantándose al efecto el Acta de Entrega Recepción con la intervención de un representante del (dependencia solicitante) y un representante de “La Empresa”.

“La Empresa” se obliga a entregar los bienes y/o equipos contratados en un plazo de ---- días hábiles contados a partir de la entrega del anticipo dicho plazo no podrá ampliarse ni habrá condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a ”La Empresa”.

“La Empresa” se responsabiliza de que los bienes y/o equipos objeto de este contrato serán entregados en estado idóneo y dentro del plazo citado en el párrafo que antecede, en el entendido de que se liberará de dicha responsabilidad una vez emitida el Acta de Entrega Recepción antes citada.

Quinta.-Obligaciones de “La Empresa”. Para el debido cumplimiento de este contrato, “La Empresa” se obliga a:

- Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los bienes y/o equipos objeto de este contrato, a satisfacción de “El Estado” y conforme a lo establecido dentro del clausulado de este instrumento jurídico y a la normatividad aplicable en la materia.

- Entregar los bienes y/o equipos objeto de este contrato, con las características técnicas ofertadas pro “La Empresa” conforme al concurso que determinó su adjudicación.

- No ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este instrumento jurídico a favor de persona alguna, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “El Estado”.

Sexta.- Fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Fianza del Anticipo.

La garantía del anticipo será por la totalidad del monto concedido y se constituirá mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, debiendo contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado, domicilio legal y fiscal, registro federal de contribuyentes.

- La condición de que la vigencia de la fianza será hasta su total amortización, mediante la entrega de los bienes o la devolución total o parcial, según sea el caso, de la cantidad que por concepto de anticipo recibe su fiado.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre, defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

Las partes acuerdan que para la cancelación de esta fianza será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Fianza para el cumplimiento del contrato.

La garantía deberá constituirse por “La Empresa” mediante fianza expedida por una  institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y deberá contener los siguientes requisitos:

- Indicación del porcentaje e importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos.

- La condición de que la fianza solo podrá ser cancelada cuando así lo autorice expresamente y por escrito Gobierno del Estado de Sinaloa.

- El señalamiento de que esta garantía estará vigente en los casos en que Gobierno del Estado de Sinaloa, en el contrato otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado, para el cumplimiento de sus obligaciones, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan en relación con este contrato hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

- Señalar el domicilio de la afianzadora en esta localidad para oír y recibir notificaciones de esta dependencia.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Así mismo esta fianza cubre defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad del servicio, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria de Licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal.

“La Empresa” se obliga a mantener esta fianza, hasta por trescientos sesenta y cinco días posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega Recepción de los bienes y/o equipos de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta, acordando las partes que para su cancelación será requisito indispensable la aprobación mediante manifestación expresa y por escrito de “El Estado”.

Las garantías de anticipo y cumplimiento, junto con el comprobante que acredite el pago de las mismas a la afianzadora deberán presentarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente contrato en Avenida Insurgentes s/n entre las calles José Aguilar Barraza y 16 de Septiembre, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Séptima.- Garantías de los equipos.

“La Empresa” garantiza los equipos materia del presente contrato, durante el periodo de un año, que contará a parir de la fecha de entrega del mismo, contra cualquier defecto de fabricación así como el de no cumplir con las especificaciones requeridas, mala calidad de los materiales, mano de obra, etc.

Si dentro del periodo de garantía se presenta algún defecto o cualquiera de las circunstancias anteriores, “La Empresa” queda obligada a sustituir los bienes y/o equipos defectuosos en un periodo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de su notificación sin cargo adicional para “El Estado”.

“La Empresa” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o equipos, así como de cualquier otra responsabilidad en las que hubiera incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación vigente.

La forma de empaque y transporte que debe utilizar, serán los que “La Empresa” determine como idóneos, toda vez que la integridad de los bienes y/o equipos es su responsabilidad hasta el momento de la aceptación de los mismos, los costos que se originen por estos conceptos son por cuenta de “La Empresa”.

“La Empresa” deberá cubrir todos los seguros de transporte de conservación, etc, que requieran los bienes y/o equipos hasta el momento de la firma del acta señalada en la Cláusula Cuarta.

Octava.- Límite de responsabilidades.

En caso de incumplimiento de este contrato, la responsabilidad de “La Empresa”, independientemente de la forma de acción que se ejercite, consiste en:

- Que “El Estado” le haga efectiva la fianza entregada para garantizar el cumplimiento del presente contrato.

- Reintegrar a “El Estado” cabalmente los recursos económicos que le hayan sido entregados hasta el momento del incumplimiento de cualquiera de las cláusulas y condiciones del presente contrato.

El pago por el límite de responsabilidades referido, que se derive del incumplimiento de los términos y condiciones de este contrato, atribuibles a “La Empresa” será efectuado de inmediato a la notificación que “El Estado” le realice por escrito a “La Empresa”.

Independientemente de lo anterior, para los efectos dispuestos por el Artículo 83 Fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “El Estado” dará vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de cualquier incumplimiento en que “La Empresa” hubiese incurrido.

Novena.- “La Empresa” será responsable absoluto de obtener las licencias autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento del presente contrato y en los casos en que se infrinjan derechos de autor, patentes o marcas, “El Estado” queda liberado de cualquier responsabilidad en caso de que se someta a “La Empresa” a juicio o proceso por este concepto.

Décima.- Penas convencionales.

En el caso de que “La Empresa” se atrase en la entrega de lo bienes y/o equipos objeto del presente contrato, las partes pactan la aplicación de una pena convencional la cual será a partir del primer día de atraso consistente en el importe correspondiente al 0.116% (punto ciento dieciséis por ciento) del importe, en función de los bienes y/o equipos no entregados por cada día de retraso, tomando como fecha de entrega el día que se reciban en el lugar de entrega de los bienes y/o equipos contratados, el cual será deducido del importe total a pagar y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Para el efecto anterior “El Estado” en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, harán del conocimiento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas este hecho, acompañando los elementos con que se cuente, a fin de que resuelva lo procedente en relación a la sanción.

El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que “La Empresa” debe efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía.

En caso de rescisión del presente contrato. La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables todas aquellas que correspondan al incumplimiento de las condiciones, cláusulas y obligaciones señaladas en el presente contrato.

Décima Primera.- Rescisión.

“El Estado” podrá rescindir administrativamente este contrato sin necesidad de declaración judicial, cuando “La Empresa” incurra en incumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusulas del presente contrato, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, que sustancialmente consiste en:

I.- Se iniciará a partir de que a “La Empresa” le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “El Estado” contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer a “La Empresa”.

III.- Rescindido el contrato se formulará el finiquito correspondiente a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar a “El Estado” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Una vez rescindido este contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, siempre que estas causas sean el motivo de la rescisión.

Cuando “El Estado” rescinda el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que procedan, aplicará lo establecido en la Cláusula “Limites de responsabilidades”

Décima Segunda.- Reconocimiento contractual.

El presente contrato constituye el acuerdo entre las partes en relación con el objeto del mismo y deben de respetarse todas las condiciones contenidas en las bases y en la propuesta técnica y económica utilizadas en el concurso del cual se deriva este contrato, mismas que forman parte del presente.

Las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no ha habido error o vicio o lesión alguna que vicien el consentimiento.

Décima Tercera.- Sostenimiento.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento  del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, de sus supletorios y demás que le sean aplicables.

Décima Cuarta.- Jurisdicción.

Para el cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes acuerdan primariamente someterse al procedimiento de conciliación establecido en los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, o bien al procedimiento para resolución de controversias y para efectos de interpretación y cumplimiento se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa en los términos del Artículo 104 de la mencionada Ley por ende, “La Empresa” renuncia al fuero, competencia y jurisdicción que pudiera corresponderle por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día ------- de 2020.

| POR “EL ESTADO” |  | POR “LA EMPRESA” |
| --- | --- | --- |
| T E S T I G O S |