GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, CONTROL URBANO Y POLICIAL

A N E X O   IV

PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA LAS PARTIDAS NOS. 1, 2 Y 3

INDICE

1. INTRODUCCIÓN................................................................................. 1

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y MEDIDAS….................................... 2

2.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ............................................................... 2

2.2. SISTEMA CCTV ……………………………………………….…………....2

2.3 SISTEMA DE MONITOREO (VMS)............................................................. 2

2.4 SISTEMA LECTOR DE PLACAS................................................................ 3

2.5 SISTEMA DE LPR MÓVILES……………………………………………………………………3

2.6. SISTEMA DE CAMARAS PERSONALES………………………………………………………4

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en Instalación de puntos de Video Vigilancia que incluyen diferentes tipos de cámaras, PTZ, fijas, LPR para lectura y reconocimiento de placas vehiculares, cámaras analíticas de características vehiculares, LPR móviles y cámaras personales para el personal policiaco, todo eso descrito en los anexos I, II y III de las bases de licitación.

Dadas las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de video vigilancia para sus labores operativas de reacción, prevención, seguimiento del delito e inteligencia, es necesario instalar en los puntos descritos, los equipos de video vigilancia e inteligencia, con toda la infraestructura necesaria para que las mismas, así como las cámaras actuales, puedan ser administradas y monitoreadas por los diversos centros de seguridad. Por cuestiónes de seguridad y control de accesos, en el lugar de las pruebas solo se permitirá al personal involucrado en el proceso de demostración de equipamiento y funcionalidades y al personal asignado para la validación de resultados.

En general, las tareas a realizar en el protocolo de pruebas abarcarán las siguientes actividades:

Someter los equipos al Protocolo de Pruebas y Medidas fijado para la implementación del sistema, estas pruebas son de carácter binario, es decir cumple o no cumple.

Se instalarán los equipos de videovigilancia, de red, de comunicaciones y los accesorios necesarios en la estructura del puente peatonal ubicado en las coordenadas con latitud 24°46'29.08"N y longitud 107°27'54.46"O, todo conectado al C4i, con georeferencia en latitud 24°46'44.00"N y longitud 107°29'59.49"O para la partida 1 de la licitación.

Se instalarán los equipos de la partida 2 en una patrulla

Se instalarán los equipos de la partida 3 en el uniforme de agente de policía, para hacer las pruebas corrspondientes

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y MEDIDAS

2.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Enlaces Inalámbricos

- Se comprobará que los equipos cumplan con las características técnicas solicitadas

- Se comprobara que el sistema de comunicación (radio base y/o suscriptor) cuenten con la capacidad de transmitir a la máxima resolución de las cámaras solicitadas sin afectar el performance

- Se comprobara que los enlaces tengan un alcance solicitado para los nodos remotos.

2.2 SISTEMA CCTV

Cámaras:

- se configurara en el sitio del puente peatonal 1 cámara PTZ, 4 cámaras fijas, 1 sistema I de LPR y 1 sistema II de LPR

- Se comprobarán las características técnicas solicitadas de las cámaras

- Se comprobara que la cámara PTZ permita el movimiento horizontal de 360° y vertical de 0° a 90°.

2.3 SISTEMA DE MONITOREO (VMS)

Software Administrador de Video (VMS)

- Se comprobarán todas las características solicitadas

- Se comprobara que El VMS sea una aplicación basada en un browser (Navegador) de internet.

- Debe proveer al cliente de web con un solo punto de Administración para todo el sistema.

- El proveedor deberá demostrar que los servidores de grabación, los servidores de aplicación, servidores web, así como las cámaras y codificadores IP, pueden ser agregados, configurados y operados utilizando la sección de configuración de la aplicación.

- Se deberá demostrar que la aplicación soporta la reproducción de video grabado desde la página principal, sin necesidad de abandonar el área de monitoreo en vivo.  Al seleccionar “Reproducir” (Playback) desde el icono, se debe de seleccionar la fecha y hora de inicio utilizando herramientas estándar del calendario.

2.4 SISTEMA LECTOR DE PLACAS

Sistema I LPR Sistema de Reconocimiento de Placas

- Se comprobarán todas características solicitadas.

- Detectar y grabar placas

- Busqueda de placas grabadas

- Alertas en tiempo real con una placa reportada

- Servidores para procesamiento y almacenamiento

Sistema II LPR Sistema de Reconocimiento de Placas

- Se comprobarán todas características solicitadas.

- Identificar color de la unidad

- Reconocer la marca de la unidad

- Cuantificar el tipo (por tamaño) del vehiculo

- Clasificar por estilo de la unidad (SUV, pickup, sedan, hatchback)

- Alertas en tiempo real con una placa reportada

- Servidores suficientes para procesamiento y almacenamiento

2.5 Sistema de LPR Móviles

Se instalará el servidor en el site de C4

Se instalará al menos una cámara LPR para móviles en una patrulla

Se instalará una laptop para monitoreo de la cámara en la patrulla

Se instalará el sistema de transmisión de la información

Se validará que la cámara lea placas con la patrulla en circulación, de vehículos en circulación y vehículos estacionados

Se validará que la laptop despliegue los datos de las placas detectadas

Se validará que el sistema de transmisión mande la información al servidor central

Se validará que la información sea grabada en el servidor central

Se validará que el sistema emita alertas en caso de placas detectadas que tengan reporte de algún incidente

2.6 Cámaras personales

Se validará que se instale el servidor central de grabación y monitoreo

Se validará que la cámara pueda ser instalada sin problemas en el uniforme del agente policiaco

Se validará que la cámara grabe de manera local

Se validará que la cámara pueda transmitir imágenes al servidor central

Se validará el manejo de imagen en el servidor central