GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 21/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL URBANO POLICIAL, ASÍ COMO PROYECTO DE REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE OPERACIONES DEL C4I ESTATAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN LOS MUNICIPIOS DE CULIACÁN Y MAZATLÁN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A N E X O   I

| PART. | SUB PARTIDA | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 100,320 | Mts | La totalidad de los componentes del proyecto deberán ser entregados, instalados, configurados, probados y operando en un periodo de 150 días a partir de la entrega del anticipo. Los puntos de monitoreo inteligente serán instalados en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, en las zonas centro y en las colonias. Por motivos de seguridad pública, la ubicación georreferenciada de los puntos solo se le proporcionará a la empresa que se le adjudique el proyecto. Cable de Fibra Óptica Suministro e instalación de cable de fibra óptica en forma aérea sobre los postes de comisión federal de electricidad o subterránea donde sea necesaria, a través de los fosos de comisión federal de electricidad, con 12 hilos de fibra óptica mono modo, (9/125 micrones), auto soportada, con tensor mensajero de acero, protección contra roedores con armadura metálica, para intemperie y de uso rudo, resistente a las condiciones de humedad, con elemento de tracción central dieléctrico, con estándar de identificación universal, tubo relleno de gel, máxima atenuación de 0.4/0.3 db en un kilómetro en una ventana de 1310/1550, con capacidad de transmitir Gigabit Ethernet a más de 12 kilómetros y un periodo de durabilidad mínimo de 20 años, incluye herrajes de fijación, suspensión y tensión necesarios, obra civil, mano de obra para fijarla a 30 cms. bajo el nivel de instalación de secundarios de los postes de C.F.E., retenidas donde se requiera en línea recta o en cambio de dirección sobre la trayectoria, instalación de tierras físicas, señalizaciones y fincado de los postes de concreto reforzado que cumplan con las normas de C.F.E. necesarios para el soporte de la fibra sobre la trayectoria contemplada en el proyecto. Todos los hilos de fibra óptica de los cables deberán quedar unidos por empalme de fusión en la charola o en la caja de conexión correspondiente según los requerimientos necesarios, de los hilos de fibra óptica o con pigtails. Los sobrantes que se dejen para efectos de reparación deberán quedar de manera ordenada. Los permisos necesarios para la instalación y/o tendido de fibra óptica serán a cargo de la empresa que resulte ganadora como resultado de este proceso y contará con el apoyo de Gobierno del Estado para cualquier trámite que sea necesario. |
|  | 1.2 | 10 | Pza | Radio Suscriptor Suministro , instalación y pruebas de radios con las siguientes características: Deberán tener la capacidad para transmitir en las bandas de frecuencias licenciadas desde 4.9 GHz hasta 6.1 GHz La capacidad de transmisión deberá incluir las bandas de frecuencias libres de 5.25 GHz, 5.47 GHz y 5.8 GHz, con 802.11ac y también compatible con 802.11a/n. El Procesador deberá ser de al menos 720MHz Deberán tener al menos 128 MB de RAM. Un puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps Un puerto de comunicación inalámbrica con 1,259 mW de salida Una antena direccional integrada tipo patch de 24 dBi con doble polarización que transmita en la banda de frecuencias de 4.9 GHz, con un ancho de banda de al menos 30 Mbps, que garanticen un alcance de conexión de al menos 20 kilómetros para los nodos remotos. Deberán incluir software para configuración y administración del equipo del más alto nivel con extra cannel Con capacidad de encriptación de datos Manejo de priorización de paquetes de voz, datos y video para calidad de servicio Enrutamiento de direcciones IP Carcasa para instalación a la intemperie que cumpla con NEMA 4X Alimentación eléctrica para el equipo con Power Over Ethernet Instalación con cable UTP CAT 5e con doble forro de plástico para uso a la intemperie, que se deberá conectarse desde el radio hasta el equipo activo de red. Para efectos de prueba y operación de los equipos en este proyecto, deberán configurarse en la banda de frecuencias de 4.9 GHz asignada a los proyectos de seguridad pública. Debe incluir todos los herrajes necesarios para su instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha. |
|  | 1.3 | 8,050 | Mts. | Cable UTP Suministro e instalación de cable UTP cat 5e para exterior con doble forro de plástico, para instalar donde sea necesario para conectar los diversos componentes del proyecto. |
|  | 1.4 | 210 | Pza | Postes metálicos de 10 metros de altura Suministro e instalación de postes metálicos con las siguientes características: Poste o caña: Poste cónico circular de 10 metros de altura Debe incluir tapa superior para evitar que le entre agua por arriba. Diámetro de la base 180 mm. Diámetro de la corona 75 mm. Lado de la placa base 350 mm. Espesor de la placa base 12.7 mm. Distancia entre perforaciones 270 mm Diámetro de los barrenos 28.6 mm. Cada poste deberá quedar montado sobre una base piramidal de concreto que deberá cumplir al menos con las características siguientes: Base piramidal que deberá ser de concreto de 40 cm x 90 cm x 90 cm, con las siguientes especificaciones técnicas: Con 40 cm por lado en la parte superior. De 90 cm por lado en la parte inferior. Con una altura de 90 cm. Formada con concreto f’c=200 kg/cm2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de ¾” y estribos de alambrón de ¼” amarrados con alambre recocido. Los estribos a cada 15 cm solo en la varilla roscada de ¾” Terminado pulido aparente. Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla corrugada de ½” en forma de “l” hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla corrugada de al menos 20 cm amarradas con alambre recocido calibre 18. Perforación y ducto en la base hacia arriba al centro y hacia dos lados para introducción de servicios al poste. Los permisos requeridos para llevar a cabo la instalación de los postes incluyendo la parte eléctrica, serán responsabilidad de la empresa que resulte ganadora como resultado de este proceso de licitación |
|  | 1.5 | 4 | Pza | Postes metálicos de 15 metros de altura Suministro de instalación de postes metálicos con las siguientes características: Poste o caña: Poste cónico circular de 15 metros de altura Debe incluir tapa superior para evitar que le entre agua por arriba. Diámetro de la base 190 mm. Diámetro de la corona 100 mm. Lado de la placa base 350 mm. Espesor de la placa base 12.7 mm. Distancia entre perforaciones 270 mm Diámetro de los barrenos 28.6 mm. Cada poste deberá quedar montado sobre una base piramidal de concreto que deberá cumplir al menos con las características siguientes: Base piramidal que deberá ser de concreto de 40 cm x 90 cm x 90 cm, con las siguientes especificaciones técnicas: Con 40 cm por lado en la parte superior. De 90 cm por lado en la parte inferior. Con una altura de 90 cm. Formada con concreto f’c=200 kg/cm2. Ancla conformada por varilla de rosca corrida de ¾” y estribos de alambrón de ¼” amarrados con alambre recocido. Los estribos a cada 15 cm solo en la varilla roscada de ¾” Terminado pulido aparente. Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla corrugada de ½” en forma de “l” hacia las esquinas con 5 cm de recubrimiento y a 5 cm del piso. Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla corrugada de al menos 20 cm amarradas con alambre recocido calibre 18. Perforación y ducto en la base hacia arriba al centro y hacia dos lados para introducción de servicios al poste. Los permisos requeridos para llevar a cabo la instalación de los postes incluyendo la parte eléctrica, serán responsabilidad de la empresa que resulte ganadora como resultado de este proceso de licitación |
|  | 1.6 | 507 | Pza | Cámara Fija: Suministro de cámaras fijas con las siguientes características: Resolución 2 MP, 30 fps H.264 Perfil principal + compresión M-JPEG Lente de 3.3mm – 10mm WDR Filtro IR removible día/noche Alimentación eléctrica mediante PoE, 12-24 VDC, 24 VAC Carcaza exterior IP66/NEMA 4 Conforme con ONVIF Velocidad de obturador: Auto/Programable/Fija Ajustes de imágenes: Saturación, contraste, brillo, nitidez Exposición: Configurable por el usuario Balance de blancos: Auto/programable Compensación de contraluz: Auto (BLC) Detección de movimiento: Ventanas configurables por el usuario Protección de Contraseña: Segura multinivel Certificaciones: FCC Class A, UL, cUL, RoHS 2 Las cámaras deberán probarse e instalarse invariablemente utilizando la alimentación eléctrica mediante Power over Ethernet Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, y que este proyecto es una ampliación de proyectos anteriores, se requiere que las cámaras propuestas además de cumplir con los requerimientos técnicos, sean 100% compatibles con las cámaras existentes. |
|  | 1.7 | 196 | Pza | Cámara PTZ: Suministro e instalación de cámaras PTZ con las siguientes características: La cámara deberá emplear la tecnología Digital IP. Resolución 1080p (2MP) WDR real (120 dB) Iluminadores de IR sincronizados con un rango de al menos 350 metros El lente debe ser Varifocal El zoom con el que debe contar la cámara debe ser de al menos 30X óptico (4.3 mm). La cámara deberá trabajar a 30 fps. La compresión con la que deberá trabajar la cámara es al menos H.264. 8 máscaras de privacidad programables Soportar almacenamiento local en tarjeta Micro-SD Interfaz ONVIF que proporcione interoperabilidad con soluciones en plataformas abiertas Velocidad de transferencia de datos ajustable y dinámica. Brillo, contraste y alta sensibilidad configurables. Balance de blancos. Zoom digital. Control de ganancia. Control de exposición. Velocidad de obturación mecánica. BLC (Compensación de Contraluz), Auto-iris. Reducción Dinámica de Ruido (3DNR). Detección de movimiento (al menos 16 zonas). Notificación de eventos. La cámara debe contar con tecnología Día/Noche. La cámara IP seleccionada debe ser ONVIF (Perfil S) La seguridad deberá permitir uso de contraseña, filtro de dirección IP, cifrado HTTPS. Al ser una cámara PTZ debe permitir el movimiento horizontal de 360° y vertical de 0° a 90°. La cámara deberá contar con el herraje apropiado para su montaje. El peso de la cámara instalada deberá ser menor a 12 Kg. El intervalo de temperatura que deberá soportar la cámara debe encontrarse entre –30°C a 60°C. 12 VDC y PoE (inyector PoE incluido) Audio bidireccional Materiales resistentes a entornos climáticos rigurosos tanto en interiores como exteriores, clasificación IP66 e IK10 Alimentación eléctrica PoE von voltaje variable de 12-24 VDC Las cámaras deberán probarse e instalarse invariablemente utilizando la alimentación eléctrica mediante Power over Ethernet Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, y que este proyecto es una ampliación de proyectos anteriores, se requiere que las cámaras propuestas además de cumplir con los requerimientos técnicos, sean 100% compatibles con las cámaras existentes. |
|  | 1.8 | 236 | Kit | Caja NEMA: Suministro e instalación de caja metálica para intemperie tipo NEMA-4X de 40 x 40 x 20 cms. pintadas interior y exterior con resina poliéster-epoxi texturizado, la cual deberá contener en su interior: Una caja con un contacto eléctrico doble polarizado, conectado a la red eléctrica de baja tensión de Comisión Federal de Electricidad, un UPS con regulador de voltaje de al menos 800 VA |
|  | 1.9 | 6 | Pza | Switch para enlaces: Suministro e instalación de switch industrial de uso rudo de 8 puertos 10/10/1000 base-T para montaje en pared, 4 de los puertos con PoE+ que soporte un rango de temperatura de -40 a 75 grados C, alimentado eléctricamente con un rango de voltaje de 48 a 56 VDC, 3Amp como maximo Debe incluir fuente de poder de 48 VDC y 480 Watts que soporte un rango de temperatura de -25 a 70 grados C |
|  | 1.10 | 276 | Pza | Switch para fibra: Suministro e instalación de switch industrial de uso rudo para intemperie con 8 Puertos Gigabit Ethernet POE+, 4 puertos para fibra óptica SFP de 1 Gb. Con fuente de poder industrial 240W/5A@48, entrada universal 85 a 264 VAC o 120-370 VDC temperatura de operación de -10~70°C (DRP-240-48) y protección de tormenta broadcast. Estándares soportados: IEEE 802.1D-2004 para Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w para Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s para Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging. Protocolos soportados: IPv4/IPv6, SNMP, LLDP, Telnet, SSH, HTTPS, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control, 802.1Q VLAN, Q-in-Q VLAN, IGMP, STP, RSTP, MSTP. En total se deben de incluir 570 módulos SFP de 1 Gb y 570 patch cord dúplex de fibra mono modo con conectores SC-LC |
|  | 1.11 | 5 | Pza | Switch Concentrador: Suministro e instalación de switch de capa tres, con 12 puertos RJ45 10/100/1000 T(X), 8 slot SFP, 4 puertos combo 10/100/1000 base T(X) o slots 100/1000 base SFP, 2 slot SFP 10 Gigabit Ethernet, incluye dos fuentes de alimentación, estándares soportados: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX,IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X), IEEE 802.3z para 1000BaseSX/LX/LHX/ZX,IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x para Flow Control, IEEE 802.1D-2004 para Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w para Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s para Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q para VLAN Tagging, IEEE 802.1p para Class of Service, IEEE 802.1X para Authentication,IEEE 802.3ad para Port Trunk con LACP, protocolos soportados: IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SMTP, RARP, Telnet, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control, 802.1Q VLAN, Q-in-Q VLAN, GVRP, IGMP v1/v2/v3, GMRP, STP, RSTP, MSTP, SSH, HTTPS, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregation, temperatura de operación, -10 hasta 60°C (14 a 140°F), incluye todos los accesorios para su correcta instalación, debe incluir 8 Gibic SFP para fibra óptica Mono modo para transmisión a 20 kms y 8 patch cord dúplex de fibra monomodo de 3 metros de longitud con conectores SC-LC. |
|  | 1.12 | 126 | Sistema | Sistemas LPR (Sistema de Reconocimiento de Placas) 126 Sistema de Cámaras de LPR Deben trabajar con Video en vivo, Video Grabado o Imágenes Detectar, reconocer y buscar Placas de Automóviles Cámara 2MP con Iluminador IR, Compatible con h.264 Buscar placas similares, en una o en múltiples cámaras Seguimiento de vehículos en múltiples cámaras y ubicaciones Ayuda en la construcción de una lista para seguir e identificar placas que han sido reportadas Registrar todas las placas en una escena para realizar una investigación Búsqueda automatizada, y revisión para ver si se encuentran en una base de datos de placas (Lista de placas con incidencias) Alertas en tiempo real cuando se detecta una placa reportada en una lista o base de datos. Tener disponibles SDK/API y Servicios Web para realizar integraciones Arquitectura abierta y una integración de alertas vía http/XML Sistema de Reportes detallados Servidores para procesamiento y almacenamiento de al menos 30 días de información |
|  | 1.13 | 8 | Pza | Estaciones de Monitoreo Suministro de computadoras de escritorio con procesador Intel Core I7-7700 (8 MB de cache, hasta 4.2 GHz), sistema operativo Windows 10 Pro, 64 bit en español, 16 GB de memoria DDR4 a 2400 MHz, tarjeta de gráficos integrados Intel, disco duro de 1TB 720 RPM de 3.5”, Chipset Intel Q270, 10 puertos externos USB, 4 puertos internos USB, 1 puerto RJ45, 1 puerto serial, 1 puerto HDMI, 2 puertos PS2, gabinete Small Form Factor, monitor Led de 24” Full HD |
|  | 1.14 | 7 | Pza | Estación de trabajo Suministro de estación de trabajo Z440 TW con procesador Xeon E5-1620 V4@3.5Ghz 10MB 4Cores/8Gb 1X8, 256 GB SSD, disco de almacenamiento de 1TB, tarjeta de video Nvidia Quadro M2000 4GB/ DVD RW/ Windows 10 Pro, adicional se deben de considerar por cada estación de trabajo 3 memorias de 8GB DIMM DDR4-2400 Reg ECC 819410-001, cada estación de trabajo incluye dos monitores led IPS Z23N de 23 Pulgadas 1920X1080 Energy Star, incluye teclado y mouse |
|  | 1.15 | 14 | Pza | Postes de concreto Suministro e instalación de postes de concreto de 12 metros de altura que cumplan con las normas de Comisión Federal de Electricidad, los cuales deberán instalarse para efectos de servir de soporte al cable de fibra óptica en los puntos donde son muy largos los espacios entre poste y poste existente |
|  | 1.16 | 2 | Software | Software Administrador de Video (VMS) Suministro e instalación de un VMS con las siguientes características: El VMS debe ser una aplicación basada en un browser (Navegador) de internet, deberá estar basada en ambiente cliente-servidor. Debe proveer al cliente de web con un solo punto de Administración para todo el sistema. Los servidores de grabación, los servidores de aplicación, servidores web, así como las cámaras y codificadores IP, pueden ser agregados, configurados y operados utilizando la sección de configuración de la aplicación. Se debe de proveer una aplicación completa e integral para la operación y el mantenimiento del sistema de video vigilancia. El licenciamiento del software y de los componentes añadidos debe ser perpetuo, sin anualidades por renovación de licencias. La empresa participante deberá presentar una carta del fabricante, no de distribuidores, donde lo apoya para la oferta del software en esta propuesta específica, además deberá presentar una carta del fabricante, no de distribuidores, donde especifique que las futuras versiones del software serán compatibles con esta versión actual al menos por 5 años. Ambas cartas deberán grabarse y entregarse en medio digital junto con las propuestas y folletos técnicos de los productos. El no presentar las cartas es motivo de descalificación. La aplicación debe estar basada en estándares realmente abiertos (ONVIF), y ofrecer una arquitectura ligera de cliente, la cual debe estar licenciada centralmente. El Software de la aplicación puede ser adquirido como una solución empaquetada o puede estar pre-cargado en un servidor de aplicaciones web certificado por el fabricante, o en un NVR (Network Video Recorder) El VMS deberá ejecutarse en una plataforma de hardware que garantice el procesamiento del software y el almacenamiento en RAID 5 del video de las cámaras incluidas en este proyecto por un periodo mínimo de 30 dias, con un método de compresión H264-L, una velocidad de grabación de 10 FPS y una resolución de 1080p. El software cliente debe correr en un equipo con las siguientes características mínimas: procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y 5 GB de espacio en disco para su instalación y un mínimo de 25 GB de espacio en disco para grabación. El software debe ser capaz de correr en Microsoft® Windows® 10 l 64-bit; Windows 2008 o 2012 64-bit Server. El Cliente (web) debe poder también ejecutarse en Windows 7 O.S. El VMS debe ofrecer Tabs fáciles de utilizar para accesar a la configuración, y los tableros de información que monitorean el estatus del sistema. La pantalla de monitoreo debe mostrar el área para desplegar video con una lista de los recursos disponibles. Diferentes tipos de vistas podrán ser configuradas y plantillas de visualización, ya pre-configuradas, deben estar disponibles. Debe soportar monitores múltiples. El vídeo en directo se transmitirá a través del servidor de grabación (NVR), monitoreando constantemente si hay un fallo en la cámara PTZ debe estar disponible en el vídeo en directo y presets y tours pueden ser configurables. Zoom digital debe estar disponible en todos los videos desplegados. Una interface basada en WEB debe estar disponible para acceder al VMS desde cualesquier equipo que tenga un Navegador de Internet. Debe trabajar al menos con Internet Explorer 11 y Firefox. Debe proveer video en vivo, acceso a grabaciones y controles PTZ. Una aplicación móvil debe estar disponible, para las plataformas Android y Apple. Esta aplicación móvil debe ser capaz de transmitir video en vivo o video grabado. Soportar varios videos de manera simultánea, al menos hasta 4 en teléfonos y 9 en tabletas. La aplicación móvil debe tener control total de PTZ, incluyendo los presets, y reproducción simple y rápida. Zoom digital debe estar disponible en todos los videos. La aplicación debe proveer un icono en la página de visualización, fácil de utilizar, para exportar y grabar un video clip. Este video clip se debe grabar en formato MP4 y debe ser autentificado en el grabador de acuerdo a la especificación ONVIF. La aplicación debe soportar la reproducción de video grabado desde la página principal, sin necesidad de abandonar el área de monitoreo en vivo. Al seleccionar “Reproducir” (Playback) desde el icono, se debe de seleccionar la fecha y hora de inicio utilizando herramientas estándar del calendario. La aplicación deberá contar con una pestaña de configuración donde se definan los parámetros de los eventos del video analítico. Se apoyará el registro previo al evento y se notificará el evento. Para el análisis de video, los objetos detectados deberán ser indicados por un recuadro. Los grupos de usuarios serán configurables. Estos grupos se enumerarán en la lista de recursos en la pantalla de monitoreo. Esta lista de recursos se puede ver en una vista con jerarquías o como una lista plana. El enmascaramiento de vídeo estará disponible centralmente a través del VMS. Esto permitirá a los usuarios con la autoridad correcta desenmascarar el video según sea necesario usando un icono en la pantalla de visualización. Deberá haber una característica de desenmascaramiento en video en directo y de reproducción Se proporcionará un asistente de configuración rápida para un proceso simplificado para la configuración típica y básica del sistema, con una entrada mínima requerida El VMS ofrecerá integración con Active Directory (AD) para permitir que toda la gestión de usuarios sea realizada por AD Habrá un override mode (Tomar el control) cuando se utiliza AD para permitir el funcionamiento en caso de pérdida de la comunicación AD Se deberá garantizar que las versiones futuras del Software serán compatibles con la actual, esto es que, si en un futuro se expande el sistema y ya existe una versión nueva, no se tengan que actualizar los componentes existentes para que todo el sistema funcione de manera integral. El VMS debe soportar, al menos, cualquier resolución de video, jpeg y compresión H.264 El VMS debe ser capaz de integrar la plataforma actual de video, es decir, se deberán visualizar las cámaras existentes, revisar el video grabado en los equipos actuales y configurar características, accesos y eventos relacionados a los equipos existentes. El VMS deberá incluir integración bidireccional, en el sentido de que el CAD de los sistemas de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 del C4 Estatal y del CERI del Municipio de Culiacán, puedan obtener video, alarmas y el estado de los dispositivos que componen el sistema de video vigilancia. Así mismo, deberá contar un SDK o API que permita además la integración con otros componentes tecnológicos utilizados por dichos centros. Por cuestiones de integración, servicio, garantía y mantenimiento, el VMS, cámaras fijas y PTZ deberán ser de la misma marca del fabricante. Este software deberá tener la capacidad de maximizar el uso de la infraestructura actual, por su característica de ser un estándar abierto. Configuración y Seguridad El software debe ofrecer un proceso de autorización multiusuario completo para la aplicación de inicio de sesión. Esta aplicación deberá ofrecer niveles de autorización basados ​​en funciones. Además, una utilidad de configuración completa estará disponible para que el administrador configure usuarios adicionales, así como grupos de usuarios. La autorización del usuario será configurable para operaciones específicas del sistema. La configuración del permiso de autorización se realizará mediante la pantalla Usuario. Los derechos de grupo estarán disponibles para configurar desde la pantalla Grupos de usuarios. Los permisos deben proporcionar autoridad para realizar todas las funciones del sistema. El software debe ofrecer un proceso de autorización multiusuario completo como sigue: Los grupos de usuarios se crearán una vez globalmente. Los usuarios y grupos en un servidor AD podrán ser importados y convertirse en un grupo en el VMS Los usuarios se crearán solo una vez y se les concederán derechos a determinados grupos Los grupos estarán autorizados y recibirán permisos específicos No habrá límite en el número de grupos y usuarios que pueden ser creados El software permitirá que cada grupo esté autorizado o se le niegue el acceso a: Pantalla de monitorización para la visualización de vídeo. Configuración. Tableros de Información. Exportación de vídeo y audio (medios). Anulación del enmascaramiento Todos los usuarios creados deben poder iniciar sesión en el sistema. Un usuario, dado el acceso apropiado, podrá configurar remotamente los componentes conectados a la red. El software permitirá la visualización de video en directo desde cualquier dispositivo conectado a cualquier servidor de grabación en la red Se proporcionará un icono de exportación que simplifique el proceso de exportación de vídeo y creación de archivos y almacenamiento de vídeo en los medios, tales como: USB, CD, DVD o unidades de estado sólido. Un reproductor integrado será opcional con cada clip de vídeo exportado / archivado para reproducción en cualquier máquina, si está configurado para hacerlo así. El software proporcionará un método para crear reglas que determinarán qué sucede (disparador) cuando ocurre un evento. Un evento será seleccionable y entonces el detonante para la regla se configurará Múltiples dispositivos deben poder asociarse con un evento. Cuando se produzca el evento, se activará la regla. Las acciones se pueden configurar como On y Off. Las acciones para un evento deben mostrar video en vivo, mostrar una vista, ir a un preset, operar un relé, ejecutar un tour PTZ, ejecutar un tour de vista, iniciar un URL o retrasar El software proporcionará un método para la grabación, programada en horarios, de cámaras / codificadores y micrófonos. Estos esquemas podrán basarse en reglas que serán configurables para las acciones que el sistema tomará en un evento. Estos horarios estarán disponibles en la ficha de grabación en la configuración del dispositivo. La programación permitirá a un usuario autorizado crear y programar una grabación que incluya, pero no se limita a: Crear con qué frecuencia los horarios deben repetirse, semanalmente, mensualmente, anualmente o nunca. Esto determinará el nivel de prioridad de los horarios. Las programaciones estarán disponibles al configurar la grabación y las reglas, lo que ahorrará la necesidad de crear múltiples horarios. Secuenciación de cámaras, incluyendo multi-pantallas. Grabar las cámaras con diferentes calidades y velocidades de fotogramas desde cualquier grabadora de la red. Una secuencia de cámaras y rutinas pre configuradas en cámaras PTZ. Los dispositivos válidos que se pueden configurar en el sistema serán: Cámaras fijas o PTZ. Micrófonos Codificadores Sensores Relés Autenticación: El video de las cámaras debe presentar un símbolo de autenticación al reproducir el video a través del reproductor, cuando este requerimiento esté activado durante la exportación. Interfaz de Usuario El software proporcionará una interfaz de usuario que permitirá el monitoreo de video en vivo, de reproducción y la configuración del sistema usando lengüetas fáciles de usar. La aplicación mostrará una ventana de inicio de sesión, que consistirá en campos donde se piden el nombre de usuario y contraseña. Un nombre de usuario y una contraseña predeterminados estarán disponibles en el primer inicio de sesión. Estos serán configurables para mayor seguridad. La pantalla de Monitoreo proveerá lo siguiente: La lista Recursos de todos los dispositivos del sistema. La lista Recursos se podrá ver como una lista plana de dispositivos o una lista acomodada por jerarquías, basada en grupos configurados por el usuario. Los Recursos deberán incluir los nombres del dispositivo y un icono que represente el tipo de dispositivo: Canales de video (cámaras) conectados, diferenciando entre PTZ y cámaras fijas. Canales de audio (micrófonos). Vistas predeterminadas y del usuario Tours Páginas web Salidas de relé Un área de visualización que ofrece una amplia variedad de configuraciones de pantalla de más de 20 cuadros o ventanas de visión. Ver pantalla completa también estará disponible Los controles para cambiar el diseño, detener todas las pantallas, exportar y sincronizar la reproducción estarán disponibles y se podrá configurar la pestaña actual seleccionada Los controles de la cámara para la reproducción, el control PTZ, el zoom digital, la desenmascarado, la exportación y los ajustes de configuración estarán accesibles Los controles de reproducción para realizar una revisión/repetición de una sección de vídeo, modo lento, reproducción desde tiempo, rebobinado, retroceso rápido, pausa, avance, avance rápido, retroceso al vídeo en directo e ir a la hora actual, serán visibles cuando las cámaras/video esté en reproducción Acceso a todos los menús de programación disponibles Un Sistema VMS deberá instalarse en el edificio del C4i en Culiacán, Sinaloa, el otro VMS se instalará en el edificio del C4 en Mazatlán, Sinaloa Para efectos de estandarización de la plataforma de video del Gobierno del Estado, se requiere que el software propuesto además de cumplir con los requerimientos técnicos, sean 100% compatibles con la plataforma existente y en operación. |
|  | 1.17 | 1 | Servicio | Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto |
|  | 1.18 | 1 | Servicio | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continúa de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. La empresa licitante deberá tener un mecanismo para recibir reportes de fallas en el sistema. Deberá comprometerse a realizar un mantenimiento preventivo trimestral a los equipos y un mantenimiento correctivo cada vez que reciba un reporte, de fallas producidas en el uso normal de los equipos, problemas eléctricos, accidentes, reparación de los medios de comunicación, pero no problemas de vandalismo o actos mal intencionados bajo las siguientes categorías: Nivel bajo, intermitencia en los servicios, tiempo de atención en sitio de 5 a 6 horas, tiempo de solución de 24 a 48 horas, Nivel medio, denegación parcial del servicio, tiempo de atención en sitio de 3 a 4 horas, tiempo de solución de 24 a 36 horas, Nivel alto, denegación total del servicio, tiempo de atención en sitio de 1 a 2 horas, tiempo de solución de 24 horas. |
| 2 | 2.1 | 1 | Servicio | Remodelación del edificio del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e inteligencia C4i. La información técnica y el catálogo de conceptos se les proporcionará a los participantes el día de la visita al sitio, fecha que será programada y se les informará en la junta de aclaraciones |
| 3 | 3.1 | 1 | Pza | Mobiliario para el área operaciones Suministro e instalación de Consolas modulares para el área de operaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones Computo e Inteligencia C4i establecido en la ciudad de Culiacán Sin., con al menos las siguientes características: Una (1) consola VDS para 6 operadores convexa que incluye el suministro e instalación de 18 monitores de 22” LED widescreen con una resolución de 1920X1080 Full HD (3 monitores por cada operador), la cual debe de estar conformada por al menos las siguientes piezas que a continuación se describen: Dos Pie armario lateral de 240 mm izquierdo, Dos pie armario lateral de 240 mm derecha, cuatro rack 11U 19” fijo, ocho puertas aireación rack 11U, seis canaletas dobles 2300, ocho Angulo custom consola 8 OP convex, dos mesas SCE doble izq conv 7.5 der indi 2200, dos mesas SCE doble izq conv 7.5 der conv 7.5 2200, dos mesas SCE doble izq indi der conv 7.5 2200, seis faldones de 200 mm 2200, veinticuatro faldones de 75 mm tapa cables, dieciocho embalajes base ergo/VSD/ widestar, incluye set de conectividad: ocho PDU de 19” 1U con 9 tomas US 110V/125V, cuarenta ocho Bases usa nema 5-15 45X45 blanca, doce placas de 2 RJ45 Cat 6E FTP blancas, incluye brazos articulados de montura para todos los monitores (LCT620AT-G). Cinco (5) Consolas VDS para 8 operadores convexa que incluye el suministro e instalación de 24 Monitores de 22” LED widescreen con una resolución de 1920X1080 Full HD (3 monitores por cada operador), la cual debe de estar conformada por al menos las siguientes piezas que a continuación se describen: Diez Pie armario lateral de 240 mm izquierdo, Diez pie armario lateral de 240 mm derecha, treinta rack 11U 19” fijo, sesenta puertas aireación rack 11U, cuarenta canaletas dobles 2300, sesenta ángulos custom consola 8 OP convex, diez mesas SCE doble izq conv 7.5 der indi 2200, veinte mesas SCE doble izq conv 7.5 der conv 7.5 2200, diez mesa SCE doble izq der conv 7.5 2200, cuarenta faldones de 200 mm 2200, ciento sesenta faldones de 75 mm tapacables, ciento veinte embalajes base ergo/VDS/ widestar, incluye set de conectividad: Cincuenta PDU de 19” 1U con 9 tomas US 110V/125V, trecientos veinte Bases usa nema 5-15 45X45 blanca, ochenta placas de 2 RJ45 CAt 6E FTP blancas, incluye brazos articulados de montura para todos los monitores (LCT620AT-G). Una (1) consola VDS supervisor tipo A que incluye el suministro e instalación de 3 Monitores de 22” LED widescreen con una resolución de 1920X1080 Full HD, la cual debe de estar conformada por al menos las siguientes piezas que a continuación se describen: un pie armario lateral 240 mm izq, un pie BUC derecho, un BUC pie 8U 3 cajones, una canaleta de 1500, un faldón de 200mm 1500, un faldón de 75mm tapa cables, una mesa SCE izq meeting derecha 2455, tres embalajes base ergo/VDS/widestar, incluye set de conectividad: un PDU de 19” 1U con 9 tomas US 110/125V, cuatro bases USA nema 5-15 45X45 blanca, una placa de 2 RJ45 CAT6 FTP blanca, incluye brazos articulados de montura para todos los monitores (LCT620AT-G). Una (1) consola VDS supervisor tipo B que incluye el suministro e instalación de 3 Monitores de 22” LED widescreen con una resolución de 1920X1080 Full HD, la cual debe de estar conformada por al menos las siguientes piezas que a continuación se describen: un pie armario lateral 240 mm dcha, un pie BUC izquierdo, un BUC pie 8U 3 cajones, una canaleta de 1500, un faldón de 200mm 1500, un faldón de 75mm tapa cables, una mesa SCE individual INRE 2080, tres embalajes base ergo/VDS/widestar, incluye set de conectividad: un PDU de 19” 1U con 9 tomas US 110/125V, cuatro bases USA nema 5-15 45X45 blanca, una placa de 2 RJ45 CAT6 FTP blanca, incluye brazos articulados de montura para todos los monitores (LCT620AT-G). Suministro de setenta (70) sillones ejecutivos con ajuste de altura, ajuste lumbar, descansa brazos, cabecera, base cromada, acabada en tela de alta duración. Suministro e instalación de mesa de reunión VSD para veinte (20) operadores, la cual debe de estar conformada por al menos las siguientes piezas que a continuación se describen: mesa meeting 20 ops, ocho (8) coni regl. Larga 2US+2RJ45CAT6+1HDMI, ocho cables de conexión 3m wierdland/clavija USA, dos logos retro iluminados, doce embalajes base ergo/VDS/widestar. El mobiliario propuesto debe estar diseñado y cumplir con los siguientes estándares de calidad, explotación y protección del medio ambiente: UNE-EN ISO 11064-4:2005 Diseño ergonómico de los centros de control - Parte 4: Diseño y dimensiones de las estaciones de trabajo (ISO 11064-4:2013) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 EMAS RoHS Compliance (Directiva europea 2002/95/CE) Cubierta de alta resistencia en High Pressure Laminate Fenólico de 18mm de grosor. Acabado de cantos pulidos, en pirámide inversa y rematados por maquinaria CNC. El color de la cubierta viene determinado en la producción específica del material HPL fenólico. La cubierta no debe sufrir adhesión intermedia de laminado ni de contornos de caucho u otros materiales que puedan desprenderse con el paso del tiempo. Color estándar en blanco y opción de otros colores La cubierta superior, en su parte trasera incluye una ranura para instalar sistemas de brazos para monitores, lo que permite tener gran flexibilidad para la instalación de brazos articulados para las pantallas de los operadores. La cubierta superior incorpora tapas practicables, en material HPL de acabado Aluminio Pulido. Estas tapas practicables dan acceso al interior de la canaleta estructural, permitiendo el acceso a los conectores de potencia o datos situados en el perfil de aluminio instalado dentro de la misma. En opción posibilidad de incluir iluminación led ambiental en los laterales. Superficie de trabajo HPL Phenol Tapa Superior Registrable (Acceso directo a canaleta Central de Cables) Ranuras para fijación de soportes de TFT de acceso al canal central Embellecedor para tapar los cables de los TFT de acceso al canal central. Canaleta guía de cables Centrales (Acceso Frontal&superior) 3 módulos con llaves de seguridad con comunicación directa al conducto de cable principal Armario posterior para equipamiento activo Pie lateral con doble entrada inferior para cableado y tapa registrable interior. La estructura principal considerada el núcleo del sistema, debe aportar Rigidez y una óptima organización del cableado. Todo el cableado debe quedar perfectamente estructurado tanto en horizontal comunicando varios operadores, como en vertical a través de los pies. Para una correcta instalación, labores de mantenimiento e interacción con el operador, el diseño debe permitir el acceso sin herramientas a la canal central de distribución de cableado desde la cubierta superior, así como directamente a la canal central por la parte frontal inferior y posterior.En el interior de la canaleta principal permitirá la instalación de tomas para electricidad y datos en formato 45x45 mm La Estructura Principal deberá considerar las siguientes partes o elementos equivalentes: Canaleta Central, Ángulos (Los ángulos se utilizan para crear consolas curvas, en formato cóncavo o convexo. Los ángulos se fijan a la Canaleta Central asegurando la continuidad horizontal del cableado), Rail de conexión (Permitirá integrar electricidad, voz, datos, audiovisual, multimedia y señalización con garantía de total compatibilidad con todos los conectores de voz y datos (RJ45, el terminal de conexión realiza la función de separar el cableado eléctrico del cableado de voz y datos, minimizando el nivel de interferencia), así como los conectores de fibra óptica en el mercado), Pies Laterales y centrales (Todos los pies, tanto Laterales como Centrales, incorporarán soportes inferiores para asegurar la estabilidad global del sistema. Estos soportes serán de resina de fenol compactado de diferente grosor, acabado mate hoja de aluminio pulido), Compartimientos para equipos activos (Características: Armario Posterior en 2 versiones suspendido y stand-alone. La idoneidad de cada sistema viene determinada por las dimensiones de los equipos activos que se deban instalar. Con puertas sólidas y spots de ventilación para la disipación del calor y Cerradura de las puertas mediante llave de seguridad) La Canaleta Central aporta resistencia estructural a la cubierta de trabajo, así como una perfecta organización del cableado y un acceso total por Delante, por Arriba y parcialmente por detrás. Debe de incorporar un perfil de aluminio o similar para la integración de múltiples bloques de conexión en formato de 45 x 45 (Voz, Datos, Power, etc.). Entradas traseras de cableado, dimensiones mínimas de 200mm de ancho x 40 mm de alto debiendo incluir ventana de entrada con un perfil de cepillo o protección similar para evitar la entrada de polvo en el interior del conducto de cables. Cubierta abatible delantera la cual permite un acceso fácil a los cables desde la parte inferior de la consola y esta incluye un sistema de obturación para mantener la canaleta abierta durante la instalación y/o servicio. La consola de control debe gestionar con eficacia todo el cableado estructurado asociado a las necesidades del operador a través de la consola. Tanto la canaleta como el pie deben considerar la separación de los cables eléctricos y del cableado de voz / datos para evitar cualquier posible interferencia eléctrica, garantizando la perfecta continuidad en todos los puntos del sistema. Características generales para los soportes de monitor: Rotación del monitor 360° Angulo de inclinación de los monitores de 60° Giro del monitor en 130° Ajuste vertical en altura: 250mm Gestión cableado de forma ordenada y oculta Fijación del monitor tipo Quick release con sistema anti robo Peso máximo: 4-9 Kg por cada brazo (1 monitor) Tamaño máximo del monitor: 24” |
| Las empresas licitantes deberán especificar marca, modelo y características técnicas de todos los componentes ofertados en cada una de partidas de este proyecto, además deberán anexar documentos físicos y grabados en medio electrónico de todas su ofertas, folletos y cartas, la falta de cualquiera de estos elementos invalidará sus propuestas. |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 21/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL URBANO POLICIAL, ASÍ COMO PROYECTO DE REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE OPERACIONES DEL C4I ESTATAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN LOS MUNICIPIOS DE CULIACÁN Y MAZATLÁN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROPUESTA ECONÓMICA

A N E X O   II

| PART | SUB PART | CANT | UNID | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL |
|  | 1.1 | 100,320 | Mts | Cable de Fibra Óptica |  |  |
|  | 1.2 | 10 | Pza | Radio Suscriptor |  |  |
|  | 1.3 | 8,050 | Mts | Cable UTP |  |  |
|  | 1.4 | 210 | Pza | Postes metálicos de 10 metros de altura |  |  |
|  | 1.5 | 4 | Pza | Postes metálicos de 15 metros de altura |  |  |
|  | 1.6 | 507 | Pza | Cámara Fija |  |  |
|  | 1.7 | 196 | Pza | Cámara PTZ |  |  |
|  | 1.8 | 236 | KIT | Caja NEMA |  |  |
|  | 1.9 | 6 | Pza | Switch para enlaces |  |  |
|  | 1.10 | 276 | Pza | Switch para fibra |  |  |
|  | 1.11 | 5 | Pza | Switch Concentrador |  |  |
|  | 1.12 | 126 | Pza | LPR Sistema de Reconocimiento de Placas |  |  |
|  | 1.13 | 8 | Pza | Estaciones de Monitoreo |  |  |
|  | 1.14 | 7 | Pza | Estaciones de trabajo |  |  |
|  | 1.15 | 14 | Pza | Postes de concreto de 12 mts de altura |  |  |
|  | 1.16 | 2 | Software | Software Administrador de Video (VMS) |  |  |
|  | 1.17 | 1 | Servicio | Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto |  |  |
|  | 1.18 | 1 | Servicio | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continua, de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses. |  |  |
| 2 | REMODELACIÓN A INSTALACIONES |
|  | 2.1 | 1 | Servicio | Remodelación del edificio del Centro de Comando Control, Comunicaciones, Computo e inteligencia C4i |  |  |
| 3 | MOBILIARIO |
|  | 3.1 |  | Servicio | Mobiliario para el área de operaciones C4i |  |  |
|  | 3.1.1 | 1 | Pieza | Consola VDS para 6 personas convexa |  |  |
|  | 3.1.2 | 5 | Pieza | Consola VDS para 8 operadores convexa |  |  |
|  | 3.1.3 | 1 | Pieza | Consola VDS supervisor “A” |  |  |
|  | 3.1.4 | 1 | Pieza | Consola VDS supervisor “B” |  |  |
|  | 3.1.5 | 70 | Pieza | Sillón ejecutivo |  |  |
|  | 3.1.6 | 1 | Pieza | Suministros e instalación de mesa de reunión VDS para 20 (veinte) operadores |  |  |
| SUB- TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES 21/2017

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL URBANO POLICIAL, ASÍ COMO PROYECTO DE REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE OPERACIONES DEL C4I ESTATAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN LOS MUNICIPIOS DE CULIACÁN Y MAZATLÁN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

A N E X O   III

PROTOCOLO DE PRUEBAS

ÍNDICE

INDICE

1. INTRODUCCIÓN................................................................................. 1

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y MEDIDAS….................................... 2

2.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ............................................................... 2

2.2. SISTEMA CCTV ……………………………………………….…………....2

2.3 SISTEMA DE MONITOREO (VMS)............................................................. 2

2.4 SISTEMA LECTOR DE PLACAS................................................................. 3

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en Instalación de puntos de Video Vigilancia que incluyen diferentes tipos de cámaras, PTZ, fijas, LPR para lectura y reconocimiento de placas vehiculares descritas en el anexo I de las bases de licitación.

Dadas las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de video vigilancia para sus labores operativas de reacción, prevención, seguimiento del delito e inteligencia, es necesario instalar en los puntos descritos, los equipos de video vigilancia e inteligencia, con toda la infraestructura necesaria para que las mismas, así como las cámaras actuales, puedan ser administradas y monitoreadas por los diversos centros de seguridad. Por cuestiones de seguridad y control de accesos, en el lugar de las pruebas solo se permitirá al personal involucrado en el proceso de demostración de equipamiento y funcionalidades y al personal asignado para la validación de resultados.

En general, las tareas a realizar en el protocolo de pruebas abarcarán las siguientes actividades:

Someter los equipos al Protocolo de Pruebas y Medidas fijado para la implementación del sistema, estas pruebas son de carácter binario, es decir cumple o no cumple.

Se instalarán los equipos de video vigilancia, de red, de comunicaciones y los accesorios necesarios en la estructura del puente peatonal ubicado en las coordenadas con latitud 24°46'29.08"N y longitud 107°27'54.46"O

Se instalará un radioenlace que comunique todo el equipo instalado en el puente hacia el C4i, con georeferencia en latitud 24°46'44.00"N y longitud 107°29'59.49"O

Se instalarán en C4i los equipos de monitoreo, servidores y las pantallas para la partida I de la licitación.

2. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y MEDIDAS

2.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Enlaces Inalámbricos

- Se comprobará que los equipos cumplan con las características técnicas solicitadas y se cotejará que el modelo del radio instalado para efecto del protocolo de pruebas, sea igual al modelo del radio ofertado en su propuesta técnica de cada participante; el instalar equipos de modelos diferentes a los ofertados en su propuesta técnica será motivo de invalidación del protocolo de pruebas.

- Para efecto del protocolo de pruebas el enlace inalámbrico debe de ser configurado para operar en la banda de frecuencia 4.9 Ghz.

- Se comprobará que el sistema de comunicación (radio base y/o suscriptor) cuenten con la capacidad de transmitir a la máxima resolución de las cámaras solicitadas sin afectar el performance; este no debe de presentar más de tres paquetes perdidos durante la prueba, entendiéndose con esto, que si presenta un mayor número de paquetes perdidos el enlace se considerará que no cuenta con la capacidad para transmitir el video de forma fluida.

- Se comprobará que los enlaces tengan un alcance solicitado para los nodos remotos

- Además, algunas funcionalidades inherentes al desempeño de los equipos

2.2 SISTEMA CCTV

Cámaras:

- Para realizar el protocolo de pruebas cada participante se debe de instalar y configurar en el sitio del puente peatonal el siguiente equipamiento: 1 cámara PTZ, 4 cámaras fijas, 1 sistema I de LPR y 1 sistema II de LPR; el no instalar la cantidad de equipo mencionado, será motivo de invalidación del protocolo de pruebas.

- Se comprobará que los equipos cuenten con las características técnicas solicitadas y se cotejará que los modelos de las cámaras instaladas para efecto del protocolo de pruebas, sea igual los modelos de cámaras ofertados en la propuesta técnica de cada participante; el instalar equipos de modelos diferentes a los ofertados en su propuesta técnica será motivo de invalidación del protocolo de pruebas.

- Se comprobará que la cámara PTZ permita el movimiento horizontal de 360° y vertical de 0° a 90°.

2.3 SISTEMA DE MONITOREO (VMS)

Software Administrador de Video (VMS)

- Se comprobarán todas las características solicitadas

- Se comprobará que El VMS sea una aplicación basada en un browser (Navegador) de internet.

- Debe proveer al cliente de web con un solo punto de Administración para todo el sistema.

- El proveedor deberá demostrar que los servidores de grabación, los servidores de aplicación, servidores web, así como las cámaras y codificadores IP, pueden ser agregados, configurados y operados utilizando la sección de configuración de la aplicación.

- Se deberá demostrar que la aplicación soporta la reproducción de video grabado desde la página principal, sin necesidad de abandonar el área de monitoreo en vivo.  Al seleccionar “Reproducir” (Playback) desde el icono, se debe de seleccionar la fecha y hora de inicio utilizando herramientas estándar del calendario.

- Además algunas de las funcionalidades especificadas en el Anexo I.

2.4 SISTEMA LECTOR DE PLACAS

Sistema I LPR Sistema de Reconocimiento de Placas

- Se comprobarán todas características solicitadas.

- Detectar y grabar placas

- Búsqueda de placas grabadas

- Alertas en tiempo real con una placa reportada

- Servidores para procesamiento y almacenamiento

- Entre otras cosas descritas en el anexo I