DOCUMENTO AE - 3

CATALOGO DE CONCEPTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

| H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | LICITACIÓN N°: °: DDUOSP-EST-003-2019 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO SOBRE CALLE NUM.1 Y AVENIDA NUM.6 ENTRE AVENIDA NUM. 4 Y CALLE NUM.2, EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. | DOCUMENTO AE - 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | HOJA: DE: |
| CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN |

| NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO |  | CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLAVE DEL CONCEPTO |  | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | CON NMERO | CON LETRA |  |
|  | 1 | ADOQUINADO |  |  |  |  |  |
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | 1560.28 | M2 |  |  |  |
|  | 2 | DESPALMES Y CORTES |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B" | 468.08 | M3 |  |  |  |
|  | 2.2 | ESCARIFICADO SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE: EQUIPO Y NIVELACION | 234.04 | M3 |  |  |  |
|  | 3 | COMPACTACION DE TERRENO NATURAL |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD | 156.03 | M3 |  |  |  |
|  | 4 | ACARREOS PARA TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA | 608.51 | M3 |  |  |  |
|  | 4.2 | SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES ( 2 KM). | 1825.53 | M3-KM |  |  |  |
|  | 5 | ADOQUIN |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. | 612.68 | ML |  |  |  |
|  | 5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO HUESITO INCLUYE: COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO , CAPA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. | 1165.25 | M2 |  |  |  |
|  | 6 | BASE HIDRAULICA |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO DE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100%, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD. | 312.06 | M3 |  |  |  |
|  | 6.2 | ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA | 405.67 | M3 |  |  |  |
|  | 7 | ACARREOS PARA BASES |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO | 405.67 | M3 |  |  |  |
|  | 7.2 | SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES ( 20 KM) | 8113.46 | M3-KM |  |  |  |
|  | 8 | RIEGO DE IMPREGNACION Y BARRIDO |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR | 0.16 | HA |  |  |  |
|  | 8.2 | RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO | 2340.42 | LS |  |  |  |
|  | 9 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION | 490.00 | ML |  |  |  |
|  | 10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | 1560.28 | M2 |  |  |  |
|  | 11 | GUARNICIONES |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADOY LIMPIEZA DE FORMAS | 490.00 | ML |  |  |  |
|  | 11.2 | FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 150 KG/CM2 EN FORMA ESTAMPADO EN BANQUETAS INCLUYE: MOLDE, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR, EXCAVACION, AFINE, CIMBRA Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO | 373.75 | M2 |  |  |  |
|  | 11.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO DE BANCO CALIDAD SUBRASANTE, INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO E INCORPORACION DE HUMEDAD | 56.06 | M3 |  |  |  |
|  | 12 | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED DE 100 WATTS, 120-270 VOLTS, EN POSTE DE FIERRO CIRCULAR DE 8 MTS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10 AWG, BRAZO TUBULAR 2" X 1.8 MTS, CINTA AISLANTE, PINTURA ESMALTE, THINER, GUASAS, TUERCAS 3/4, POLIDUCTO 3/4, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 11.00 | PZA |  |  |  |
|  | 12.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PRECOLADO DE 40 X 40 X 40 CM CON TAPA INCLUYE: EXCAVACION REMATADO DE TUBERIA, SELLADO DE CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION | 13.00 | PZA |  |  |  |
|  | 12.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION DE BAJA TENSION 240 VOLTS INCLUYE: TUBO GALV. C/R 1", MUFA GALV. 1", CODO PVC PESADO 1", CABLE THW CAL. 10 AWG, FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA PARA FOTOCELDA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | 4.00 | PZA |  |  |  |
|  | 12.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION TIPO SUBTERRANEO POR PISO MATERIAL TIPO B INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/4", EXCAVACION, TRASLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | 250.00 | ML |  |  |  |
|  | 12.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR SUBTERRANEO CON CONDUCTOR ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AWG, INCLUYE: CONECTORES, MANGA TERMOCONTRACTIL, CINTA AISLANTE, PRUEBA, AISLAMIENTO. TRASLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | 250.00 | ML |  |  |  |
|  | 12.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AWG. INCLUYE: BASTIDOR B1, AISLADORES CARRTES, FLEJE GALV., HEBILLA PARA FLEJE, CONECTORES VCSE 44, CINTA DE TELA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | 40.00 | ML |  |  |  |
|  | 13 | DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE: EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,SILLETAS DE 8" A 6,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | 20.00 | PZA |  |  |  |
|  | 14 | TOMAS DOMICILIARIAS |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 | TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS,MANGUERA STRUPACK DE 1/2,TUBO GALVANIZADO DE 1/2,CODOS,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | 20.00 | TOMA |  |  |  |
|  | 15 | TAPAS DE FIERRO FUNDIDO |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 130 KG INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION | 4.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16 | LINEA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | 250.00 | ML |  |  |  |
|  | 16.2 | EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | 150.00 | M3 |  |  |  |
|  | 16.3 | PLANTILLA APISONADA COMPACTADA AL 90% | 15.00 | M3 |  |  |  |
|  | 16.4 | RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% | 45.60 | M3 |  |  |  |
|  | 16.5 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO | 60.60 | M3 |  |  |  |
|  | 16.6 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO | 60.60 | M3 |  |  |  |
|  | 16.7 | ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO | 121.19 | M3_KM |  |  |  |
|  | 16.8 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO | 195.00 | M3 |  |  |  |
|  | 16.9 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO RD_31.5 INCLUYE. ANILO DE HULE | 250.00 | ML |  |  |  |
|  | 16.1 | INSTALACION DE TUBERIA DE 3" RD_32.5 | 250.00 | ML |  |  |  |
|  | 16.11 | SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE 3" DE DIAMETRO | 2.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16.12 | SUMINISTRO DE CODO DE 3" X 90°DE PVC | 3.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16.13 | SUMINISTRO DE TAPON DE 3" DE DIAMETRO | 3.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16.14 | INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 3" PVC | 2.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16.15 | INSTALACION DE CODO DE 3" X 90° PVC | 3.00 | PZA |  |  |  |
|  | 16.16 | INSTALACION DE TAPON DE 3" DE DIAMETRO PVC | 3.00 | PZA |  |  |  |
|  | 17 | SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO), FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 AHOGADO,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO | 2.00 | PZA |  |  |  |
|  |  |  | PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: |  |
|  |  |  | ESTA HOJA: |  |
|  |  |  | ACUMULADO: |  |
|  |  |  | SUBTOTAL IVA TOTAL |  |